中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司

编制单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

二○二○年九月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填     表     人：

建设单位：            （盖章）        编制单位：           （盖章）

电话: 15235873442                     电话: 0351—8371347

传真:                                 传真:

邮编: 033600                           邮编: 030000

地址: 吕梁市兴县蔚汾镇李家湾村西      地址: 太原市小店区体育西路309号

# 表1   项目概况

| 建设项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司 |
| 建设项目主管部门 | 兴县发展和改革局 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |
| 主要产品名称 | 汽油、柴油 |
| 设计生产能力 | 汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，二级加油站 | 实际生产能力 | 汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，二级加油站 |
| 环评时间 | 2011年9月 | 开工日期 | 2011年10月 |
| 投入试生产时间 | 2012年6月 | 现场监测时间 | 2020年5月12日-13日 |
| 环 评 报 告 表 审 批 部 门 | 兴县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 吕梁市环境科学研究所 |
| 环保设施设计 制造单位 | 河北澳科中意环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 河北澳科中意环保科技有限公司 |
| 投资总概算 | 140万元 | 估算环保投资 | 34万元 | 比 例 | 24.28% |
| 实际总投资 | 140万元 | 实际环保投资 | 34万元 | 比例 | 24.28% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《建设项目环境保护管理条例》，2017年修订； 3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； 6、山西省环境保护厅晋环发【2014】180号《关于加强推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 7、吕梁市环境科学研究所《兴县宝明加油站建设项目环境影响报告表》，2010年10月； 8、兴县环境保护局《关于兴县宝明加油站建设项目环境影响报告表的批复》（兴环发[2011]44号），2011年9月9日。 9、中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目环境影响登记表（备案号：202014112300000025）。 |
| 验收监测标准值 | 监测项目 执行标准 标准值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 无组织非甲烷总烃：4.0 mg/Nm3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准 非甲烷总烃： 25mg/m³ 噪声 场界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50 dB(A) 总量控制 无 |

不合格

# 表2  工程建设内容

1、工程概况 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目原为兴县宝明加油站建设项目，该站位于吕梁市兴县蔚汾镇李家湾村西，建设性质为新建。该站共设置汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，根据《汽车加油、加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关规定，本站属于二级加油站。 站区共占地1373.1m2，地理坐标为东经111.080779°，北纬38.467190°。站区北侧为S313省道，其余三侧均为空地。 2019年4月16日，兴县环境保护局及兴县工业和信息化局对本项目联合下发了兴县2018加油站双层罐或防渗池改造项目备案表（备案号：141123-2019-017）。 2019年12月，山西誉达环境监测有限公司对本项目油气回收治理工程进行了环保监测，并出具了监测报告（誉达油气字（2019）第LL200321号）。根据监测结论，本项目油气回收系统的密闭性，1#、2#加油机的液阻及1#、4#加油枪的气液比均达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准限值要求。 2、主要建设内容 工程主要建设内容详见表2-1。 表2-1 工程内容一览表 类别 名称 主要建设内容 实际建设情况 销售量 700t/a，其中汽油500t/a、柴油200t/a 完成 主体工程 站房 1座，位于加油站的南部，单层砖混结构，建筑面积300m2。设置办公室、营业室、财务室、配电室等。 完成 加油棚 网架结构，面积为600m2 完成 储油区 位于加油站的西侧，汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³。全部为单层油罐+防渗池。 完成 加油岛 高出场地0.2m，共设4台加油机 共设4台双枪加油机，共8枪 辅助工程 站区围墙 高出站外地坪2.2米，砖砌体、抹面、涂料 完成 旱厕 位于站房南侧 完成 公用工程 供电工程 引自当地电网 完成 供水工程 由水车拉运 采暖工程 冬季室内采用电采暖 环保工程 油气回收系统 采用二级油气回收：一次油气回收（卸油口处安装一次回收装置，储油罐排放口安装真空压力阀）；二次油气回收（安装油气回收型加油枪、反向同轴胶管，增加拉断阀、油气分离器、油气回收真空泵）；铺设油气回收进/出管道。 完成 油罐区 油罐采用单层埋地卧式钢油罐+防渗池。 完成 生活污水 排入旱厕 完成 硬化 场地全部硬化 完成 生活垃圾 站区内设置垃圾箱，每日由环卫部门统一清运 完成 3、平面布置 本项目平面布置见附图3。 4、人员编制及工作制度 项目总定员5人。年工作日365天，每天3班，每班8h。 5、项目投资 本项目实际总投资为140万元，其中，环保投资为34万元，占项目总投资24.28%，详见表2-2。 表2-2环保投资组成 污染源 防治措施 投资（万元） 油气回收系统 采用二级油气回收：一次油气回收（卸油口处安装一次回收装置，储油罐排放口安装真空压力阀）；二次油气回收（安装油气回收型加油枪、反向同轴胶管，增加拉断阀、油气分离器、油气回收真空泵）；铺设油气回收进/出管道。 5 油罐区 油罐采用单层埋地卧式钢油罐+防渗池。 24 生活污水 排入旱厕 -- 硬化 场地全部硬化 1 生活垃圾 站区内设置垃圾箱，每日由环卫部门统一清运 0.5 废油渣（包括废油砂、废锯末） 设危废暂存间，由有资质的单位定期收集并处置 3 噪声 采用环保低噪声设备，加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛。 0.5 环保投资总计 34 工程总投资 140 环保投资占工程总投资比例 24.28% 6、项目变更情况 原环评批复（兴环发[2011]44号）要求：清洗油罐必须由专业的清洗队伍承担清洗工作，清洁油罐和含油污水，必须在站内经过隔油处理，达到现行国家排放标准时，方可排出站外；实际建设情况为：清洁油罐采用干清法，不产生含油污水，产生的废油渣（包括废油砂、废锯末）集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 经实地调查，本项目不存在重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、项目水平衡 本次环保设施验收期间，项目主要用水为生活用水，且全部由水车拉运。站区内设置旱厕，设食堂、不设浴室，生活污水全部排入旱厕，定期用于周围农田施肥。

# 表3  建设项目生产工艺及污染物产出流程

一、工艺流程简述： 1、卸油工序 汽车槽车进站后至计量场地，检查安全设施是否安全有效后连接静电接地线，按规定备好消防器材，经计量后准备接卸。通过液位仪确认储油罐的空容量（以防止跑、冒油事故发生）后，连接卸油管，做到接头结合紧密，卸油管自然弯曲，检查确认油罐计量孔密闭良好后开启罐车卸油阀。 此过程中采用的是密闭式卸油工艺，同时设有卸油密闭油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到槽车内，油蒸汽基本不外排。地下油罐有高液位报警功能的液位计。卸油完毕，经确认油品卸净后关好阀门，接卸卸油管，盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线，并引导汽车槽车离站。 2、加油工序 加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。本加油站加油枪都具有一定的自封功能。 当车辆驶入油站时，加油员引导车辆驶入加油位置，车辆发动机熄火后，将油箱盖板、油箱盖打开，将加油机泵码归零。 ①定量加油（微机加油） 根据客户要求的油品型号将对应的加油枪插入车辆油箱中，根据客户要求输入加油数量，打开加油枪进行加油。加油完毕，对照加油机显示屏的显示值确认无误后，收回油枪，拧紧油箱盖，关闭油箱盖板。 ②非定量加油 根据客户要求的油品品种将对应的加油枪插入车辆油箱中进行加油，确认所加品种、数量及加油机显示屏的显示值无误后，收回油枪，拧紧油箱盖，关闭油箱盖板。 图1 加油站操作流程及产污环节示意图 二、污染物产生环节 1、废气污染源 站界无组织非甲烷总烃：项目运营过程中会产生一定非甲烷总烃。 2、废气监测 本次验收在正常工况下进行监测，对站界无组织非甲烷总烃进行监测。监测布点图见图2。 二、废水污染源、污染物处理和排放流程 1、废水污染源 生活污水； 2、废水监测 本项目生活污水主要为全部排入站区旱厕，不外排。 本次验收未对废水进行监测。 三、噪声源处理措施 1、噪声源 该项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声。 2、噪声监测 对正常工况下场界噪声进行监测。监测布点图见图3。 图2 大气监测点布置示意图 图3 噪声监测点布置示意图 四、固体废物处置措施 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废油渣（包括废油砂、废锯末）。 站内设生活垃圾收集桶，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运处置；废油渣（包括废油砂、废锯末）集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

# 表4   环评、审批要求和企业完成情况

表4-1 环评要求和企业完成情况 类型 治理项目 环评要求 完成情况 废气 油气回收系统 采用二级油气回收：一次油气回收（卸油口处安装一次回收装置，储油罐排放口安装真空压力阀）；二次油气回收（安装油气回收型加油枪、反向同轴胶管，增加拉断阀、油气分离器、油气回收真空泵）；铺设油气回收进/出管道。 完成 油罐区 油罐采用单层埋地卧式钢油罐+防渗池。 完成 废水 生活污水 排入旱厕 完成 固体 废物 生活垃圾 设置垃圾箱，定期交由环卫部门统一处理 完成 噪声 噪声 采用环保低噪声设备，加油站出入口设警示牌，禁止车辆鸣笛。 完成 表4-2 批复要求和企业完成情况 序号 环评批复中要求措施 实际建设情况 兴环发[2011]44号 一 根据报告表结论、专家评审意见，原则同意你站在兴县蔚汾镇李家湾村杜家湾建设加油站，建设规模为储油罐4座，加油机4台。 实际建设汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，全部为单层埋地卧式钢油罐+防渗池；实际建设4台双枪加油机，共8枪；其余内容同环评批复。 二 你站要严格落实“报告表”规定的各项环境保护对策措施，保证周围环境质量不受影响，并重点做好以下几方面的工作： -- 1 要严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）中的有关规定完善工程设计和施工内容。 完成 2 对储油罐内外表面、储油罐外周检查通道、油罐区地面、输油管线外表面做防腐防渗处理。地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 完成 3 提高工艺系统的密闭率，减少废气排放点。定期检查设备接口，避免油气泄漏产生危险及环境污染。 完成 4 清洗油罐必须由专业的清洗队伍承担清洗工作，清洁油罐和含油污水，必须在站内经过隔油处理，达到现行国家排放标准时，方可排出站外。 清洁油罐采用干清法，不产生含油污水，产生的废油渣（包括废油砂、废锯末）集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 5 严格落实油在储存过程中可能发生泄漏引起的环境风险防范措施，要严格遵守国家相关管理规定，制定完善的防渗漏、防火、防静电、防爆炸、防火灾措施和事故应急预案，确保周围环境安全。 完成

# 表5   验收监测质量保证及质量控制

| 监测概况 | 依据国家和山西省建设项目环境保护设施竣工验收管理办法和有关规定，受中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司的委托，山西英锐泽检测科技有限公司于2020年5月12日至13日对中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目进行了竣工环境保护验收监测，监测内容主要包括废气、噪声，以及对废水和固体废物处置措施等进行了了解。 5.1监测方法 表5-1 监测分析方法 监测类别 监测项目 采样方法依据 （标准名称及编号） 分析方法依据 （标准名称及编号） 分析方法 检出限 无组织废气 非甲烷总烃 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017） 0.07mg/m3 噪声 Leq、L10、L50、L90 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） --- 5.2监测主要仪器 表5-2 监测主要仪器一览表 监测项目 仪器名称及型号 管理编号 仪器技术指标 检定部门及有效期 非甲烷总烃 气相色谱仪SP-7800 FXYQ-016 ≤0.5ng/s 山西省计量科学研究院2020.12.20 Leq、L10、L50、L90 多功能声级计AWA5688 CYYQ-085 28.0-133.0dB（A） 山西省计量科学研究院2020.12.17 声校准器AWA6221A CYYQ-079 93.93 dB（A） 广东精衡检测科技有限公司2020.09.01 5.3质量保证和质量控制 5.3.1监测仪器校准 表5-3 噪声监测仪器校准结果一览表 仪器名称 监测日期 校准 时间 测试前 校准值 dB(A) 测试后 校准值 dB(A) 标准 声源值 dB(A) 示值偏差 允许 偏差 dB(A) 校准 结果 测试前 dB(A) 测试后 dB(A) 多功能声级计 AWA5688 2020.05.12 昼间 93.9 93.8 93.93 -0.03 -0.13 ±0.5 合格 夜间 93.9 93.9 -0.0 3 -0.03 合格 2020.05.13 昼间 93.9 93.8 -0.03 -0.13 合格 夜间 93.9 93.9 -0.03 -0.03 合格 |
| --- | --- |

# 表6   验收监测内容

本次验收通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测情况见下表。 表6-1 污染源监测内容一览表 监测类别 点位布置 监测项目 监测时间及频次 无组织废气 站界，上风向1个测点，下风向4个测点 非甲烷总烃排放浓度，同时记录气温、气压、风向、风速等气象因子 监测2天， 3次/天 站界噪声 站界四周设4个监测点 Leq、L10、L50、L90 监测2天，昼、夜各一次

# 表7  验收监测期间生产工况记录

本次验收监测期间，公司生产工况稳定，环保设施运行正常，依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、全厂生产负荷达到设计的75%以上（含75%）、环境保护设施运行正常的情况下进行，公司生产工况符合验收监测条件。

验收监测结果： 废气污染源 本项目废气污染源主要为站界无组织非甲烷总烃，监测结果见表7-1。 表7-1 站界无组织非甲烷总烃监测结果一览表 监测时间 监测 频次 参照点1# 2# 3# 4# 5# 2020.5.12 1 0.27 0.40 0.38 0.41 0.42 2 0.21 0.43 0.41 0.31 0.41 3 0.27 0.40 0.40 0.40 0.39 2020.5.13 4 0.24 0.38 0.41 0.37 0.38 5 0.26 0.37 0.38 0.36 0.34 6 0.28 0.36 0.38 0.36 0.36 最大值 0.43 标准限值 4.0 达标情况 达 标 根据监测结果，站界无组织非甲烷总烃最高浓度为0.43mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。 污水 本项目生活污水全部进入站区旱厕，不外排。 3、噪声 站界环境噪声监测结果见表7-2。 表7-2 站界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期 测点编号 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 2020.5.12 1# 56.9 58.2 55.2 53.8 45.1 48.6 42.2 37.0 2# 54.9 56.8 53.8 53.4 45.1 47.2 40.2 36.8 3# 55.3 57.0 54.4 53.6 45.9 47.6 44.4 42.0 4# 55.1 56.6 53.8 53.4 44.8 46.8 42.6 41.6 2020.5.13 1# 55.8 58.2 54.8 52.8 45.6 48.4 44.0 41.0 2# 54.8 57.0 53.4 52.6 45.2 48.6 43.4 39.8 3# 55.1 56.8 53.6 52.8 44.2 47.0 42.0 39.8 4# 55.0 56.8 54.0 52.8 44.4 46.8 42.8 40.4 监测结果显示，站界四周噪声昼间等效声级为54.8-56.9dB(A)，夜间为44.2-45.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类区标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。

# 表8   验收监测结论

一、竣工验收监测结论 根据中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目的验收监测结果，结合现场调查检查，综合评价，结论如下： 1、中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目按照环评及环评批复要求（废气、生活污水、噪声和固体废物治理设施和措施）基本建成，环保设施和措施均已投入使用和实施。 2、监测期间，生产负荷大于75%，监测结果为： （1）废气污染源 根据监测结果，站界无组织非甲烷总烃最高浓度为0.43mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。 （2）噪声 站界四周噪声昼间等效声级为54.8-56.9dB(A)，夜间为44.2-45.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类区标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 （3）废水 本项目生活污水全部进入站区旱厕，不外排。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为生活垃圾、废油渣（包括废油砂、废锯末）。 站内设生活垃圾收集桶，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运处置；废油渣（包括废油砂、废锯末）集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 综上所述，中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目环保手续齐全，主要环保设施（措施）基本满足环评和环评批复要求，各项污染物排放浓度基本达到验收要求。 二、建议 1、定期对设备运行状况进行检查，保证环保设施正常运行。 2、加强场内绿化及道路硬化。 3、加快完善危废暂存间的建设。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司兴县李家湾加油站建设项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 吕梁市兴县蔚汾镇李家湾村西 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 124加油、加气站 | 建设性质 | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目站区中心经度/纬度 | E111.080779° N 38.467190° |
|  | 设计生产能力 | 汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，二级加油站 | 实际生产能力 | 汽油罐2×30m³，柴油罐3×30m³，二级加油站 | 环评单位 | 吕梁市环境科学研究所 |
|  | 环评文件审批机关 | 兴县环境保护局 | 审批文号 | 兴环发[2011]44号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2011年10月 | 竣工日期 | 2012年6月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河北澳科中意环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 河北澳科中意环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司 | 环保设施监测单位 | 山西英锐泽检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 140 | 环保投资总概算（万元） | 34 | 所占比例（%） | 24.28 |
|  | 实际总投资（万元） | 140 | 实际环保投资（万元） | 34 | 所占比例（%） | 24.28 |
|  | 废水治理（万元） | 0 | 废气治理（万元） | 29 | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固体废物治理（万元） | 3.5 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 8760 |
| 运营单位 | 中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 911411005565699219 | 验收时间 | 2020年9月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

资料收集

分析

现场勘查

制定监测方案

监测方案论证

修改监测方案

验收监测单位与建设单位签订合同

实施验收监测方案

数据处理

监测分析

采样

生产负荷及工况记录

现场质控检查

环境管理检查、

其他检查、

调查

重新监测

合格

质控方案执行情况及质控数据合格率

综合评价分析

编制验收监测表

建设单位向吕梁市生态环境局兴县分局报送监测表

附图2  本项目四邻关系图

本项目位置