山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理

处煤矸石填沟造地项目 竣工环境保护验收调查报告 (备案本)

建设单位 ： 山 西 潞 安 矿 业 (集团 )李 村 煤 矿 建 设 管 理 处 编制 单位 ： 太 原 清 泽 蓝 天 环 保 科 技 有 限 公 司

二〇二一年一月

建设单位法人代表:

编制单位法人代表:

项	目	负	责	人:

报	告	编	写	人：

建设单位	（盖章）	编制单位	（盖章）

| 电话: | 13233367272 | 电话: 18135162235 |
| --- | --- | --- |
| 传真: |  | 传真: |
| 邮编: | 046000 | 邮编: 030000 |

目	录

前	言 	1

第一章	总则 	3

1.1 编制依据	3

1.2 调查内容及原则	4

1.3 调查方法	5

1.4 调查范围、调查因子和验收标准	7

1.5 环境敏感目标	10

1.6 调查重点	10

第二章	项目周围环境概况 	13

2.1 地理位置	13

2.2 自然环境概况	13

第三章	工程调查 	31

3.1  工程建设概况	31

3.2 工程主要变更情况	43

第四章	环境影响评价文件及其批复文件回顾 	45

4.1 环境影响评价文件主要结论	45

4.2 环境影响评价文件的批复文件要点	49

4.3 环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况	50

4.4 环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况	50

第五章 生态影响调查 	54

5.1 生态现状调查	54

5.2 施工期生态影响调查及环境保护措施有效性	60

5.3 土壤现状调查及监测	61

5.4 生态影响调查结论及整改建议	61

第六章	地下水环境影响调查 	63

6.1 地下水环境现状调查	63

6.2 施工期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性	65

6.3 运行期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性	66

6.4 地下水环境影响调查结论及整改建议	69

第七章	地表水环境影响调查 	70

7.1 地表水环境现状调查	70

7.2 施工期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性	71

7.3 运行期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性	71

第八章	大气环境影响调查 	72

8.1 大气环境现状调查	72

8.2 施工期大气环境影响调查及环境保护措施有效性	72

8.3 运行期大气环境影响调查及环境保护措施有效性	72

8.4 大气环境影响调查结论及整改建议	73

第九章	声环境影响调查 	74

9.1 声环境现状调查	74

9.2 施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性	74

9.3 运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性	74

9.4 声环境影响调查结论及整改建议	75

第十章	固体废物环境影响调查 	76

10.1 施工期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性	76

10.2 运行期期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性	76

10.3 固体废物环境影响调查结论及整改建议	76

第十一章	环境管理、环境监测及环境监理落实情况调查 	77

11.1 建设单位环境管理状况	77

11.2 环境监测计划落实情况调查	77

11.3 突发环境风险事故防范措施落实情况调查	78

第十二章	公众意见调查 	81

12.1 调查目的	81

12.2 调查对象	81

12.3 调查内容及方式	81

第十三章	调查结论与建议 	85

13.1  结论	85

13.2  存在问题及整改要求	85

13.3  项目竣工环境保护验收调查结论	86

前	言

山西省是我国煤炭产量大省，是我国最主要的煤炭能源基地，其资源非常丰富， 2013 年产量已超过 9.63 亿吨。随着煤炭生产的不断扩展，煤矸石的产生量与日俱增， 煤矸石产生量按原煤产量的 15%计，每年煤矸石至少增加 1.44 亿吨，长年积累下来煤 矸石总量会越来越多，如不能妥善处理，将会大量侵占土地，而且一直会持续增加。 这样大量的煤矸石已严重地污染了环境，并侵占了大量的土地和农田，破坏了土地资 源．如不加紧有效利用，将影响煤炭工业的正常发展，影响周围环境质量。

长子县山区面积 26080 公顷，占全县总面积的 25.3%；丘陵面积 31630 公顷，占 全 30.2%；平川面积 45990 公顷，占 44.5%。全县共有耕地面 45725.55 公顷，占国土 总面积的 44.6%，林地 24992.91 公顷。长子县现有耕地正面临是土壤退化、水土流失 加剧、农作物产率低等问题。有相当一部分属于滩涂，山地，可开垦为耕地、林地的 后备资源较多。

长子县南陈乡关家山村村委会为解决本村土地资源相对短缺问题，并为村民谋取 福利，决定委托山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处在长治市长子县南陈乡关家 山村西北的荒沟内新建煤矸石填沟造地项目。

2019 年 3 月 11 日，长子县国土资源局以《关于山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设 管理处煤矸石填沟造地项目备案的通知》（长子国土资发[2019]22 号）予以备案。

山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处于 2019 年 6 月正式委托山西智慧环保管 家发展有限公司承担本项目的环境影响评价。2019 年 12 月山西智慧环保管家发展有 限公司编制完成《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境 影响报告书》；2020 年 1 月 19 日，长治市行政审批服务管理局以长审管批[2020]13 号 文对该项目报告书进行了批复。

本项目于 2020 年 3 月开工建设，2020 年 12 月，沟口挡渣坝工程、消力池、截水 沟等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足矸石倾倒条件， 下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程，比

如马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。本次验收调查为项目环境 保护设施初步验收调查，重点调查现阶段环保设施是否满足矸石倾倒条件，为项目进 入矸石倾倒阶段提供依据。因此，本次环境保护设施验收范围主要包括挡渣坝工程、 排水工程（消力池）以及配套运矸道路工程等；边坡防护工程、马道排水沟工程、土 地复垦等工程不在本次验收调查范围内。此外，根据环评要求，工程前期场底碾压覆 土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场亦不在本次验收调查范围 内。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、国务院第 253 号令《建设项目环 境保护管理条例》（2017.10.1）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22） 的有关规定，按照建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、 同时投产使用的�三同时�制度的要求，需查清工程在施工过程中对环境影响报告书及 其批复中所提出的环境保护措施的落实情况，调查分析该工程在建设和试运行期间对 环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以及是否已采取行之有效的预防、减缓 和补救措施。本次调查为该工程全面做好环境保护工作并进行竣工环境保护验收提供 技术依据。山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处委托太原清泽蓝天环保科技有限 公司承担其矸石综合治理项目竣工环境保护验收调查工作。

调查工作开始后，太原清泽蓝天环保科技有限公司立即开展了工程资料收集和现 场调查等工作，对其设计、环评报告书及其批复中所提出环境保护设施及措施的落实 情况、受工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程建设的生态影响及其恢复状况、 工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了详细调查，同时，开展了本项目公众意 见调查工作，认真听取了地方环保部门和当地群众的意见，在此基础上编制完成了《山 西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目竣工环境保护验收调查报 告》。

项目现阶段实际建设总投资 50 万元，工程为环保治理项目，工程投资全部计为环 保投资，实际环保投资 50 万元，占项目实际建设总投资的 100%。

第一章	总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日（修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日（修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 9 月 1 日；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日（修订）；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日；

（7）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日；

（9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.22）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）；

（11）《山西省环保厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许 可函[2018]39 号）；

1.1.2 技术依据

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ  2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ864-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术规范	生态影响类》（HJ/T 394�2007）；

（10）《中华人民共和国土地管理法实施条例》，1998 年 12 月；

（10）《土地复垦条例》，国务院第 592 号令，2011 年 3 月 5 日；

（11）《土地复垦条例实施办法》，国土资源部，2013 年 3 月 1 日；

（12）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

（13）《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

（14）《山西省土地复垦实施办法》，山西省人民政府，1995 年 8 月 29 日。

（15）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（16）《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

（17）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）。

1.1.3 项目任务依据

1、《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告 书（报批本）》，山西智慧环保管家发展有限公司，2019 年 12 月；

2、长治市行政审批服务管理局长审管批[2020]13 号�关于《山西潞安矿业(集团) 李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告书》的批复�，2020 年 1 月 19 日；

3、山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目可行性研究报 告；

4、企业提供的相关资料。

1.2 调查内容及原则

1.2.1 调查内容

针对本项目环境影响的特点，确定本项目环境保护验收调查的内容是：

（1）调查本项目在施工和管理等方面落实环境影响报告书、项目设计所提出的生 态环境保护措施情况，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况；

（2）调查本项目已采取的生态保护、水土保持及水、气、声、固体废物污染控制 措施，并通过对项目所在区域环境监测与调查结果，分析各项措施实施的有效性，针 对工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救和应 急建议，针对实施的尚不完善的措施提出改进意见；

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及试生产期环境保护工作意见及 对工程所在区域居民工作和生活的影响情况，并针对公众提出的合理要求提出解决建 议；

（4）根据项目环境影响的调查结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合 竣工环境保护验收条件。

1.2.2 调查原则

本项目环境保护设施验收调查坚持以下原则：

（1）科学性原则：验收调查方法注重科学性、先进性，应符合国家有关规范要求。

（2）实事求是原则：验收调查如实反映工程实际建设及运行情况、环境保护措施 落实情况及运行效果。

（3）全面性原则：对工程前期（包括工程设计、项目批复或核准等前期工作）、 施工期、试运行期全过程进行调查。

（4）重点性原则：突出本项目生态、地下水资源破坏与污染影响并重的特点，有 重点、有针对性的开展验收调查工作。

（5）公众参与原则：开展公众参与工作，充分考虑社会各方面的利益和主张。

1.3 调查方法

由于项目环境保护设施验收调查是在该项目环保设施基本建成并投入试生产阶段 后进行，考虑到项目建设不同时期的环境影响方式、程度和范围，根据调查目的和内 容，确定本次环境保护设施验收调查主要采取资料调研、现场勘查、环境监测与公众 调查相结合的手段和方法。其主要方法为：

（ 1 ）原 则上 采 用 《 建 设 项 目 竣 工 环 境 保护 验 收 技 术 规范 � 生态 影 响 类》

（HJ/T394-2007）；

（2）建设期环境影响调查以公众意见调查为主，通过走访受影响的居民和相关部 门，了解项目建设期造成的环境影响，并核查有关施工设计和文件，来确定工程建设 期的环境影响；

（3）运营期环境影响调查以现场勘察和环境监测为主，通过现场调查，核查环境

制定竣工环境保护验收调查监测方案

影响评价和施工设计所提环保措施的落实情况；

（4）环境保护措施可行性分析采用改进已有措施与补救措施相结合的方法。 本项目调查程序详见图 1-3-1 所示。

开展自行竣工环境保护验收调查工作

研读资料：环境影响报告及批复文件；设计资料；工程竣工 资料；其它资料

了解工程概况和区域生态特点，明确有关环保要求，制定初步调查工作方案

环境概况调查

生态影响调查

污染源和环境敏感 目标调查

环境保护措施、设 施落实情况调查

进行初步调查

| 确定验收调查范围、重点、执行标准、采用的技术方法 |  | 确定验收调查内容 |
| --- | --- | --- |

| 生态保护措施及效 果检查 |  | 环境保护措施和设 施运行及效果检查 |  | 环境风险和污染源 监测 |  | 公众意见调查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编写竣工环境保护验收调查报告

生态影响调查分析

环境影响调查分析

公众意见分析

补救措施与建议

图 1-3-1	竣工环境保护验收调查工作程序图

1.4 调查范围、调查因子和验收标准

1.4.1 调查范围

本次环境保护设施竣工验收的调查范围如下：

（1）生态环境：煤矸石综合治理土地复垦场地及外扩 500m 范围的范围；

（2）大气环境：主要调查场地污染物的无组织排放对周围环境的影响，范围是以 煤矸石综合治理土地复垦场地为中心，边长 5km 的正方形区域；

（3）地下水环境：以项目周边地下水质和水位。 场地地貌单元为低山丘陵区，根据本地区水文地质条件、地下水埋藏和径流方向，

以及工程特点，结合区域村庄布置，地下水现状调查范围北地下水现状调查评价范围 为以填埋区拟建场地为中心周围 8km2 范围内，根据区域含水层分布、断层的位置及 与含水层的关系进行分析。

（4）环境噪声：场界外及运输道路两侧 200m 范围内；

（5）土壤环境：场界外 200m 范围内；

（6）公众意见：了解项目周边涉及村庄中居民对项目建设的意见。

1.4.2 调查因子

本项目竣工环境保护验收调查因子见表 1.4-1。

表 1.4-1	竣工验收调查因子一览表

| 要素 | 调查因子 |
| --- | --- |
| 废气无组织 | 颗粒物、SO2 |
| 厂界噪声 | 昼、夜等效连续 A 声级 LAeq |
| 固体废物 | 矸石处置的合理性，包括防自燃措施等 |
| 地下水 | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、挥发酚、砷、铁、锰、 汞、总大肠菌群、细菌总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬，并记录井深、水 位、水温 |
| 生态环境 | 占用土地、影响植被、水土流失等 |
| 土壤环境 | 总镉、总汞、总砷、总铜、总铅、总铬、总锌、总镍、pH |

1.4.3 验收标准

本次验收标准根据原国家环境保护总局[1999]第 3 号令《环境标准管理办法》中�建 设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门批准的环评中 所确定的污染物排放标准�。

因此，本次验收调查原则上采用本项目环评阶段标准执行，采用现阶段的标准进 行校核。本次验收调查执行环境保护标准如下：

一、环境质量标准

1.环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

表 1.4-2	环境空气质量标准	（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 日平均 | 35 75 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |
| NOx | 年平均 日平均 小时平均 | 50 100 250 |  |
| CO | 日平均 小时平均 | 4 10 | mg/Nm3 |
| O3 | 日最大 8 小时平均 小时平均 | 160 200 | ug/Nm3 |

2.地表水：本工程所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

中的 III 类标准。

表 1.4-3 《地表水境质量标准》	单位：mg/L

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤1.0 |

3.地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。

表 1.4-4	地下水质量标准限值 （单位：mg/L  ，PH 无量纲）

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | pH 值 | 6.5-8.5 | 12 | 硝酸盐(mg/L) | ≤20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总硬度(mg/L) | ≤450 | 13 | 亚硝酸盐(mg/L) | ≤1.00 |
| 3 | 氨氮(mg/L) | ≤0.50 | 14 | 氯化物(mg/L) | ≤250 |
| 4 | 挥发酚(mg/L) | ≤0.002 | 15 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 |
| 5 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 16 | 硫酸盐(mg/L) | ≤250 |
| 6 | 铅(mg/L) | ≤0.01 | 17 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 |
| 7 | 镉(mg/L) | ≤0.005 | 18 | 总大肠菌群(CFU/ 100mL) | ≤3.0 |
| 8 | 铬（六价）(mg/L) | ≤0.05 | 19 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 9 | 铁 | ≤0.3 | 20 | 锰 | ≤0.10 |
| 10 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 21 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 11 | 汞 | ≤0.001 |  |  |  |

4.环境噪声：根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在区域属农村地 区，执行 1 类标准，本项目厂界四周执行 2 类标准。

表 1.4-5   《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 类 | 55 | 45 | 农村地区 |
| 2 类 | 60 | 50 | 厂界四周 |

5.土壤

场地周边土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值。

表 1.4-6  《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 （单位：mg/kg）

| 级别 | 总镉 | 总汞 | 总砷 | 总铜 | 总铅 | 总铬 | 总锌 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5<PH ≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 100 | 120 | 200 | 250 | 100 |

二、污染物排放标准

1.无组织废气

执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 中规定的标准限值。

表 1.4-7	煤炭工业无组织排放限值

| 项目 | 煤矸石堆置场无组织排放限值 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 |
| SO2 | 0.4 mg/m3 |

2.厂界噪声：

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）	dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂 界 |

3.固体废物

执行执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）。

三、污染物总量控制指标

根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25 号文件第三条，本项目不属于环境统计重 点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电 力、燃气及水的生产和供应业，3 个门类 39 个行业）新增主要污染物排放总量的建设 项目，因此，暂不纳入总量核定范围，无总量控制指标。

1.5 环境敏感目标

调查区为农村地区，结合工程特点，确定本调查主要保护目标为该地区的村庄居 民、生态环境、地下水和地表水。本项目验收调查阶段环境敏感目标表见表 1-5-1，环 境保护目标图见图 1-5-1。

1.6 调查重点

根据项目所处区域环境状况、保护目标、工程分析及现场勘查结果，确定如下主 要调查内容：

1、调查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况；

2、调查实际工程内容及工程变更情况；

3、调查工程建设前后环境敏感目标分布及其变化情况；

4、调查实际工程内容变更所造成的环境影响变化情况，调查变更环境保护措施；

5、调查环境影响评价文件及批复文件中提出的环境保护措施落实情况、运行情况 及其试运行效果。

6、调查工程试运行期环境污染影响以及对生态和地下水影响。

7、调查环境风险防范与应急措施落实情况。

8、调查工程环保投资情况。

9、调查建设单位环境管理情况。

10、调查了解施工期间公众意见与建议；施工期实际存在的及公众反映强烈的环 境问题。

表 1-5-1	环境敏感目标一览表

| 环境 要素 | 名称 | 坐标 | 保护 对象 | 保护内 容 | 环境 功能 区 | 相对场 址方位 | 相对场 界距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 关家山村 | 112�47'50.99" | 36 2'44.38" | 居民 区 | 人群 | 二类 | SE | 900 |
|  | 刘家山村 | 112�47'20.19" | 36� 3'4.39" |  |  |  | NE | 400 |
|  | 南陈村 | 112�48'39.20" | 36� 3'23.82" |  |  |  | NE | 2100 |
|  | 善村 | 112�45'59.83" | 36� 2'12.25" |  |  |  | SW | 1700 |
|  | 南庄 | 112�45'58.50" | 36� 1'52.14" |  |  |  | SW | 2300 |
|  | 团城 | 112�48'35.95" | 36� 2'17.03" |  |  |  | SE | 2200 |
|  | 城阳村 | 112�46'3.89" | 36� 3'18.95" |  |  |  | NW | 1500 |
|  | 南河村 | 112�45'55.60" | 36� 3'15.74" |  |  |  | NW | 1700 |
|  | 西堡头 | 112�46'28.34" | 36� 3'56.04" |  |  |  | NW | 1900 |
| 地表 水 | 苏里河 | 地表 水 | 水体不 受污染 | IV 类 | E | 3800 |
| 地下 水 | 评价范围内的分散式饮用水井 | III 类 | -- | -- |
|  | 南源集中供水水源地 |  | NW | 230 |
| 声环 境 | 场界 200m 范围内 | -- | -- | 1 类 | -- | -- |
|  | 专用运矸、运土道路两侧 200m 范围内 | -- | -- |  | -- | -- |
| 土壤 环境 | 场界外延 0.2km 范围内 | -- | -- | -- |
| 生态 环境 | 区域生态 | 林地、草地 | 土地复垦、 植被恢复 | -- | -- | -- |

第二章	项目周围环境概况

2.1 地理位置

长子县位于山西省东南部，东经 112�88'，北纬 36�12'，处于上党盆地西侧，属太岳 山脉向太行山上党盆地的过渡带，三面环山，一方为广阔平原，东距长治市区 21km、， 北距太原市 234km，距北京 670km，跨越太行山可探中原地区和华北平原，幅员 1029km2。

本项目位于长治市长子县南陈乡关家山村西北 0.9km 的荒沟内，其地理坐标为东经

112.793198°；北纬 36.046427°。本项目交通位置见图 2.1-1。

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

长子县地处长治盆地西部，西部属中山区，中部及南部属低山丘陵区，东部为河流 冲积平原区。地势西高东低，沿太岳山脉地形分别向西、向东倾斜，山岳的主脉为发鸠 山，主峰方山标高 1646.8m，往北延伸为顶顶山，标高 1538m， 往南延伸为长子、沁 水、安泽三县分界地安太山，主峰雨井山标高 1609.7m，由此转向东到长子、沁水、高 平分界处为仙公山，标高 1393m，再向丹朱岭标高 1131m，与高平、长治县交界处为羊 头山标高 1320m。西部横水河向西在县界小关道附近最低，标高 1010m，东部在浊漳河、 岚水河出境处的南李未、董村附近最低，标高 910m 左右。境内山、川、滩、谷、岭、 沟、坡等地貌形态俱全。山区面积 260.8 平方公里，占全县总面积的 25.3%；丘陵面积 316.3 平方公里，占 30.2%；平川面积 459.9 平方公里，占 44.5%。全县共有耕地面积 68.97

万亩，占国土总面积的 44.6%，其中牧草地 38 万亩，林地 27.8 万亩，水浇地 14.1  万亩。

2.2.2 气候、气象

项目区属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春冬季干燥多风，夏秋季炎热多雨。 根据长子县气象局 1960-2017 年的气象资料，项目区多年平均气温 9.3℃，1 月份最冷， 月均气温-6.1℃，7 月份最热，月均气温 22.5℃，极端最低气温-27.2℃（1972 年 1 月 28 日），极端最高气温 38.2℃（1966 年 6 月 22 日）。根据长子雨量站（站号：36022）1960-2017 年的降雨资料，多年平均降水量 556.8mm，多年平均蒸发量 1695.6mm，年最大降水量

13

1056.4mm（1971 年），日最大降水量 105.2mm（2001 年 7 月 27 日），时最大降 水量 52.6mm（1962 年 7 月 15 日 13:20－14:20），10 分钟最大降水量 25.6mm（1962 年 7 月 15 日 13:30－13:40），相对湿度平均为 63%，一年之内，5 月份最低 55%， 8 月份最高 80%。多年平均风速 2.1m/s，年主导风向多以静风、偏南风为主。最 大冻土深度 68cm，无霜期年均 186 天。

2.2.3 地表水

长子县地表水以发鸠山主峰方山为界，东属海河水系，浊漳河、岚河、丹河、 苏里河、雍河、陶清河自西向东注入漳泽水库；西属黄河水系，横水河、王峪河 自东向西汇入沁河。全县有申村水库和鲍家河水库两座中型水库，境内有以熬泉 水为代表的多处天然优质矿泉水。

浊漳河又称浊漳南源，长子县最大的河流，发源于发鸠山东麓，属海河水系， 长年流水不断，由西而东转东北注入长治市区。北部、东部与浊漳西源、浊漳河 干流接壤，西、南与黄河流域的沁河、丹河为邻，南与卫河毗连，水资源丰富。

岚河，岚水河是浊漳南源的一级支流，发源于屯留县盘秀山东麓的丰宜镇桥

华沟和沙则沟，自西向东流经黑家口、吴寨、西流寨、丰宜，在丰宜以东入长子 县境，继续东流经过营里、鲍家河水库，在东里村南流向东偏南方向，沿途经过 关村、岚水、东贾、李庄，而后又向东偏北经大关村、董村进入长治市郊区，在 杨暴村北注入浊漳南源，河流全长 58.43 千米，流域面积 463.36 平方千米。河在

长子县境内长约 33 公里，为季节性河流。岚水河的主要支流有金丰河、雍河。 丹河，发源于长子县与高平交界的丹朱岭，源从山阴流出，注入浊漳河，全

长 20km，流域面积 120km2。 苏里河，发源于区内西部上沟村的西北部，自西向东流经西峪，转向北从罗

家沟村北流出区外。

雍河，发源于长子县西 13km 的龙泉山，至谷村乡的李庄与西来的岚水河汇 合，再东流至长治边境的店上村南注入浊漳河。在境内长 32.5km，流域面积 187km2。

陶清河，位于长治与长子两县交界处，由南向北注入浊漳河南源，属季节性 河流。

横水河和王峪河是沁河支流兰河的两个源头，在境内 8km，流域面积

139.5km2。

申村水库，位于长子县东南约 10km  浊漳河南源干流上，控制流域面积

235km2，流域平均宽 12.2km，河道长 19.3km。 鲍家河水库，修建于浊漳南源支流岚水河上，水库控制流域面积 175.4km2，

多年平均年径流量 2450 万 m3。

距离本项目最近的地表水体为项目东侧 3.8km 处的苏里河，属于浊漳河支 流；项目运营期无生产生活废水产生和排放，正常情况下填埋区无渗滤液产生； 雨季时沟谷内会形成的短时水流，且矸石会产生淋溶水；短时水流由截洪沟、马 道排水沟排出填埋区；本项目设置截水沟、马道排水沟等排水措施，对水环境的 影响很小。长子县地表水系图见图 2.2-1。

2.2.4 地质

项目所在地地质描述如下：

1）地层 项目区地层由老至新为奥陶系中统上马家沟组、峰峰组，石炭系中统本溪组、

上统太原组，二叠系下统山西组、下石盒子组，二叠系上统上石盒子组、石千峰 组，新近系，第四系地层组成。项目区内有第四系中更新统和二叠系上统上石盒 子组地层出露。

（1）奥陶系中统(O2)

①奥陶系中统上马家沟组(O2s)

区内揭露最大厚度为 174.38m。上部为灰色厚层石灰岩，白云岩夹白云质灰 岩，角砾状灰岩及泥质灰岩。下部为灰色～浅灰色厚层石灰岩，白云岩夹泥质白 云岩，泥质灰岩及白云质灰岩。

②奥陶系中统峰峰组(O2f) 为煤系的基底，与下伏地层上马家沟组呈整合接触。厚 122.10～154.62m，

平均厚 144.84m。上部为灰色～灰白色巨厚层隐晶质石灰岩，局部裂隙发育，具 方解石脉，间夹有白云岩及角砾石状灰岩，局部为泥质石灰岩。中部为灰色角砾 状石灰岩，泥灰岩和石灰岩，灰色白云岩和泥质白云岩，局部溶洞发育，裂隙内 充填有方解石脉。下部灰色石灰岩，浅灰色中厚层白云岩、白云质灰岩，含泥石

灰岩，局部溶洞发育。煅烧特征：灰白色粉末状。

（2）石炭系(C)

①石炭系中统本溪组(C2b)

该层与下伏峰峰组呈假整合接触。厚 0～19.55m，平均厚 11.22m。上、中部 为浅色～灰色菱铁质泥岩、铝质泥岩、具菱铁质鲕状结构，粘土矿物以高岭石为 主，次为水云母，有植物化石碎片。中、下部夹石英砂岩，偶见薄煤层及石灰岩。 砂岩多呈不等粒结构，且含细砾，碎屑以石英为主，次为泥岩屑，硅质岩屑，重 矿物为赤铁矿、电气石、黄铁矿等。含黄铁矿，菱铁矿结核或透镜体，即�山西 式�铁矿。该组属泻湖～潮坪沉积。煅烧后呈灰黄色，夹棕黄、紫红、黄白、灰 白色，土状及砂状断口，固结中等。

②石炭系上统太原组(C3t)

厚 79.50～140.64m，平均 107.47m。为一套海陆交互相含煤地层，主要由深 灰色～灰黑色砂岩、粉砂岩、砂质泥岩、泥岩、煤层及石灰岩组成。其中含煤 3～ 14 层，有石英岩或泥灰岩 4～7 层。底部以灰～深灰色细粒石英砂岩(K1)与下伏 地层整合接触。根据沉积旋回，岩性组合特征及含煤性，自上而下可划分为三个 岩性段，具体见含煤地层。

（3）二叠系(P)

①二叠系下统山西组(P1s) 本组为一套陆相含煤岩系。由砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤组成。厚 37.43～

71.46m，平均为 46.10m。以深灰色薄层状细粒砂岩(K7)与下伏太原组整合接触。 与下伏太原组相比，本组以石灰岩，砂岩较多，色浅，交错层理发育为其特点。

砂岩中主要由石英、硅质岩屑和菱铁矿鲕粒组成，杂质含量大于 15％，局 部有密集的黄铁矿小团粒。碎屑呈棱角状～次棱角状，边缘多被溶蚀呈锯齿状或 港湾状，分选中等，交错层理发育，由炭屑条带或菱铁质条带显示，孔隙式铁、 泥质胶结。泥岩中高岭石为主，次为水云母、含炭屑、白云母碎片，有丰富的植 物化石，常与泥质粉砂岩互层出现，显水平纹理。煅烧后呈灰褐色、夹紫色、浅 黄色、褐灰色，土状及砂状断口，固结中等到好。

②二叠系下统下石盒子组(P1x)

厚 40.82～98.81m，平均为 65.46m。由砂质、砂质泥岩、泥岩组成。底部以

灰白色～浅灰色细、中粒砂岩(K8)与山西组粉砂岩接触，含炭屑，夹煤纹。下部 为灰～深灰色砂质泥岩，泥岩夹粉砂岩偶夹煤线。中、上部为灰色，灰绿色中、 细粒砂岩，灰色泥岩，砂质泥岩，及粉砂岩组成，常含菱铁质鲕粒，顶部为灰色～ 紫红色含铝泥岩，富含菱铁质鲕粒，层位稳定，俗称�桃花泥岩�。

砂岩中杂质含量常大于 15％，多为长石石英杂砂岩。碎屑呈棱角状～次棱 角状，部分边缘溶蚀呈锯齿状，分选差到中等，胶结物主要为钙，泥质，少量硅 质，基底式胶结，少量为接触式胶结。泥岩成分以高岭石为主，次为水云母，含 绿色泥石，赤铁矿，菱铁矿。煅烧后呈浅褐色，夹棕褐、黄灰色、土状及砂状口， 局部裂开发育，固结中等。

③二叠系上统上石盒子组(P2s)

厚 440.81～574.43m，平均为 512.74m。由杂色泥岩、泥岩组成。底部以灰 白色厚层状含砾中～粗粒砂岩(K10)与下伏下石盒子组整合。按照岩性组合特征， 自下而上可划分为上、中、下三段：

下段(P2s1)：厚 169.80～219.30m，平均为 196.27m。以黄绿色、紫红色砂质 泥岩为主。泥岩中含少量铝质，局部含铁质鲕状和结核，具交错层理。底部为灰 白色厚层状含砾中～粗粒砂岩，与下伏下石盒子组整合接触。煅烧后呈棕褐色夹 紫色、浅褐色，局部具裂开。

中段(P2s2)：厚 90.20～127.38m，平均为 105.88m。为灰白～黄绿色中～厚层 状砂岩与黄绿色、紫红色砂质泥岩、粉砂岩互层。以砂岩为主，交错层理发育， 与下伏下段整合接触。煅烧后呈棕褐色夹红棕、紫红色。

上段(P2s3)：厚 180.81～227.75m，平均为 210.59m。由黄绿色、紫红色砂质 泥岩、泥岩夹砂岩组成。砂岩不稳定。顶部砂质泥岩中夹燧石层或条带。煅烧后 呈红棕褐色，夹褐黄色、粉红色、黄褐色。

④二叠系上统石千峰组(P2sh)

厚 170 多米。根据岩性特征，自下而上，可划分为下、上两段： 下段(P2sh1)：厚约 94m。由黄绿色中粗粒砂岩夹紫红色泥岩组成，泥岩中含

钙质结核，底部以一层灰黄色含砾中粗粒砂岩(K14)与下伏石盒子组地层分界。 上段(P2sh2)：厚约 76m。由紫红色、砖红色砂质泥岩及泥岩夹有灰绿色细粒

砂岩薄层或透镜体。底部以一层厚层状色泽鲜艳的红色泥岩与下伏下段地层分

界。该组煅烧后呈红褐色夹棕褐色、黄褐色。

（4）新近系(N) 新近系上新统(N2)

厚约 0～15m，平均约 5m。由棕红色、褐红色粘土、亚粘土组成，表面有铁 锰质薄膜，不整合于下伏地层之上。

（5）第四系(Q)

①中更新统(Q2)

厚 0～15m，平均约为 5m。岩性为浅红色含砂粘土，常含钙质结核，有时夹 砾石。与下伏地层不整合接触。

②上更新统(Q3)

厚 3～61m，平均约 31m。区内分布广泛。主要岩性为浅黄色、褐黄色砂质 粘土，含砂粘土夹钙质结核，孔隙发育。

③全新统(Q4)

厚 0～20m，平均约 8m。主要分布于丹河、苏里河、田良河河谷一带。由细 砂、粉砂、砂土及砾石组成，为一套近代河床冲积和山前洪积物。

2）地质构造 项目区位于华北断块区吕梁�太行断块沁水块坳东部次级构造单元沾尚�

武乡�阳城 NNE 向凹褶带中段，晋获断裂带西侧，沿线地处长治断陷盆地南部 边缘。全区总的为一走向北北东，倾向北西，倾角 5-10� 伴有少量的正断层和陷 落柱的单斜构造，在此基础上发育了一系列北北东向的宽缓褶曲，形成了区内岩 层的波状起伏。区内主要断层和褶曲的走向多为北北东向。伴生的次一级断层为 北东和北东东向。当两者交叉时，后者切割前者，如兴旺庄南、北正断层切割东 坡向斜和郭村背斜。项目区内无全新活动性断裂通过，裂隙不发育，构造运动相 对稳定。

2.2.5 水文地质

（1）含水层

1）奥陶系中统峰峰组石灰岩岩溶裂隙含水层

下段：厚度 22.80～58.60m，平均厚度为 30.81m。岩性主要由石灰岩、白云 质灰岩、泥灰岩、泥质灰岩和少量角砾状灰岩等组成。在北部边界，延深孔底部

见有纤维状石膏；中、南部延深孔在底部多为泥灰岩或泥质灰岩。岩溶在底部亦 有发育。

上段：分上、下两部分。下部岩性主要由角砾状灰岩、泥灰岩、石灰岩和少 量白云质灰岩组成，平均厚度为 42.21m，因含泥质较多，岩溶发育较差。上部 岩性主要由石灰岩及少量泥灰岩、白云质灰岩等组成，顶部含有黄铁矿结核，平 均厚度为 63.50m。岩溶在中下段较发育。

2）石炭系太原组岩溶裂隙含水层组 包括 K2、K3、K4、K5 等四层石灰岩。

K2 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 3.25～10.73m，平均厚度 7.14m。水质属 HCO3-Na稢a 型，矿化度为 0.0004g/L。

K3 灰岩裂隙岩溶含水层：厚度 0.90～5.22m，平均厚度为 3.19m。为一富水 性不均匀的裂隙承压弱含水层。

K4 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 0～6.96m 之间，平均厚度 0.99m。局部地段 为泥灰岩，或有缺失现象。K4 灰岩缺失地段，常见有较厚层的砂岩层，由中～ 粗粒砂岩和含砾粗砂岩及细砾岩等组成，裂隙较发育

K5 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 0～5.80m，平均厚度 3.52m。钻孔揭露岩溶 裂隙较发育，水质属 HCO3-－Na+旵a2+或 Cl-－Na+型，矿化度为 0.845～ 1.653g/L。

3）二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层组 包括 K7 砂岩及 3K 砂岩等裂隙含水层。

K7 砂岩裂隙含水层：为山西组与太原组的分界标志，岩性为中粒砂岩、细 粒砂岩、局部为粉砂岩。层厚在 0.23～9.27m 之间，平均厚度 2.10m。裂隙较发 育，钻进中冲洗液消耗量平均为 0.209m3/h，最大消耗量 1.288m3/h。

K3 砂岩裂隙含水层：层厚 0～17.11m 之间，平均厚度 9.12m，岩性以中、细 粒砂岩为主，局部为粉砂岩或缺失。裂隙较发育，钻进中冲洗液消耗量平均为 0.301m3/h。

4）二叠系下统下石盒子组 K8 砂岩裂隙含水层 为山西组与下石盒子组分界，岩性以中、细粒砂岩为主，局部地段出现粗粒

砂岩，层厚 0.93～17.09m  之间，平均厚度为 4.76m，裂隙较发育。水质类型属

HCO3-一 Ca2+種a+或 Cl-－Na+。矿化度为 1.254～1.374g/L。 5）二叠系下统石盒子组上部 K9 砂岩含水层

二叠系下统石盒子组上部 K9 砂岩为中厚层状、中粗粒砂岩，分选中等，磨 圆度差，多为钙质胶结，局部松散结构，属孔隙裂隙含水层，平均厚度 6m。

6）二叠系上统石盒子组 K10 砂岩含水层

二叠系上统石盒子组含水层以 K10 砂岩最具代表性。区内 K10 砂岩为呈厚层 状中细粒砂岩，以中粒为主，局部发育细粒，分选差，以孔隙含水层为主，厚度

2-

3.5～27m，它间接接受大气降水补给，水质类型属 HCO3-一 Ca2+種a+及 SO4   －

Ca2+稭g2+型。

7）基岩风化带裂隙含水层

岩性因地而异，风化裂隙发育深度因岩性和构造及地形的影响而不同。本区 中部及东、西部一带有较大面积的基岩出露，在河床沟谷地带为松散层所覆盖。 据钻孔揭露，强风化带发育深度在 20-40m 之间，弱风化带发育深度一般在 70-l00m，最深可达 150 多米。含水较丰富，但富水性差异大，山麓地段由于基 岩出露位置较高，风化裂隙透水性好，富水性较弱；而沟谷地段富水性一般较强， 在地形强烈切割的沟谷和陡坎处往往形成泉水出露，但泉流量很小，一般都小于 0.3L/s。

8）新生界松散岩类孔隙含水层 主要分布在丹朱岭以北的长治盆地以及丹河和其它支流地带，勒探区内北部

较厚南部较薄。上第三系红土下伏于第四系中上更新统黄土之下，仅在龙泉村西 北的山坡陡坎处有零星出露，平均厚 5m，对第四系松散岩层起着定的隔水作用。

（2）隔水层

1）石炭系总统本溪组隔水层

层厚为 11.05-37.16m，平均 23.9m，主要由塑性铝质泥岩和泥岩夹不稳定砂 岩及煤层组成，裂隙不发育，透水性差，为奥灰水与煤系地层间较好的隔水层。

2）上石盒于组中下部及下石盒子组隔水层

层厚为 36.82-208.81m，平均 124.92m，由泥岩、砂质泥岩等组成，垂直分 布呈平行符合结构，裂隙不甚发育，为山西组顶部的隔水层。

3）太原组和山西组所含的泥岩和砂质泥岩透镜体以及新生界松散层所含的

黏土透镜体，在局部地段起着一定的隔水作用。

（3）地下水补给、径流、排泄条件 松散岩类孔隙含水层主要接受大气降水的补给，在降水后一定时间内，各民

井水位有上升现象，并接受基岩风化带水及泉水的补给。沿河谷向浊漳河和丹河 及其支流排泄，形成地表径流流出区外或补给下部含水层。

上石盒子组砂岩裂隙地下水接受大气降水的补给，在地形切割较深处见有泉 水出露，最大流量为 0.281L/s，沟谷地带可与松散岩类孔隙水及地表水有相互补 排关系。

深部山西组砂岩裂隙含水层和太原组灰岩和砂岩裂隙含水层接受补给条件 较差。且与上覆风化带及松散层、下伏中奥陶统各含水层之间相隔一定厚度的隔 水层。从含、隔水层分布的宏观组合分析，应属平行复合结构类型，含、隔水层 均处于分散隔离状态，各个含水层间的水力联系被其间隔水层所阻隔，它们之间 存在着一定的水位差。若无构造沟通或隔水层未遭受破坏时，则各个含水层无互 补关系，不会与下伏、上覆的强含水层发生水力联系。

中奥陶统峰峰组场区内未见出露，全部被基岩所覆盖。由于本项目地处区域 分水岭地带，覆盖层又较厚，故补给条件差。仅在东部边界通过庄头正断层，接 受灰岩裸露区岩溶水补给，以及通过陷落柱和断裂构造带，获得上部孔隙裂隙水 补给，补给来源较远，地下水径流运动缓慢。以场区地下水分水岭为界，大体沿 南北两方向，分别汇集于三姑、辛安和延河三泉排泄出地表。

2.2.6 辛安泉域

辛安泉域位于山西省东南部，主要为长治市大部和晋中地区榆社县。它作为 长治市、潞城市城市生活用水的主要来源，是我省第二大岩溶泉群。该泉群出露 于长治市东北约 30km 的潞城、黎城和平顺县交界的浊漳河河谷中，泉水沿河谷 分散出流，分布于自西流至北耽车，长约 15km 的河谷地带，出露高程 600-643m， 出露地层为奥陶系中统。泉域多年平均流量为 11.9m3/s，受季节影响，浊漳河丰、 枯水期水量变化相对较大。泉域总面积 10950km2 ，其中碳酸岩裸露区面积 2200km2，覆盖、埋藏区 8750km2。

泉域边界：北界以浊漳河、汾河及沁河的地表水分岭为界。西界以沁县和沁 源县的行政边界为界。南界以浊漳河和沁河及丹河的地表水分岭为界。东界以浊

漳河与清漳河的地表水分岭和娘子关泉域为界。 泉域重点保护范围：①泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵

店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥 厂排污渠道，两侧宽 200m，至辛安桥下河道，面积 48km2。②文王山地垒渗漏 段：自黄碾南铁路桥上游 500m 起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各 500m， 向下游至浊漳河西源汇流处，面积 18km2。两处合计面积 66km2。

项目厂址位于辛安泉域的一般区域，不在泉域重点保护区和裸露岩溶区。 本工程在辛安泉域中的位置见图 2.2-2。

2.2.7 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区处于 0.05g 地震动峰 值加速度分区内，抗震设防烈度为Ⅵ度。

2.2.8 水源地

县城集中供水水源地：县城集中供水水源地分别为河头水源地和大京水源 地，水源地类型为地下水型，均为现状供水水源。

乡镇集中供水水源地：长子县有南源集中供水水源地、色头镇集中供水水源 地、岚源集中供水水源地和常张乡集中供水水源地 4 个乡镇水源地。南源集中供 水水源地为申村水库，水源地类型为地表水湖库型，供应大堡头镇、南漳镇、南 陈乡 3 个乡镇。色头镇集中供水水源地为色头村水井，水源地类型为地下水型， 供应色头村以及色头镇政府、医院、学校、工商业等的生活饮用水。岚源集中供 水水源地为鲍家河水库，水源地类型为地表水湖库型，供应碾张乡、岚水乡、鲍 店镇以及丹朱镇 4 个乡镇的生活饮用水。常张乡集中供水水源地为常张村水井，

水源地类型为地下水型，供应常乡乡以及乡政府、医院、学校、工商业等约 2000

人的生活饮用水。 本项目距离最近的水源地为南源集中供水水源地。南源集中供水一级保护区

水域范围：以取水口为中心，半径 300m 的扇形区域，由于取水口靠近南岸，实 际水域面积为 0.084km2。一级保护区陆域范围：坝右岸开始，沿水库南岸，由东 往西，经申村、大南石转向北，止于石哲村一线呈不规则多边形区域，面积为 0.979km2。二级保护区水域范围：一级保护区边界外的水域面积，实际面积为

0.768m2。二级保护区陆域范围：申村水库上游整个流域（一级保护区陆域外区

域），陆域边界不超过相应的流域分水岭范围，面积为 12.75km2。 南源集中供水水源保护区区划见图 2.2-3（b）。场界西北距水源地二级保护

区边界约 230m，不在其保护范围内。

2.2.9 生态环境

1、土壤 长子县境内成土层次分明，最低层是血红色的三趾马红土，瓣状，表面有一层黑

色铁锰胶膜。红土层上面是周口店期老黄土，红黄色，夹有大小不等的料姜，土质细 而均匀。老黄土上层是马兰期新黄土，色灰白，组织疏松。最上层是近代沉积物，其 性状随地形不同而有所区别。

2、动物 长子县境内野生动物主要有：

禽类：黄鹂、石鸡、斑鸠、画眉、大雁、鸽子、黄莺、燕子、麻雀、乌鸦、喜鹊、 布谷鸟、老鹰、猫头鹰、啄木鸟等。

兽类：狼、狐狸、黄鼠狼、野兔、松鼠、田鼠等。 爬虫类：蛇、蜥蝎、壁虎等。 两栖类：青蛙、蟾蜍等。

昆虫类：蚂蚱、蚊、马蜂、蟋蟀、瓢虫、蜻蜓、萤火虫、蚂蚁、蟑螂、天牛、螳 螂、蝴蝶、蝉、金针虫等。

水生类：草鱼、黄鳝、鳖、虾、螃蟹、蚂蟥等。 此外，还有蝙蝠、蜈蚣、蜘蛛、蝎子、蚯蚓、蜗牛等。 受人类活动影响，项目区只有常见的麻雀、鼠类等，未见国家及省级重点保护动

物分布。

3、植物 长子县野生植物资源较为丰富，各类繁多，属太岳山植物区系；木本植被有 70

余种，草本植被 1500 种。县境内现有林木多为天然次生和人工营造林。其植被大致有 三种类型：一是乔木植物群落、天然乔木林和散生林，主要分布在县境西、南部山区， 约 5019 亩，只占森林总面积的 4.2%，乔木林有许多林间草地或灌木；二是灌木植被 群落，主要分布在海拔 900-1500 米的山地和丘陵、阳坡，一般呈自然状态，起着水土 保持的作用，主要灌丛为中旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺玫、荆条、黄花条 等为主；三是草木植物群落，主要分布在境内的山区、丘陵、半山区的荒坡地和荒山 地，海拔 900 米以上的石质山区，多生长在阴坡，主要有白羊草、黄贝、马莲等。其

主要植物种类有： 乔木：油松、侧柏、白皮松、红松、小黑杨、银白杨、旱柳、垂柳、家榆、山榆、

国槐、刺槐、臭椿、香椿、梧桐、泡桐、楸、桑、黑叶、黄	檀、皂角等 40 余种。 灌木：荆条、陈柳、紫穗槐、连条枝、酸枣、沙棘、狼牙刺、山桃、山杏等 1 50

余种。

牧草：有鹅冠草、红豆草、白羊草、披碱草、紫花苜蓿、苔草、野豌豆、三叶草、 冰草、狗尾草，尖草、兰花刺豆等 86 种。

药物：有黄芩、黄芪、党参、苍术、柴胡、防风、五味子、地骨皮、远志、秦艽、 麻黄、甘草、枸杞子、地榆、贯中、柴苏、草乌、川芎、野 菊花、车前子、益母草、 黑牵牛、京三棱、蒲公英、茵陈、青蒿、艾等。

野菜：有苦菜、甜苣、苜蓿、地皮菜、地椒、蘑菇、黄花、灰菜、山葱、马齿芥、 山蒜、山艽、翟麻花等。

花卉：紫荆、绣球、丁香、刺梅、杨桃梅、月季、山丹、菊花、鸡冠、迎春、铁 树、仙人掌、文竹、君子兰、凤仙花、吊佥钟、万年青、马兰等。

第三章	工程调查

3.1 工程建设概况

3.1.1 基本情况

本项目基本情况见表 3.1-1。

表 3.1-1	项目基本情况

| 建设单位 | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建 设管理处 | 立项部门 | 长子县国土资源局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目 |
| 建设性质 | 新建 |
| 建设地点 | 长治市长子县南陈乡关家山村西北侧荒沟内 |
| 建设规模 | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目填埋区占地 6.9hm2， 沟道长约为 300m，宽约 120m，深约 45m，可充填矸石量 77.47 万 t，核算库容为 43.04 万 m3。本项目矸石处理量为 46.23 万 t/a，服务年限为 2 年。 |
| 环评单位 | 山西智慧环保管家发展有限公司，2019.12 |
| 环评审批单位 | 长治市行政审批服务管理局 长审管批[2020]13 号文 2020.1.19 |
| 环境工程设计 （施工）单位 | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处 |
| 工程总投资 （万元） | 环评：1634.41 | 环保投资 （万元） | 环保：92.2 |
|  | 实际：50 |  | 实际：50 |
| 开工时间 | 2020.3 | 竣工时间 | 2020.12 |
| 工作制度 | 年工作日 330 天，每天工作时间 8h |

3.1.2 项目组成

现阶段，本项目建设位置与环评阶段一致，其建设内容主要包括挡渣坝工程、截 排水工程以及配套运矸道路工程。 具体项目组成见表 3.1-2。

| 序 号 | 工程名称 | 环评要求建设内容 | 实际建设内容 | 照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设位置 | 长治市长子县南陈乡关家山村西北 0.9km 的荒沟内，其地理坐标为东经 112.793198°；北纬 36.046427° | 长治市长子县南陈乡关家山村西北 0.9km 的荒沟内，其地理 坐标为东经 112.793198°；北纬 36.046427° | // | 与环评阶段一致 |
| 2 | 主体 工程 | 挡渣坝工程 | 在沟口修建 5m 高重力式直立挡渣坝，挡渣坝总长 41m，挡渣坝墙高 7m（其 中：基础埋深 2m，地面出露 5m）。墙顶宽 2m，面坡坡率为 1:1.0，背坡直 立，墙底基础坡率 0.1:1。M10 水泥砂浆砌 MU40 块石砌筑 | 在沟口修建重力式浆砌石拦矸坝，挡渣坝墙高 5.5m（其中： 基础埋深 0.5m，地面出露 5m）。墙顶宽 4m，底宽 38m，墙 身采用 M10 水泥砂浆砌 MU40 片石。墙体长度为 42.8m， 拦矸坝上设变形缝、泄水孔。 |  | 基本完成 |
|  |  | 排 水 工 程 | 截水沟 | 场地四周设置排水边沟，排水边沟采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 片石，梯形 断面，平均沟深 0.8m，底宽 0.8m，壁厚 0.4m，底厚 0.4m，排水边沟总长 为 850m | 场地四周已设置排水边沟，排水边沟采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 片石，梯形断面，平均沟深 0.8m，底宽 0.8m，壁厚 0.4m，底厚 0.4m，排水边沟总长为 930m |  | 基本完成 |
|  |  |  | 马道排 水沟 | 马道内侧设横向排水沟，横向排水沟采用柔性设计，选用土工膜、土工袋 等柔性材料构筑，梯形断面，顶宽 0.6m，底宽 0.4m，深 0.4m，全长 1600m。 横向排水沟纵坡不得小于 0.3% | 现阶段矸石未堆放，未形成马道，不在本次验收调查范围内； | // | // |
|  |  |  | 急流槽 | 急流槽采用 M7.5 砌片石砌筑，槽顶及侧壁采用 M7.5 砂浆抹面矩形断面， 宽 0.4m、深 0.4m、壁厚 0.3m，槽身底粗糙面可采用大卵石或预制块嵌固而 成。急流槽全长 280m | 现阶段矸石未堆放，未设置急流槽，不在本次验收调查范围 内； | // | // |
|  |  |  | 盲沟 | 盲沟采用矩形断面，宽 50cm，高 50cm, 用 20cm 厚 C25 防渗混凝土浇筑， 盲沟内填碎石。全长 320m | 沟底已设置盲沟，采用矩形断面，宽 50cm，高 50cm, 用 20cm 厚 C25 防渗混凝土浇筑，盲沟内填碎石。全长 293m |  | 基本完成 |

|  |  |  | 消力池 | 水池采用现浇钢筋混凝土结构，面积为 100m2，净深 3.2m，地面以上高 0.2m， 有效水深为 3.0m，有效容积 300m3。池底有 0.5%的坡度坡向进水处 | 矸墙外设置 1 座水池，尺寸为长 20m、宽 5m、深 2.5m，容 积 250m³，采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU40 毛石砌筑，M10 水 泥砂浆勾缝。 |  | 基本完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 充填作业工 程 | 采用 �从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实�工艺，每堆放 2m 厚的 矸石覆盖一层 50cm 厚的黄土压实，隔绝空气，每堆高 5m 建一个 3m 宽的 马道平台高程为 1029m 的边坡平台加宽为 6.0m） | 现阶段矸石未堆放，充填作业工程严格按照环评要求进行， 不在本次验收调查范围内； | // | // |
|  |  | 覆土工程 | 顶部平台先铺设约 0.5m 厚的低肥效生土，取自取土场；然后再铺设施工前 采集的熟土壤约 0.5m，土源为场地施工前采集的熟土壤，覆土总厚度为 1.0m，然后平台恢复为耕地，覆土量为 2.5 万 m3。马道平台及边坡总面积 为 3.85hm2，覆土厚度 1.0m，需覆土量 3.85 万 m3，层间覆土量 10.2 万 m3。 土源取自取土场 | 现阶段矸石未堆放，未形成平台； | // | // |
|  |  | 生态恢复工 程 | 顶部平台复垦为耕地，面积 2.5hm2，平台前期建议种植固氮类农作物，如 豆类、薯类等农作物 1~2 年以改良土壤增加肥力。马道平台复垦为有林地， 面积 0.45hm2，边坡复垦为灌木林地，面积 3.4hm2。马道平台采取乔草混播 的方式，乔木选择刺槐，种植密度种植密度 2m×2m，草种选择披碱草，播 撒密度 30kg/hm2。边坡采取灌草混播的方式，灌木选择紫穗槐，种植密度 种植密度 1m×1m，草种选择披碱草，播撒密度 30kg/hm2 | 现阶段矸石未堆放，未形成平台； | // | // |
|  |  | 防自燃工程 | 每堆放 1m 厚的矸石层进行一次压实。每堆放 2m 厚的矸石覆盖一层 50cm 厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃 | 现阶段矸石未堆放 | // | // |
| 3 | 辅助 工程 | 取土场 | 位于充填场地沟口东南 400m 处，占地面积约 1.1hm2 | 现阶段采用场内平整土，取土场不在本次验收调查范围内； | // | // |
|  |  | 管理站 | 场地入口处设 1 座管理站，占地面积 50m2，主要建筑包括值班室（30m2）、 洗车平台（20m2）各一间 | 场地入口处设 1 座管理站，占地面积 50m2 |  | 基本完成 |

|  |  | 运矸道路 | 新建专用运土道路，道路全长约 600m，路基宽 4.0m，路面宽 3.0m | 已建专用运土道路，道路全长约 600m，路基宽 4.0m，路面 宽 3.0m |  | 基本完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 公用 工程 | 供水 | 洒水抑尘用水采引自刘家山村，洒水车拉至充填场地；管理站职工生活用 水外购桶装水 | 严格按照环评要求执行 | // | 完成 |
|  |  | 供电 | 管理站电源引自刘家山村 |  | // |  |
|  |  | 供热 | 管理站冬季采暖使用电暖器 |  | // |  |
| 5 | 环保 工程 | 废 气 | 道路运 输扬尘 | 运矸车辆遮盖篷布，严禁超载；运输道路定期清扫、出场车辆轮胎清洗、 洒水抑尘 | 运矸车辆遮盖篷布，严禁超载；运输道路定期清扫、出场车 辆轮胎清洗、洒水抑尘 | // | 与环评一致 |
|  |  |  | 堆场扬 尘 | 洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施 | 洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降 尘措施 | // | 与环评一致 |
|  |  | 废 水 | 生活污 水 | 回用于管理站周边抑尘洒水，不外排 | 回用于管理站周边抑尘洒水，不外排 | // | 与环评一致 |
|  |  |  | 矸石淋 溶水 | 矸石充填前对沟底覆土并夯实作为防渗层 | 矸石充填前对沟底覆土并夯实作为防渗层 | // | 与环评一致 |
|  |  |  | 雨水 | 场地上游及周边汇水通过截水沟、竖向排水沟、消力池排出场外；马道及 平台雨水通过排水沟引至竖向排水沟，排出场外 | 场地上游及周边汇水通过临时排水沟、消力池排出场外；现 阶段矸石未堆放，未形成马道，马道排水沟不在本次验收调 查范围内； | // | 与环评一致 |
|  |  | 固 废 | 生活垃 圾 | 集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置 | 集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置 | // | 与环评一致 |
|  |  | 噪 声 | 推土 机、压 实机 | 合理安排作业时间，避免夜间作业，应尽可能避免大量高噪声设备同时运 行；用低噪声先进设备等 | 合理安排作业时间，避免夜间作业，应尽可能避免大量高噪 声设备同时运行；用低噪声先进设备等 | // | 与环评一致 |
|  |  |  | 运输车 辆 | 运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；一般情况应禁止 夜间运输；汽车经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛 | 运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；一 般情况应禁止夜间运输；汽车经过村庄时减速慢行、禁止鸣 笛 | // | 与环评一致 |
|  |  | 生 态 | 充填场 地 | 顶部平台复垦为耕地（全部为旱地），马道平台及边坡采取行灌、草带状混 交方式进行植物防护 | 本次验收不涉及 | // | // |
|  |  |  | 专用运 矸道路 | 施工结束后种植紫穗槐和披碱草对专用运矸道路进行生态恢复 | 本次验收不涉及 | // | // |
|  |  |  | 取土场 | 分区取土，分区绿化；每区取土完成后，及时进行生态恢复工程。取土完 毕后，将剥离的表层土返还覆土，在坡面和顶面覆土采取绿化措施 | 现阶段采用场内平整土，取土场不在本次验收调查范围内 | // | // |
|  |  |  | 管理站 | 施工结束后采用灌草结合方式对管理站进行植被恢复，树种选用适合当地 生长的紫穗槐、草种选用披碱草 | 本次验收不涉及 | // | // |

| 6 | 依托 工程 | 矸石来源 | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处（含选煤厂） | 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处（含选煤厂） | // | 与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.1.3 工程总体布置

环评阶段： 场地位于冲沟内，若排矸工艺不当，拦护措施标准过低，都将导致矸石流失，并

危及项目周围环境。因此在南端沟口处修建挡渣坝，进行边坡防护，并在场地内布设 完整有效的排水系统，将有效的减轻环境污染、控制水土流失、防治滑坡。

根据现状和地形条件，工程总体布置如下： 为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在填埋区沟口

设置浆砌石挡渣坝，挡渣坝高 5.5m，其中基础埋深 0.5m，地面出露 5m。 填埋区排矸场上游汇水面积较小，为 0.15km2。为避免周边洪水的汇入，在排矸

场的护坡与周边地形相接处设排水边沟，在马道上设横纵排水沟，将排水边沟和横纵 排水沟形成一个完整的坡面排水系统，汇流后的泄洪水一并排入下游沟道。

为降低下泄洪水对下游沟道的冲击，在挡渣坝外设置消力池。矸石每堆高 5m 设 置一个马道，马道宽 5m，马道内侧设置横向排水沟。项目区填满后最终进行覆土绿 化封场处置，以彻底改善矸石山的生态环境。

填埋区验收变更： 现阶段矸石未堆放，未形成平台，未形成马道，未进行土地复垦。挡渣坝实际建

设长度 42.8m，高 5.5m（基础埋深 0.5m、地面出露 5m）；消力池实际建设尺寸为长 20m、宽 5m、深 2.5m。

本次验收认为以上不属于重大变更。 场地工业场地平面布置图见图 3.1-1。

3.1.4 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表 3.1-3。

表 3.1-3	项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地面积 | hm2 | 6.9 |  |
| 2 | 场地填矸量 | 万 m3 | 77.47 |  |
| 3 | 拦矸坝 | 高度 | 地面以上 | m | 5 |  |
|  |  |  | 基础埋深 | m | 0.5 |  |
|  |  | 长度 | m | 42.8 |  |
|  |  | 顶宽 | m | 4 |  |
|  |  | 底宽 | m | 38 |  |
| 4 | 消力池 | 长度 | m | 20 | 混凝水池 |
|  |  | 宽度 | m | 5 |  |
|  |  | 高度 | m | 2.5 |  |

3.1.5 填埋区设计

1、挡渣坝工程 环评阶段：

在沟口修建 5m 高重力式直立挡渣坝，挡渣坝总长 41m，挡渣坝墙高 7m（其中： 基础埋深 2m，地面出露 5m）。墙顶宽 2m，面坡坡率为 1:1.0，背坡直立，墙底基础坡 率 0.1:1。M10 水泥砂浆砌 MU40 块石砌筑。

本项目挡杆墙设计图见图 3.1-2。 验收调查阶段：

在沟口修建重力式浆砌石拦矸坝，挡渣坝墙高 5.5m（其中：基础埋深 0.5m，地面 出露 5m）。墙顶宽 4m，底宽 38m，墙身采用 M10 水泥砂浆砌 MU40 片石。墙体长度 为 42.8m，拦矸坝上设变形缝、泄水孔。

拦矸坝

2、排水工程

①工程防洪标准和级别

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中 5.7 弃渣场级别表，本项目库

容为 43.04 万 m3，最大堆高为 5m，确定渣场级别为 3 级，防洪标准为 30 年一遇设计，

50 年一遇校核。

②截水沟工程 环评阶段：

场地四周设置排水边沟，排水边沟采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 片石，梯形断面， 平均沟深 0.8m，底宽 0.8m，壁厚 0.4m，底厚 0.4m，排水边沟总长为 850m。

验收调查阶段：

场地四周已设置排水边沟，排水边沟采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU30 片石，梯形断 面，平均沟深 0.8m，底宽 0.8m，壁厚 0.4m，底厚 0.4m，排水边沟总长为 930m。

③马道排水沟 环评阶段：

马道内侧设横向排水沟，横向排水沟采用柔性设计，选用土工膜、土工袋等柔性

材料构筑，梯形断面，顶宽 0.6m，底宽 0.4m，深 0.4m，全长 1600m。横向排水沟纵 坡不得小于 0.3%。

验收调查阶段： 现阶段矸石未堆放，未形成平台，未形成马道，不在本次验收调查范围内。

⑤急流槽 环评阶段：

急流槽采用 M7.5 砌片石砌筑，槽顶及侧壁采用 M7.5 砂浆抹面矩形断面，宽 0.4m、 深 0.4m、壁厚 0.3m，槽身底粗糙面可采用大卵石或预制块嵌固而成。急流槽全长 280m。

验收调查阶段： 现阶段矸石未堆放，未设置急流槽，不在本次验收调查范围内。

⑥盲沟 环评阶段：

盲沟采用矩形断面，宽 50cm，高 50cm, 用 20cm 厚 C25 防渗混凝土浇筑，盲沟内 填碎石。全长 320m。

验收调查阶段：

沟底已设置盲沟，采用矩形断面，宽 50cm，高 50cm, 用 20cm 厚 C25 防渗混凝土 浇筑，盲沟内填碎石。全长 293m。

⑦消力池 环评阶段：

水池采用现浇钢筋混凝土结构，面积为 100m2，净深 3.2m，地面以上高 0.2m，有 效水深为 3.0m，有效容积 300m3。池底有 0.5%的坡度坡向进水处。

验收调查阶段：

墙外设置 1 座水池，尺寸为长 20m、宽 5m、深 2.5m，容积 250m³，采用 M7.5

水泥砂浆砌 MU40 毛石砌筑，M10 水泥砂浆勾缝。

3、马道设置 环评阶段：

采用 “从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”工艺，每堆放 2m 厚的矸石 覆盖一层 50cm 厚的黄土压实，隔绝空气，每堆高 5m 建一个 3m 宽的马道平台高程为

1029m 的边坡平台加宽为 6.0m）。 验收调查阶段：

现阶段矸石未堆放，未形成平台，未形成马道，不在本次验收调查范围内。

4、覆土工程 环评阶段：

顶部平台先铺设约 0.5m 厚的低肥效生土，取自取土场；然后再铺设施工前采集的 熟土壤约 0.5m，土源为场地施工前采集的熟土壤，覆土总厚度为 1.0m，然后平台恢复 为耕地，覆土量为 2.5 万 m3。马道平台及边坡总面积为 3.85hm2，覆土厚度 1.0m，需 覆土量 3.85 万 m3，层间覆土量 10.2 万 m3。土源取自取土场。

验收调查阶段： 现阶段矸石未堆放，未形成平台，未进行覆土尚未进行绿化。 5、封场绿化

环评阶段：

顶部平台复垦为耕地，面积 2.5hm2，平台前期建议种植固氮类农作物，如豆类、 薯类等农作物 1~2 年以改良土壤增加肥力。马道平台复垦为有林地，面积 0.45hm2， 边坡复垦为灌木林地，面积 3.4hm2。马道平台采取乔草混播的方式，乔木选择刺槐， 种植密度种植密度 2m×2m，草种选择披碱草，播撒密度 30kg/hm2。边坡采取灌草混 播的方式，灌木选择紫穗槐，种植密度种植密度 1m×1m，草种选择披碱草，播撒密 度 30kg/hm2。

验收调查阶段： 现阶段矸石未堆放，未形成平台，未进行覆土尚未进行绿化。 6、防自燃工程

环评阶段：

每堆放 1m 厚的矸石层进行一次压实。每堆放 2m 厚的矸石覆盖一层 50cm 厚的黄 土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃。

验收调查阶段： 现阶段矸石未堆放，底部仅利用推土机将黄土压实。 7、取土场

环评阶段：

位于充填场地沟口东南 400m 处，占地面积约 1.1hm2。 验收调查阶段：

工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，现阶段场地未设取土场，因此取土场 亦不在本次验收调查范围内。

3.1.6 煤矸石综合治理覆土还田工艺

1、煤矸石综合治理 煤矸石成份主要由炭质页岩、泥岩、砂岩等组成，主要化学成份为 SiO2 和 Al2O3，

并混有硫铁矿石和少量的煤，因硫铁矿石主要为 FeS2，其氧化可产生酸，会使植物吸 收 P、Ca 受阻，危害植物根系，影响植物的生长发育。硫铁矿的剧烈氧化，会引发生 煤矸石的自燃现象。

国内外的实践经验已证实，采用分层压实的方法来堆放矸石，是较为现实和可行 的办法。根据实践经验总结出十六字方针的排矸工艺，即�从内向外，从下向上，缩小 凌空，分层压实�，这样既可以使矸石得到一定程度的压实，减小空隙率，也可以减小 场地的斜坡暴露面，因为斜坡上不易压实。等到一层矸石的堆积完成后，然后再进行 下一层的堆矸，到堆存完毕时，形成的是一个封闭良好、表面覆土的整体。

具体堆放措施如下：

1、用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，装载过程中注意上部矸石形成滑坡，造成 生命财产损失；

2、用推土机把矸石推平，每堆放 0.3m 厚的矸石层进行一次压实，可有效防止矸 石沉陷；

3、对场地内矸石每堆放 2m 厚的矸石覆盖一层 50cm 厚的黄土，隔绝空气，预防 由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

4、坡面每堆高 5m 建造一个马道，马道宽 5m，马道平台上修建排水沟，防止坡 面汇水冲刷平台；

5、坡面形成 1：2.5 的坡度；

6、对新运来的矸石采取②～⑤步骤。

2、覆土绿化 矸石堆至设计标高时，建设单位将对矸石堆平整覆土进行封场绿化。

（1）、熟土采集及堆存

在实施煤矸石治理工程前，首先采集从地面到耕底层约 0.5m 厚熟土壤，就近堆置， 以备日后恢复时利用。土堆高度不宜超过 5～10m。

（2）、覆土

场地整平后，先铺设约 0.5m 厚的低肥效生土，然后再铺设工前采集的熟土壤 0.5m， 以满足种植植物的用地要求。

（3）、绿化 服务期满覆土结束后，对堆矸坡面、马道、渣顶均采用灌草结合的方式进行防护。

草种均选用三叶草，种植方式为撒播，种植密度 50kg/hm2，草种规格要求：草籽粒饱 满，发芽率在 90%以上，无病虫害。灌木树种选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整 为圆形坑穴，规格为直径 40cm，深 40cm；苗木规格要求：采用植苗造林，苗木要求 三年生一级苗木，生长健壮，无病虫危害；种植密度：采用行距 1.5m，株距 1.5m。

煤矸石综合治理覆土还田作业程序见图 3.1-4。

3.1.7 环保措施及其投资

本项目为环境治理项目，现阶段投资 50 万元，环保投资为 50 万元，占总投资的

100%。

3.2 工程主要变更情况

根据现场调查，挡渣坝实际建设长度 42.8m，高 5.5m（基础埋深 0.5m、地面出露 5m）；消力池实际建设尺寸为长 20m、宽 5m、高 2.5m。其余工程实际建设内容与环 境影响报告书一致。

图 3.1-4	煤矸石综合治理覆土还田作业流程图

第四章	环境影响评价文件及其批复文件回顾

4.1 环境影响评价文件主要结论

2019 年 12 月，山西智慧环保管家发展有限公司编制完成了《山西潞安矿业(集团) 李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告书》。

该报告书主要结论如下：

4.1.1 建设项目基本情况

山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目位于长子县南陈乡关家山村 西北 900m 处，长子县国土资源局以《关于山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤 矸石填沟造地项目备案的通知》（长子国土资发[2019]22 号）予以备案。主要建设内容 包括挡渣坝、排水工程、充填工程、覆土造地工程、取土场、专用运矸道路、管理站 等，项目占地面积 6.9hm2，库容为 43.04 万 m3，可充填的矸石量为 77.47 万 t，总投资 1634.41 万元，职工定员 6 人。覆土后，平台复垦为耕地（面积 2.5hm2），边坡和马道 平台复垦为林地（面积 3.85hm2）。

4.1.2 评价区环境质量现状评价

1）环境空气质量现状

根据长子县 2018 年全年的例行监测数据，项目所在区域为环境空气质量不达标 区；环境空气质量现状实测结果表明，项目区 TSP 24 小时平均监测值满足《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2）地表水环境质量现状 本项目无废水外排，距有常年地表径流的河流较远。 3）地下水质量现状

根据地下水实测结果分析，除硫酸盐和总硬度，其他监测指标均满足《地下水质 量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。硫酸盐和总硬度超标与区域地质相关。

4）声环境质量现状

根据噪声实测结果，场界 1#~4#监测点昼间噪声监测值为 46.3~47.7dB（A）之间， 夜间为 42.3~44.6dB（A）之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准。

5）生态环境质量现状 场区内土地利用类型以其他草地为主，植被类型以草丛为主，土壤侵蚀现状以中

度侵蚀为主。

6）土壤环境质量现状 根据土壤实测结果分析，各监测点土壤环境质量均满足《土壤环境质量 农用地土

壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)中农用地土壤污染风险筛选值表 1 标准， 土壤未受到到污染。

4.1.3 污染物排放情况分析

1）废气排放情况

运输过程产生的扬尘属于无组织排放，粉尘排放量为 2.8t/a；矸石填沟造地场区产 生的扬尘属于无组织排放，粉尘排放量为 1.19t/a。

2）废水排放情况 本项目废水全部综合利用，不外排。 3）噪声排放情况

噪声源主要有挖掘机、推土机、压实机、运输车辆等，噪声级在 70～85dB（A） 之间。

4）固废排放情况

固体废物主要为少量职工生活垃圾，产生量约 1.0t/a，场地内设生活垃圾集中池， 集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置。

4.1.4 环境保护措施

1）废气防治措施

（1）运输扬尘 运输车辆加盖篷布，严禁超载；对运输道路设置专人定期清扫、洒水抑尘；施工

场地设 1 处车辆清洗点，运输车辆及时清洗。

（2）项目区扬尘 洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等。 2）废水防治措施 生活污水直接回用于抑尘洒水，不外排。雨季时，填埋区上游及周边汇水可以通

过马道排水沟、截水沟、竖向排水沟、消力池排出场外。施工场地设置 1 座 5m3 集水 沉淀池，车辆冲洗水经集水沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。

3）噪声防治措施措施 噪声源主要有挖掘机、推土机、压实机、运输车辆等，挖掘机、推土机、压实机

等采用低噪声先进设备；避免夜间作业 ；定期对车辆进行保养，淘汰不合格的车辆， 使车辆处于良好状态，降低辐射声级。运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛。

4）固废防治措施 本项目固体废物主要为职工生活垃圾，场地内设生活垃圾集中池，职工生活垃圾

集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置。

5）土壤环境保护措施 在矸石填充时，矸石堆放做到即推即压，隔绝空气，减少矸石之间的空隙，预防

由于矸石内部热量积聚引起的矸石自燃，从而阻止矸石由于自燃所导致的土壤污染； 建设完善的排水系统和防渗系统，减少矸石淋溶水的产生。

6）生态保护措施

（1）充填场地

①工程措施：修筑挡渣坝，截排排水沟；坡面进行覆土，覆土 1.0m。每堆放 2m

厚的矸石覆盖一层 50cm 厚的黄土并压实。

②植物措施：顶部平台复垦为耕地，前期种植固氮类农作物、如豆类、薯类等 1~2

年以改良土壤增加肥力；马道平台及边坡采取行灌、草带状混交方式进行植物防护。

（2）取土场 分区取土，分区绿化；每区取土完成后，及时进行生态恢复工程。取土完毕后，

将剥离的表层土返还覆土，在坡面和顶面覆土采取绿化措施。

（3）专用运矸、运土道路 道路两侧植树绿化、修建排水沟。

（4）管理站 施工结束后采用灌草结合方式对管理站进行植被恢复，树种选用适合当地生长的

紫穗槐、草种选用披碱草。

4.1.5 主要环境影响

1）大气环境影响

场界外 10m 的最大预测浓度 41.875 ug/m3，占标率 4.65%，满足《大气污染物综 合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准（1.0mg/m3）；矸石堆存、卸料粉尘最 大浓度占标率为 7.86%，建设项目对大气环境的影响是可接受的。

2）地表水环境影响 场区废水全部综合利用不外排，不会对周围水环境造成影响。 3）地下水环境

在加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造 成直接影响。

4）声环境影响

通过噪声预测可知，各主要移动式机械噪声源在 200m 处可满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类标准限值，各主要噪声源周边 500m 范围内 无声环境敏感点，建设项目不会对声环境保护目标造成影响。

5）固体废物环境影响 本项目固体废物得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 6）土壤环境影响 本项目在按照环评提出的防自燃措施后，矸石堆体一般不会自燃。施工前在项目

区场底覆土夯实构筑防渗层，并在施工时在场区建设完善的排水系统，项目区一般不 会产生矸石淋溶水。从土壤环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

7）生态环境影响 生态影响因素主要为充填场地、管理站、取土场占地及建设造成土地扰动、植被

破坏、水土流失以及工程排污对植物的影响。但在落实相应的生态环境保护措施后， 生态环境较从前得到改善，总体对生态环境起到正效应。

8）环境风险影响 本项目在按照设计采取的工程、排洪等措施下，矸石堆体一般不会发生滑坡和自

燃。在加强场区管理，保证水保措施发挥作用和对边坡治理的情况下，一般不会发生 溃坝风险和水体污染事故。本项目环境风险是可防控的。

4.1.6 公众意见采纳情况

在确定承担本项目环境影响评价工作的环评单位后 7 日内，山西潞安矿业(集团)

李村煤矿建设管理处于 2019 年 6 月 12 日在长子县人民政府网进行了第一次公示；在

环评报告书初稿编制完成后，山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处于 2019 年 8 月

5 日～2019 年 8 月 16 日在项目所在地公众易于接触的报纸棗长治日报、周边村庄张 贴公告和长子县人民政府网同步发布了第二次公示信息。

根据建设单位公众参与调查结果，在公示过程中无人持反对意见。

4.1.7 环境损益分析

本项目能为社会积累大量财富，经济效益良好。增加耕地，具有良好的社会效益； 本项目在在污染治理的同时也带来了一定的经济效益；具有一定的环境正效益。

4.1.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓 解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监 控。本项目提出了具体环境管理要求和环境监测计划。建设单位在日常环境管理中， 应建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施 的建设、运行及维护费用保障计划，并根据环境监测计划，定期委托监测单位进行监 测。

4.1.9 环境影响可行性结论

山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目不存在重大环境制 约因素，选址可行；拟采取的环保措施成熟可靠，制定了可行的环境管理与监测计划； 可实现大气污染物排放稳定且满足相关标准要求；废水不外排；不会对周围声环境保 护目标造成影响；环境风险可防控；项目对环境的影响处于可接受水平；具有良好的 经济、社会、环境效益；公众未提出反对意见；本项目的建设从环境影响角度分析是 可行的。

4.2 环境影响评价文件的批复文件要点

2020 年 1 月 19 日，长治市行政审批服务管理局以长审管批[2020]13 号�关于《山 西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告书》的批复� 对本项目环评予以批复。

批复意见如下：

一、该项目位于长子县南陈乡关家山村西北 900m 处。本项目综合利用煤矸石 43.04 万 m³，复垦 2.5h ㎡耕地，3.85h ㎡林地。在严格落实《报告书》提出的各项生态环境 保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意

《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。 二、缓减项目环境影响的主要措施：

（一）做好项目大气污染防治工作。严格按照《报告书》要求落实煤矸石运输及 填充造地期间的扬尘治理措施，确保符合大气污染方式相关环保要求。

（二）施工废水、生活污水及设备清洗废水收集沉淀后回用于施工现场洒水抑尘， 不外排。

（三）优先选用低噪声设备，定期保养运输车辆，合理安排施工场地和施工时间。

（四）平整前对表土进行剥离，作为复垦用土；回填工程严格按照土地复垦方案 进行“分层填充、分层封闭”，落实煤矸石防自燃措施，填充结束后进行覆土平整达到 土地使用要求，及时实施生态恢复工程，落实生态恢复治理措施。

三、项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时 施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序实施竣 工环境保护验收。

四、长治市生态环境保护综合行政执法队、长治市生态环境局长子分局负责该项 目的环境保护现场监督检查和监督管理工作。

五、你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环评文件送到长治市生 态环境保护综合行政执法队、长治市生态环境局长子分局，并按规定接受各级环境保 护行政主管部门的日常监督检查。

4.3 环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况

环境影响评价文件要求及落实情况见表 4.3-1。

4.4 环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况

环评批复要求及落实情况见表 4.4-1。

山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目

表 4.3-1	环境影响报告中要求的环保对策措施及落实情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 环评要求竣工验收环保设施内容 | 实际建设情况 | 完成情况 | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 填埋区作业 扬尘 | 洒水车洒水抑尘，避免大风天气作业，大风天气增 加洒水频率等。 | 现阶段矸石未堆放，未形成平台； | // | // |
|  | 运输车辆 | 运输车辆加盖篷布，严禁超载；对运输道路设置专 人定期清扫、洒水抑尘；施工场地设 1 处车辆清洗 点，运输车辆及时清洗。 | 企业已购买洒水车；未进行堆矸； | 基本完成 | // |
| 水环境 | 废水 | 生活污水直接回用于抑尘洒水，不外排。雨季时， 填埋区上游及周边汇水可以通过马道排水沟、截水 沟、竖向排水沟、消力池排出场外。施工场地设置 1 座 5m3 集水沉淀池，车辆冲洗水经集水沉淀池收 集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排。 | 现阶段矸石未堆放，未形成平台；未形成马道，无马道排水沟。 | // | // |
|  |  |  | 现阶段矸石坝下游建设一座消力池，消力池断面尺寸确定为：长 20m、宽 5m、高 2.5m，采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU40 毛石砌筑， M10 水泥砂浆勾缝。 | 完成 | // |
| 噪声 | 高噪设备 | 噪声源主要有挖掘机、推土机、压实机、运输车辆 等，挖掘机、推土机、压实机等采用低噪声先进设 备；避免夜间作业 ；定期对车辆进行保养，淘汰不 合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级。 运输车辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛。 | 已采用低噪声先进设备；避免夜间作业 ；定期对车辆进行保养， 淘汰不合格的车辆，使车辆处于良好状态，降低辐射声级。运输车 辆经过村庄时减速慢行、禁止鸣笛 | 完成 | // |
| 固废 | 生活垃圾 | 职工生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地 点处置 | 职工生活垃圾集中收集后，送当地环卫部门指定地点处置 | 完成 | // |
| 生态 | 挡渣坝 | 沟口修建浆砌石重力式挡渣坝，挡渣坝高度为 5m， 总长度 72.3m。 | 填埋造地区沟口修建浆砌石重力式挡渣坝，挡渣坝高度为 5.5m，总 长度 42.8m，地面出露 5m、基础埋深 0.5m。 | 完成 | // |
|  | 绿化 | 边坡及平台进行绿化 | 现阶段不涉及，不在本次验收调查范围内 | // | // |

51

表 4.4-1 环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际采取的环保措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好项目大气污染防治工作。严格按照《报告书》要求落实 煤矸石运输及填充造地期间的扬尘治理措施，确保符合大气 污染方式相关环保要求。 | 现阶段矸石未堆放，未倾倒其他危险废物、生活垃圾、污水处理 站污泥以及与防渗层不相容的固废；根据环评和设计的要求进行 堆放；矸石进场道路采用碎石铺路。 | 基本完成 |
| 2 | 场地建设要做好排水系统和防渗措施，保证雨水通过截水沟 和马道排水沟排往场外，不影响地下水。施工废水、生活污 水及设备清水废水收集沉淀后回用于施工现场洒水抑尘，不 外排。 | 矸石现有的设施有消力池、挡渣坝等。已设有消力池尺寸为长 20m、宽 5m、高 2.5m。挡渣坝高度为 5.5m，总长度 42.8m，基 础埋深 0.5m、地面出露 5m。 | 基本完成 |
| 3 | 优先选用低噪声设备，定期保养运输车辆，合理安排施工场 地和施工时间。 | 已采用低噪设备。文明施工，装卸、搬运物料时严禁抛掷。施工 方应合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行。随 着矸石倾倒，企业要按照环评要求严格执行运输车辆限速、限制 鸣笛等措施。 | // |
| 4 | 平整前对表土进行剥离，作为复垦用土；回填工程严格按照 土地复垦方案进行“分层填充、分层封闭”，填充结束后进 行覆土平整达到土地使用要求，及时实施生态恢复工程，落 实生态恢复治理措施。 | 建设单位正在按照要求开展工作。 | // |
| 三 | 项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工 程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时” 制度。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。 | 正在按照要求进行竣工环境保护验收工作。 | // |
| 四 | 长治市生态环境保护综合行政执法队、长治市生态环境局长 子分局，负责该项目的环境保护现场监督检查和监督管理工 作。 | // | // |
| 五 | 你单位应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环评 | // | // |

|  | 文件送到长治市生态环境保护综合行政执法队、长治市生态 环境局长子分局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门 的日常监督检查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5.1 生态现状调查

第五章 生态影响调查

5.1.1 植被现状

长子县野生植物资源较为丰富，各类繁多，属太岳山植物区系；木本植被有 70

余种，草本植被 1500 种。县境内现有林木多为天然次生和人工营造林。其植被大致有 三种类型：一是乔木植物群落、天然乔木林和散生林，主要分布在县境西、南部山区， 约 5019 亩，只占森林总面积的 4.2%，乔木林有许多林间草地或灌木；二是灌木植被 群落，主要分布在海拔 900-1500 米的山地和丘陵、阳坡，一般呈自然状态，起着水土 保持的作用，主要灌丛为中旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺玫、荆条、黄花条 等为主；三是草木植物群落，主要分布在境内的山区、丘陵、半山区的荒坡地和荒山 地，海拔 900 米以上的石质山区，多生长在阴坡，主要有白羊草、黄贝、马莲等。其 主要植物种类有：

乔木：油松、侧柏、白皮松、红松、小黑杨、银白杨、旱柳、垂柳、家榆、山榆、 国槐、刺槐、臭椿、香椿、梧桐、泡桐、楸、桑、黑叶、黄	檀、皂角等 40 余种。

灌木：荆条、陈柳、紫穗槐、连条枝、酸枣、沙棘、狼牙刺、山桃、山杏等 1 50

余种。

牧草：有鹅冠草、红豆草、白羊草、披碱草、紫花苜蓿、苔草、野豌豆、三叶草、 冰草、狗尾草，尖草、兰花刺豆等 86 种。

药物：有黄芩、黄芪、党参、苍术、柴胡、防风、五味子、地骨皮、远志、秦艽、 麻黄、甘草、枸杞子、地榆、贯中、柴苏、草乌、川芎、野 菊花、车前子、益母草、 黑牵牛、京三棱、蒲公英、茵陈、青蒿、艾等。

野菜：有苦菜、甜苣、苜蓿、地皮菜、地椒、蘑菇、黄花、灰菜、山葱、马齿芥、 山蒜、山艽、翟麻花等。

花卉：紫荆、绣球、丁香、刺梅、杨桃梅、月季、山丹、菊花、鸡冠、迎春、铁 树、仙人掌、文竹、君子兰、凤仙花、吊佥钟、万年青、马兰等。

据评价调查，项目所在区域自然环境条件较好，植被覆盖率较高，主要为一些 常见灌丛和草本科植被，无珍稀植物种群。

5.1.2 野生动物

长子县境内野生动物主要有： 禽类：黄鹂、石鸡、斑鸠、画眉、大雁、鸽子、黄莺、燕子、麻雀、乌鸦、喜鹊、

布谷鸟、老鹰、猫头鹰、啄木鸟等。 兽类：狼、狐狸、黄鼠狼、野兔、松鼠、田鼠等。 爬虫类：蛇、蜥蝎、壁虎等。 两栖类：青蛙、蟾蜍等。

昆虫类：蚂蚱、蚊、马蜂、蟋蟀、瓢虫、蜻蜓、萤火虫、蚂蚁、蟑螂、天牛、螳 螂、蝴蝶、蝉、金针虫等。

水生类：草鱼、黄鳝、鳖、虾、螃蟹、蚂蟥等。 此外，还有蝙蝠、蜈蚣、蜘蛛、蝎子、蚯蚓、蜗牛等。

受人类活动影响，项目区只有常见的麻雀、鼠类等，未见国家及省级重点保护动 物分布。

5.1.3 生态敏感区调查

经实地调查，本项目占地范围及其实施的影响范围内，不存在《环境影响评价技 术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、重 要湿地等特殊与重要生态敏感区。

5.1.4 区域生态环境质量现状

本项目所在区域为低山丘陵地带，地形沟谷发育、切割强烈，地表多为黄土覆盖， 不利于大气降水下渗，地下水缺乏补给来源，各含水层埋深较大，地下水补给、径流、 排泄条件差，含水层富水性弱。

表 5.1-1	土地利用现状统计表

| 用地类型 | 场区外扩 500m | 场区 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 乔木林地 | 23.37 | 18.3 | 1.08 | 15.7 |
| 灌木林地 | 6.98 | 5.5 | 0.56 | 8.1 |
| 其他林地 | 18.09 | 14.2 | 1.10 | 15.9 |
| 其他草地 | 45.92 | 36 | 2.52 | 36.5 |
| 旱地 | 27.62 | 22 | -- | 0 |
| 裸土地 | 2.90 | 2 | 1.64 | 23.8 |
| 公路用地 | 0.81 | 0.6 | -- | 0 |
| 农村宅基地 | 1.82 | 1.4 | -- | 0 |
| 合计 | 127.52 | 100 | 6.9 | 100 |

表 5.1-2	植被分布现状统计表

| 植被类型 | 场区外扩 500m | 场区 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 落叶阔叶林 | 23.37 | 18.3 | 1.08 | 15.7 |
| 落叶阔叶灌丛 | 6.98 | 5.5 | 0.56 | 8.1 |
| 灌草丛 | 18.09 | 14.2 | 1.10 | 15.9 |
| 草丛 | 45.92 | 36 | 2.52 | 36.5 |
| 无植被 | 33.16 | 26 | 1.64 | 23.8 |
| 合计 | 127.52 | 100 | 6.9 | 100 |

表 5.1-3	土壤侵蚀现状统计表

| 侵蚀程度 | 场区外扩 500m | 场区 |
| --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 微度侵蚀 | 31 | 24.3 | 1.65 | 23.9 |
| 轻度侵蚀 | 18.47 | 14.5 | 1.10 | 15.9 |
| 中度侵蚀 | 49.85 | 39.1 | 2.52 | 36.5 |
| 强烈侵蚀 | 28.20 | 22.1 | 1.64 | 23.8 |
| 合 计 | 127.52 | 100 | 6.90 | 100 |

据现场调查，项目占用林地不涉及自然保护区，不涉及国家级公益林，全部为荒 草及灌木林，植被覆盖率一般。

5.1.5 生态系统类型调查 根据遥感影像解析和实地调查，评价区内以草地为主。 草地生态系统为本区最大生态系统，受人为活动影响较小，但是近年来由于气候、

地理因素、人为活动等方面影响，区域生态系统的产出呈逐年下降趋势，因此维护各 生态系统中生物群落、种群和物种的稳定性，维持各生态系统的平衡，成为本区发展 刻不容缓的任务。因此在开发资源同时，必须作好生态系统保护、恢复。

5.2 施工期生态影响调查及环境保护措施有效性

施工期，项目建设的生态影响主要为局部建筑施工、材料运输、装卸、机械运转 等带来的大气污染物、施工过程产生的建筑垃圾等各种废物对生态环境产生污染以及 施工噪声对周围动物的影响。

经调查，项目施工期主要采取以下生态环境保护措施：

（1）项目施工时严格划定施工区域，没有随意扩大范围，生态影响范围不大。

（2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，尽量避开雨季；在矸石沟两侧修建了 截洪沟排洪沟，沟口处修建了拦矸坝，有效地起到防洪排涝，防止了滑坡、塌方。

（3）施工期制定了相应的生态环境保护管理制度，未出现因操作失误而出现的生 态环境破坏。

（4）随着项目施工过程的结束，矸石的倾倒和绿化、覆土还田，项目将最大程度 的控制场地植被破坏和水土流失面积。

（5）该项目施工区主要为矸石沟沟口处，占地主要类型为荒地，生态系统结构较 简单，项目区动物的种类和数量也较少，因此工程施工对沿线生物生态环境影响较小。

5.3 试运行期生态影响调查及环境保护措施有效性

5.3.1 取土场生态影响调查

工程前期场底碾压覆土采用场内开挖黄土，中后期设一个取土场，中后期用土取 自充填场地沟口东南 400m 处，占地面积约 1.1hm2，为荒山型取土场，主要取黄土等 杂土。

现阶段矸石未堆放，未形成平台，未涉及覆土工程，未涉及取土场；

5.3.2 运输道路影响范围生态影响调查

现场调查：山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处至项目区部分利用现有的 001

乡道、691 县道以及乡间道路，剩余部分为新建运矸道路，道路长度约 600m。

5.3.3 填埋区地生态影响调查

填埋区位于长治市长子县南陈乡关家山村西北 0.9km 处的荒沟内，沟道大致呈东 南-西北走向，东南低、西北高。

企业委托专业设计公司对矸石治理项目进行了设计，根据设计，本项目填埋区沟 长约为 300m，平均宽约 120m，占地面积 6.9hm2，核算库容为 43.04 万 m3。本项目矸 石处理量为 77.47 万 t/a，填埋区服务年限为 2 年。

根据现场调查，项目选址与环评一致。项目生态保护措施主要有拦矸墙及排水系 统，具体为：

拦矸墙：排矸场沟口设有采用粘土逐层碾压夯实的重力式挡渣坝进行拦挡，挡墙 总长 42.8m。挡渣坝墙高 5.5m，地面出露 5m、基础埋深 0.5m。

消力池：矸石坝下游设置 1 个消力池，消力池断面尺寸确定为：长 20m、宽 5m、

高 2.5m，采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU40 毛石砌筑，M10 水泥砂浆勾缝。

5.3 土壤现状调查及监测

本次验收仅针对山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目， 场地内未堆存矸石，故本次评价未对土壤环境进行现状监测。

5.4 生态影响调查结论及整改建议

5.4.1 生态影响调查结论

本项目施工阶段落实了施工期环保防治措施，施工场地严格控制在工业场地范围 内，对生态环境扰动较小；企业在填埋区建设了消力池，沟口处修建了拦矸坝等水保 设施；现阶段未设置外取土场；矸石需按照环评要求分层压实对堆放，并进行土地复 垦。

5.4.2 建议

1、项目运行过程中，建设单位要严格按照十六字方针的排矸工艺进行矸石倾倒， 具体为�从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实�。

2、下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工 程，比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护建设，并最终进行土地复垦。 3、每堆完一个台阶，对堆矸坡面、马道及渣顶覆 0.5m 厚的低肥效土和 0.5m 厚的 熟土。马道、渣顶覆土后复垦为核桃等经济林地，堆矸坡面采用灌草结合的方式进行 防护。草种均选用三叶草、披碱草，种植方式为撒播，种植密度 50kg/hm2。灌木树种

选用紫穗槐，采用穴状整地的方法，整为圆形坑穴，规格为直径 40cm，深 40cm；种 植密度采用行距 1.5m，株距 1.5m。

第六章	地下水环境影响调查

6.1 地下水环境现状调查

6.1.1 区域水文地质概况

（1）含水层

1）奥陶系中统峰峰组石灰岩岩溶裂隙含水层

下段：厚度 22.80～58.60m，平均厚度为 30.81m。岩性主要由石灰岩、白云质灰 岩、泥灰岩、泥质灰岩和少量角砾状灰岩等组成。在北部边界，延深孔底部见有纤维 状石膏；中、南部延深孔在底部多为泥灰岩或泥质灰岩。岩溶在底部亦有发育。

上段：分上、下两部分。下部岩性主要由角砾状灰岩、泥灰岩、石灰岩和少量白 云质灰岩组成，平均厚度为 42.21m，因含泥质较多，岩溶发育较差。上部岩性主要由 石灰岩及少量泥灰岩、白云质灰岩等组成，顶部含有黄铁矿结核，平均厚度为 63.50m。 岩溶在中下段较发育。

2）石炭系太原组岩溶裂隙含水层组 包括 K2、K3、K4、K5 等四层石灰岩。

K2 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 3.25～10.73m，平均厚度 7.14m。水质属 HCO3-Na稢a

型，矿化度为 0.0004g/L。

K3 灰岩裂隙岩溶含水层：厚度 0.90～5.22m，平均厚度为 3.19m。为一富水性不 均匀的裂隙承压弱含水层。

K4 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 0～6.96m 之间，平均厚度 0.99m。局部地段为泥 灰岩，或有缺失现象。K4 灰岩缺失地段，常见有较厚层的砂岩层，由中～粗粒砂岩和 含砾粗砂岩及细砾岩等组成，裂隙较发育

K5 灰岩岩溶裂隙含水层：厚度 0～5.80m，平均厚度 3.52m。钻孔揭露岩溶裂隙较 发育，水质属 HCO3-－Na+旵a2+或 Cl-－Na+型，矿化度为 0.845～1.653g/L。

3）二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层组 包括 K7 砂岩及 3K 砂岩等裂隙含水层。

K7 砂岩裂隙含水层：为山西组与太原组的分界标志，岩性为中粒砂岩、细粒砂岩、

局部为粉砂岩。层厚在 0.23～9.27m 之间，平均厚度 2.10m。裂隙较发育，钻进中冲 洗液消耗量平均为 0.209m3/h，最大消耗量 1.288m3/h。

K3 砂岩裂隙含水层：层厚 0～17.11m 之间，平均厚度 9.12m，岩性以中、细粒砂 岩为主，局部为粉砂岩或缺失。裂隙较发育，钻进中冲洗液消耗量平均为 0.301m3/h。

4）二叠系下统下石盒子组 K8 砂岩裂隙含水层 为山西组与下石盒子组分界，岩性以中、细粒砂岩为主，局部地段出现粗粒砂岩，

层厚 0.93～17.09m 之间，平均厚度为 4.76m，裂隙较发育。水质类型属 HCO3-一 Ca2+種a+

或 Cl-－Na+。矿化度为 1.254～1.374g/L。 5）二叠系下统石盒子组上部 K9 砂岩含水层

二叠系下统石盒子组上部 K9 砂岩为中厚层状、中粗粒砂岩，分选中等，磨圆度 差，多为钙质胶结，局部松散结构，属孔隙裂隙含水层，平均厚度 6m。

6）二叠系上统石盒子组 K10 砂岩含水层

二叠系上统石盒子组含水层以 K10 砂岩最具代表性。区内 K10 砂岩为呈厚层状中 细粒砂岩，以中粒为主，局部发育细粒，分选差，以孔隙含水层为主，厚度 3.5～27m，

2-	2+	2+

它间接接受大气降水补给，水质类型属 HCO3-一 Ca2+種a+及 SO4

7）基岩风化带裂隙含水层

－Ca

稭g  型。

岩性因地而异，风化裂隙发育深度因岩性和构造及地形的影响而不同。本区中部 及东、西部一带有较大面积的基岩出露，在河床沟谷地带为松散层所覆盖。据钻孔揭 露，强风化带发育深度在 20-40m 之间，弱风化带发育深度一般在 70-l00m，最深可达 150 多米。含水较丰富，但富水性差异大，山麓地段由于基岩出露位置较高，风化裂 隙透水性好，富水性较弱；而沟谷地段富水性一般较强，在地形强烈切割的沟谷和陡 坎处往往形成泉水出露，但泉流量很小，一般都小于 0.3L/s。

8）新生界松散岩类孔隙含水层 主要分布在丹朱岭以北的长治盆地以及丹河和其它支流地带，勒探区内北部较厚

南部较薄。上第三系红土下伏于第四系中上更新统黄土之下，仅在龙泉村西北的山坡 陡坎处有零星出露，平均厚 5m，对第四系松散岩层起着定的隔水作用。

（2）隔水层

1）石炭系总统本溪组隔水层

层厚为 11.05-37.16m，平均 23.9m，主要由塑性铝质泥岩和泥岩夹不稳定砂岩及 煤层组成，裂隙不发育，透水性差，为奥灰水与煤系地层间较好的隔水层。

2）上石盒于组中下部及下石盒子组隔水层

层厚为 36.82-208.81m，平均 124.92m，由泥岩、砂质泥岩等组成，垂直分布呈平 行符合结构，裂隙不甚发育，为山西组顶部的隔水层。

3）太原组和山西组所含的泥岩和砂质泥岩透镜体以及新生界松散层所含的黏土透 镜体，在局部地段起着一定的隔水作用。

（3）地下水补给、径流、排泄条件 松散岩类孔隙含水层主要接受大气降水的补给，在降水后一定时间内，各民井水

位有上升现象，并接受基岩风化带水及泉水的补给。沿河谷向浊漳河和丹河及其支流 排泄，形成地表径流流出区外或补给下部含水层。

上石盒子组砂岩裂隙地下水接受大气降水的补给，在地形切割较深处见有泉水出 露，最大流量为 0.281L/s，沟谷地带可与松散岩类孔隙水及地表水有相互补排关系。 深部山西组砂岩裂隙含水层和太原组灰岩和砂岩裂隙含水层接受补给条件较差。

且与上覆风化带及松散层、下伏中奥陶统各含水层之间相隔一定厚度的隔水层。从含、 隔水层分布的宏观组合分析，应属平行复合结构类型，含、隔水层均处于分散隔离状 态，各个含水层间的水力联系被其间隔水层所阻隔，它们之间存在着一定的水位差。 若无构造沟通或隔水层未遭受破坏时，则各个含水层无互补关系，不会与下伏、上覆 的强含水层发生水力联系。

中奥陶统峰峰组场区内未见出露，全部被基岩所覆盖。由于本项目地处区域分水 岭地带，覆盖层又较厚，故补给条件差。仅在东部边界通过庄头正断层，接受灰岩裸 露区岩溶水补给，以及通过陷落柱和断裂构造带，获得上部孔隙裂隙水补给，补给来 源较远，地下水径流运动缓慢。以场区地下水分水岭为界，大体沿南北两方向，分别 汇集于三姑、辛安和延河三泉排泄出地表。

6.1.2 居民饮水情况

本项目调查地下水时发现； 周边村庄水井的含水层类型为第四系松散含水层。

6.2 施工期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性

根据调查，施工期地下水环境影响及环境保护措施如下：

（1）施工期间的废水主要来源于施工人员盥洗产生的生活污水，水量较小，水质 较为简单，以就地泼洒的方式排放，不会对地下水环境造成影响。

（2）施工过程中对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆和回填物采取了遮挡措施， 避免了物料随雨水流失，未造成污染。

综上分析，工程施工过程中没有对地下水产生明显影响。

6.3 运行期地下水环境影响调查及环境保护措施有效性

6.3.1 地下水环境保护措施 根据现场调查，地下水保护措施主要为： 1、源头控制

建设单位已建成较为完善的排水系统，主要有排水孔、消力池；随着矸石的倾倒， 马道的形成，企业还将将设截水沟和马道排水沟；雨季时，工程场地上游及周边汇水 及时通过截水沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成，源头上减少对地下 水的污染。

排水措施具体为：

消矸石坝下游设置 1 个消力池，消力池断面尺寸确定为：长 20m、宽 5m、高 2.5m， 采用 M7.5 水泥砂浆砌 MU40 毛石砌筑，M10 水泥砂浆勾缝。

2、场地防渗 矸石为Ⅰ类一般工业固体废物，对其的储存、处置按照Ⅰ类一般工业固体废物的要

求进行；本项目矸石充填前对沟底覆土、夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透 系数 1�10-7cm/s），可达到良好的防渗效果。

6.3.2 地下水监测及结果分析

本次验收仅针对山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目， 场地内未堆存矸石，故本次评价未对地下水进行现状监测。

本项目环评阶段地下水监测结果及其达标情况分析详见表 6.3-2。

由表 6.3-1 可以看出，根据地下水实测结果分析，除硫酸盐和总硬度，其他监测

指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。硫酸盐和总硬度超标 与区域相关。

山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目

表 6.3-1	环评时期地下水环境质量监测结果（mg/L）

| 监测点 | 项目 | PH (无量纲) | 总硬度 (CaCO3 计) | 耗氧量 | 氨氮 | TDS | 亚硝酸盐 氮 | 硝酸盐 氮 | 六价铬 | 氟化物 | 氯化物 | 硫酸盐 | 挥发 酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#刘家 山村 | 监测值 | 8.01 | 435 | 0.48 | ND | 450 | ND | 8.33 | ND | 0.31 | 17 | 89 | ND |
|  | Pi | 0.67 | 0.97 | 0.16 | / | 0.45 | / | 0.43 | / | 0.31 | 0.068 | 0.37 | / |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2#关家 山村 | 监测值 | 7.78 | 650 | 0.47 | 0.038 | 685 | 0.003 | 2.38 | ND | 0.34 | 9 | 312 | ND |
|  | Pi | 0.52 | 1.4 | 0.157 | 0.076 | 0.685 | 0.003 | 0.12 | / | 0.34 | 0.036 | 1.25 |  |
|  | 超标倍数 | / | 0.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.25 | / |
| 3#南陈 村 | 监测值 | 7.48 | 588 | 1.15 | 0.083 | 900 | 0.002 | 4.53 | ND | 0.33 | 82 | 249 | ND |
|  | Pi | 0.32 | 1.3 | 0.38 | 0.17 | 0.9 | 0.002 | 0.23 | / | 0.33 | 0.33 | 0.996 | / |
|  | 超标倍数 | / | 0.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1000 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.002 |

续表 6.3-1	环评时期地下水环境质量监测结果（mg/L）

| 监测点 | 项目 | 铁 | 锰 | 铅 | 镉 | 砷 | 汞 | 氰化物 | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 水温 （℃） | 井深 （m） | 水位 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#刘家山村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | 1.8�10-3 | ND | ND | 22 | <2 | 17.5 | 240 | 90 |
|  | Pi | / | / | ND | / | 0.18 | / | / | 0.22 | <1 |  |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 2#关家山村 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | 1.3�10-3 | ND | ND | 94 | <2 | 21.4 | 86 | 47 |
|  | Pi | / | / | / | / | 0.13 | / | / | 0.94 | <1 |  |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 3#南陈村 | 监测值 | ND | 0.096 | ND | ND | ND | 0.34�10-3 | ND | 97 | <2 | 22.3 | 120 | 32 |
|  | Pi | / | 0.96 | / | / | / | 0.34 | / | 0.97 | <1 |  |  |  |
|  | 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 标准值 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤100 | ≤3.0 | / | / | / |

6.4 地下水环境影响调查结论及整改建议

1、项目在施工期废水产生量较小，并且泼洒抑尘，对地下水未产生明显影响。

2、经过监测，项目建设未对周边村庄地下水造成污染。

3、本项目建立了防洪导排系统，雨季时，工程场地上游及周边汇水及时通过截水 沟和马道排水沟排出场外，减少矸石渗滤液的形成，源头上减少对地下水的污染。

建议： 本工程主要接收固废类型为第Ⅰ类一般工业固废煤矸石，其他危险废物、生活垃圾、

污水处理站污泥以及与防渗层不相容的固废禁止入场。

第七章	地表水环境影响调查

7.1 地表水环境现状调查

长子县地表水以发鸠山主峰方山为界，东属海河水系，浊漳河、岚河、丹河、苏 里河、雍河、陶清河自西向东注入漳泽水库；西属黄河水系，横水河、王峪河自东向 西汇入沁河。全县有申村水库和鲍家河水库两座中型水库，境内有以熬泉水为代表的 多处天然优质矿泉水。

浊漳河又称浊漳南源，长子县最大的河流，发源于发鸠山东麓，属海河水系，长 年流水不断，由西而东转东北注入长治市区。北部、东部与浊漳西源、浊漳河干流接 壤，西、南与黄河流域的沁河、丹河为邻，南与卫河毗连，水资源丰富。

岚河，岚水河是浊漳南源的一级支流，发源于屯留县盘秀山东麓的丰宜镇桥华沟 和沙则沟，自西向东流经黑家口、吴寨、西流寨、丰宜，在丰宜以东入长子县境，继 续东流经过营里、鲍家河水库，在东里村南流向东偏南方向，沿途经过关村、岚水、 东贾、李庄，而后又向东偏北经大关村、董村进入长治市郊区，在杨暴村北注入浊漳 南源，河流全长 58.43 千米，流域面积 463.36 平方千米。河在长子县境内长约 33 公里， 为季节性河流。岚水河的主要支流有金丰河、雍河。

丹河，发源于长子县与高平交界的丹朱岭，源从山阴流出，注入浊漳河，全长 20km， 流域面积 120km2。

苏里河，发源于区内西部上沟村的西北部，自西向东流经西峪，转向北从罗家沟 村北流出区外。

雍河，发源于长子县西 13km 的龙泉山，至谷村乡的李庄与西来的岚水河汇合， 再东流至长治边境的店上村南注入浊漳河。在境内长 32.5km，流域面积 187km2。

陶清河，位于长治与长子两县交界处，由南向北注入浊漳河南源，属季节性河流。 横水河和王峪河是沁河支流兰河的两个源头，在境内 8km，流域面积 139.5km2。 申村水库，位于长子县东南约 10km 浊漳河南源干流上，控制流域面积 235km2，

流域平均宽 12.2km，河道长 19.3km。 鲍家河水库，修建于浊漳南源支流岚水河上，水库控制流域面积 175.4km2，多年

平均年径流量 2450 万 m3。

距离本项目最近的地表水体为项目东侧 3.8km 处的苏里河，属于浊漳河支流；项 目运营期无生产生活废水产生和排放，正常情况下填埋区无渗滤液产生；雨季时沟谷 内会形成的短时水流，且矸石会产生淋溶水；本项目设排水措施，对水环境的影响很 小。

7.2 施工期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性

本项目施工阶段，废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水。 生活污水相对较少，在施工现场泼洒抑尘，施工冲洗废水经收集后回用于工程配料搅 拌，主要污染物为 SS。

本项目施工现场的水污染防治落实情况有：

1、经查看施工方施工日志及材料得知，施工期利用旱厕，施工生活污水产生量较 少，水质简单，直接洒水抑尘，满足环评要求。

2、经落实各方施工资料得知，施工方根据天气情况和施工方案，制定短期的施工 方案，阴雨天气尽量不安排室外工程施工行为，对场地堆存物料做好防雨、防风工作 安排。

该项目施工期废水环保达标方面未发现遗留问题，满足环评要求。

7.3 运行期地表水环境影响调查及环境保护措施有效性

本项目运营期设置 1 处管理站，生活污水直接用于泼洒抑尘，不外排。因此，项 目不会对地表水环境产生影响。

第八章	大气环境影响调查

8.1 大气环境现状调查

本项目所处区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，执行二级标 准。

本项目环评期间收集了长子县 2018 年例行监测数据，同时委托山西博枫检测技术

有限公司于 2019 年 6 月 23 日～6 月 29 日连续 7 天对项目场地中心的 TSP 现状进行了 监测。

据监测资料，长子县为不达标区；场地中心的 TSP 监测值满足《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）二级标准。

8.2 施工期大气环境影响调查及环境保护措施有效性

工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的 废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

根据调查访谈可知，施工阶段施工负责人督促粉尘控制措施的落实，以保护施工 场地及其周边环境空气的质量。施工期的环境空气污染防治落实情况有：

1、施工方定时对场地进行洒水抑尘，洒水频率 3 次/日。

2、各参建方对车辆运输进行了规定，车辆运输采用篷布覆盖。

3、经与企业落实得知，施工期建筑材料均采用场地堆放，篷布覆盖的方式，能起 到降尘的作用，开挖土石送指定的固废堆场堆存。

4、施工单位指派专人及时了解天气情况，对大风天气的日期，均未安排场外施工 行为。

5、运输采用车况良好的车辆并加盖篷布，并定期维修、养护；未使用超期服役及 尾气超标的车辆。

由于采取了严格完善的防范措施，本项目建设期对环境空气的影响控制到了允许 程度以内，建设期未对村民的生活产生影响。

8.3 运行期大气环境影响调查及环境保护措施有效性

8.3.1 大气污染源及防治措施调查

1、堆场作业扬尘防治措施 根据现场调查，贮灰场运营期的粉尘污染防治措施有：

①矸石在运输时保持一定的湿度，用封闭式专用车运输至场地，途中确保无撒漏 现象。

②作业过程中，严格执行管理制度，对矸石进行分层压实平整，及时对马道及边 坡进行覆土，减少扬尘排放。

③项目配套设置了一辆洒水车，场内汽车运输及倾倒时及时洒水抑尘。 2、运输车辆扬尘污染防治措施 车辆运输过程中严格限制超载，用封闭式专用车运输，减速慢行，运输车辆倾倒

过程中降低倾倒高度，倾倒时洒水抑尘，有效降低了起尘量；管理站设置 1 处洗车平 台，运输车辆全部进行清洗后方可上路。

3、防自燃措施

本项目堆放矸石过程每堆放 0.3m 厚的矸石层用推土机进行一次压实；矸石每堆 放 2m 厚的矸石覆盖一层 50cm 厚的黄土，隔绝空气，并喷洒石灰乳，预防由于矸石内 部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述措施后，矸石发生自燃的机会较少。

8.3.2 大气环境质量现状监测

本次验收仅针对山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目， 场地内未堆存矸石，故本次评价未对大气环境进行现状监测。

8.4 大气环境影响调查结论及整改建议

场内道路及外运道路进行了硬化，要求运输车辆限载限速，装满矸石后加盖蓬布 防止抛洒碎屑，并派专人负责路面维护工作，定期对路面上的散状物料进行清扫和洒 水，以保持良好的路面状况，防止扬尘污染。

第九章	声环境影响调查

9.1 声环境现状调查

本项目工业场地所在区域为居住、商业、工业混杂区，属《声环境质量标准》

(GB3096-2008)中 2 类声环境功能区。 本项目现阶段未进行填埋，故未对项目厂界进行噪声监测。

9.2 施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性

施工阶段噪声污染主要为施工机械，如混凝土搅拌机、挖掘机等和汽车运输产生 的噪声。

根据企业施工负责人的访谈可知，施工现场的噪声污染防治落实情况有：

1、施工时，将高噪声设备施工计划采用错开时间运行的方式减少噪声排放；施工 作业都安排白天进行。

2、项目周边有山体阻隔，可起到防尘降噪的作用。

3、运输采用车况良好的车辆，并定期维修、养护；在沿线村庄路段禁止鸣笛；禁 止夜间运输，满足环评要求。

经调查，项目建设期间未发生噪声扰民事件。

9.3 运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性

9.3.1 噪声污染源及防治措施 本项目运行期主要产噪设备包括推土机、挖掘机、搅拌机和交通噪声等。 本项目除优先选用低噪声设备和绿化降噪外主要噪声源治理措施调查情况见表

9.3-1。

表 9.3-1 本项目主要噪声源治理措施

| 序号 | 主要设备 | 降噪措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 基础减振、室内隔声 |
| 2 | 推土机、挖掘机 | 夜间不作业 |
| 3 | 运矸汽车 | 加强管理、减速、限鸣、尽量减少夜间运输、夜间禁止鸣笛 |

9.3.2 环境噪声监测

本次验收仅针对山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目， 场地内未堆存矸石，故本次评价未对声环境进行现状监测。

9.4 声环境影响调查结论及整改建议

本项目对工程产生的各噪声源进行了降噪处理。 经监测厂界监测点满足相关标准限制要求。 建议：

企业应继续加强运输车辆管理，在运输道路沿线，应继续保持限制车速、严禁鸣 笛的噪声防治管理措施。

第十章	固体废物环境影响调查

10.1 施工期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性

本项目施工阶段的固体废物主要为施工产生渣土，此外，还包括施工过程废弃的 建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。

根据调查本项目施工期固体废物治理措施落实情况如下：

1、施工期产生的渣土、建筑垃圾，施工单位指派专人负责清运，无乱堆乱放现象。

2、施工期参建各方人员生活垃圾设专门垃圾桶收集，统一清运。 施工期间的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 根据现场调查，目前，本项目场地无遗留固废问题。

10.2 运行期期固体废物境影响调查及环境保护措施有效性

1、运营期未设置管理区，因此不涉及固体废弃物产生。

2、项目区 本项目已建设完成挡渣坝工程、排水工程（消力池）以及配套运矸道路工程等。

10.3 固体废物环境影响调查结论及整改建议

从调查情况看，施工期产生的渣土和少量的建筑垃圾，及时清运，无遗留问题； 少量施工期生活垃圾经收集后运至当地环卫部门制定地点统一处置。

企业针对固废按照环评提出的措施进行了资源化利用或合理化处置，对生态环境 未造成不利影响。

第十一章	环境管理、环境监测及环境监理落实情况调查

11.1 建设单位环境管理状况

（1）环境管理机构 为保证本项目环保设施正常有效运行和搞好项目的环境管理工作，企业设有专门

的环保管理人员，负责整个项目环境管理工作。

（2）环境管理制度 企业制定了《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处环境保护制度》、《环保设

施管理制度》、《生态环境绿化管理制度》、《环保资料管理制度》等环境管理制度，对 各个操作岗位制定了相应的岗位职责、操作规范。

（3）�三同时�执行情况 建设单位按照国家建设项目环境保护管理规定，进行了环境影响评价，编制了环

境影响报告书，并得到有关环保行政主管部门审批。

2019 年 12 月山西智慧环保管家发展有限公司编制完成《山西潞安矿业(集团)李村

煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告书》；2020 年 1 月 19 日，长治市行 政审批服务管理局以长审管批[2020]13 号文对该项目报告书进行了批复。

11.2 环境监测计划落实情况调查

企业不具备日常环境监测能力，委托社会机构进行监测，监测计划见表 11-1。

表 11-1	本项目环境监测计划项目

| 监测时间 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矸石综合 治理期间 | 大气 | 场界无组织 | 颗粒物、SO2 | 1 次/年 |
|  | 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 每季 1 次，每天 昼、夜各 1 次 |
| 治理期间 及土地复 垦后 | 地下水 | 拦矸坝下游 5m 处新掘 1 口水井 为污染扩散监测井 | pH、氨氮、COD、硝酸 盐、亚硝酸盐、总硬度 硫酸盐、氯化物、氟化 物、氰化物等，同时记 录地下水水位、水质、 水温 | 每季度监测一次 |
| 复垦后 | 土壤 | 填埋造地区中央及拦矸坝下游 各设 1 个监测点 | 总镉、总汞、总砷、总 铜、总铅、总铬、总锌 总镍、PH 值 | 1 次/5 年 |

11.3 突发环境风险事故防范措施落实情况调查

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4 号）和山西省环保厅关于转发环保部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案管理办法（试行）》（晋环函[2015]179 号）文件，依据环境保护部办公厅文件《尾 矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2010]138 号）、《尾矿库环境应急预案编制 指南》（环办[2015]48 号），企业应按照尾矿库要求编制突发环境事件应急预案，并按 照预案建设并完善日常和应急监测系统，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能 力，建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督，将企 业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险 防范应急保障能力。

为此，企业正在编制《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处矸石场突发环境 事件应急预案》以及《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处矸石场突发环境事件 风险评估》。

企业按照应急预案要求，设立了应急组织机构棗应急指挥部、并下设应急指挥 部办公室，由总经理担任总指挥，副总经理任副总指挥，承担本项目应急指挥管理。 根据本项目实际特点及突发环境事件应急预案，企业可能出现的环境事件主要为项目

区发生裂缝、渗漏、滑坡、管涌以及漫顶、溃坝等事故时产生和次生的突发环境事件。 本项目环境风险防范预防措施调查内容和结果，见表 11-2。

表 11-2 应急污染事故防范措施调查结果

| 项目 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
| 污染 事故 防 范、 处置 设施 建设 情况 | 1、应急预案 | 企业正在组织编制《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处填沟造地项目突发 环境事件应急预案》以及《山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处填沟造地项 目突发环境事件风险评估》。 成立了应急救援指挥，预案明确了应急队组织机构成员及联系方式，并列表明 确了市、县各相关外部救援职能部门联系方式，若发生重大环境事件，可及时 向有关部门汇报并按要求做好处置措施。 |
|  | 2、裂缝处理措 施 | 若发生裂缝，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施， 动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将 废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。 设置专人对拦渣坝进行管理和维护，严禁在处置场周边爆破、滥挖等危害拦渣 坝安全的活动。在拦渣坝附近设立警示标志牌，明确禁止在处置场和坝下进行 活动。 |
|  | 3、滑坡处理 | 滑坡处理前，应严格防止雨水渗入裂缝内。可用塑性薄膜、沥青油毡或油布等 加以覆盖。同时还应在裂缝上方修截水沟，以拦截和引走坝面的积水。 若发生滑坡，应急处置队伍应立即赶赴现场，在事故下游采用有效的拦截措施， 动用铲车、挖掘机等设备，挖沟或筑坝，控制事故的扩大，等事故处理后，将 废渣土转移到安全地点，及时清理废弃物，恢复植被。 |
|  | 4、管涌处理 | 在地基好，管涌影响范围不大的情况下可抢筑滤水围井；险情面积较大，地形 适合而附近又有土料时，可在其周围填筑土埂或使用土工织物包裹，以形成水 池，蓄存渗水，利用池内水位升高，减少内外水头差，控制险情发展；如堤坝 后严重渗水，采用一些临时防护措施尚不能改善险情时，宜降低库内的水位， 宜减少渗透压力，使险情不致迅速恶化，但应控制水位下降速度。 |
|  | 5、排水设施堵 塞或损坏处理 | 当出现排水设施入口堵塞时，应组织人员对入口处的杂物进行清除，并派人值 守，保证排水畅通。 如出现排水井倒塌事故，应立即查明倒塌原因，并组织对排水井入口处进行清 理，先保证排水畅通，然后抢修排水井设施。 如出现排水隧洞塌方，导致排水不畅，如果上游来水不大，则可以采取停机抢 修的办法，减少入库水量，并进入隧洞对塌方部位进行支护。如果处于雨季， 且塌方严重，则应根据情况，预先疏散下游群众，然后采取坝上控制排水的措 施。 |

本项目注重日常环境保护管理工作，注重突发环境事件防范，自建立应急响应预 案以来，未发生环境事故，试生产期间，未发生突发环境事件。

建议企业在今后的生产过程中，应加强环境管理，健全应急救援管理程序，并严 格按照已经备案的突发环境污染事故应急预案的要求，配备齐全各项应急设施和材料， 并按照要求进行定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。

12.1 调查目的

第十二章	公众意见调查

公众参与从公众利益出发，了解建设项目对社会及自然环境产生影响的程度，了 解公众对该项目的真实态度和看法，切实保护受影响人群的利益。

12.2 调查对象

本次调查对象主要以填埋区附近的村庄为主，采用发放调查问卷和随机入户调查 相结合的方式，重点了解公众对该项目工程的环保措施，环境污染状况的意见和建议。 本次调查共发放问卷 50 份，收回 50 份，收回率 100%。

12.3 调查内容及方式

建设单位通过发放调查表的形式，向公众介绍该项目的主要概况，产生的污染源 及相应的治理措施，并就相关问题征询公众的具体意见。

12.3.1 公众意见调查结果分析

在环保设施调试期间，建设单位通过发放调查表的形式，向公众介绍该项目的主 要概况，产生的污染源及相应的治理措施，并就相关问题征询公众的具体意见。公众

意见调查结果见表 12-1。

表 12-1	公众意见调查表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位或住址 |  | 职业 |  |
| 你好！ 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目利用周边煤炭企业产生的煤 矸石进行填沟造地，其位于长治市长子县南陈乡关家山村西北 0.9km 处山沟内。 山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目占地 6.9hm2，沟道长约为 300m，宽约 120m，深约 45m，可充填矸石量 77.47 万 t，核算库容为 43.04 万 m3。本项目填埋区 矸石处理量为 46.23 万 t/a，服务年限为 2 年。目前本项目已建设了挡渣坝工程、消力池等。 为强化建设项目公开环境信息和强化社会监督的有关规定，山西潞安矿业(集团)李村煤矿建 设管理处煤矸石填沟造地项目环境保护设施验收工作将开展公众参与工作。通过公众参与，了解 建设项目施工阶段及试运营阶段的环境影响问题，了解公众对本项目环境保护措施落实情况及满 |

| 意程度，为改进现有环保措施和提出补救措施提供依据。 |
| --- |
| 1 | 对工程项目的了解程度 | 很了解□ 一般了解□ 不了解□ |
| 2 | 施工期间是否发生过环境污染或扰民事件 | 有□ 无□ |
| 3 | 运矸车辆产生的扬尘对您的影响 | 严重□ 一般□ 没有影响□ |
| 4 | 运矸车辆产生的噪声对您的影响 | 严重□ 一般□ 没有影响□ |
| 5 | 施工期及运营期间是否有矸石乱堆或者占用土 地的现象 | 有□ 无□ |
| 6 | 您对该工程的环境保护工作是否满意 | 满意□ 基本满意□ 不满意□ |
| 7 | 您对该工程的环境保护有何意见？ |

表 12-2 公众意见调查结果一览表

| 序号 | 调查内容 | 人 数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对工程项目的了解程度 | 很了解 | 47 | 94 |
|  |  | 一般了解 | 3 | 6 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2 | 施工期间是否发生过环境污染或扰民事 件 | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 无 | 50 | 100 |
| 3 | 运矸车辆产生的扬尘对您的影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 3 | 6 |
|  |  | 没有影响 | 47 | 94 |
| 4 | 运矸车辆产生的噪声对您的影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 2 | 4 |
|  |  | 没有影响 | 48 | 96 |
| 5 | 施工期是否有矸石乱堆或者占用土地的 现象 | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 无 | 100 | 100 |
| 6 | 您对该工程的环境保护工作是否满意 | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 较满意 | 0 | 0 |
|  |  | 满意 | 50 | 100 |
| 13 | 您对该工程的环境保护有何意见？ |  |

本次调查共发放调查问卷 50 份，回收 50 份，回收率 100%，对本问卷的调查结果 进行分析可以得出以下结论：

1、有 94%的公众对工程项目很了解；6%的公众一般了解。项目周边公众对本项 目均了解。

2、本项目施工期间没有发生过环境污染事件或扰民事件。

3、有 6%的公众认为运矸车辆产生的扬尘对其有一般影响。根据公众意见，企业 应加强运输车辆加盖篷布等管理措施。

4、有 4%的公众认为运矸车辆产生的噪声对其有一般影响。根据公众意见，企业 要求运输车辆途经村庄时，要求限制车速，禁止鸣笛。

5、有 100%的公众认为施工期未有矸石乱堆现象。

6、被调查者中有 100%的人对工程的环境保护工作表示满意；没有不满意意见。 说明工程的环境保护工作做的较好。

12.3.2 环保投诉情况调查

经调查，企业在建设、试运营过程中，严格执行国家环境保护有关法律法规规定，

认真执行了环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用的�三同时�制度，按环评及批复要求建设了污染防治设施，自觉接受环境保 护行政主管部门的日常监督管理。项目在建设和试运营期间，未发生环境违法行为及 环境污染事件。

12.3.3 公众意见调查结论及建议

本项目通过发放调查问卷的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查表明 有 100%的公众对该项目的环境保护和环境管理持满意和基本满意态度，没有持不满意 意见的。表明企业环境保护意识较高，在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的 措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

13.1  结论

第十三章	调查结论与建议

1、2019 年 12 月山西智慧环保管家发展有限公司编制完成《山西潞安矿业(集团) 李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环境影响报告书》；2020 年 1 月 19 日，长治 市生态环境局以长审管批[2020]13 号文对该项目报告书进行了批复。

2、本项目于 2020 年 3 月开工建设，2020 年 12 月，沟口挡渣坝工程、消力池、 截水沟等环境保护设施主体工程基本完工，项目主体及环保工程基本满足矸石倾倒条 件，下一阶段随着矸石逐步倾倒、形成马道及多层台阶，企业需进一步完善环保工程， 比如两侧截水沟建设、马道排水沟建设、边坡防护、拦洪坝建设，并最终进行土地复 垦。

3、项目现阶段实际建设总投资 50 万元，工程为环保治理项目，工程投资全部技 为环保投资，实际环保投资 50 万元，占项目实际建设总投资的 100%。

4、山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处设有环境管理机构和环境管理制度。

5、工程各项污染防治措施基本按照环评要求进行，可以有效防治污染物排放。根 据环境质量监测，项目建设未对周边村庄空气、地下水、土壤环境质量造成污染影响。

6、100%的被调查公众对该工程的环保工作持�满意�或�基本满意�的态度。

13.2 存在问题及整改要求

根据调查结果，企业在实际建设阶段基本落实了各项环保措施，试运营阶段完善 了各项环保管理制度，加强了环境保护管理工作，基本落实了环评及其批复的各项环 保要求。

根据本项目目前存在的一些问题和不足，同时，为了更好的提高企业管理水平， 提出以下建议和要求：

1、进一步加强填沟造地项目的运行管理；对工程机械进行定期检修，确保厂界噪 声达标。

2、加快项目突发环境污染事故应急预案的制定，尽快在环境主管部门备案；并根

据应急预案要求定期培训和应急演习，提高环境风险防范能力。

3、尽快进行截洪沟的建设，确保雨水顺利外排。

4、建设单位应尽快对进场道路未硬化路段进行硬化，以减少运输车辆引起扬尘对 大气环境带来的污染。

5、设置取土场后，杜绝乱挖乱开现象，取土场内设置临时排水沟，取土完毕后及 时对其进行生态恢复。

6、加强环保设施的日常运行与管理，确保污染物稳定达标排放，进一步提高污染 应急防范能力，定期进行演练。

7、专人进行巡检，发现矸石有自燃现象，及时进行灭火处理；加强拦矸坝裂缝、 破损等问题的观测与巡查，发现问题及时进行修缮、整理。

13.3 项目竣工环境保护验收调查结论

调查认为：山西潞安矿业(集团)李村煤矿建设管理处煤矸石填沟造地项目环保手 续齐全，建设中执行了环境影响评价和�三同时�制度，基本落实了环境影响报告书和 批复的要求，主要污染物实现达标排放，该项目具备竣工环境保护初步验收的条件。