目  录

前  言	1

1 项目概况及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.2 项目区概况	8

2 水土保持方案和设计情况	12

2.1 主体工程设计	12

2.2 水土保持方案	12

2.3 水土保持方案变更	12

3 水土保持方案实施情况	13

3.1 水土流失防治责任范围	13

3.2 弃渣场设置	13

3.3 取土场设置	14

3.4 水土保持措施总体布局	14

3.5 水土保持措施完成情况	15

3.6 水土保持投资完成情况	15

4 水土保持工程质量	18

4.1 质量管理体系	18

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	20

4.3 弃渣场稳定性分析	21

4.4 总体质量评价	21

5 项目初期运行及水土保持效果	22

5.1 初期运行情况	22

5.2 水土保持效果	22

5.3 公众满意度调查	24

6 水土保持管理	25

6.1 组织领导	25

6.2 规章制度	25

6.3 建设管理	26

6.4 水土保持监测	28

6.5 水土保持监理	28

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	32

6.7 水土保持设施管理维护	32

7 结论	34

7.1 结论	34

7.2 遗留问题安排	34

8 附件及附图	35

8.1 附件	35

8.2 附图：	35

# 前  言

太原市中心医院周围 3 公里内有山医大二院、山西省中西医结合医院、山西省儿童医院、太原市中医院、太原市人民医院 5 所医院，布局不合理，造成医疗卫生资源的严重浪费。南部（小店区和晋源区）为中心城区发展的主要方向，建设的重点将有计划地转向新区。而当前小店区每千人拥有床位仅3.84张（国家标准≥7床/千人），医疗卫生资源严重短缺。为了进一步促进太原市医疗卫生事业发展，更好地适应全市人民群众对就医就诊的需求，太原市中心医院提出太原市中心医院迁建项目。

2014年5月4日，太原市发展和改革会以并发改审批发[2014]93号文对本项目可研报告进行了批复。

本项目主体工程于2016年1月开工，2019年8月完工，水土保持工程于2020年6月完工。

2020年3月，太原市中心医院自行组织编制完成了《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》。根据“2020年3月12日山西省水利厅关于精简优化水土保持方案审批服务推进生产建设项目建设的通知”中的第一条：对医院、医药用品制造等疫情防控直接相关的生产建设项目，生产建设单位自行做出承诺，并按承诺做好水土保持工作，免于审批，待疫情结束项目完工后自主验收并履行报备手续。

太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书的编制是在对项目进行外业调查、勘测以及对项目可行性研究报告和相关资料深入分析的基础上结合施工资料完成的，其水土保持工程措施部分已融入主体工程设计之中。项目建设区内已达到了水土流失防治目标要求。

2020年10月，山西清泽阳光环保科技有限公司承担了太原市中心医院迁建项目水土保持监测工作，成立了水土保持监测项目组，组织专业技术人员，依据水土保持法律、法规及有关文件和水土保持技术规范、标准等，采用调查监测、场地巡查和水土流失危害监测方法的方法，开展具有针对性的水土保持监测工作。监测时间为2020年10月到2021年3月；水土保持监测分区主要为主体工程防治区。2020年4月编制完成了《太原市中心医院迁建项目水土保持监测总结报告》。

编制方案时，主体工程已基本完工，通过查阅相关施工与竣工数据，并对工程现场实施的水土保持工程量的核实，认为主体监理单位依据合同要求和监理管理办法，较好的履行了水土保持监理任务。对主体工程完工后未完善的水土保持防治措施要求建设单位尽快落实到位。整个水土保持监理工程开始于2020年10月，结束于2021年3月。

2021年3月28日，太原市中心医院组织相关单位进行了单位工程验收。单位工程验收过程中对照批准的水土保持方案及其设计文件，分区检查了水土保持设施完成情况，鉴定了水土保持设施的质量，检查了水土保持效果及其责任落实情况，确认了水土保持工程量和投资，按单元工程、分部工程和单位工程进行了等级评定，形成了单位工程验收鉴定书并且相关人员进行了签字。

# 1 项目概况及项目区概况

## 1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本项目地处太原市南部小店区太茅路东侧，位于贾家寨村，建设用地北侧、东侧、西侧现状均为农田、农业温棚及农业配套用房，南侧为园圃，无其它建筑。场地西侧、南侧有现状道路，西侧为太茅路（国道），南侧为普通道路。

项目所在地中心坐标为：纬度37°42′2.66″、经度112°32″31.78″。

1.1.2 主要技术指标

本项目总占地面积18.93hm2，总建筑面积：278900平方米，设计床位数1500张。

1.1.3 项目投资情况

本项目建设总投资为17.85亿元，资金全部由市财政资金解决。

1.1.4 项目组成及布置

项目组成主要为主体工程区。

主体工程区总占地面积18.93hm2，全部为太原市已规划批准的建设用地。

（1）总平面布置

主体工程区用地呈长方形，东北、西南方向布局，与正北夹角约26度 ，东北、西南方向长约680米，西北、东南方向宽约270米。建设用地现状为耕地、温室及部分宅基地，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。西侧沿太茅路方向有明渠。在建设前，建设用地内的现状建筑、构筑物均需拆除。规划用地位于太原市南部小店区太茅路东侧，建设用地北侧、东侧、西侧现状均为农田、农业温棚及农业配套用房，南侧为园圃，无其它建筑。场地西侧、南侧有现状道路，西侧为太茅路（国道），南侧为普通道路。根据详规资料，建设用地四周均有城市道路，场地西侧为太茅路（国道），场地东侧为太矛东巷中段，场地北侧为十号线，场地南侧为二号线北街，建设用地边界为四周现状及规划道路红线。规划中，建设用地西侧由北至南分别为二类居住用地、行政办公用地、二类居住用地；南侧由西至东分别为二类居住用地、幼儿园用地；东侧由北至南分别为交通场站用地、中小学用地。

（2）道路与交通系统

①院区出入口设置

院区共设置出入口6处，其中院区北侧中部设置一处，为科研行政办公出入口；院区西侧设置两处，自北至南分别为污物出口、急诊急救主入口；院区南侧中部设置一处，为门诊出入口；院区东侧设置两处，自北向南分别为住院部及特需出入口、辅助及货物出入口。所有出入口均满足《民用建筑设计通则》GB50352-2005中对出入口设置的规定。出入口位置详总平面图。

②道路布置

院区内、高层建筑周边均设置环路，供消防车使用的道路满足承载力40吨需求。院区主要车行道路宽度均为7米双行，局部辅助后勤通行路面宽度为4米，尽端路均设置回车场地，供消防车回车使用的回车场地大于18*18米。由于南区门急诊医技住院综合楼、北区科研行政办公楼沿街长度均超过150米，在建筑中部均设置了可供消防车穿行的室内通道。人行道沿院区内车行道两侧设置，并根据功能需要通向建筑各出入口。建筑各出入口根据实际需求设置广场或硬地铺装。人行道宽度沿机动车道两侧为1.5米，其它按需求设置。道路宽度及设置位置详总平面图。

③基地内部外部交通流线：

外部交通：建设用地四周均有规划道路，急诊车流、污物主要通过太茅路进出院区；门诊车流人流主要通过场地南侧的二号线北街门诊出入口进出院区，门诊出入口人车分行；货物及辅助车辆主要通过院区东侧太矛东巷中段辅助货物出入口进出院区；住院、特需人员主要通过院区东侧太矛东巷中段住院、特需出入口进出院区。

内部交通：院区内交通设计思想为人车分流、洁污分流、减少院区内机动车流量。

院区内设置大环路将南区与北区相连，南区机动车由各专用入口进入院区后，就近经过坡道进入地下2层、地下3层的停车场，尽量减少院区内机动车交通流量南区内机动车到达建筑各出入口。120救护车、急诊车辆可通过院区西侧急诊急救入口直接通达急诊急救入口。货物通过院区东侧专用出入口到达卸货场地。

北区机动车经北侧科研行政办公出入口进入院区，可到达北区各用房。南区与北区间机动车道路设置管理设施，使南北区机动车相对独立运行管理。

院内人行道沿机动车道两侧设置，并通至建筑各出入口，联系各入口广场。

④机动车与非机动车停车场设置：

本工程任务书要求机动车停车位1500辆，为改善院区环境增加院区安全性减少院区内道路压力，均布置在南区地下二、地下三层。 北区（科研行政办公区）由于未建设地下室，故车位均为地上，结合建筑北侧广场设置，同时在科研行政办公综合楼东侧及西侧各设置19各临时车位。

本工程非机动车停车停车场设置在院区南侧、北侧入口处，南区结合入口东、西两侧绿化广场设置，北区在院区北侧入口两侧设置。非机动车停车数量以规划主管部门审批数量为准。

消防通道及登高面 ：本工程主体建筑均为一类高层建筑，耐火等级均为一级。高层建筑及高层裙房周边均设置宽度不小于4米的消防环路，并在院区内设置大环路。沿街长度超过150的建筑在首层均设置了可供消防车通过的室内消防通道，并保证在通道净宽、净高均不小于4米，在通道内无障碍物。

消防登高面沿高层建筑主体长边设置，并大于建筑周长的1/4，在登高面范围内无进深大于4米高度大于5米的裙房，并均有消防电梯可直通室外。

直升机停机坪:任务书中要求考虑直升机停机坪。本方案直升机停机坪采用地面停机方式，以节约投资。直升机停机坪设置在院区西南侧空地内，尽量靠近急救入口。直升机停机坪由专业设计资质单位进行设计。

（3）竖向布置

本工程场地场地现状为耕地、温室及部分配套用房，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。场地竖向布置采取平坡式布局，+0.00=773.5米，南侧绿化广场、中部人工湖、周边道路略低于建筑基座。场地内集中绿地均为下洼式，雨水采用自然回渗和集中收集处理利用两种方式。本工程院区内人行道、停车广场等可作为雨水自然回渗的场地透水砖铺装率大于70%。场地内共布置地埋式雨水排水管道2300m，排水管末端引接至场地一侧市政道路底部的市政雨水管网。

（4）绿化、美化

本工程景观设计以集中绿化景观为主，辅助建筑周边及道路边绿化。集中景观主要布置在院区中部及南部。中部圆形广场为旱喷泉。院区南部主要以绿化结合门诊入口广场设置景观，强调秩序性。场地内总绿化面积为6.63hm2，绿化率为35%。

1.1.5 施工组织及工期

（1）施工组织

①交通运输条件

本工程主体工程区紧邻汾东大街和太茅路，材料可以通过该公路运入场地内，满足施工要求。

②电源条件

利用位于主体工程区一墙之隔的市政电力设施。

③施工水源

利用当地市政自来水设施，位于场地一侧的市政道路底部，满足施工要求。

④建筑材料

本工程建设所需的建材，如砖、水泥、石料、砂子、钢材、木材等当地均可以满足供应。

本项目交通较方便，水源、电源可靠，建材供应渠道畅通，项目建设外部条件较为优越。

与水土保持相关的施工工艺主要为地面土建工程。土建工程中的土方工程采用机械为主、人工配合施工，砌筑工程采取人工为主、机械配合施工。

各工程采用分段施工，及时清理施工现场，完成一处及时清理一处。

- 施工工期

太原市中心医院迁建项目主体工程施工期为2016年1月至2019年8月。

1.1.6 土石方情况

本项目工程进行了实地的调查监测。施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。

1.1.7 征占地情况

本项目组成主要为主体工程区，占地面积18.93hm2，均为永久占地,占地类型为建设用地。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1、地形地貌

太原市地形呈簸箕状，北、西、东三面环山，中部和南部为汾河冲积扇平原，汾河自北向南贯穿市区，形成半封闭南北狭长的带状城市。太原市地形以山地、丘陵为主，总面积为6988km²，其中土石山地约占52%，黄土丘陵约占30%，平川约占18%。山地、丘陵、平川的比例大体是5:3:2。总面积中，耕地面积 145.68千公顷，占23.0%；园地165平方公里，占2.0%；林地1720平方公里，占25.0%；牧草地419平方公里，占6.0%；水域面积190平方公里，占3.0%。整个地形北高南低，由北向南逐渐倾斜。太原盆地是新生代第三纪形成的断陷盆地，其边缘一般均为有断层存在并控制盆地构造运动。在盆地基底，发育着东西向次级构造，将盆地由北向南分隔成地垒或地堑，致使盆地内基岩埋深变化悬殊，第四系松散堆积物厚度变化较大，一般为90-600米之间，但在第四系松散堆积物中未发现有断裂现象。

小店区地势北高南低，平均海拔 763～780m 之间，以南部平川为主，东部地区为山区、丘陵地区。

本工程地貌类型属于河川阶地区，拟建地块现状为耕地、温室及部分宅基地，场地基本平整，太茅路路基在场地西侧北侧略高，高差约1米。

2、地层

本工程所在场地从大的地貌上看属于平坦的冲洪积倾斜平原，工程地质分区属于太原盆地次稳定工程地质亚区。勘察期间整个地势呈东低西高势，各勘探点高程介于770.47～774.54m之间，最大高差1.75m。

⑴地基岩土构成与工程特性

根据勘探揭露地层情况，拟建道排场地土在勘探深度范围内主要由第四系全新统沉积的粉土、粉质粘土与砂类土等构成。

填土工程特性描述如下：

杂色。以低液限粉土（粉土）为主，含有砖屑、煤屑、植物根等。稍湿。结构松散。

粉质粘土工程特性描述如下：

褐黄色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。可塑～软塑。稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

粉土工程特性描述如下：

褐黄色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。湿。中密。无光泽反应，摇振反应较快，干强度低，韧性差。

粉质粘土工程特性描述如下：

灰褐色。含云母、煤屑、氧化铁铝等。可塑。稍有光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

⑵、场地地下水情况

本次勘察在勘探深度范围内各勘探点均揭露地下水，根据野外勘察实测的地下水位情况与工程地质剖面图，该场地地下水类型为孔隙潜水，勘察期间各勘探点中地下水静止水位埋深介于3.90～5.10m之间，静止水位标高介于768.20～770.55m之间，地下水的补给来源主要为雨水。勘察期属于丰水期，平水期水位可按降低0.5m考虑，枯水期水位可按降低1.0m考虑

⑶、不良地质作用和地质灾害

场地沿线在本次勘察深度范围内未发现有影响该工程稳定与安全的岩溶、滑坡、崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用。

3、气象

项目区属温带大陆性季风气候区，冬季寒冷干燥，雨雪稀少；春季回暖迅速，干燥多风；夏季炎热，雨量集中，秋季凉爽。年平均气温 9℃，≥10℃平均积温 3136.5℃，无霜期 165 天，年平均降水量 485mm，年平均蒸发量 1557.4mm，平均风速 2.0m/s，常年主导风向 WN，大风日数 5.3d，雨季时段集中在 6-9 月，最大冻土层深度 74cm。

4、水文

项目区地表水隶属黄河流域。本项目地表水属太原汾河段，拟建地块位于汾河东侧约1.0km处。

汾河太原段全长 178 公里，流域面积 6288 平方公里，沿途有岚河、涧河、狮子河、屯兰川、阳兴河、北涧河、北沙河、玉门沟、冶峪沟、风峪沟等几十条支流和沟渠汇入。

项目区一级水功能区名称为汾河太原运城开发利用区，二级水功能区名称为汾河小店过渡区。

5、土壤

太原市土壤划分为9个土类，15个亚类、37个土属、155个土种。土壤类型主要以山地草甸土、棕壤、褐土性土、潮土、潜育型水稻土为主。

项目区内土壤类型为褐土性土。

本项目已于2016年1月开始施工，2019年8月完工，本方案于2020年3月编制，因此不再考虑项目区的表土剥离。

6、植被

项目区植被类型区划为暖温带落叶阔叶林区。

太原市位于东、西两山之间，属河谷平原，土地肥沃，灌溉便利，现有耕地面积 196.6 万亩，林地面积 83 万亩，草地面积 187 万亩，主要农作物有小麦、水稻、高梁和玉米，经济作物除蔬菜外，还有葡萄、苹果和药材。太原植物区系有种子植物、蕨类植物、苔藓、地衣、藻类和菌类，具有植物资源丰富、植物起源古老、单种属植物较多等特点。

项目所在地块为原地貌为耕地，耕地间仅存少量的零星树木，植被覆盖率约0.26%。

1.2.2 水土流失及防治情况

项目区地貌类型为西北黄土高原区，容许土壤流失量为1000t/km2.a。根据全国水土保持第二次遥感普查，并结合实地踏勘，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度以轻度侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为1300t/km2.a。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2014年4月，太原市中心医院委托太原工程咨询公司编制了《太原市中心医院迁建项目可行性研究报告》，2014年5月4日，太原市发展和改革会以并发改审批发[2014]93号文对本项目可研报告进行了批复。

2015年5月，太原市中心医院委托中国建筑设计研究院进行了《太原市中心医院迁建项目施工图设计》。

## 2.2 水土保持方案

2020年3月，太原市中心医院自行组织编制完成了《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》。

根据“2020年3月12日山西省水利厅关于精简优化水土保持方案审批服务推进生产建设项目建设的通知”中的第一条：对医院、医药用品制造等疫情防控直接相关的生产建设项目，生产建设单位自行做出承诺，并按承诺做好水土保持工作，免于审批，待疫情结束项目完工后自主验收并履行报备手续。

## 2.3 水土保持方案变更

《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》属于补编方案，在方案编制时，主体工程已基本完工，主体工程及相关的水土保持措施建设过程中未发生重大变更。因此太原市中心医院迁建项目不存在重大水土保持设计变更。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1方案确定的水土保持防治责任范围

根据《太原市中心医院迁建项目水土保持方案报告书》，防治责任范围18.93hm2，均为项目建设区面积。水土保持方案报告书确定的防治责任范围见表3-1。

表3-1     项目区建设期水土流失防治责任范围及面积    单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 0 | 18.93 |

3.1.2工程建设期实际发生水土保持防治责任范围

根据根据建设单位提供的征占地资料及现场踏勘调查，采用测距仪、皮尺和GPS等设备仪器，对项目防治责任范围进行全面调查和实地量测。实际建设过程中的防治责任范围为18.93hm2，均为项目建设区。本项目建设期实际发生水土流失防治责任范围结果见表3-2。

表3-2   项目建设期实际发生水土流失防治责任范围表   单位：hm2

| 项目区 | 建设区面积 | 直接影响区面积 | 责任范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程区 | 18.93 | 0 | 18.93 |

3.1.3方案确定与实际发生水土保持防治责任范围的对比分析

建设期水土流失实际发生的防治责任范围与方案设计中的防治责任范围一致。

## 3.2 弃渣场设置

本项目在施工过程中不设弃渣场，施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。以上所述内容全部属实，如发生被举报或被发现乱堆乱弃的问题，建设单位愿积极进行整改并承担由此引起的一切法律责任。

## 3.3 取土场设置

本项目未设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

3.4.1 方案设计中水土保持措施体系及总体布局

本项目设计中主要为主体工程区的排水、绿化。

（1）主体设计已有措施如下：

工程措施：主体工程区内敷设地埋式雨水排水管道。

植物措施：主体工程区内的采用乔灌草结合的方式进行了绿化、美化。

（2）方案新增措施如下：

临时措施：主体工程区内裸露区域采用防尘网苫盖。

3.4.2 实际水土保持措施体系及总体布局

实际施工过程中本项目水土保持措施主要为主体工程区的排水、绿化、临时苫盖，实际完成措施体系如下：

工程措施：主体工程区内敷设地埋式雨水排水管道。

植物措施：主体工程区内的采用乔灌草结合的方式进行了绿化、美化。

临时措施：主体工程区内裸露区域采用防尘网苫盖。

3.4.3 水土保持措施体系及总体布局分析

本项目实际施工中严格依据方案设计的水土保持措施体系及总体布局进行实施，结合实际情况和专项设计加以完善，施工效果良好、措施布局完善有效，较为完整、合理。

## 3.5 水土保持措施完成情况

3.5.1 方案确定的水土保持防治措施及工程量

主体工程防治区：

工程措施——地埋式雨水排水管道2300m。

植物措施——场地内绿化美化6.63hm2，使绿化率达到35%。

临时措施——裸露区域防尘网苫盖25000m2。

3.5.2水土保持设施完成情况

（1）水土保持工程措施完成工程量

主体工程区内雨水排水工程于2017年10月开始进行，2018年9月全部施工完成，共修建地埋式雨水排水管道2300m。

实际施工和方案设计相比，工程措施工程量一致。

（2）水土保持植物措施完成工程量

主体工程区绿化美化工程于2019年4月开始，2020年6月完工，共绿化、美化6.67hm2。绿化美化以乔、灌、草的结合的集中绿化景观为主，辅助建筑周边及道路边绿化，绿化率达到35%。

实际施工和方案设计相比，植物措施工程量一致。

（3）水土保持临时措施完成工程量

主体工程防治区的防尘网苫盖工程于2019年8月开始施工，于2020年6月拆除，裸露区域防尘网苫盖工程量为25000m2。

实际施工和方案设计相比，临时措施工程量一致。

## 3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1方案设计投资

本项目水土保持总投资347.03万元，其中工程措施费73.50万元，植物措施费240万元，临时措施费11.40万元，独立费用为22.13万元。

3.6.2 实际完成投资

（1）水土保持工程措施完成投资

水土保持工程措施实际完成投资73.50万元，完成方案设计水土保持工程措施投资统计详见表3-3。

表3-3 完成方案设计水土保持工程措施投资统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 主体工程区防治区 | 工程措施 | 排水暗管 | 73.50 | 73.50 | 0 |

（2）水土保持植物措施完成投资

水土保持植物措施实际完成投资240万元，完成方案设计水土保持植物措施投资统计详见表3-4。

表3-4  完成方案设计水土保持植物措施投资统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 主体工程区防治区 | 植物措施 | 绿化 | 240 | 240 | 0 |

（3）水土保持临时措施完成投资

水土保持临时措施实际完成投资11.40万元，完成方案设计水土保持临时措施投资统计详见表3-5。

表3-5  完成方案设计水土保持临时措施投资统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 主体工程区防治区 | 临时措施 | 防尘网苫盖 | 11.40 | 11.40 | 0 |

（4）水土保持独立费用完成投资

水土保持独立费用实际完成投资22.13万元，完成方案设计水土保持独立费用投资统计详见表3-6。

表3-6  完成方案设计水土保持独立费用投资统计表

| 序号 | 单位工程 | 费用名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 主体工程区防治区 | 独立费用 | 22.13 | 22.13 | 0 |

3.6.3 方案设计投资与实际完成投资差异分析

方案设计投资与实际完成投资一致，不再进行投资差异分析。

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

工程质量管理是工程建设管理的核心。建设单位按照“项目法人负责、监理单位控制、设计和施工单位保证、政府部门监督相结合”的原则，建立并且落实了工程质量项目法人负责制、参建单位工程质量领导责任制、政府部门监督，质量管理层层有人抓、处处有人管，分工负责，恪尽职守，建立了科学、全面、有效的质量管理监督体系。

4.1.1建设单位质量管理

工程建设项目部作为项目法人，对工程质量全面负责，项目经理为工程质量第一责任人，工程技术组具体负责工程的质量管理。

现场业主代表与现场监理工程师、监理员一起全过程监督承包商的工作人员、施工设备、使用材料、工艺方法、施工环境，并及时制止不按规定的行为，避免发生工程质量事故。

在工程建设过程中遇到技术问题，根据具体情况及时召开各方联席会议，研究解决办法，交由监理和施工单位执行，保证工程的安全与完善。加强检验工作，督促监理要求施工单位做好进场材料的检验试验工作。

4.1.2设计单位的质量管理

设计单位建立健全规范的图纸审核制度，实行院长负责制和总工负责制，确保设计的质量，并定期现场巡查，发现问题及时处理。

4.1.3监理单位的质量管理

监理单位受业主委托对工程质量进行全过程、全方位的控制。监理机构实行总监负责制；依据《监理规划》，通过审查承包商编制的施工组织设计或施工技术措施，签发施工图纸，审批各种报告、报表，单元工程质量的评定，隐蔽工程的验收，中间产品和原材料的抽检，现场巡视或旁站监理以及专题会议和监理例会等各种方式和手段，确保工程质量始终处于受控状态。

4.1.4质量监督单位的质量管理

本项目的质量监督由太原市建设工程质量监督站负责。

开工后太原市建设工程质量监督站及时履行了质量监督手续，太原市建设工程质量监督站领导多次来工地进行检查，确保工程质量稳定可靠。

质量监督部门负责检查并督促建设、监理、设计、施工单位建立健全质量体系，按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查。

质量监督工作的实施采取巡查为主的监督方式，运用法律和行政手段，做好监督抽查后的处理工作。工程验收时，质量监督机构对工程质量等级及时进行核备、核定。

4.1.5施工单位的质量管理

施工单位建立以项目经理、总工程师，项目部专职质量检查人员，班组不脱产的质量管理员三个层次的现场质量管理组织系统，并由项目总工负责质量管理，开展系统的组织、督促和检查落实工作。做到现场质量工作事事有人管，人人有专责，“人管成线，群管成网”，办事有程序、检查有标准，形成从上至下的质量管理系统。

建立信息反馈系统，实施管理业务标准化，管理流程化。质量管理的许多活动都是重复发生的，具有一定的规律性，对材料、构配件的监测，质量检查，施工工艺、技术革新等各方面的信息要及时收集，处理传递和贮存。把业务处理过程中经过的各个环节，各管理岗位，先后工作步骤等，经过分析研究分类归纳，加以改进，将处理方法制定成规章制度，使管理业务标准化，管理流程程序化。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分结果

按照水土流失防治分区，结合本项目特点，该项目划分为主体工程区防治区，共1个区。

4.2.2 各防治分区工程质量评定

太原市中心医院迁建项目水土保持工程项目划分为：单位工程1个，分部工程3个，单元工程616个，详细划分结果见表4-1。

表4-1  太原市中心医院

迁建项目水土保持工程项目划分结果

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 单元工程划分规范要求 | 单元工程划分情况 | 单元工程个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程防治区 | 排水暗管 | 排水暗管 | 按段划分，每100～500m 划分为一个单元工程。 | 布置排水暗管2300m，施工时分为5个单元工程进行施工。 | 5 |
|  |  | 绿化 | 绿化 | 以设计的图斑作为一个单元工程，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 绿化面积为6.63hm2，每处绿化面积均小于1hm2，共分7处，因此每处绿化区域作为一个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 防尘网临时苫盖 | 防尘网临时苫盖 | 每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 防尘网苫盖25000m2，共分4处，每处面积均小于1hm2，施工时分为4个单元工程进行施工。 | 4 |
| 合计 | 1 | 3 |  |  |  | 16 |

水土保持监理通过查阅主体监理资料并进行现场核实，认为主体监理控制手段有效，资料详实完备，质量评定结果真实可信；通过主体监理单位和水土保持监理单位严格的质量控制，本项目各项水土保持工程质量达到了设计与合同要求，经自查初验，项目所划分的1个单位工程，3个分部工程，16个单元工程质量评定结果全部合格。详见表4-2。

表4-2  水土保持工程质量等级评定统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程防治区 | 工程措施 | 排水暗管 | 5 | 合格 |
| 2 |  | 植物措施 | 绿化 | 7 | 合格 |
| 3 |  | 临时措施 | 编织布苫盖 | 4 | 合格 |
| 合计 | 1 |  | 3 | 16 |  |

## 4.3 弃渣场稳定性分析

本项目在施工过程中不设弃渣场，因此不进行弃渣场稳定性分析。

施工期，本项目土石方挖填总量约为65万m3，其中挖方55万m3，填方10万m3，余方45万m3，余方全部由太原市第二建筑工程公司拉至东山土场进行填埋。以上所述内容全部属实，如发生被举报或被发现乱堆乱弃的问题，建设单位愿积极进行整改并承担由此引起的一切法律责任。

## 4.4 总体质量评价

太原市中心医院迁建项目完成的水土保持措施，使得项目区的水土流失得到了全面、系统的治理，有效地控制了水土流失，措施分为单位工程1个，分部工程3个，单元工程16个。其中单位工程合格1个，合格率100%；分部工程3个，合格3个，合格率100％；单元工程16个，合格16个，合格率100%。根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336—2006）规定，本工程的工程措施质量总体评定为合格。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

初期运行：项目目前正常运行，目前水土保持措施完好无损，工程经受住考验。

太原市中心医院迁建项目投入运行后，不再产生扰动地表施工活动，前期采取的各项水土保持措施逐渐开始发挥作用，在加大植物措施的抚育管护前提下，建设区域生态环境将会发生明显改善，土壤侵蚀模数降低，将会优于原地貌水平。

## 5.2 水土保持效果

根据方案中的工程进度安排、实际完成的工程及水土保持监测数据，水土保持设施实施情况及其采取措施后达到的治理效果，本次评估报告计算建设期水土流失总治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率是否达到方案确定的目标。

5.2.1水土流失总治理度

本工程总的占地面积为18.93hm2，在设计水平年扰动原地貌、损坏土地和植被面积为18.93hm2，经调查，施工结束后，除硬化占地外，其余部分根椐用地类型及土壤性质均属可绿化用地，通过对永久占地的植被恢复，使项目区周边环境得到改善。

本项目永久建筑物及硬化占地面积为12.30hm2，水土保持防治措施面积为6.63hm2，水土流失面积为18.93hm2，可得出，水土流失治理度（水土流失治理达标面积/水土流失总面积，即=18.93/18.93×100%）为100%。

5.2.2土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目防治责任范围内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。本项目区属西北黄土高原区，土壤侵蚀容许值为1000/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为800t/km2·a，则土壤流失控制比为1.25。

5.2.3渣土防护率

经调查监测，施工期，项目区临时堆土主要为基础回填土，临时堆土全部采取苫盖措施后，有效防止了临时堆土范围内水土流失。项目采取措施，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土的总量的百分比达到95.00%。达到方案确定的目标值95%。

5.2.4表土保护率

由于本项目主体工程于2019年8月已经开工，水保方案于2020年3月编制，属于补编方案，因此水土保持方案对表土保护率未做评价。

5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内的植被恢复面积占可恢复植被面积的百分比。

经调查统计，本项目扰动区域采取植物措施总面积6.63hm2，可绿化面积为6.63hm2，林草植被恢复率将达到100%。

5.2.6林草覆盖率

本工程扰动地表面积为18.93hm2，建设期末方案中采取植物措施的面积为6.63hm2，项目区林草植被覆盖率可达到35%。

5.2.7六项效益指标监测情况分析

项目在主体工程完工后，逐步完善了主体工程区的各项水土保持措施。通过对防治分区的土壤流失量定位监测和水土保持措施调查监测，其采取的水土保持各类措施布局合理，水土流失治理效果明显，使项目建设区的生态环境景观得以改善，较好地控制了水土流失问题。经对监测数据综合计算分析，表土保护率不做评价以外，其余五项效益指标均已达到了方案既定的项目区水土流失防治目标要求。监测情况分析详见表5-1。

表5-1       水土流失六项防治指标监测情况表

| 防治目标 | 原方案目标 | 治理后目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度（%） | 93 | 100 | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.25 | 达标 |
| 渣土防护率(%) | 92 | 95 | 达标 |
| 表土保护率 | 90 | / | 不评价 |
| 林草植被恢复率（%） | 95 | 100 | 达标 |
| 林草覆盖率（%） | 24 | 35 | 达标 |
| 注：在编制水保方案时，项目已基本完工，因此表土保护率不做评价。 |

## 5.3 公众满意度调查

根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，累计发放并回收公众满意问卷调查表100份，调查内容包括项目对当地经济影响、对当地环境影响、对弃土弃渣管理、林草植被建设和土地恢复情况等五个方面，调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。经统计，被访者在项目建设对当地经济影响、对当地环境影响、对弃土弃渣管理、林草植被建设和土地恢复情况评价为“好”的，分别占总调查人数的92%、87%、96%、86%和82%。

调查结果显示，太原市中心医院迁建项目水土保持工作基本得到了项目周边群众的认可和满意。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

水土保持工作作为本项目的重要组成部分之一，一直受到建设单位的高度重视，根据《中华人民共和国水土保持法》，以及水利部、国家计委、国家环保局联合发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规要求，为了全面落实水土保持方案，实现保护主体工程安全运行，治理项目责任区水土流失，保护主体工程周边生态环境，建设单位在组织领导，技术力量和资金上给予了充分的保证。

在工程建设期间，建设单位将水土保持工作纳入主体工程统一管理，建立了以项目法人为水土保持第一责任人的防治责任体系，工程项目部下设环境工程部，专职负责建设期间的水土保持工作，同时负责向项目部汇报水土保持工作进展情况。在水土保持措施实施过程中，施工单位认真落实，优质、高效地完成了各项水土保持措施。

工程完工后建设单位成立了水土保持验收组，由太原市中心医院总工程师任组长，项目部相关各部门负责人任成员，全权负责水土保持工程的后期维护及水土保持验收工作。

太原市中心医院迁建项目施工单位为山西建设投资集团有限公司，山西省建设监理有限公司承担主体工程的施工监理工作，山西恒业水保生态工程建设监理有限公司承担水土保持工程施工监理工作，山西清泽阳光环保科技有限公司承担了水土保持监测工作。

## 6.2 规章制度

根据工程建设实际，在工程建设过程中建设单位从抓组织管理工作入手，建章立制，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，主体工程中具有水土保持功能的项目亦贯穿整个项目实施过程。项目部设立合同部，负责合同的签订并处理施工过程中的争议。依据《中华人民共和国合同法》在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标程序进行招标；第二，在合同执行过程中，对工程师充分授权，使其全面负责进度、质量、投资控制和合同管理。第三，专门成立了合同争议小组，负责跟踪、收集争议信息，提出解决争议的办法。在项目计划合同管理上依据《山西省建设工程招投标管理条例》、《山西省加强建设工程招标投标监督管理若干规定》等制定了工程合同管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一套适合本工程的制度体系，依据制度管理建设工程。

项目部工程部牵头组织设计、监理、施工等参建各方的质量负责人，组成质量管理网络，将水土保持工作纳入主体工程建设。开展质量奖惩，对参建各方质量体系进行检查和评价。在项目管理上先后制定了《施工图纸阅审、设计交底及会审制度》、《施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制与审批制度》、《单位（分部、分项）工程开工审批制度》、《设计变更、变更设计、签证管理制度》、《施工现场管理制度》、《工程结算工程量审核制度》、《工程协调会制度》、《工程质量管理制度》、《工程质量监督工作标准》等制度和办法，做到了工程施工管理有章可循。监理单位专门制定了《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理控制程序》等制度；承包单位亦建立健全了强有力的水土保持管理程序和具体的措施，制定了工程施工的检验和验收程序等办法，建立了工程质量责任制、现场监理跟班制，质量情况报告制、质量例会制和质量奖惩制等。以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量提供了有力保障。

## 6.3 建设管理

为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了严格的质量保证体系。

工程部作为基建期内主要的职能部门负责水土保持工程的落实和完善，施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理单位以及质量监督部门的监督；根据有关工程建设的方针、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程设备、材料质检制度》和《工程材料代用审批管理制度》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和工程部检查核定、签证。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量和林草的成活率和保存率。

主体工程于2016年1月正式开工建设。在主体工程实施过程中，施工单位以招标文件和施工合同为依据，按照有关技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同。建设单位依据水土保持方案在水土保持工程建设和防治可能产生的水土流失方面做了大量的工作。

## 6.4 水土保持监测

监测单位自2020年10月开展监测以来，按照水土保持方案对监测频次和监测内容的要求，对工程运行期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，项目建设区征、占地面积，土地利用类型及变化情况、防治措施工程量等主要通过巡查观测和资料分析的方法监测；土壤侵蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生长情况及其覆盖度、防护工程的完好程度和运行情况、各项防治工程的拦渣保土效果等主要通过现场巡查结合定位观测的方法实施监测。通过监测，反映工程运行初期的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果，监测结果符合工程建设实际，监测工作结束后，监测单位按时提交了《太原市中心医院迁建项目水土保持监测总结报告》。通过水土保持监测工作的开展，有力地促进了各项水土保持措施的落实，有效地控制了工程建设产生的水土流失，为本工程验收和项目区同类生产建设项目的实施提供了经验和参考依据。

## 6.5 水土保持监理

6.5.1 监理单位及监理时间

2020年9月，太原市中心医院委托山西恒业水保生态工程建设监理有限公司承担该项目的水土保持监理任务。监理单位主要采用卫星影像、查阅施工资料、现场实际调查的方式进行了监理，实际监理时段为2020年9月至 2021年3月。

6.5.2 监理范围、内容及职责

（1）监理范围、内容

①监理范围主要为主体工程防治区。

②监理内容包括工程数量/质量、投资、进度。

（2）监理职责

①总监理工程师

统一负责和领导整个项目的监理工作，行使对整个监理工作的最终认证及否决权；

负责组建整个项目的监理组织机构，任免现场监理人员，确定编制，划分职责，主持制定监理工作的运行机制；

负责建立项目监理的合同管理系统和信息管理系统；

行使选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权；

行使对承包人选择的分包项目和分包单位确认权和否认权；

协助发包人签订工程建设合同；

具有工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据；

行使工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权；

行使按照专用合同条款规定金额范围内、现场设计变更的处置权；

按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告；

组织协调工程建设有关各方关系的主持权；

按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意；

行使对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任；

行使对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权。

安全生产和文明施工的监督权；

行使工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权；

行使对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权；

行使工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权，未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项；

有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人；

有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担；

组织单项工程、分期交工工程项目的竣工验收，并签署相应的质检报告和验收报告；工程完工后，根据施工单位提供的竣工报告和竣工图纸，由监理公司组织，会同建设单位及施工单位对工程进行预验收，经各方认可后，由建设单位邀请上级有关单位正式验收；组织编写监理报告。

②监理工程师

监理工程师（技术负责人）按总监理工程师授权的职责范围，协助总监理工程师工作，主要协助解决技术问题。

③监理工程师

驻地监理工程师由总监理工程师授权、对总监理工程师负责；

分析本项目文件、资料，熟悉监理项目特点和要求；

结合工程情况，编制投资、进度、质量监理实施细则；

组织审查承建单位使用的材料和工艺试验报告，并进行合格证书签证。施工过程中，组织监督检验测试及工程监测工作。按照合同和技术规范、标准，指示承建单位进行取样，必要时可随时进行抽查；

监督审查承建单位按合同文件及有关技术规范、技术标准和图纸进行施工，监督施工程序和施工进度；

签发分管工程项目的工地指示或监理工程师通知；

根据总监理工程师的授权组织索赔调查，向总监理工程师提出索赔调查报告；

主持生产协调会，联系、协调有关的各种关系和事项。参加承建单位有关的生产和安全会议；

收集保管合同范围内的各项记录资料，并进行汇总分析；

核对分管项目的工程款支付申请，包括工程量计算；

组织单项工程验收，提出验收报告。

6.5.3 监理工作开展情况

监理单位对该项目采取巡回监理与旁站监理相结合办法开展监理工作。总监理工程师按合同要求，适时安排监理工程师进入实地进行收集资料、上图、测量、计量、编写监理报告等有关程序。监理工程师对工程建设参与者的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准，制止建设行为的随意性和盲目性，促使建设项目按计划的投资、进度和质量全面最优地实现，确保建设行为的合法性、合理性、科学性和安全性。

（1）质量控制

施工期间，各项防治措施工程质量要符合水土保持工程质量的有关规范、标准的强制性规定和本项目水土保持方案中关于工程质量的要求，以及施工合同中关于工程质量的约定。工程竣工验收时所有水土保持各单元工程都达到合格。

（2）进度控制

施工期间监理单位监督施工进度要符合“三同时”的要求，满足本项目水土保持方案工程进度安排及施工合同中关于工程施工进度的约定。

（3）投资控制

施工期间，监理单位现场核实工程数量，按照施工合同控制工程投资，并按程序支付工程款，所有支付项目都应在建设单位的投资计划之列。同时，做好了各种现场资料的记录、整理，使最终工程费用不超过概算造价。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

根据《山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（山西省发改委、山西省财政厅、山西省水利厅晋发改价格发【2018】464号），建设学校、幼儿园、医院、养老服务设施、孤儿院、福利院等公益性工程项目的，免征水土保持补偿费。

## 6.7 水土保持设施管理维护

太原市中心医院迁建项目水土保持设施管理维护分为两阶段实施。第一阶段为水土保持设施交工验收后的质保期内，工程措施及植物措施均为2年，由相应的施工单位负责管理维护；第二阶段为质保期结束后，水土保持设施正式移交运行单位管理维护。目前工程措施、植物措施已全部移交运行管理单位管理维护。运行期防治责任范围内的水土保持工程措施、植物措施（质保期结束后）等水土保持具体工作由专人负责，从管理制度和程序上保证了运行期内水土保持设施管护工作的开展。

太原市中心医院迁建项目完工运行以来，运行管理单位根据运行管理规定，加强了对防治责任范围内水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植被进行洒水、施肥、除草、喷药等管护，以持续正常的发挥其水保持防治效果。

# 7 结论

## 7.1 结论

太原市中心医院迁建项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程质量符合设计及规范要求。水土保持设施满足水土流失防治要求，各水土保持工程运行正常，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，运行期间的管理维护责任落实，符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，建议该工程组织水土保持设施验收。

## 7.2 遗留问题安排

应加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

附件一、项目建设及水土保持大事记

附件二、关于本项目可行性研究报告的批复（并发改审批发[2014]93号）

附件三、本项目土地证

附件四、水土保持单位工程验收鉴定书

附件五、重要水土保持单位工程验收照片

## 8.2 附图：

附图一、主体工程总平面图

附图二、水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图

附图三、项目建设后遥感影像图