朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目

竣工环境保护验收监测报告

朔州现代医院有限公司

2021年6月

目  录

1、验收项目概况	1

1.1 项目名称	1

1.2 建设单位	1

1.3 建设性质	1

1.4 建设地点	1

2、验收编制依据	3

2.1 法律、法规	3

2.2 验收技术规范	3

2.3 环评及审批部门审批决定	3

2.4 总量审批文件	4

2.5 其他文件	4

3、工程建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2工程建设内容	5

3.3 原辅材料供应及生产设备表	9

3.4 水源及水平衡	12

3.5 回收生产工艺	12

3.6 项目变动情况	16

4、工程建设情况	17

4.1污染物治理设施	17

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	25

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	27

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	27

6、验收执行标准	31

6.1标准的确定原则及确定依据	31

6.2 验收执行的污染物排放标准	31

6.4总量控制指标	32

7、验收监测内容	32

7.1 污染源监测	32

8、质量保证及质量控制	33

9、监测结果	33

10、验收监测结论	37

10.1 监测结果	37

10.2  工程需完善内容	37

# 1、验收项目概况

## 1.1 项目名称

朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目

## 1.2 建设单位

朔州现代医院有限公司

## 1.3 建设性质

新建

## 1.4 建设地点

本项目建设地点位于山西省朔州市朔城区张辽路（北关小康村居民区东侧）。

本项目具体交通位置、地理位置及四邻关系分别见附图1、附图2、附图3。

1.5 工程投资及来源

本项目实际总投资250万元，全部为企业自筹。项目实际总劳动定员358人；本项目医院正常门诊：9:30-21:30；每天一班，同时提供24h急诊服务（1-2人）。年工作时间为365天。

1.6 项目建设背景

朔州现代医院是一所股份制二级综合医院，医院成立于2017年06月20日，医院院址位于朔州市朔城区古北西街，是朔州市职工医保、居民医保、新农合定点医院、工伤保险定点医院及大同大学医学院附属医院。朔州市卫生局于2015年04月08日核发了朔州现代医院医疗机构执业许可证，登记号为78582410514060217A1002，有限期限自2018年4月19日至2023年4月18日，诊疗科目包括诊疗科目为预防保健科、内科，外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、优生学专业、生殖健康与不孕症专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业）、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科（耳科专业、鼻科专业、咽喉科专业）、口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业）、皮肤科（皮肤病专业）、精神科（精神卫生专业）、急诊医学科、麻醉科、病痛科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业）、中医科、中西医结合科。医院营业面积140000m2，医院目前设职工327名，其中卫生技术人员282名，高级职称29名，中级职称33名，医师93名，医技人员42名，护理人员113名。

因医院新增床位，现有医院用地狭小、交通拥挤、医疗用房紧张，朔州现代医院设置了两个院区，其中一个院区为现有古北街（妇儿院区），另外一个院区为本项目张辽路（新院区），朔州市卫生计划生育委员会于2019年1月10日对朔州现代医院两院区设置情况进行说明，其中张辽路（新院区）设置床位368张、古北街（妇儿院区）设置床位130张，本次验收只包括朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目，不包括朔州现代医院古北街（妇儿院区）建设项目，本项目建成后旧园区仍然使用。

1.7 环评手续履行情况

我公司于2019年1月4日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司进行了该项目的环境影响评价工作；朔州市生态环境局朔城分局于2019年5月30日在朔州市主持召开了《朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响报告表》技术审查会；朔州市生态环境局朔城分局于2019年8月2日以朔城环函[2019] 020号文对该项目进行了环评批复。

1.8 项目实施进度

我单位于2018年10月开始进行医疗设备等的安装，2018年12月建成完成。2019年2月投入使用；我单位于2020年3月30日取得了由朔州市行政审批服务管理局下发的排污许可证，编号为9114060DMA0HJ4QH1X0001U，有效期限为2020年3月30日至2023年3月29日。

1.9 验收工作进展过程

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

# 2、验收编制依据

## 2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日）。

## 2.2 验收技术规范

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（3）《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（7）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（8）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（9）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）。

## 2.3 环评及审批部门审批决定

（1）《朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响评价报告表》（山西清泽阳光环保科技有限公司，2019年5月）；

（2）朔州市生态环境局朔城分局文件朔城环函[2019] 020号文关于“朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响报告表”的环评批复文件（2019年8月2日）。

## 2.4 总量审批文件

根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，其他行业建设项目暂不需要主要污染物排放总量核定。本项目不属于晋环发[2015]25号文件规定的需申请总量的行业，因此本项目无需申请总量控制指标。

## 2.5 其他文件

朔州现代医院张辽路（新院区）现场建设资料清单、环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目建设地点位于山西省朔州市朔城区张辽路（北关小康村居民区东侧）。

本项目总占地面积为3600m2，项目租用朔城区张辽路一处现有的闲置空房进行建设。本项目医院总体布局为：包括1栋地下1层、地上9层主楼，1栋地上4层南配楼，后院。

本项目医院可提供病床368个床位，医院科室设置有预防保健科、内科，外科（普通外科专业、神经外科专业、骨科专业、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业、产科专业、计划生育专业、优生学专业、生殖健康与不孕症专业）、妇女保健科、儿科（新生儿专业、小儿消化专业、小儿呼吸专业）、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科（耳科专业、鼻科专业、咽喉科专业）、口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业）、皮肤科（皮肤病专业）、精神科（精神卫生专业）、急诊医学科、麻醉科、病痛科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、神经肌肉电图专业）、中医科、中西医结合科。

本项目无菌室采用紫外线消毒，医疗废水采用二氧化氯消毒；医疗器械采用蒸汽消毒，蒸汽来源为电制汽。医院内不设置食堂、锅炉及太平间，同时医院不设洗衣间，院内工作服等委外处理。

本项目平面布置图详见附图4。

## 3.2工程建设内容

- 生产规模

本项目建成后可提供病床368个床位。

（2）工程组成及建设内容

本项目基础建设已确定，各建筑物位置已明确，本项目实际占地面积为3600m2，总建筑面积15815.8m2，具体主要建设内容见表3-1。

（3）公用工程

①给水、排水

本项目给水由朔州市市政给水管网提供，可满足本项目生产生活用水要求。

本项目用水环节主要是病人诊疗用水、医疗器械清洗用水、消毒用水、保洁用水、就诊人员及职工生活用水等。

### （1）门诊部用水

### 本项目医院门诊人数加上陪同者，医院门诊接诊人数平均为500人·次/天，本次参照《医院给排水设计规范》中的门急诊病人用水量定额，用水量按照15L/人·次·d，则该医院门诊用水量约7.5m3/d，排水量按80%计，则为6m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

### （2）住院病房用水

### 本项目病床主要供病人休息、等待等使用，病房中产生的厕所冲洗水、洗手洗脸废水等无与其他综合医院类似的病菌产生，该部分废水计入生活污水中。本次参照《医院给排水设计规范》中病床中的公共厕所、盥洗用水量定额，这部分用水量按120L/d·床计算，本项目医院设床位368张，则住院病房用水量为44.16m3/d，排水量按80%计，则这部分排水量为35.33m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

### （3）院内医务人员生活用水

### 本项目医院医务人员总定员358人，院内不设职工食堂、宿舍及职工浴室。本次参照《医院给排水设计规范》中的医务人员用水量定额，医务人员生活用水用水量按60L/d·班计，则院内医务人员生活用水量为21.48m3/d，排水量按80%计，则为17.184m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。

### （4）医疗器械清洗用水

### 本项目医疗器械清洗用水按医疗区台面设置情况进行计算，本项目医疗器械清洗用水按10L/台.d计，需要清洗的台套数约50台/套，则本项目医疗器械清洗用水量为0.5m3/d，排水量按80%计，则这部分排水量为0.4m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮等。

### （5）保洁用水

### 本项目医院保洁用水按医院保洁面积进行计算，本项目保洁用水用水按1L/m2·次计，需要进行保洁的建筑面积为8000m2，每天保洁两次。则本项目保洁用水量为16.0m3/d，排水量按80%计，则这部分排水量为12.8m3/d。主要污染物有：COD、BOD5、SS、氨氮等。

### （6）消毒用水

### 根据建设单位提供的资料，本项目消毒用水量为0.2m3/d，排水量按80%计，则这部分排水量为0.16m3/d。

（7）中央空调冷却补充水：

计算得本项目中央空调系统循环水量为213.28m3/h。但由于蒸发、风吹、定排污等因素的损耗需向循环部分补充新鲜水，补充水量按循环水量的1.2%计算，每天的运行时间为16h，则冷却塔循环水补充水量为40.95m3/d。这部分补充水需经软化装置软化处理后方能补充至冷却塔，软化装置处理效率为80%，则所需新鲜水为51.19m3/d。

（8）绿化用水

本项目院内绿化面积360m2，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）中的第2部分用水定额，其绿化用水量按0.5m3/m2·a计算（250d/a），则绿化用水量为0.72m3/d。

（4）排水量分析

本项目排水采用雨污分流制。

排雨水：本项目在院区内各道路布设雨水管线，屋面雨水经落水管流经地面与地面雨水汇集后，流入市政雨水管网。

排污水：本项目中央空调冷却系统排水为净排水，就近排入院区周围的雨水管网；根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中规定，污水处理站采用地埋式污水处理设备，本项目污水处理站处理规模为5m3/h，采用工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”；检验科、口腔科产生的含酸、含氰、含重金属废水分别收集预处理后再与其他废水一起进入院内污水处理站进一步处理，医院检验科及消毒剂的使用产生的酸性废水统一收集在塑料桶中进行中和处理后与其他废水一起排入污水处理站；医院在病理、血液检查及化验等产生的含铬废水统一收集在塑料桶中，采用FeSO4-石灰法，利用亚铁离子将Cr6+还原为Cr3+，再和石灰反应生成Cr(OH)3沉淀除去，含铬废水经过处理后，出水浓度达到Cr6+≤0.5mg/L，总铬≤1.5mg/L后，与其他废水一起排入污水处理站；医院血液、血清、细菌和化学检查分析时产生的含氰废水集中收集后，采用碱式氯化法进行处理，经过处理后的废水中总氰化物浓度≤0.5mg/L时，再与其他废水一起排入医院污水处理站处理；项目产生的所有废水经污水处理站处理后排入张辽路现有城市污水管网，最终进入朔州市污水处理厂处理。

（5）供电

本项目供电由朔州市供电局提供，项目在地下1层配置变压器及低压配电柜，本项目采用双电源，1路为10kv城农高压线，1路为10kv民福高压线，可满足项目用电需求；另外本项目拟在一层配置一台汽油发电机（10kW），仅供停电时自动切换使用。

（6）采暖

本项目院内建筑物冬季正常采暖采用城市集中供热。

## 本项目医院内建筑物夏季制冷采用中央空调。氧气室、会议厅由于其面积较小，冬季采用分体式空调采暖；手术室等重要房间采用专用净化空调系统采暖；医院过渡期采用中央空调进行采暖。本项目院内建筑物冬季采暖采用城市集中供热，过渡期（非集中供热期）院内采暖及制冷采用中央空调，本项目拟在院区内设置9台130kw、1台65kw的用电型中央空调机组，总能力为1.24MW，安装在医院三层，因此可以满足本项目院内制冷及供热需求。

（7）供气

本项目氧气站位于辅楼东南。医疗用气系统包括氧气、真空吸引、压缩空气3种医用气体。本项目氧气站采用PSA制氧机进行制氧，由空压系统、冷干系统、制氧系统和控制系统4大部分组成。其基本工作原理为：空气压缩机将空气压入空气储罐，经过冷干机干燥，压缩并干燥后的空气进入制氧系统，制氧系统利用分子筛在高低压力下对氧气和氮气的吸附容量变化，使空气中的氧气和氮气分离，在吸附塔循环工作中，当氧浓度达到90%以上时，加压泵自动启动，将氧气压入储存罐中，经由配管管道供应至楼内各区所需气源的终端出口处。

表3-1  本项目主要建设内容一览表

| 类别 | 工程内容 | 面积（m2） | 建设内容 | 批复建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 主楼 | 占地面积为3600m2，总建筑面积为15815.85m2，为回字型结构。 | 1F | 该层设置有留观室、儿科室、妇检室、妇科室、内科室、外科室、配液室、护士站、急诊挂号收费室、值班室、急诊手术室、处置室、医生办、总值班室、后勤办公室、消防控制室、安保值班室、超声1、超声2、超声3、心电图1、心电图2、液体接受室、采血科、发放报告室、脑电图和肌电图、特殊药品室、值班室、强电间、侯梯厅、弱电间、库房、发药室、消防电梯、视频会议室、影像会诊室、功能科值班室、影像主任办、打片室、医保办、门诊办、病案室、接待茶室、办公室、更衣室、卫生间、健康体检总服务台、体检等候区。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  |  |  | 2F | 该层设置有体检接待办、内科、肺功能检查室、脑血流检查室、心电图1、心电图2、超声1、超声2、妇产科、妇检室、体检接待身高体重血压、主任办、外科（男）皮肤科、外科（女）皮肤科、动脉硬化检查室人体成分分析、碳呼气试验、超声骨密度、超声3、备用室、营养餐厅、采血、骨密度、控制室、库房、耳鼻喉科、内科、口腔科、眼科、妇检室、妇产科、侯梯厅、儿科、妇科、骨科、门诊挂号收费、中医科、电梯间、治疗室、内科1、内科2、内科3、内科4、内科5、内科6、内科7，卫生间、治疗室。 |  |  |
|  |  |  | 3F | 该层布置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 4F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室。 |  |  |
|  |  |  | 5F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间、DSA手术室、无菌库房。 |  |  |
|  |  |  | 6F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、弱电间、开水配餐、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 7F | 布置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、侯梯厅、护士站、弱电间、开水间、盥洗室、值班室。 |  |  |
|  |  |  | 8F | 该层设置有储藏室、库房、会议室、主任办、护士长办、值班室、器械库、处置室、治疗室、ICU、手术室、麻醉护理办、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 9F | 该层设置有接待室、休息室、董事会、办公室、院办、财务科。 |  |  |
|  |  |  | -1F | 该层设置有值班室、试剂库、结构空腔、配血和血库、标本库、HIV初筛实验室、缓冲室、微生物实验室、主任办、会议室、双源CT设备间、双源CT、超声、心电图、侯梯厅。 |  |  |
|  | 南配楼 | 地上1栋4层 | 1F | 布置有诊室、配电室、更衣室、模具室、控制室、辅助机房、医疗垃圾暂存间、污水处理间。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  |  |  | 2F | 该层设置有配液室、护理站、护士长办公室、消毒室、内窥镜、胃镜（1）、胃镜（2）、医生办、主任室。 |  |  |
|  |  |  | 3F | 该层设置有病房、值班室、护士办公室、处置室、库房。 |  |  |
|  |  |  | 4F | 该层设置有病房、值班室、护士办公室、处置室、库房。 |  |  |
| 辅助 工程 | 污水处理站 | 20 | 设置于南配楼北侧，占地面积为20m2，设置一座医疗废水处理设备，处理规模为5m3/h，采用工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”，为地埋式结构。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 医疗废物 暂存间 | 10 | 设置于南配楼北侧，占地面积为10m2，医疗垃圾经收集后暂存于医疗废物暂存间内，暂存间内放置2个黄色特种医疗垃圾专用容器，定期由山西弘运环保有限公司进行收集处置。 | 按环评内容建设 | 按环评内容建设 |
| 公用 工程 | 供水 | 由朔州市市政供水公司提供，由给水干管接入地下一层设备间水泵房，3层及以下由市政自来水管网直接供给，四层及以上二次加压供给；生活饮用水在每护理单元设点开水器供应饮用水。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 供暖 | 冬季采暖依托市政供热公司供热，供热由市政管网引入，集中供热期外病房内过渡期采暖采用中央空调。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 制冷 | 夏季使用中央空调制冷。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 供电 | 由朔州市供电局提供，在地下1层配置变压器及低压配电柜，同时配备柴油发电机组作为第三电源；手术室设专用配电箱。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 排水 | 地面排水系统采用雨污分流，医疗废水和生活污水采用混合排放的方式，排入院内医疗废水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中规定的污染物排放预处理标准后进入市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂进行处理；中央空调排水为净排水，就近排入医院周围的雨水管网。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
| 环保 工程 | 废气 | ①污水处理池留有进、出气口，利于把处于自由扩散状态的气体组织起来；②院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；③加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；④恶臭气体经活性炭吸附装置吸附处理后由风机抽至外环境进行排放。 | 按环评内容建设 | 暂未安装活性炭吸附装置。 |
|  | 废水 | 特殊废水先进行预处理；医疗废水和生活污水采用混合排放的方式，院区内设一座地埋式一体化污水处理设施，采用工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”，处理规模5m3/h，每个水池均做防渗处理；达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中规定的污染物排放预处理标准后进入市政污水管网，医院废水最终进入朔州市污水处理厂处理；中央空调排水为净排水，就近排入医院周围的雨水管网。 | 按环评内容建设 | 已建污水处理站，院区内设置了一座容积为25m3的钢结构事故废水收集水箱。 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 危险废物 | 南配楼北侧建设1座医疗废物暂存间，建筑面积10m2，暂存间地面和墙面做防渗处理，采用微负压通风；门和窗附近设有醒目的危险警告标志，窗上安装通风过滤网；采用医疗废物专用收集袋收集、密封，用专用车将打包好的医疗废物运至医疗废物暂存间，定期由山西弘运环保有限公司收集处置。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 声环境 | 采用低噪声设备，室内安装，隔声吸声等。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 生态环境 | 对医院周围进行绿化；对医院医疗废物暂存间、污水处理站相关池体进行严格的硬化及防渗处理。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |

## 3.3 本次验收范围及医疗设备

本次验收只包括朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目，不包括朔州现代医院古北街（妇儿院区）建设项目，本项目建成后旧院区仍然使用。

另外本项目院区内医疗放射设备主要为数字X片机、CT设备等，此类设备也不再本次验收范围之中。

表3-2  本项目实际建成医疗设备设施一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图仪 | 台 | 3 | ECG-1350P |
| 2 | 西门子彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 6 | AWSONX300 |
| 3 | 脑电图仪 | 台 | 1 | EEG-1200 |
| 4 | 肌电诱发电位仪 | 台 | 1 | MEB-9402C/MEB-9404C |
| 5 | 骨密度仪 | 台 | 1 | XR-600 |
| 6 | 颅内多普勒血流仪 | 台 | 1 |  |
| 7 | 幽门螺旋杆菌检测仪 | 台 | 1 | YH04 |
| 8 | 西门子0.35MR | 台 | 1 | 0.35 |
| 9 | 西门子3.5TMR | 台 | 1 |  |
| 10 | X线计算机体层摄影装置（CT) | 台 | 1 | SOMATOM Spirit |
| 11 | 双源CT | 台 | 1 |  |
| 12 | C型臂(SIEMENS) | 台 | 2 | ARCADIS varic |
| 13 | Multix Fusior volor(DR) | 台 | 2 |  |
| 14 | 床头监护仪 | 台 | 30 | BSM-2301C |
| 15 | 电动洗胃机 | 台 | 2 | DFX-XW.A |
| 16 | 麻醉机 | 台 | 6 | RY-IIB型 |
| 17 | 德国Wol腹腔镜 | 台 | 2 | 德国Wol立机系统 |
| 18 | 高频电刀 | 台 | 3 | 德国ERBE |
| 19 | 前列腺气化电切镜/膀胱镜 | 台 | 1 | E-Lin |
| 20 | 超声发生器（超声刀） | 台 | 1 | SonoSurg-G2 |
| 21 | 宫腔镜系统 | 台 | 1 | 高泊 |
| 22 | 胆道镜 | 台 | 1 | CHF-T60 |
| 23 | 心脏除颤器 | 台 | 2 | TEC-5521C |
| 24 | 卧式矩形压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | YXQ.WF32 |
| 25 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | BC-3200 |
| 26 | 凝血纤溶多功能分析仪 | 台 | 1 | SF-8000 |
| 27 | 微量元素分析仪 | 台 | 1 | MB5 |
| 28 | 全自动糖化分析仪 | 台 | 1 | BIO-RAD-D-10 |
| 29 | 全自动血流变测试仪 | 台 | 1 | ZL6000 |
| 30 | 全自动尿常规分析仪 | 台 | 1 | MA-4280MB |
| 31 | 全自动精子质量分析仪 | 台 | 1 | YDA-3 |
| 32 | K+、Na+、Cl-、Ca+、HP分析仪 |  | 1 | DSI-905 |
| 33 | 生物微矩阵（芯生）分析仪 |  | 1 |  |
| 34 | 全自动生化分析仪 |  | 1 | ADVIA 1800 |
| 35 | 化学发光分析仪 |  | 1 |  |
| 36 | 酶标分析仪 |  | 1 | RT-6000 |
| 37 | 血气分析仪 |  | 1 | OPTI CCA-TS |
| 38 | 电子胃镜 |  | 1 | GIF-H260 |
| 39 | 电子结肠镜 |  | 1 | CF-H260AI |
| 40 | 电子十二脂肠镜 |  | 1 | JF- |
| 41 | 柴油发电机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 中央空调机组 | 台 | 10 | 用电型 |
| 43 | 污水处理设施 | 台 | 1 | 5m3/h |

## 3.4 水源及水平衡

水源及水平衡见工程建设内容中的公用工程部分。

## 3.5 医院就医流程

患者经挂号后，对患者进行诊断，诊断过程主要为：医生进行诊断并依据病人在医院进行手术等各项病历记录，同时再对患者进行医疗检验，最终诊断患者病情。经诊断的病人需住院治疗，治疗手段以机械设备治疗为主，同时配有少量的中西药辅助治疗。

# 4、工程建设情况

## 4.1污染物治理设施

4.1.1 废气

（1）污水处理设施臭气

本项目医疗废水处理系统主要处理各诊室的门诊医疗废水和器械清洗废水、器械消毒废水、清洁废水等。

污水处理站产生臭气的场所主要是在各处理环节产生的臭气逸散。针对污水处理设备产生的恶臭，环评要求采取以下措施：①污水处理池留有进、出气口，利于把处于自由扩散状态的气体组织起来；②院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；③加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；④恶臭气体经活性炭吸附装置吸附处理后由风机抽至排气筒排放。排气筒周围种植可吸附臭气的绿化植物，减少对周围环境及居民的影响。

（2）备用汽油发电机废气

为保证医院种植室在市政供电设施维修或发生事故断电时能够正常运行，医院在一层设置备用汽油发电机作为备用应急电源。备用汽油发电机仅在停电时运行，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。但备用汽油发电机在临时工作时，有废气产生，项目拟设置专用废气排放管道引至屋檐口高空排放。

（3）医疗废物暂存间臭气

本项目医疗废物暂存间的医疗垃圾暂存会产生少量的臭气，环评要求建设单位按照规范设置温控装置，将医疗垃圾及时清运，可减少垃圾臭气的产生，并加强医疗垃圾暂存间通风，减少臭气的影响。

4.1.2 废水

（1）医疗废水

本项目医院废水排放量约为71.874m3/d（26234.01m3/a）。

医疗主要污染来源及危害：

### 本项:医院废水水质特征是：①含有大量的病原体：病菌、病毒和寄生虫卵等；②特殊废水：含有消毒剂、药剂、试剂等多种物质，其中部分按危废处理；③一般性污染物废水：来自诊疗室的医院污水（一般含有大量有机物及悬浮物，污染物控制因子为COD、BOD、SS）。

### ①病原性微生物及控制指标

### a.粪大肠菌群数

### 粪大肠菌群数通常作常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24h内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

### b.传染性细菌和病毒

### 医院污水中经水传播的疾病主要是肠道传染病，如伤寒、痢疾、霍乱以及马鼻病、钩端螺旋体、肠炎等；由病毒传播的病症有肝炎、小儿麻痹等疾病。主要的传染性细菌和病毒有伤杆菌、霍乱弧菌、结核分枝杆菌、肠道病毒和蠕虫卵等。

### ②一般性污染物废水

### a.COD、BOD、SS

### 医院病房污水中一般含有大量有机物及悬浮物，污染物控制因子为COD、BOD、SS。

### b.普通生活污水

### 住院人员用水等属于普通生活污水。

### ③特殊废水

### 本项目在运营过程中有分析、化验等行为，会产生一定量的有毒有害废水，这部分废水是不定量不定期排放的，产生量也较小，全部收集并进行预处理。

酸性废水：医院酸性废水主要来源于化验室及消毒剂的使用等，酸性废水会腐蚀下水道，影响消毒剂的消毒效果，污染水体。因此，应首先采用通常的中和处理，使用石灰作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌，待中和处理到pH值为7-8后排入医院污水处理系统。在2层设置1个10L的塑料小桶，在消毒中心内部设置1个10L的塑料小桶，酸性废水统一收集在该桶中进行中和处理后与其他废水一起排入医院污水处理站。

含铬废水：来源于医院在病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成的污水。含铬废水宜采用化学还原沉淀法处理，处理后水中六价铬浓度符合相关排放标准后方可与医院其他废水一同进入污水处理系统处理。含量小于0.5mg/L。本项目在化验室各设置1个10L的塑料小桶用来收集含铬废水，含铬废水采用FeSO4-石灰法，利用亚铁离子将Cr6+还原为Cr3+，再和石灰反应生成Cr(OH)3沉淀除去，含铬废水经过处理后，出水浓度达到Cr6+≤0.5mg/L，总铬≤1.5mg/L后，与其他废水一起排到医院污水处理站，少量的铬渣收集后交由有资质单位处置。

含氰废水：主要来源于医院在血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。含氰废水宜采用碱式氯化法。在化验室设置1个10L的塑料小桶收集含氰废水，采用碱式氯化法进行处理，经过处理后的废水中总氰化物浓度≤0.5mg/L时，再与其他废水一起排入医院污水处理站处理。

本项目医疗废水处理工艺为：“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”，处理能力为5m3/h；同时评价要求建设单位设置一座容积为25m3的防渗结构的事故水池。

### 本项目医院产生的医疗废水和生活污水按照《医院污水处理设计规范》和《医院污水处理设计指南》中的处理要求采用合流制排水系统，处理达标后通过污水管网排入朔州市污水处理厂。

朔州市污水处理厂位于山西省朔州市朔城区神头镇烟墩村西南约600m处，位于世纪大道以东、恢河以北，该污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为10万m3/d，污水处理厂总占地面积66000m2，整个院区大体呈矩形，东西长300m，南北宽220m。处理工艺为A/A/O+混凝过滤。出水水质：达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，满足景观用水和电厂冷却用水水质要求。

朔州市污水处理厂现处理能力为10万m3/d，朔州市区实际污水量约8万m3/d，尚有一定的富余处理能力。本项目污水产生量为71.874m3/d，因此，朔州市污水处理厂可以接纳本项目运营期产生的污水。综上所述，采取以上措施后，本项目的建设不会对当地地表水环境造成影响。

（2）中央空调系统排水

本项目中央空调系统排水量为2048m3/a，为净排水，主要成分为盐类，就近排入医院周围的雨水管网。

4.1.3 固体废物

（1）医疗废物

本项目医院产生的医疗废物主要来自各种医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物，含有大量的病原微生物、寄生虫，还含有其它有害物质。

医疗垃圾属于危险废物，按国家危险废物名录分为医疗废物（HW01，废物代码 851-001-01）和废药物、药品（HW03，废物代码900-002-03）。根据《医疗废物分类目录》（卫生部、国家 环保总局文件，卫医发[2003]287号），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类。

医疗垃圾主要来自门诊部诊疗和住院床位休息、等候时产生。病人在病床休息、等待时产生的口腔吐出物用专业痰盂等盛装作为医疗废物收集和处理。根据类比同类型的口腔医院，病人在病床休息、等待时产生的口腔吐出物产生量按0.05kg/床·d，门诊产生的医疗废物按0.05kg/人·d计算。因此，本项目的医疗废物产生量为15.85t/a。

本项目在医院南配的楼北侧建设一座建筑面积为10m2的医疗废物暂存间，地面做防渗防漏处理，危废暂存间暂存后交有资质的单位进行集中处理。

（2）污水处理站污泥

根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），则本项目污水处理站产生量为25t/a。经消毒、脱水处理后后暂存于医疗废物暂存间，由有资质的单位进行处置。

（3）废活性炭

本项目废活性炭产生量为1.5t/a。暂存于医疗废物暂存间，由有资质的单位进行处置。

（4）生活垃圾

本项目总定员358人，生活办公垃圾按照平均0.5kg/人·天计，产生生活垃圾65.34t/a。评价要求建设单位于院内建筑物楼道内及院内设封闭式垃圾收集箱，收集后运送至当地环卫部门指定地点统一处理。

通过采取以上措施后，本项目固体废物得到了综合利用或合理处置，不会对环境造成影响。

4.1.4 噪声

根据工程分析，本项目设备主要的噪声源为备用汽油发电机、污水处理设备水泵、及空调设备等。

医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。因此，应采取如下具体措施：

（1）为减轻污水处理站设备噪声对环境的影响，污水处理站水泵需安装于建筑结构内，设置防振基础，并在管道与设备接口处安装软性接头，以防止振动噪声向外传播；污水处理站安装于室内，对地面产生噪声影响较小。

（2）医院对声环境要求较严，由于其处的区域受交通噪声比较严重。主要从受体方规定噪声污染防治措施，要求医院的住院病房等声环境敏感目标要安装通风隔声窗、隔声门，隔声量要大于20dB（A）。

（3）加强医院院前的车辆的管理。改善医院前行驶道路状况。

（4）临道路各楼层的窗户，在制作工艺上要加强对隔声性能的要求，以提高窗户的隔声性能，应加强交通噪声的管理，在经过口腔医院段禁止鸣笛，口腔医院四周和道路两侧合理规划绿化隔离带。

（5）对住院病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗。

在采取要求的治理措施后，工程主要噪声源噪声可得到有效降低，对声环境的影响较小。

医院医疗废水处理站

医院危险废物暂存间

医疗废物专用收集容器

医疗废物暂存间内部现状

污水处理站二氧化氯发生器

医院门诊住院楼外部现状

本项目医院内中西药房

医院门诊接待大厅

事故废水收集水箱

## 4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

我公司于2019年1月4日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司进行了该项目的环境影响评价工作；朔州市生态环境局朔城分局于2019年5月30日在朔州市主持召开了《朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响报告表》技术审查会；朔州市生态环境局朔城分局于2019年8月2日以朔城环函[2019] 020号文对该项目进行了环评批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

表4-1  工程环保设施设计建设内容与实际建设情况一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 评价最终规定措施 | 验收内容 | 验收标准 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | 臭气 | ①污水处理池留有进、出气口，利于把处于自由扩散状态的气体组织起来；②院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；③加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；④恶臭气体经活性炭吸附装置吸附处理后由风机抽至排气筒排放。 | 活性炭吸附装置 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准 | 污水处理站至于室内，同时加强污水处理站室内的通风。 |
| 水污染物 | 医疗废水 生活污水 | CODcr | 生活污水与医疗废水（特殊医疗废水必须经过预处理）进入院内污水处理设备进行处理，处理达标后排往污水管网，最终进入朔州市污水处理厂。污水处理站处理能力为5m3/h，采用格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒的处理工艺，院内设一座容积为25m3的防渗结构事故水池。 | 一座污水处理站及一座事故水池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 | 建成一座医疗废水处理站，地面硬化及防渗处理，院内设一座容积为25m3的钢结构事故废水收集箱。 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |
|  | 中央空调 | 盐类 | 排入医院周围的雨水管网。 | 排入医院周围的雨水管网。 | --- | --- |
| 噪声 | 设备运行 | 噪声 | 采用低噪声设备、隔声、消声、基础减震等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 | 院界四周昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A） |
| 固体 废物 | 危险废物 | 医疗废物 | 院内危废暂存间（10m2）暂存后由山西弘运环保有限公司进行集中处理。 | 院内危废暂存间（10m2）暂存后由山西弘运环保有限公司进行集中处理。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013标准修改单中的有关规定。 | -- |
|  |  | 污泥 |  |  |  | --- |
|  | 职工日 常生活 | 生活垃圾 | 暂存定期交由环卫部门处置. | -- | --- | -- |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议

一、结论：

（1）项目概况

本项目建设地点位于山西省朔州市朔城区张辽路（北关小康村居民区东侧）；本项目总投资为250万元，全部由建设单位自筹解决，其中环保投资25万元，占总投资的10%；本项目占地面积为3600m2，院址周围没有国家或地方设立的自然保护区和风景名胜区；项目区内人为开发活动频繁，项目周围没有野生动、植物等敏感生态区域。

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的有关规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类项目。

我公司于2019年1月4日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司进行了该项目的环境影响评价工作；朔州市生态环境局朔城分局于2019年5月30日在朔州市主持召开了《朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响报告表》技术审查会；朔州市生态环境局朔城分局于2019年8月2日以朔城环函[2019] 020号文对该项目进行了环评批复。

我单位于2018年10月开始进行医疗设备等的安装，2018年12月建成完成。2019年2月投入使用。

（2）污染物排放情况及环境保护措施

本项目运营期各类废气经采取采用环评规定的措施后可做到达标排放；生活污水与医疗废水（特殊医疗废水必须经过预处理）进入院内污水处理设备进行处理，处理达标后排往污水管网，最终进入朔州市污水处理厂；中央空调排水为净排水，就近排入医院周围的雨水管网；各噪声源采取相应的减噪措施后，厂界噪声达标排放，不会对周围的居民生活造成影响；运营期产生的各类固体废物均做到了合理处置或综合利用。

（3）主要环境影响

本项目运营期采取环评提出的各项大气污染治理措施后，可有效减少大气污染物的产生，所排污染物可做到达标排放，对区域大气环境影响较小；运营期废水不会对区域地表水、地下水无影响；产噪设备采取减震等降噪措施后，对区域声环境影响较小；固废本着废物利用的原则进行综合利用及合理处置，减少了废物排放带来的环境问题。综合分析，项目运营期严格落实环评提出的各项污染治理措施后，对区域环境影响较小。

（4）环境管理与监测计划

项目在实施和运营过程中，应建立专门的环境管理机构，制定相应的规章制定，严格落实排污许可证管理要求，建立环保台账；日常生产中，环境保护措施应落实到位，并安排专人负责对环保设施进行管理和维护，保证正常运行；定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作。

为了保证项目排放的污染物能够达标排放，建设单位应对废水和噪声定期进行监测。

综上可见，本项目符合产业政策、项目选址可行、相关污染物可实现达标排放的要求、项目的建设对区域环境不会产生明显影响，评价认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实本评价提出的环境保护措施，从环保角度出发，本项目的建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

朔州市生态环境局朔城分局于2019年8月2日以朔城环函[2019] 020号文对该项目进行了环评批复，批复内容及实际建设完成情况表：

表5-1  环评批复及实际完成情况一览表

| 环评审批意见要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 朔城环函[2019] 020 |
| 1、落实大气污染防治措施。项目运营期医院内办公区及病房冬季采暖采用市政城市集中供热提供，过渡期（非集中供热期）医院内采暖采用中央空调，医疗器械消毒蒸汽来源为电制汽。医院内不设置食堂、洗衣间及太平间。污水处理站臭气经活性炭吸附装置吸附处理后经风机抽至排气筒达标排放。并加强污水处理间的通风，同时加强污水处理站的运行和管理；确保污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表3中的排放限值要求。2、落实水环境保护措施。运营期生活污水与医疗废水（特殊医疗废水必须经过预处理）进入污水处理站处理达标后棑往市政污水管网，污水处理站采用格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒的处理工艺；污水池均做防滲处理；同时在合理位置设置防渗结构事故水池；确保废水满足《医疔机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准限值。3、落实噪声污染防治措施。污水处理设施、空调等设备均采用低噪声设备，设置基础减震及消声、隔音等措施，并加强运营管理和设备定期维护，确保噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》》（GB12348-2008)中的2类标准。4、落实固体废物污染防治措施。医疗废物、医疔垃圾污泥、废废活性炭暂存危废暂存间委托山西弘运环保有限公司定期进行集中收集处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一集中处置。医疗废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》.(GB18597-2001)标准及修改单公告（[2013]第36号）的有关规定要求。5、落实生态保护措施。营运期加强排污环节的污染防治设施的管理及日常运营管理，同时对医院场地及周围加大树木、花卉、绿化等附属设施的建设和管理，要求达到保护改善生态环境与城市景观一致性的效果。6、在项目施工及运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 | 我单位运营期冬季采暖使用集中供热，过渡期采暖及夏季制冷采用模块式风冷机组，医院不设锅炉等采暖系统；本项目医疗废水处理站设置在室内同时加强了室内的通风工作；本项目医院内设置了一座污水处理站，采用格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒的处理工艺，处理能力为5m3/h，医疗废水（特殊医疗废水先经过预处理）处理达标后生活污水棑往市政污水管网；本项目对院内医疗废物暂存间及污水处理站内的相关区域均采取了严格的硬化及防渗措施；本项目运营期各类设备均设施在室内进行操作，加强了运营期噪声的污染防治措施；院内设有事故废水收集水箱；医疗废物等在危废暂存间委托山西弘运环保有限公司定期进行集中收集处置生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定的地点进行统一处理。 |
| 项目建设必须严格执行落实环境保护“三同时”制度。项目建成后，并及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产或者使用。 | 我单位环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 “三同时”制度，项目未验收不投入使用。 |
| 本项目“三同时”的监督检查由朔城区环境监察大队负责，你公司应主动备案并按照规定自觉接受各级生态环境境部门的日常监督监察，确保施工期及运营期各项污染措施落实到位。 | 我公司主动备案并按照规定自觉接受各级生态环境境部门的日常监督监察，确保施工期及运营期各项污染措施落实到位。 |

# 6、验收执行标准

## 6.1标准的确定原则及确定依据

根据国家环保总局(1999)第3号令《环境标准管理办法》“建设项目设计、施工、验收及投产后，均应执行经环境保护行政主管部门在批准的建设项目环境影响报告书（表）中所确定的污染物排放标准”的要求，竣工验收执行环评批准标准，对“环评”标准中未作规定的污染物排放限值执行现行标准。

## 6.2 验收执行的污染物排放标准

1、大气污染物排放标准

# 本项目院内污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准，具体标准值详见表6-1。

表6-1  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）  单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目（mg/m3） | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1.0 |
| 2 | 硫化氢 | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气 | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积保分数%） | 1% |

2、污水排放标准

本项目产生的生活污水及医疗废水处理达标后排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的A等级，详细见表6-2、表6-3。

表6-2  《医疗机构水污染物排放预处理标准值》  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD | 挥发酚 | 总氰化物 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 250 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.05 |
| 污染物 | 总镉 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总铅 | 总银 |
| 标准值 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 污染物 | 石油类 | 动植物油 | 总余氯 | 粪大肠菌群 | SS |
| 标准值 | 20 | 20 | 2-8 | 5000MPN/L | 60 |

表6-3《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 动植油 | 氨氮 | 硫化物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-9.5 | 500 | 350 | 400 | 100 | 45 | 1 | 8 |

3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，详见表6-4；本项目运营期院界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表6-5。

表6-4  《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

表6-5  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 院界四周 |

4、固废

危险废物分类按照《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号），2016年8月1日实施；暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。

## 6.4总量控制指标

根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，实施主要污染物排放总量核定的建设项目包括：《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业，其他行业建设项目暂不需要主要污染物排放总量核定。本项目不属于晋环发[2015]25号文件规定的需申请总量的行业，因此本项目无需申请总量控制指标。

# 7、验收监测内容

## 7.1 污染源监测

为了解工程投产后对周围环境的影响，检查工程建设中依据环评要求采取的降噪措施的效果。

我单位委托山西中安环境监测有限公司于2020年3月26日-3月27日对本项目的废气、噪声进行监测。

监测内容见表7-1至7-3。噪声监测点位见图7-1。

- 污染源监测

本项目污染源监测点位及监测项目见表7-1。

表7-1  大气污染源监测点位、项目、频次一览表

| 序号 | 名称 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#~4# | 污水处理站 | 上风向布设1个监测点位（1#），下风向布设3个监测点位（2#、3#、4#）（测点位置根据GB16297-1996附录C无组织排放监控点设置方法布设） | 硫化氢、氨气排放浓度、臭气浓度 | 连续监测2天，每天监测4次 | 测点高度大于1.5m，同时记录气温、气压、风向、风速等气象因子，布点位置 |
| 备注：根据实时监测风向，绘制无组织上、下风向监测点位图 |

表7-2  水污染源监测点位布设及监测项目

| 序号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水进入污水处理站入口及出口 | pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮、动植物油、石油类、挥发酚、氟化物、总大肠菌群、总磷、肠道致病菌、肠道病毒、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、水温、日均流量 | 生产周期内，污染物排放稳定，连续2天，每天采样3次，同时记录流速、流量和水温。 | 水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，各项目分析方法采用国家标准方法或国家环保局《水和废水监测分析方法》中的统一分析方法。 |

本环境质量现状监测布点：本次噪声现状监测按照导则和噪声监测规范布点要求，监测点位要根据实际场地情况，针对性在噪声源附近厂界布点。本次噪声现状监测分别于厂界四周各布设1个监测点、北关小康村、山水文苑小区、中宇小区加设一个监测点位，共计7个噪声监测点。

# 8、质量保证及质量控制

我公司及监测单位将依据《环境监测质量管理技术导则HJ630-2011》的有关要求，结合本次验收监测工作内容，实施严格的质量控制措施，确保监测数据的准确可靠。

# 9、监测结果

监测结果见表9-1至表9-3。

表9-1  无组织废气监测结果一览表

表9-2  本项目废水污染物监测结果一览表

表9-2（续）  本项目废水污染物监测结果一览表

表9-3  噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

# 10、验收监测结论

## 10.1 监测结果

（1）废气

厂界无组织硫化氢的浓度最大值为0.015mg/m3，无组织氨的浓度最大值为0.052mg/m3，厂界无组织臭气浓度的最大值均小于10，无组织废气中污染物硫化氢、氨及臭气浓度的排放浓度均小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度10mg/m3），可做到达标排放。

- 废水

院区内医疗废水经污水处理设施处理后，与生活污水一起通过管网排至污水处理厂，根据监测结果可知，出水口污染物pH、SS、BOD、COD、氨氮、动植物油、石油类、挥发酚、氟化物、总大肠菌群、总磷、肠道致病菌、肠道病毒、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬的排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，可实现达标排放。

（3）噪声

监测期间，本项目医院四周昼间及夜间厂界噪声监测结果可知，昼间噪声值范围为52.8-56.6dB（A）、夜间噪声值范围为42.4-47.7dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区厂界环境噪声排放限值；周围敏感点昼间噪声值范围为52.3-54.9dB（A）、夜间噪声值范围为41.7-44.6dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区排放限值的要求。

## 10.2  工程需完善内容

（1）进一步完善医院周围相关区域的绿化工作。

（2）尽快完善院内事故废水的收集系统。

附图1  本项目交通位置图（1:160000）

附图2  本项目具体地理位置图

附图3  本项目四邻关系图

附图4  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

附图4（续）  本项目院内平面各层平面布置图

# Text boxes

处理

后排放