# 朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目

# 竣工环境保护验收意见

2020年6月14日，朔州现代医院有限公司主持召开了其“朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目”竣工环境保护验收会议，参加会议的有朔州现代医院有限公司、山西中安环境监测有限公司的代表及三位环保专家，会议组成了验收组（名单附后）。会议期间，与会代表现场查看了工程环境保护设施配套情况，对竣工环保验收有关材料进行了审阅，专家组根据现场检查情况提出了相应的修改意见与整改要求。之后，企业进行了进一步的积极整改，完善了有关环保设施与相关材料，期间专家组成员对整改情况进行了了解，重新审核了有关整改图片资料与其他证明材料等，根据形成的竣工环境保护验收监测报告，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》以及环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，正式形成竣工环境保护验收意见如下：

一、项目基本情况

朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目建设地点位于山西省朔州市朔城区张辽路（北关小康村居民区东侧）。

本项目实际总投资250万元，全部为企业自筹。项目实际总劳动定员358人；本项目医院正常门诊：9:30-21:30；每天一班，同时提供24h急诊服务（1-2人）。年工作时间为365天。

建设单位于2019年1月4日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司进行了该项目的环境影响评价工作；朔州市生态环境局朔城分局于2019年5月30日在朔州市主持召开了《朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目环境影响报告表》技术审查会；朔州市生态环境局朔城分局于2019年8月2日以朔城环函[2019] 020号文对该项目进行了环评批复；建设单位于2020年3月30日取得了由朔州市行政审批服务管理局下发的排污许可证，编号为9114060DMA0HJ4QH1X0001U，有效期限为2020年3月30日至2023年3月29日。

该项目于2019年9月开始进行生产设备的安装，2019年9月建成完成。2019年10月进行调试。

二、验收范围与对象

本次验收只包括朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目，不包括朔州现代医院古北街（妇儿院区）建设项目，本项目建成后旧院区仍然使用。

另外本项目院区内医疗放射设备主要为数字X片机、CT设备等，此类设备也不再本次验收范围之中。

三、工程实际建设变动情况

本项目实际建设情况基本与环评审批情况一致，但是实际建设过程中由于本项目污水处理设施设置在房间内且加强了室内的通风工作，因此臭气活性炭吸附装置未进行设置。

四、环境保护措施落实情况

环评及批复要求的主要环保措施落实情况如下表所示。

环评要求的主要环保措施落实情况表

| 类别 | 工程内容 | 面积（m2） | 建设内容 | 批复建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 主楼 | 占地面积为3600m2，总建筑面积为15815.85m2，为回字型结构。 | 1F | 该层设置有留观室、儿科室、妇检室、妇科室、内科室、外科室、配液室、护士站、急诊挂号收费室、值班室、急诊手术室、处置室、医生办、总值班室、后勤办公室、消防控制室、安保值班室、超声1、超声2、超声3、心电图1、心电图2、液体接受室、采血科、发放报告室、脑电图和肌电图、特殊药品室、值班室、强电间、侯梯厅、弱电间、库房、发药室、消防电梯、视频会议室、影像会诊室、功能科值班室、影像主任办、打片室、医保办、门诊办、病案室、接待茶室、办公室、更衣室、卫生间、健康体检总服务台、体检等候区。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  |  |  | 2F | 该层设置有体检接待办、内科、肺功能检查室、脑血流检查室、心电图1、心电图2、超声1、超声2、妇产科、妇检室、体检接待身高体重血压、主任办、外科（男）皮肤科、外科（女）皮肤科、动脉硬化检查室人体成分分析、碳呼气试验、超声骨密度、超声3、备用室、营养餐厅、采血、骨密度、控制室、库房、耳鼻喉科、内科、口腔科、眼科、妇检室、妇产科、侯梯厅、儿科、妇科、骨科、门诊挂号收费、中医科、电梯间、治疗室、内科1、内科2、内科3、内科4、内科5、内科6、内科7，卫生间、治疗室。 |  |  |
|  |  |  | 3F | 该层布置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 4F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室。 |  |  |
|  |  |  | 5F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、侯梯厅、护士站、开水间、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间、DSA手术室、无菌库房。 |  |  |
|  |  |  | 6F | 该层设置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、强电间、侯梯厅、护士站、弱电间、开水配餐、盥洗室、值班室、主任办、更衣室、避难间、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 7F | 布置有办公室、病房、办公室、宣教室、抢救室、处置室、治疗室、库房、侯梯厅、护士站、弱电间、开水间、盥洗室、值班室。 |  |  |
|  |  |  | 8F | 该层设置有储藏室、库房、会议室、主任办、护士长办、值班室、器械库、处置室、治疗室、ICU、手术室、麻醉护理办、卫生间。 |  |  |
|  |  |  | 9F | 该层设置有接待室、休息室、董事会、办公室、院办、财务科。 |  |  |
|  |  |  | -1F | 该层设置有值班室、试剂库、结构空腔、配血和血库、标本库、HIV初筛实验室、缓冲室、微生物实验室、主任办、会议室、双源CT设备间、双源CT、超声、心电图、侯梯厅。 |  |  |
|  | 南配楼 | 地上1栋4层 | 1F | 布置有诊室、配电室、更衣室、模具室、控制室、辅助机房、医疗垃圾暂存间、污水处理间。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  |  |  | 2F | 该层设置有配液室、护理站、护士长办公室、消毒室、内窥镜、胃镜（1）、胃镜（2）、医生办、主任室。 |  |  |
|  |  |  | 3F | 该层设置有病房、值班室、护士办公室、处置室、库房。 |  |  |
|  |  |  | 4F | 该层设置有病房、值班室、护士办公室、处置室、库房。 |  |  |
| 辅助 工程 | 污水处理站 | 20 | 设置于南配楼北侧，占地面积为20m2，设置一座医疗废水处理设备，处理规模为5m3/h，采用工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”，为地埋式结构。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 医疗废物 暂存间 | 10 | 设置于南配楼北侧，占地面积为10m2，医疗垃圾经收集后暂存于医疗废物暂存间内，暂存间内放置2个黄色特种医疗垃圾专用容器，定期由山西弘运环保有限公司进行收集处置。 | 按环评内容建设 | 按环评内容建设 |
| 公用 工程 | 供水 | 由朔州市市政供水公司提供，由给水干管接入地下一层设备间水泵房，3层及以下由市政自来水管网直接供给，四层及以上二次加压供给；生活饮用水在每护理单元设点开水器供应饮用水。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 供暖 | 冬季采暖依托市政供热公司供热，供热由市政管网引入，集中供热期外病房内过渡期采暖采用中央空调。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 制冷 | 夏季使用中央空调制冷。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 供电 | 由朔州市供电局提供，在地下1层配置变压器及低压配电柜，同时配备柴油发电机组作为第三电源；手术室设专用配电箱。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 排水 | 地面排水系统采用雨污分流，医疗废水和生活污水采用混合排放的方式，排入院内医疗废水处理站，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中规定的污染物排放预处理标准后进入市政污水管网，最终进入朔州市污水处理厂进行处理；中央空调排水为净排水，就近排入医院周围的雨水管网。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
| 环保 工程 | 废气 | ①污水处理池留有进、出气口，利于把处于自由扩散状态的气体组织起来；②院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气；③加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；④恶臭气体经活性炭吸附装置吸附处理后由风机抽至外环境进行排放。 | 按环评内容建设 | 暂未安装活性炭吸附装置。 |
|  | 废水 | 特殊废水先进行预处理；医疗废水和生活污水采用混合排放的方式，院区内设一座地埋式一体化污水处理设施，采用工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒”，处理规模5m3/h，每个水池均做防渗处理；达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中规定的污染物排放预处理标准后进入市政污水管网，医院废水最终进入朔州市污水处理厂处理；中央空调排水为净排水，就近排入医院周围的雨水管网。 | 按环评内容建设 | 已建污水处理站，院内设置一座25m3的钢结构事故废水收集水箱。 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 危险废物 | 南配楼北侧建设1座医疗废物暂存间，建筑面积10m2，暂存间地面和墙面做防渗处理，采用微负压通风；门和窗附近设有醒目的危险警告标志，窗上安装通风过滤网；采用医疗废物专用收集袋收集、密封，用专用车将打包好的医疗废物运至医疗废物暂存间，定期由山西弘运环保有限公司收集处置。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 声环境 | 采用低噪声设备，室内安装，隔声吸声等。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |
|  | 生态环境 | 对医院周围进行绿化；对医院医疗废物暂存间、污水处理站相关池体进行严格的硬化及防渗处理。 | 按环评内容建设 | 与环评及批复内容一致 |

环评批复及实际完成情况一览表

| 环评审批意见要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 朔城环函[2019] 020 |
| 1、落实大气污染防治措施。项目运营期医院内办公区及病房冬季采暖采用市政城市集中供热提供，过渡期（非集中供热期）医院内采暖采用中央空调，医疗器械消毒蒸汽来源为电制汽。医院内不设置食堂、洗衣间及太平间。污水处理站臭气经活性炭吸附装置吸附处理后经风机抽至排气筒达标排放。并加强污水处理间的通风，同时加强污水处理站的运行和管理；确保污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)表3中的排放限值要求。2、落实水环境保护措施。运营期生活污水与医疗废水（特殊医疗废水必须经过预处理）进入污水处理站处理达标后棑往市政污水管网，污水处理站采用格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒的处理工艺；污水池均做防滲处理；同时在合理位置设置防渗结构事故水池；确保废水满足《医疔机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A级标准限值。3、落实噪声污染防治措施。污水处理设施、空调等设备均采用低噪声设备，设置基础减震及消声、隔音等措施，并加强运营管理和设备定期维护，确保噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》》（GB12348-2008)中的2类标准。4、落实固体废物污染防治措施。医疗废物、医疔垃圾污泥、废废活性炭暂存危废暂存间委托山西弘运环保有限公司定期进行集中收集处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门统一集中处置。医疗废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》.(GB18597-2001)标准及修改单公告（[2013]第36号）的有关规定要求。5、落实生态保护措施。营运期加强排污环节的污染防治设施的管理及日常运营管理，同时对医院场地及周围加大树木、花卉、绿化等附属设施的建设和管理，要求达到保护改善生态环境与城市景观一致性的效果。6、在项目施工及运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 | 我单位运营期冬季采暖使用集中供热，过渡期采暖及夏季制冷采用模块式风冷机组，医院不设锅炉等采暖系统；本项目医疗废水处理站设置在室内同时加强了室内的通风工作；本项目医院内设置了一座污水处理站，采用格栅+调节+水解酸化+接触氧化+二氧化氯消毒的处理工艺，处理能力为5m3/h，医疗废水（特殊医疗废水先经过预处理）处理达标后生活污水棑往市政污水管网；本项目对院内医疗废物暂存间及污水处理站内的相关区域均采取了严格的硬化及防渗措施；本项目运营期各类设备均设施在室内进行操作，加强了运营期噪声的污染防治措施；医疗废物等在危废暂存间委托山西弘运环保有限公司定期进行集中收集处置生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定的地点进行统一处理。 |
| 项目建设必须严格执行落实环境保护“三同时”制度。项目建成后，并及时组织对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产或者使用。 | 我单位环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 “三同时”制度，项目未验收不投入使用。 |
| 本项目“三同时”的监督检查由朔城区环境监察大队负责，你公司应主动备案并按照规定自觉接受各级生态环境境部门的日常监督监察，确保施工期及运营期各项污染措施落实到位。 | 我公司主动备案并按照规定自觉接受各级生态环境境部门的日常监督监察，确保施工期及运营期各项污染措施落实到位。 |

五、监测报告编制与污染排放监测结果

山西中安环境监测有限公司承担了项目的竣工环境保护验收监测工作，于2020年3月26日-3月27日对项目进行了现场污染源监测，建设单位收集整理了有关资料，编写了竣工环境保护验收监测报告。报告格式基本满足《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求，内容较为详实，对废气排放及项目边界噪声排放进行了相应的监测、统计与分析，监测项目、频次，采样方法与分析方法符合有关监测规范要求。监测期间项目运行运营，监测结果引用如下：

（1）废气

厂界无组织硫化氢的浓度最大值为0.015mg/m3，无组织氨的浓度最大值为0.052mg/m3，厂界无组织臭气浓度的最大值均小于10，无组织废气中污染物硫化氢、氨及臭气浓度的排放浓度均小于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度10mg/m3），可做到达标排放。

- 废水

院区内医疗废水经污水处理设施处理后，与生活污水一起通过管网排至污水处理厂，根据监测结果可知，出水口污染物pH、SS、BOD、COD、氨氮、动植物油、石油类、挥发酚、氟化物、总大肠菌群、总磷、肠道致病菌、肠道病毒、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬的排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2的预处理标准，可实现达标排放。

（3）噪声

监测期间，本项目医院四周昼间及夜间厂界噪声监测结果可知，昼间噪声值范围为52.8-56.6dB（A）、夜间噪声值范围为42.4-47.7dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区厂界环境噪声排放限值；周围敏感点昼间噪声值范围为52.3-54.9dB（A）、夜间噪声值范围为41.7-44.6dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类功能区排放限值的要求。

六、验收结论

朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目执行了环境影响评价和环境保护“三同时”管理制度，落实了环境影响报告表及批复要求的污染控制措施，可满足竣工环境保护验收的环保设施条件要求，监测的主要污染物可以满足达标排放要求。

验收结论为合格。

七、后续要求

（1）进一步完善暂存医院内事故池的收集系统。

（2）进一步完善医院周围相关区域的绿化工作。

2020年6月14日

# 朔州现代医院张辽路（新院区）建设项目

# 竣工环境保护验收组人员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翟伟 | 朔州现代医院有限公司 |  | 13703502269 |  |
| 2 | 董振明 | 山西大学 |  | 13753105479 |  |
| 3 | 王书献 | 中国辐射防护研究院 |  | 13513611997 |  |
| 4 | 吴玉生 | 山西省环境保护技术评估中心 |  | 15135103030 |  |
| 5 | 荆永全 | 山西中安环境监测有限公司 |  | 18135535672 |  |