目  录

前  言	1

1 项目概况及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	11

2 水土保持方案和设计情况	14

2.1 主体工程设计	14

2.2 水土保持方案	14

2.3 水土保持方案变更	14

2.4 水土保持后续设计	14

3 水土保持方案实施情况	15

3.1 水土流失防治责任范围	15

3.2 弃渣场设置	16

3.3 取土场设置	16

3.4 水土保持措施总体布局	17

3.5 水土保持措施完成情况	18

3.6 水土保持投资完成情况	26

4 水土保持工程质量	31

4.1 质量管理体系	31

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	32

4.3 弃渣场稳定性分析	36

4.4 总体质量评价	36

5 项目初期运行及水土保持效果	37

5.1 初期运行情况	37

5.2 水土保持效果	37

5.3 公众满意度调查	39

6 水土保持管理	40

6.1 组织领导	40

6.2 规章制度	40

6.3 建设管理	42

6.4 水土保持监测	43

6.5 水土保持监理	43

6.6 水土保持补偿费缴纳情况	47

6.7 水土保持设施管理维护	47

7 结论	49

7.1 结论	49

7.2 遗留问题安排	49

8 附件及附图	50

8.1 附件	50

8.2 附图：	50

# 前  言

目前我国乃至世界各地的能源是以煤炭和石油这些不可再生的化石能源为主，这些化石能源将逐渐枯竭；我国的水电资源比较丰富，但北方地区水能资源相对较少；核能资源的开发受到技术、建设费用、运行安全以及铀资源短缺等因素的限制。

风能资源是绿色环保的可再生资源，在我国有非常可观的储量，特别是在我国北方和西部地区以及东部沿海地区的风能资源非常丰富。但风能资源的开发在我国还处于初级阶段，开发潜力较大。随着可再生能源法的颁布实施，我国将掀起开发风电的热潮。

山西五寨地区的风能资源十分丰富，开发该地区的风能资源符合我国能源政策。

本风电场所在地区风能资源非常丰富，当地风能资源的开发不仅能够节约一次性能源，而且还能部分解决当地电力供应问题。

本风电场建设所需钢材、水泥、石料、人工等均可由当地资源择优供应，与项目建设配套的交通、餐饮、旅游、服务等行业将更加繁荣，人民收入提高，地方财政增收，而且风电场本身也可以成为一道风景，为地区旅游增加新的亮点。

2017年3月17日，山西省发展和改革委员会，“关于下达山西省晋北三市2018年底建成投运风电项目开发建设方案的通知”（晋发改新能源发【2017】162号）。

2017年6月，上海电力设计院有限公司编制完成了《华润原平云中山二期50MW风电项目可行性研究报告》。

方案设计建设工期：设计计划于2018年3月初开始施工准备，预计2018年12月底完工并投入使用，总工期为10个月。实际建设工期：2019年11月初开始施工准备，2021年3月底并网。生态治理工程于2021年7月开始，2021年9月结束。

本项目区属温带大陆性季风气候，一年四季分明，冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季清爽。据五寨县气象局1957-2016年观测资料，本区年平均气温4.9℃，极端最高气温36.7℃，极端最低气温-38.9℃，大于等于10℃活动积温为2430℃。多年平均蒸发量1790.5mm，多年平均降水量478.5mm，降水多集中在每年的6-9月。霜冻期为10月上旬至次年4月下旬，无霜期120天。多年平均风速2.8m/s，主导风向为西北风，年大风日数为7.1天左右，最大冻土深度143cm，封冻期为每年的11月初到次年4月底。

根据项目区及周边土壤侵蚀现状图分析，项目区原地貌土壤侵蚀模数为5200t/km2·a，土壤侵蚀类型以水蚀为主，土壤侵蚀强度为强烈侵蚀，根据《已批复的水土保持方案》，水土流失防治标准执行西北黄土高原区水土流失防治一级标准。

2017年7月，华润新能源（忻州）风能有限公司委托山西亚图水利工程技术咨询有限公司编制水土保持方案工作。2017年7月11日山西省水利厅以晋水保函[2017]503号对该项目进行了批复。2019年10月10日，山西省水利厅以晋水审批决[2019]77号进行了批复。

2020年12月，华润新能源（忻州）风能有限公司委托深圳智润新能源电力勘测设计院有限公司编制完成了华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持措施设计方案。

华润原平云中山二期50MW风电项目于2019年12月开始施工，2020年12月底并网。生态治理工程于2021年7月开始，2021年9月结束，现处于正常运行状态。

2021年7月，山西清泽阳光环保科技有限公司承担了华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持监测工作，成立了水土保持监测项目组，组织专业技术人员，依据水土保持法律、法规及有关文件和水土保持技术规范、标准等，采用调查监测、场地巡查和水土流失危害监测方法的方法，开展具有针对性的水土保持监测工作。监测时间为2021年7月到2021年9月；水土保持监测分区主要为风机箱变、升压站、道路工程和施工生产生活区。2021年9月编制完成了《华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持监测总结报告》。

由于建设单位委托验收相对滞后，通过查阅相关施工与竣工数据，并对工程现场实施的水土保持工程量的核实，认为主体监理单位依据合同要求和监理管理办法，较好的履行了水土保持监理任务。对主体工程完工后未完善的水土保持防治措施要求建设单位尽快落实到位。整个水土保持监理工程开始于2020年7月，结束于2021年8月。

2021年9月15日，华润新能源（忻州）风能有限公司组织相关单位进行了单位工程验收。单位工程验收过程中对照批准的水土保持方案及其设计文件，分区检查了水土保持设施完成情况，鉴定了水土保持设施的质量，检查了水土保持效果及其责任落实情况，确认了水土保持工程量和投资，按单元工程、分部工程和单位工程进行了等级评定，对工程缺陷提出了处理要求，形成了单位工程验收鉴定书并且相关人员进行了签字。

# 1 项目概况及项目区概况

## 1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

华润原平云中山二期50MW风电项目位于本期项目位于原平市西北部，场址中心距原平市约36km，处于段家堡乡、大牛店镇、崞阳镇、轩岗镇一带。项目场区中心位置为北纬38°54.13'、东经112°22.51'，附近有G55二广高速、S206省道、S305省道、0001乡道等多条公路。市、乡、村三级公路纵横交错、乡乡通油路，对外交通较便利。

1.1.2 主要技术指标

本项目建设规模50MW。

1.1.3 项目投资情况

本项目建设总投资为43827.2万元，其中土建投资7428.07万元。

1.1.4 项目组成及布置

本项目项目组成主要为风机箱变、道路工程、输电线路和施工生产生活区。

（一）风机箱变

发电机升压变压器采用箱式变压器，风力发电机—变压器组接线方式为一机一变单元接线方式，每台箱式变压器均布置在距离风力发电机组20m以内的地方。低压侧电缆穿管敷设出风机基础后直埋，穿管进入箱式变压器低压室。箱式变压器紧挨集电线路杆塔，其高压侧35kV高压电缆随着集电线路杆塔接入架空集电线路。

本工程装2000kW风机共25台，总装机容量为50MW。根据现场实际情况，25台风机分别连接在2条集电线路上。

本工程采用25台2000KW风力发电机组，轮毂高度为85m，风轮直径为121m。风机基础采用现浇钢筋混凝土圆形扩展基础，天然地基，基础直径20m，基础埋深3.3m，风机基础的混凝土强度等级为C40。

每台风力发电机组配置一台箱式变压器，共计25台。根据本工程地质条件，机组箱式变压器基础采用现浇钢筋混凝土箱式基础，天然地基。基础混凝土强度等级为C30，且应采用抗冻混凝土，埋深约为1.75m。

为了满足风机箱变场的施工吊装，建设期间在每个风机基础四周设置一个施工吊装场地。

主体设计每个风机箱变场平台（风机箱变基础和吊装场地）占地面积为50m×50m。根据风机箱变场位置的地形地貌将风机箱变场分为两类，一类为平整吊装场地时无边坡的，占地面积为50m×50m；另一类为平整吊装场地时会形成边坡的，其占地面积考虑四周边坡（面积见下表）。

各个风机箱变场地形地貌及占地面积详见表1-1。

表1-1   各个风机箱变场地形地貌及占地面积表

| 地貌 | 风机编号 | 地形 | 风机箱变场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 边坡 坡比 | 面积（hm2） |  |
|  |  |  |  | 单个 | 小计 |  |
| 黄土缓坡 丘陵区 | 1、3、5、6、7、8、9、10、15、21 | 宽峁顶 | 无 | 0.25 | 2.50 | 单个面积为主体设计50m×50m， 共10个。 |
|  | 4、11、18、19、20、22、23、24 | 较窄峁顶 | 1:5 | 0.36 | 2.88 | 单个面积另考虑四周边坡各5m， 共8个。 |
|  | 2、12、13、14、16、17、25 | 较缓坡面 | 1:10 | 0.34 | 2.38 | 单个面积另考虑四周边坡各4m， 共7个。 |
| 合计 | 7.76 |  |

风机箱变场占地面积7.76hm2，其中永久占地0.81hm2，临时占地6.95hm2。

风机箱变场挖填方总量为14.36万m3，其中挖方总量为6.06万m3，填方总量为6.06万m3，表土剥离量1.12万m3，表土回覆量1.12万m3，无弃方。

（二）升压站

本项目利用一期工升压站。

（三）道路工程

本工程道路工程包括风机箱变场检修道路。

（1）风机箱变场检修道路

本工程风机箱变场检修道路从S306省道上接引，道路总长33.27km，其中拓宽原有乡村道路22.60km，新建道路10.67km，设计路面宽5m，转弯半径25m，采用泥结碎石路面。根据沿线地形将检修道路分为3类，分别是A类（半挖半填段）、B类（宽梁上段）和C类（窄梁上段）。

1）A类（半挖半填段）

A类道路长2.68km，需进行半挖半填，此类路段分为边坡高大于3m段和边坡高小于等于3m段。

边坡高大于3m段长0.40km，永久占地考虑路面（5m宽）、靠近山体一侧排水（1m宽）、另一侧绿化（1m宽）和上边坡浆砌石骨架护坡（5m宽）占地；临时占地考虑下边坡（5m宽）占地。另外，该类道路转弯共有1处，转弯半径25m，转弯长度0.05km，为满足施工运输要求，需增加6m宽的永久路面。此类道路占地总面积为0.71hm2，其中永久占地0.51hm2，临时占地0.20hm2。

边坡高小于等于3m段长2.28km，永久占地考虑路面（5m宽）、靠近山体一侧排水（1m宽）和另一侧绿化（1m宽）占地；临时占地考虑两侧边坡占地（各3m宽）。另外，该类道路转弯共有6处，转弯半径25m，转弯长度0.30km，为满足施工运输要求，需增加6m宽的永久路面。此类道路占地总面积为3.15hm2，其中永久占地1.78hm2，临时占地1.37hm2。

A类道路占地总面积为3.86hm2，其中永久占地2.29hm2，临时占地1.57hm2。

2）B类（宽梁上段）

B类道路布设于宽阔、平缓的梁上，道路长12.24km。永久占地考虑路面（5m宽）和两侧绿化（各1m宽）占地，不考虑临时占地。B类道路占地总面积为8.57hm2，全部为永久占地。

3）C类（窄梁上段）

C类道路布设于较为狭窄的梁上，道路长18.35km。永久占地考虑路面（5m宽）占地；临时占地考虑两侧边坡（各2m宽）占地。C类道路占地总面积为16.52hm2，其中永久占地9.18hm2，临时占地7.34hm2。

综上，道路工程占地面积29.16hm2（永久占地20.25hm2，临时占地8.91hm2），其中旱地2.58hm2、有林地0.32hm2、灌木林地0.86hm2、其他林地3.83hm2、其他草地15.92hm2、农村道路5.65hm2。

道路工程挖填方总量为23.08万m3，其中挖方总量为10.77万m3，填方总量为10.77万m3，表土剥离量0.77万m3，表土回覆量0.77万m3，无弃方。

（四）输电线路

本期工程共安装风机16台，总装机容量为50MW。根据现场实际情况，风电场内连接线路采用架空集电线路形式，本工程将16台风力发电机组分为2个回路

1）塔基区

本工程集电线路总长约26.77km，其中双回路长8.30km，单回路长18.47km。该线路共设塔基98基，其中：直线塔63基（每个占地20m2），转角塔25基（每个占地27m2），终端塔6基（每个占地30m2），T接塔4基（每个占地28m2）。塔基区占地面积0.22hm2，全部为永久占地。

塔基区挖填方总量为0.10万m3，其中挖方总量为0.05万m3，填方总量为0.05万m3（施工期间，塔基挖方0.05万m3，填方0.04万m3，多余的0.01万m3就地整平），无弃方。

2）塔基施工区

集电线路塔基施工区共98处，每个铁塔塔基布设1处，平均占地约0.02hm2，塔基施工区占地面积1.96hm2，全部为临时占地。

塔基施工区挖填方总量为0.40万m3，其中挖方总量为0.20万m3，填方总量为0.20万m3，无弃方。

3）牵张场

集电线路共布设牵张场6个，平均每个占地面积为0.08hm2，牵张场占地面积0.48hm2，全部为临时占地。

牵张场挖填方总量为0.12万m3，其中挖方总量为0.06万m3，填方总量为0.06万m3，无弃方。

4）堆料场

集电线路共布设堆料场共2个，每处占地面积为0.25hm2，堆料场占地面积0.50hm2，全部为临时占地。

堆料场挖填方总量为0.02万m3，其中挖方总量为0.01万m3，填方总量为0.01万m3，无弃方。

5）施工便道

为满足施工要求，集电线路立塔及线路架设时，除利用风机箱变场检修道路及已有县乡道路外，仍需新建施工便道，需新建简易道路3.50km和人抬道路5km。

简易道路总长3.50km，其中，半挖半填段道路长0.70km，无边坡段道路长2.80km。半挖半填段道路占地考虑路面（3m宽）、靠近山体一侧排水（1m宽）和两侧边坡（各2m宽）占地，此类道路占地0.56hm2；无边坡段道路占地考虑3m宽路面占地，此类道路占地0.84hm2。简易道路总占地面积为1.40hm2，全部为临时占地。

人抬道路总长5km，考虑1m宽的道路路面占地，占地面积为0.50hm2，全部为临时占地。

施工便道占地面积1.90hm2，全部为临时占地。

施工便道挖填方总量为0.42万m3，其中挖方总量为0.21万m3，填方总量为0.21万m3，无弃方。

综上，集电线路总占地面积5.06hm2（永久占地0.22hm2，临时占地4.84hm2），其中旱地0.15hm2、有林地0.06hm2、灌木林地0.13hm2、其他林地0.54hm2、其他草地4.06hm2、农村道路0.12hm2。

集电线路挖填方总量为1.06万m3，其中挖方总量为0.53万m3，填方总量为0.53万m3，无弃方。

（2）施工用电线路

施工用电线路从井儿洼村10kV线路T接，线路总长约0.30km，每隔50m架设一混凝土电杆，将线路引至施工生产生活区内变压器。

施工用电线路占地面积考虑永久占地和临时占地。

永久占地指电杆占地，共设混凝土电杆6个，每个占地0.09m2，永久占地面积0.54m2。

临时占地主要为施工区占地（共6个，每个占地3m×2m），施工便道占地（施工便道300m，路宽2.5m），材料直接堆放至施工生产生活区，因此不考虑堆料场占地，临时占地面积0.08hm2。

因施工用电线路的永久占地仅有0.54m2，四舍五入后不足0.01hm2，因此不予计列。

施工用电线路总占地面积0.08hm2，全部为临时占地，占地类型全部为其他草地。

施工用电线路挖填方总量为0.02万m3，其中挖方总量为0.01万m3，填方总量为0.01万m3，无弃方。

综上，输电线路占地面积5.14hm2（永久占地0.22hm2，临时占地4.92hm2），其中旱地0.15hm2、有林地0.06hm2、灌木林地0.13hm2、其他林地0.54hm2、其他草地4.14hm2、农村道路0.12hm2。

输电线路挖填方总量为1.08万m3，其中挖方总量为0.54万m3，填方总量为0.54万m3，无弃方。

（五）施工生产生活区

施工生产生活区布置在升压站南侧地势较平坦的区域，紧邻升压站，包括生产区和生活区。生产区主要包括混凝土搅拌站，砂石存放场，钢筋加工场，水泥存放场等施工临时生产设施，生活区主要包括办公室和临时住房。施工生产生活区占地面积0.20hm2，全部为临时占地，占地类型为其他草地。

施工生产生活区挖填方总量为0.06万m3，其中挖方总量为0.03万m3，填方总量为0.03万m3，无弃方。

1.1.5 施工组织及工期

（1）施工组织

①交通运输条件

施工道路可利用现有S306省道、改造及新修的项目区道路工程，交通条件可满足施工要求。

②电源条件

本工程施工用电考虑从附近10kV输电线路接引，各机位的施工电源可以通过施工承包方自备的小型柴油发电机解决，可满足施工要求。

③施工水源

本工程施工用水采取水车运送的方式进行供给，可满足施工要求。

④建筑材料

工程建设中的钢材、木材、砖、砂、石等材料可在五寨县及周围地区选购。

- 施工工期

华润原平云中山二期50MW风电项目主体工程施工期为2019年11月至2021年3月。

1.1.6 土石方情况

建设期：本工程挖填方总量为39.18万m3，其中挖方总量为17.70万m3，填方总量为17.70万m3，表土剥离量1.89万m3，表土回覆量1.89万m3，无弃方。

1.1.7 征占地情况

本工程占地总面积43.20hm2，其中永久占地22.22hm2，临时占地20.98hm2，占地类型为旱地6.45hm2、有林地0.72hm2、灌木林地1.71hm2、其他林地6.29hm2、其他草地21.56hm2、农村道路5.77hm2、裸地0.70hm2。

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

## 1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1、地形地貌

本项目区位于五寨县韩家楼乡和三岔镇，地貌上属于黄土缓坡丘陵区，地形开阔，地面坡度为10°～35°，地势总体上呈北高南低之势，地面海拔在1240～1450m之间。山体坡度较缓，植被发育，基岩裸露少。

2、地质条件

本工程场地所在地区在区域构造上属鄂尔多斯断块隆起区，该区自中更新世以来发震频率小、能级低，处于相对稳定状态。

本工程场地地基土主要由新生界第四系上更新统地层（Q3）组成，岩性为黄土（粉土），厚度约为20m，为级自重湿陷性黄土场地，湿陷土层厚度约为15m。部分地段出露奥陶系灰岩地层。黄土（粉土）天然含水量为10.3%，天然孔隙比为0.997，塑性指数7.3%，承载力特征值为140kPa；灰岩单轴饱和抗压强度为30~50MPa，单轴天然抗压强度为60~80MPa，承载力特征值为500~800kPa。

3、气象

本项目区属温带大陆性季风气候，一年四季分明，冬季寒冷少雪，春季干旱多风，夏季雨量集中，秋季清爽。据五寨县气象局1957-2016年观测资料，本区年平均气温4.9℃，极端最高气温36.7℃，极端最低气温-38.9℃，大于等于10℃活动积温为2430℃。多年平均蒸发量1790.5mm，多年平均降水量478.5mm，降水多集中在每年的6-9月。霜冻期为10月上旬至次年4月下旬，无霜期120天。多年平均风速2.8m/s，主导风向为西北风，年大风日数为7.1天左右，最大冻土深度143cm，封冻期为每年的11月初到次年4月底。

4、水文

项目区地表水属黄河流域，周边河流主要为朱家川河。

朱家川河是黄河的一级支流，发源于管涔山西麓的神池县小寨乡金土梁村、达木河村一带，流经五寨、河曲县，于保德县杨家湾镇花园村附近汇入黄河，全长167.6km，河道比降5.02‰，是忻州市西部的一条重要河流。

朱家川河流域面积2903.27km2，涉及忻州市的神池、五寨、河曲、保德、岢岚5个县和朔州市的朔城区，地处晋西北黄土高原，地理坐标位于东径110°56′～112°14′，北纬38°43′～39°18′之间。

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目位于源头—入黄口范围，水环境功能为农业用水保护。

5、土壤植被

项目区土壤类型主要为栗钙土，分布在海拔1300-1600m，该类土壤由于多年的垦植，熟化度较高，但因受水力侵蚀影响，粗砂石砾含量较多，有机物含量不高，有机质含量0.73%。

本项目区植被类型属山地中生落叶阔叶灌丛。主要林种有松、柏、槐、柳等用材林和苹果、杏、梨等干鲜果经济林。项目区林草覆盖率约为35%。

1.2.2 水土流失及防治情况

项目区地貌类型为西北黄土高原区，容许土壤流失量为1000t/km2.a。根据全国水土保持第二次遥感普查，并结合实地踏勘，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度以强烈度侵蚀为主，平均土壤侵蚀模数为5541.31t/km2.a。

项目区范围内未发现崩塌、塌陷、泥石流、滑坡等不良地质情况。

# 2 水土保持方案和设计情况

## 2.1 主体工程设计

2017年3月17日，山西省发展和改革委员会，“关于下达山西省晋北三市2018年底建成投运风电项目开发建设方案的通知”（晋发改新能源发【2017】162号）。

2017年6月，上海电力设计院有限公司，《华润原平云中山二期50MW风电项目可行性研究报告》。

## 2.2 水土保持方案

2017年7月，华润新能源（忻州）风能有限公司委托山西亚图水利工程技术咨询有限公司编制水土保持方案工作。2017年9月21日，忻州市水土保持监督监测站以忻水函[2017]18号对该项目进行了批复。

## 2.3 水土保持方案变更

华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持方案未发生变更。

## 2.4 水土保持后续设计

2020年12月，华润新能源（五寨）有限公司委托山西宏志环境工程咨询有限公司编制完成了华润五寨韩家楼50MW风电项目水土保持措施后续设计方案。

# 3 水土保持方案实施情况

## 3.1 水土流失防治责任范围

3.1.1方案批复的水土保持防治责任范围

根据《华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持方案报告书》，防治责任范围98.61hm2，其中项目建设区面积43.2hm2，直接影响区面积55.41hm2。水土保持方案报告书确定的防治责任范围见表3-1。

表3-1       项目区建设期水土流失防治责任范围及面积       单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 项目建设区 | 直接影响区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 1 | 风机箱变场 | 10.25 | 7.76 | 0.81 | 6.95 | 2.49 |
| 2 | 升压站 | 1.10 | 0.94 | 0.94 |  | 0.16 |
| 3 | 道路工程 | 74.86 | 29.16 | 20.25 | 8.91 | 45.70 |
| 4 | 输电线路 | 12.16 | 5.14 | 0.22 | 4.92 | 7.02 |
| 5 | 施工生产生活区 | 0.24 | 0.20 |  | 0.20 | 0.04 |
| 合计 | 98.61 | 43.20 | 22.22 | 20.98 | 55.41 |

3.1.2工程建设期实际发生水土保持防治责任范围

根据根据建设单位提供的征占地资料及现场踏勘调查，采用测距仪、皮尺和GPS等设备仪器，对项目防治责任范围进行全面调查和实地量测。实际建设过程中的防治责任范围为27.69hm2，全部为项目建设区面积。本项目建设期防治责任范围监测结果见表3-2。

表3-2   项目建设期实际发生水土流失防治责任范围表   单位：hm2

| 序号 | 项目名称 | 合计 | 项目建设区 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 永久占地 | 临时占地 |
| 1 | 风机箱变 | 4.45 | 4.45 | 0.64 | 3.81 |
| 2 | 升压站 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |  |
| 3 | 道路工程 | 22.14 | 22.14 | 15.86 | 6.28 |
| 4 | 施工生产生活区 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 |
| 合计 | 27.69 | 27.69 | 17.44 | 10.25 |

3.1.3方案批复与实际发生水土保持防治责任范围的对比分析

建设期水土流失实际发生的防治责任范围与方案设计中的防治责任范围差异统计见表3-3。

表3-3    项目建设期防治责任范围差异统计表      单位：hm2

| 项目区 | 报告防治责任范围 | 实际监测范围 | 增减变化（+/-） |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机箱变场 | 10.25 | 4.45 | -5.8 |
| 升压站 | 1.10 | 0.94 | -0.16 |
| 道路工程 | 74.86 | 22.14 | -52.72 |
| 输电线路 | 12.16 | 0 | -12.16 |
| 施工生产生活区 | 0.24 | 0.16 | -0.08 |
| 合计 | 98.61 | 27.69 | -70.92 |

经分析，造成防治责任范围差异的原因主要有以下几方面：

实际发生的防治责任范围比水土保持方案防治责任范围减少了70.92hm2，减少部分为直接影响区和部分建设区面积。经分析，防治责任范围差异的原因主要有以下几方面：

本项目严格按照批复占地面积进行施工，无超越用地施工现象。方案批复后，根据现场实际情况，建设单位将原来设计为25台2MW的风机调整为20台2.5MW的风机，因此风机箱变占地面积变小；输电线路原来方案中采取塔基架设，后来根据视情况，采取了沿着检修道路进行电缆地埋铺设，占地范围在道路工程占地范围内，因此输电线路无新增任何占地面积；由于风机数量的减少，因此检修道路长度也相应的减小，因此占地面积也减小。由于后来技术标准进行了调整，原来的划定的直接影响区面积直接进行了取消，因此防治责任范围减小。

## 3.2 弃渣场设置

本项目内部可实现挖填方平衡，未设置弃渣场。

## 3.3 取土场设置

本项目未设置取土场。

## 3.4 水土保持措施总体布局

3.4.1 方案设计中水土保持措施体系及总体布局

本项目方案设计中包括①风机箱变防治区②升压站防治区③道路工程防治区④输电线路防治区⑤施工生产生活区防治区。

一、风机箱变

风机箱变防治区方案设计了施工前的表土剥离、施工期间植生袋堆筑，彩条布苫盖，施工结束后的表土回覆、全面整地和植被措施。

二、升压站

升压站防治区方案设计了排水沟，绿化，施工期间的编织袋堆筑和彩条布苫盖。

三、道路工程

道路工程防治区方案设计了施工前的表土剥离、施工期间编织袋堆筑，彩条布苫盖，施工结束后的表土回覆、全面整地、排水沟和植被措施。

四、输电线路

输电线路防治区方案设计了临时截、排水沟，全面整地、植被恢复和彩条布苫盖。

五、施工生产生活区

施工生产生活区防治区方案设计了全面整地、植被恢复和彩钢板。

3.4.2 实际水土保持措施体系及总体布局

实际施工过程中本项目包括①风机箱变防治区②升压站防治区③道路工程防治区④施工生产生活区防治区。

实际完成措施体系如下：

一、风机箱变

风机箱变防治区实施了表土剥离、植生袋堆筑，彩条布苫盖，施工结束后的表土回覆、全面整地和植被措施。

二、升压站

升压站防治区实施了排水沟，绿化，施工期间的彩条布苫盖。

三、道路工程

道路工程防治区实施了表土剥离、编织袋堆筑，彩条布苫盖，表土回覆、全面整地、排水沟和植被措施。

四、施工生产生活区

施工生产生活区防治区实施了全面整地、植被恢复和彩钢板。

3.4.3 水土保持措施体系及总体布局分析

本项目实际施工中基本依据方案设计的水土保持措施体系及总体布局进行实施，结合实际情况和专项设计加以完善，施工效果良好、措施布局完善有效，较为完整、合理。

## 3.5 水土保持措施完成情况

3.5.1 方案确定的水土保持防治措施及工程量

（1）风机箱变防治区

工程措施——表土剥离3.72hm2，表土回覆量11160m3，全面整地6.95hm2。

植物措施——植被恢复6.95hm2。

临时措施——植生袋546m3，编织袋堆筑640m3，彩条布苫盖5186m2。

（2）升压站防治区

工程措施——排水沟400m。

植物措施——绿化0.24hm2。

临时措施——编织袋堆筑64m3，彩条布苫盖658m2。

（3）道路工程防治区

工程措施——表土剥离2.58hm2，表土回覆量7740m3，排水沟3100m，骨架护坡300m，全面整地11.67hm2。

植物措施——植被恢复11.81hm2。

临时措施——编织袋堆筑429m3，彩条布苫盖14816m2。

（4）输电线路防治区

工程措施——全面整地0.14hm2。

植物措施——植被恢复4.66hm2。

临时措施——临时排水沟700m，临时截水沟1500m，彩条布苫盖1095m2。

（5）施工生产生活区防治区

工程措施——全面整地0.2hm2。

植物措施——植被恢复0.2hm2。

临时措施——彩钢板179m。

3.5.2水土保持设施完成情况

一、工程措施完成工程量及实施进度

1） 风机箱变

工程措施——表土剥离2.23hm2，表土回覆量6700m3，全面整地3.81hm2。

2） 升压站

工程措施——表排水沟360m。

3） 道路工程

工程措施——表土剥离2.2hm2，表土回覆量6600m3，排水沟2200m，浆砌石挡墙4660m，道路碎石压盖2.7hm2，全面整地6.28hm2。

（4）施工生产生活区防治区

工程措施——全面整地0.16hm2。

本工程实际完成的工程措施主要工程量及实施进度见下表3-4。

表3-4         水土保持工程措施实施情况表

| 序号 | 防治 分区 | 水保措施 | 单位 | 实际完成 工程量 | 实施起止 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 箱变 | 表土剥离 | hm2 | 2.23 | 2020.3-2021.1 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 6700 | 2020.5-2021.1 |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 3.81 | 2020.5-2021.1 |
| 2 | 升压站 | 排水沟 | hm2 | 360 | 2020.8-2020.9 |
| 3 | 交通 道路 | 表土剥离 | hm2 | 2.2 | 2019.11-2020.8 |
|  |  | 表土回覆 | m3 | 6600 | 2020.6-2020.9 |
|  |  | 排水沟 | m | 2200 | 2021.5-2020.8 |
|  |  | 浆砌石 挡墙 | m | 4660 | 2021.3-2021.8 |
|  |  | 道路碎石压盖 | hm2 | 2.7 | 2021.6-2021.8 |
|  |  | 植生袋堰体方 | m3 | 830 | 2021.6-2021.8 |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 6.28 | 2020.6-2020.9 |
| 5 | 施工生产生活区 | 全面整地 | hm2 | 0.16 | 2021.8-2021.8 |

二、植物措施完成工程量及实施进度

1） 风机箱变

植物措施——植被恢复1.9hm2，复耕1.91hm2。

2） 升压站

植物措施——绿化0.2hm2。

3） 道路工程

植物措施——植被恢复6.28hm2。

（4）施工生产生活区防治区

植物措施——植被恢复0.16hm2。

本工程实际完成的植物措施主要工程量及实施进度见下表3-5。

表3-5   水土保持植物措施实施情况表及进度

| 序号 | 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 实际完成工程量 | 实施起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 植被恢复 | hm2 | 1.9 | 2021.5-2021.8 |
|  |  | 复耕 | hm2 | 1.91 |  |
| 2 | 升压站 | 绿化 | hm2 | 0.2 | 2021.5-2021.5 |
| 3 | 道路工程 | 植被恢复 | hm2 | 6.28 | 2021.6-2020.8 |
| 4 | 输电线路 | 植被恢复 | hm2 | 0 |  |
| 5 | 施工生产生活区 | 植被恢复 | hm2 | 0.16 | 2021.8-2021.8 |

三、临时措施完成工程量及实施进度

1） 风机箱变

临时措施——植生袋180m3，彩条布苫盖3600m2。

2） 升压站

临时措施——彩条布苫盖400m2。

3） 道路工程

临时措施——编织袋堆筑336m3，植生袋830m3，彩条布苫盖9800m2。

（4）施工生产生活区防治区

临时措施——彩钢板150m。

本工程实际完成的植物措施主要工程量及实施进度见下表3-6。

表3-6   水土保持临时措施实施情况表及进度

| 序号 | 防治分区 | 水保措施 | 单位 | 实际完成工程量 | 实施起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 植生袋堆筑 | m3 | 180 | 2020.3-2021.1 |
|  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 3600 |  |
| 2 | 升压站 | 彩条布苫盖 | m2 | 400 | 2020.4-2020.7 |
| 3 | 道路工程 | 编织袋堆筑 | m3 | 336 | 2019.11-2020.8 |
|  |  | 植生袋堆筑 | m3 | 830 | 2019.11-2020.8 |
|  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 9800 | 2019.11-2020.8 |
| 4 | 施工生产生活区 | 植被恢复 | m | 150 | 2020.3-2021.3 |

3.5.3方案设计工程量与实际完成工程量差异分析

各防治分区水土保持措施完成情况见表3-7。

由表3-7可以看出，方案设计工程量与实际完成工程量有所差异，主要集原因如下：

（1）风机箱变

实际建设过程，建设单位调整了单个风机的容量，整体风机数量减少，因此总体的占地面积减小，因此实际中表土剥离面积、表土回覆量和全面整地面积减小，分别减小1.49hm2，4460m和3.14hm2。同时部分风机机位占用了旱地，部分机位进行了复耕，因此实际中植被恢复面积减小，植被恢复面积减小5.05hm2，复耕面积增加1.91hm2。

同时部分风机机位占用了旱地，所处位置平缓，无边坡，因此未采取编织袋堆筑，对仅有的个别存在边坡的风机箱变采取了植生袋填筑，因此实际中防护网措施减小，植生袋堆筑减小366m3，编织袋堆筑减小640m3，彩条布苫盖减小1586m2。

（2）升压站

升压站排水沟根据实际进行了优化布设，排水沟措施变化不大，减少了40m。绿化措施变化不大，减少了0.04hm2。升压站开挖过程土方量较小，采取彩条布苫盖即满足了水土保持要求，因编织袋堆筑防护未采取，仅采取了彩条布苫盖，由于实际建设过程土方量变化不大，因此，彩条布数量减小，编织袋堆筑减少了64m2，彩条布较少了258m2。

（3）道路工程

实际建设过程，建设单位调整了单个风机的容量，整体风机数量较小，因此相应的检修道路部分道路取消，因此，道路工程表土剥离面积、表土回覆量、全面整地面积和排水沟长度减小，分别减小0.38hm2，1140m3，5.39hm2和900m，建设过程道路工程增加了挡墙、道路碎石压盖水保措施，分别增加了4660m和2.7hm2，取消了骨架护坡措施，骨架护坡减少300m。道路工程临时占地面积减小，相应的植被恢复面积减小，减小5.53hm2。检修道路部分道路取消，道路工程临时措施减小，相应的编织袋堆筑减小，减小93m3，增加了植生袋堆筑，增加了830m3，彩条布减少5016m2。

（4）输电线路

由于后期建设过程，建设单位输电线路采取了沿检修道路铺设电缆的方式，占地面积计入了检修道路占地范围，因此输电线路的水土保持措施全部取消。

（5）施工生产生活区

施工生产生活区在布设过程根据地形实际情况占地面积较小，因此后期全面整地面积减小，水保措施变化不大，全面整地面积减小0.04hm2。

施工生产生活区在布设过程根据地形实际情况占地面积较小，因此后期植被恢复面积减小，水保措施变化不大，植被恢复面积减小0.04hm2。

施工生产生活区在布设过程根据地形实际情况占地面积较小，水保措施变化不大，彩钢板减小29m。

3-7各防治分区水土保持措施完成情况对照表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 风机箱变 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 3.72 | 2.23 | -1.49 |
|  |  |  | 表土回覆 | m3 | 11160 | 6700 | -4460 |
|  |  |  | 全面整地 | hm2 | 6.95 | 3.81 | -3.14 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 6.95 | 1.9 | -5.05 |
|  |  |  | 复耕 | hm2 | 0 | 1.91 | 1.91 |
|  |  | 临时措施 | 植生袋堆筑 | m3 | 546 | 180 | -366 |
|  |  |  | 编织袋堆筑 | m3 | 640 | 0 | -640 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 5186 | 3600 | -1586 |
| 2 | 升压站 | 工程措施 | 排水沟 | hm2 | 400 | 360 | -40 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | hm2 | 0.24 | 0.2 | -0.04 |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑 | m3 | 64 | 0 | -64 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 658 | 400 | -258 |
| 3 | 道路工程 | 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 2.58 | 2.2 | -0.38 |
|  |  |  | 表土回覆 | m3 | 7740 | 6600 | -1140 |
|  |  |  | 排水沟 | m | 3100 | 2200 | -900 |
|  |  |  | 骨架护坡 | m | 300 | 0 | -300 |
|  |  |  | 浆砌石挡墙 | m | 0 | 4660 | 4660 |
|  |  |  | 道路碎石压盖 | hm2 | 0 | 2.7 | 2.7 |
|  |  |  | 全面整地 | hm2 | 11.67 | 6.28 | -5.39 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 11.81 | 6.28 | -5.53 |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑 | m3 | 0 | 336 | 336 |
|  |  |  | 植生袋堆筑 | m3 | 429 | 830 | 401 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 14816 | 9800 | -5016 |
| 4 | 输电线路 | 工程措施 | 全面整地 | hm2 | 0.14 | 0 | -0.14 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 11.81 | 6.28 | -5.53 |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 700 | 0 | -700 |
|  |  |  | 临时截水沟 | m | 1500 | 0 | -1500 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | m2 | 1095 | 0 | -1095 |
| 5 | 施工生产生活区 | 工程措施 | 全面整地 | hm2 | 0.2 | 0.16 | -0.04 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | hm2 | 0.2 | 0.16 | -0.04 |
|  |  | 临时措施 | 彩钢板 | m | 179 | 150 | -29 |

## 3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1方案设计投资

本项目水土保持总投资316.12万元，其中主体已列15.35万元，方案新增300.77万元。总投资中工程措施费129.42万元（主体已列8.25万元，方案新增121.17万元）、植物措施费73.35万元（主体已列7.10万元，方案新增66.25万元）、临时措施费41.20万元、独立费用38.82万元（其中监测费13.50万元，监理费12.00万元）、基本预备费16.05万元、水土保持补偿费17.28万元。

3.6.2 实际完成投资

（1）水土保持工程措施完成投资

水土保持工程措施实际完成投资468.68万元，完成方案设计水土保持工程措施投资统计详见表3-5。

表3-5  完成方案设计水土保持工程措施投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 完成数量 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 468.68 |  |
| 一 | 风机箱变 |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 | hm2 | 2.23 | 5.63 |  |
|  | 表土回覆 | m3 | 6700 | 3.10 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 3.81 | 3.84 |  |
| 二 | 升压站 |  |  |  |  |
|  | 排水沟 | m | 360 | 14.40 |  |
| 三 | 道路工程 |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 | hm2 | 2.2 | 5.56 |  |
|  | 表土回覆 | m3 | 6600 | 3.05 |  |
|  | 排水沟 | m | 2200 | 57.20 |  |
|  | 浆砌石挡墙 | m | 4660 | 326.20 |  |
|  | 道路碎石压盖 | hm2 | 2.7 | 43.20 |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 6.28 | 6.33 |  |
| 四 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |
|  | 全面整地 | hm2 | 0.16 | 0.16 |  |

（2）水土保持植物措施完成投资

水土保持植物措施实际完成投资96万元，完成方案设计水土保持植物措施投资统计详见表3-6。

表3-6  完成方案设计水土保持植物措施投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 完成数量 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 | 96 |  |
| 一 | 风机箱变 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 1.9 | 20 |  |
|  | 复耕 | hm2 | 1.91 | 2 |  |
| 二 | 升压站 |  |  |  |  |
|  | 绿化 | hm2 | 0.2 | 8 |  |
| 三 | 道路工程 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 6.28 | 63 |  |
| 四 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |
|  | 植被恢复 | hm2 | 0.16 | 3 |  |

（3）水土保持临时措施完成投资

水土保持临时措施实际完成投资25.37万元，完成方案设计水土保持临时措施投资统计详见表3-7。

表3-7  完成方案设计水土保持临时措施投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 完成数量 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 临时措施 | 25.37 |  |
| 一 | 风机箱变 |  |  |  |  |
|  | 植生袋堆筑 | m3 | 180 | 3.06 |  |
|  | 彩条布苫盖 | m2 | 3600 | 1.08 |  |
| 二 | 升压站 |  |  |  |  |
|  | 彩条布苫盖 | m2 | 400 | 0.12 |  |
| 三 | 道路工程 |  |  |  |  |
|  | 编织袋堆筑 | m3 | 336 | 3.70 |  |
|  | 植生袋堆筑 | m3 | 830 | 14.11 |  |
|  | 彩条布苫盖 | m2 | 9800 | 2.94 |  |
| 四 | 施工生产生活区 |  |  |  |  |
|  | 彩钢板 | m | 150 | 0.36 |  |

（4）水土保持独立费用、基本预备费及补偿费完成投资

水土保持独立费用实际完成投资66.65万元，详见表3-8。

表3-8  完成方案设计水土保持独立费用投资统计表

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案投资 | 实际投资 | 投资对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设管理费 | 4.57 | 4.57 | 0 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 8.75 | 8.75 | 0 |
| 3 | 水土保持监理费 | 12 | 6 | -6.0 |
| 4 | 水土保持监测费 | 13.5 | 8 | -5.5 |
| 5 | 水土保持设施验收费 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 基本预备费 | 16.05 | 16.05 | 0 |
| 7 | 水土保持补偿费 | 17.28 | 17.28 | 0 |
| 合计 | 72.15 | 66.65 | -5.5 |

3.6.3 方案设计投资与实际完成投资差异分析

华润原平云中山二期50MW风电项目建设期水土保持防治工程实际完成投资656.7万元，其中工程措施投资468.68万元，植物措施投资96万元，临时措施投资25.37万元。实际缴纳水土保持补偿费17.28万元。

实际投资比方案设计增加了340.58万元，差异主要原因：道路工程增加了长约4660m场地挡墙和人工材料费的上涨造成的。

表 3-8方案设计投资与实际完成投资对比情况汇总表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 投资（万元） | 差异性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体/方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |  |
| 1 | 风机箱变 | 工程措施 | 表土剥离 | 10.34 | 5.63 | -4.71 |  |
|  |  |  | 表土回覆 | 15.97 | 3.10 | -12.87 |  |
|  |  |  | 全面整地 | 0.77 | 3.84 | 3.07 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 13.25 | 20 | 6.75 |  |
|  |  |  | 复耕 | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  | 临时措施 | 植生袋堆筑 | 2.83 | 3.06 | 0.23 |  |
|  |  |  | 编织袋堆筑 | 8.15 | 0 | -8.15 |  |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 2.97 | 1.08 | -1.89 |  |
| 2 | 升压站 | 工程措施 | 排水沟 | 8.25 | 14.4 | 6.15 |  |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 7.1 | 8 | 0.9 |  |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑 | 0.82 | 0 | -0.82 |  |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 0.38 | 0.12 | -0.26 |  |
| 3 | 道路工程 | 工程措施 | 表土剥离 | 7.17 | 5.56 | -1.61 |  |
|  |  |  | 表土回覆 | 11.08 | 3.05 | -8.03 |  |
|  |  |  | 排水沟 | 62.51 | 57.20 | -5.31 |  |
|  |  |  | 骨架护坡 | 12.02 | 0 | -12.02 |  |
|  |  |  | 浆砌石挡墙 | 0 | 326.2 | 326.2 |  |
|  |  |  | 道路碎石压盖 | 0 | 43.2 | 43.2 |  |
|  |  |  | 全面整地 | 1.29 | 6.33 | 5.04 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 44.76 | 63 | 18.24 |  |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑 | 0 | 3.7 | 3.7 |  |
|  |  |  | 植生袋堆筑 | 2.22 | 14.11 | 11.89 |  |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 8.5 | 2.94 | -5.56 |  |
| 4 | 输电线路 | 工程措施 | 全面整地 | 0.02 | 0 | -0.02 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 7.89 | 0 | -7.89 |  |
|  |  | 临时措施 | 临时排水沟 | 3.36 | 0 | -3.36 |  |
|  |  |  | 临时截水沟 | 7.19 | 0 | -7.19 |  |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 0.63 | 0 | -0.63 |  |
| 5 | 施工生产生活区 | 工程措施 | 全面整地 | 0.02 | 0.16 | 0.14 |  |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 0.35 | 3 | 2.65 |  |
|  |  | 临时措施 | 彩钢板 | 0.41 | 0.36 | -0.05 |  |

# 4 水土保持工程质量

## 4.1 质量管理体系

工程质量管理是工程建设管理的核心。建设单位按照“项目法人负责、监理单位控制、设计和施工单位保证、政府部门监督相结合”的原则，建立并且落实了工程质量项目法人负责制、参建单位工程质量领导责任制、政府部门监督，质量管理层层有人抓、处处有人管，分工负责，恪尽职守，建立了科学、全面、有效的质量管理监督体系。

4.1.1建设单位质量管理

工程建设项目部作为项目法人，对工程质量全面负责，项目经理为工程质量第一责任人，工程技术组具体负责工程的质量管理。

现场业主代表与现场监理工程师、监理员一起全过程监督承包商的工作人员、施工设备、使用材料、工艺方法、施工环境，并及时制止不按规定的行为，避免发生工程质量事故。

在工程建设过程中遇到技术问题，根据具体情况及时召开各方联席会议，研究解决办法，交由监理和施工单位执行，保证工程的安全与完善。加强检验工作，督促监理要求施工单位做好进场材料的检验试验工作。

4.1.2设计单位的质量管理

设计单位建立健全规范的图纸审核制度，实行院长负责制和总工负责制，确保设计的质量，并定期现场巡查，发现问题及时处理。

4.1.3监理单位的质量管理

监理单位受业主委托对工程质量进行全过程、全方位的控制。监理机构实行总监负责制；依据《监理规划》，通过审查承包商编制的施工组织设计或施工技术措施，签发施工图纸，审批各种报告、报表，单元工程质量的评定，隐蔽工程的验收，中间产品和原材料的抽检，现场巡视或旁站监理以及专题会议和监理例会等各种方式和手段，确保工程质量始终处于受控状态。

4.1.4施工单位的质量管理

施工单位建立以项目经理、总工程师，项目部专职质量检查人员，班组不脱产的质量管理员三个层次的现场质量管理组织系统，并由项目总工负责质量管理，开展系统的组织、督促和检查落实工作。做到现场质量工作事事有人管，人人有专责，“人管成线，群管成网”，办事有程序、检查有标准，形成从上至下的质量管理系统。

建立信息反馈系统，实施管理业务标准化，管理流程化。质量管理的许多活动都是重复发生的，具有一定的规律性，对材料、构配件的监测，质量检查，施工工艺、技术革新等各方面的信息要及时收集，处理传递和贮存。把业务处理过程中经过的各个环节，各管理岗位，先后工作步骤等，经过分析研究分类归纳，加以改进，将处理方法制定成规章制度，使管理业务标准化，管理流程程序化。

## 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分结果

按照水土流失防治分区，结合本项目特点，该项目划分为风机箱变防治区、升压站防治区、道路工程防治区和施工生产生活区防治区，共4个区。

4.2.2 各防治分区工程质量评定

华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持工程项目划分为：单位工程4个，分部工程23个，单元工程92个，详细划分结果见表4-1。

表4-1  华润原平云中山二期50MW风电项目

水土保持工程项目划分结果

| 序号 | 单位工程 | 分部 工程 | 单元工程划分规范要求 | 单元工程划分情况 | 单元工程个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 表土剥离 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 面积2.23hm2，施工时分为3个单元工程进行施工。 | 3 |
|  |  | 表土回覆 | 按剥离体积划分，每个单元工程体积1000m3，不满1000m3的可划分为1个单元工程。 | 表土回覆量共6700m3，施工时分为7个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 全面整地 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 土地整治面积3.81hm2，施工时分为4个单元工程进行施工。 | 4 |
|  |  | 植被恢复 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 面积1.9hm2，施工时分为2个单元工程进行施工。 | 2 |
|  |  | 复耕 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 土地整治面积1.91hm2，施工时分为2个单元工程进行施工。 | 2 |
|  |  | 植生袋堆筑 | 按体积划分，每个单元工程体积50m3，不满50m3的可划分为1个单元工程。 | 编织袋装土拦挡共180m3，施工时分为4个单元工程进行施工。 | 4 |
|  |  | 彩条布苫盖 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 防尘网苫盖面积3600m2，施工时分为4个单元工程进行施工。 | 4 |
| 2 | 升压站 | 排水沟 | 按长度划分，每个单元工程面积100～1000m，大于1000m的可划分为两个以上单元工程。 | 排水沟长度360m，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
|  |  | 绿化 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 绿化面积0.2hm2，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
|  |  | 防尘网苫盖 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 防尘网苫盖面积400m2，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
| 3 | 道路工程 | 表土剥离 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 面积2.2hm2，施工时分为3个单元工程进行施工。 | 3 |
|  |  | 表土回覆 | 按剥离体积划分，每个单元工程体积1000m3，不满1000m3的可划分为1个单元工程。 | 表土剥离量共6600m3，施工时分为7个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 排水沟 | 按长度划分，每个单元工程面积100～1000m，大于1000m的可划分为两个以上单元工程。 | 排水沟长度2200m，施工时分为3个单元工程进行施工。 | 3 |
|  |  | 浆砌石挡墙 | 按长度划分，每个单元工程面积100～1000m，大于1000m的可划分为两个以上单元工程。 | 挡墙长度4660m，施工时分为5个单元工程进行施工。 | 5 |
|  |  | 道路碎石压盖 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 压盖面积2.7hm2，施工时分为3个单元工程进行施工。 | 3 |
|  |  | 全面整地 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 土地整治面积6.28hm2，施工时分为7个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 绿化 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 绿化面积6.28hm2，施工时分为7个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 编织袋堆筑 | 按体积划分，每个单元工程体积50m3，不满50m3的可划分为1个单元工程。 | 编织袋装土拦挡共336m3，施工时分为7个单元工程进行施工。 | 7 |
|  |  | 植生袋堆筑 | 按体积划分，每个单元工程体积50m3，不满50m3的可划分为1个单元工程。 | 编织袋装土拦挡共830m3，施工时分为17个单元工程进行施工。 | 17 |
|  |  | 彩条布苫盖 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 防尘网苫盖面积9800m2，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
| 4 | 施工生产生活区 | 全面整地 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 土地整治面积0.16hm2，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
|  |  | 植被恢复 | 按面积划分，每个单元工程面积0.1～1hm2，大于1hm2的可划分为两个以上单元工程。 | 绿化面积0.16hm2，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
|  |  | 彩钢板 | 按长度划分，每个单元工程面积100～1000m，大于1000m的可划分为两个以上单元工程。 | 长度150m，施工时分为1个单元工程进行施工。 | 1 |
| 合计 | 4 | 23 |  |  | 92 |

水土保持监理通过查阅主体监理资料并进行现场核实，认为主体监理控制手段有效，资料详实完备，质量评定结果真实可信；通过主体监理单位和水土保持监理单位严格的质量控制，本项目各项水土保持工程质量达到了设计与合同要求，经自查初验，项目所划分的4个单位工程，23个分部工程，92个单元工程质量评定结果全部合格。详见表4-2。

表4-2  水土保持工程质量等级评定统计表

| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程个数 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 工程措施 | 表土剥离 | 3 | 合格 |
|  |  |  | 表土回覆 | 7 | 合格 |
|  |  |  | 全面整地 | 4 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 2 | 合格 |
|  |  |  | 复耕 | 2 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 植生袋堆筑 | 4 | 合格 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 4 | 合格 |
| 2 | 升压站 | 工程措施 | 排水沟 | 1 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 1 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 防尘网苫盖 | 1 | 合格 |
| 3 | 道路工程 | 工程措施 | 表土剥离 | 3 | 合格 |
|  |  |  | 表土回覆 | 7 | 合格 |
|  |  |  | 排水沟 | 3 | 合格 |
|  |  |  | 浆砌石挡墙 | 5 | 合格 |
|  |  |  | 道路碎石压盖 | 3 | 合格 |
|  |  |  | 全面整地 | 7 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 绿化 | 7 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 编织袋堆筑 | 7 | 合格 |
|  |  |  | 植生袋堆筑 | 17 | 合格 |
|  |  |  | 彩条布苫盖 | 1 | 合格 |
| 4 | 施工生产生活区 | 工程措施 | 全面整地 | 1 | 合格 |
|  |  | 植物措施 | 植被恢复 | 1 | 合格 |
|  |  | 临时措施 | 彩钢板 | 1 | 合格 |
| 小计 | 4 |  | 23 | 92 |  |

## 4.3 弃渣场稳定性分析

本项目内部可实现挖填方平衡，未设置弃渣场。

## 4.4 总体质量评价

华润原平云中山二期50MW风电项目完成的水土保持措施，使得项目区的水土流失得到了全面、系统的治理，有效地控制了水土流失，措施分为单位工程4个，分部工程23个，单元工程92个。其中单位工程合格4个，合格率100%；分部工程23个，合格23个，合格率100％；单元工程92个，合格92个，合格率100%。根据《水土保持工程措施质量评定规程》（SL336—2006）规定，本工程的工程措施质量总体评定为合格。

# 5 项目初期运行及水土保持效果

## 5.1 初期运行情况

初期运行：项目目前正常运行，目前水土保持措施完好无损，工程经受住考验。

华润原平云中山二期50MW风电项目投入运行后，不再产生扰动地表施工活动，前期采取的各项水土保持措施逐渐开始发挥作用，在加大植物措施的抚育管护前提下，建设区域生态环境将会发生明显改善，土壤侵蚀模数降低，将会优于原地貌水平。

## 5.2 水土保持效果

根据批复方案中的工程进度安排、实际完成的工程及水土保持监测数据，水土保持设施实施情况及其采取措施后达到的治理效果，本次评估报告计算建设期扰动土地治理率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率、林草覆盖率是否达到方案批复的目标。

5.2.1 水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失区域采取水土保持措施，使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。

建设期实水土流失总面积27.69hm2，扰动区域构建筑物及硬化面积16.87hm2，水土保持防治措施面积10.7hm2，水土流失治理达标面积27.57hm2，水土流失总治理度为99.57%。各防治分区扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1            水土流失总治理度情况表           单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 占地面积 | 扰动面积 | 建（构）筑物及硬化面积 | 水土流失面积 | 可绿化面积 | 工程 措施 | 林草措施 | 水土保持防治措施面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机箱变 | 4.45 | 4.45 | 0.64 | 4.45 | 3.81 |  | 3.81 | 3.81 |
| 2 | 升压站 | 0.94 | 0.94 | 0.73 | 0.94 | 0.21 |  | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 道路工程 | 22.14 | 22.14 | 15.5 | 22.14 | 6.34 | 0.25 | 6.28 | 6.53 |
| 4 | 施工生产生活区 | 0.16 | 0.16 | 0.0 | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 0.16 |
| 合计 | 27.69 | 27.69 | 16.87 | 27.69 | 10.52 | 0.25 | 10.45 | 10.7 |
| 水土流失总面积 | 27.69 |
| 水土流失治理达标面积 | 27.57 |
| 土壤流失治理度(%) | 99.57 |

5.2.2 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目防治责任范围内允许土壤流失量与治理后的平均土壤流失量之比。项目区土壤侵蚀容许值为1000t/km2·a。根据调查和现场查勘，目前，该项目治理后的平均土壤侵蚀模数为1250t/km2·a，则土壤流失控制比为0.8。

5.2.3 渣土防护率

经调查，施工期，土石方开挖平衡，由于建设过程，难免存在轻微水土流失。工程渣土防护率99%。

5.2.4 表土保护率

项目区内可剥离表土量14000，剥离表土量13300m3，表土保护率达到95%。

5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内的植被恢复面积占可恢复植被面积的百分比。

经调查统计，项目区域采取植物措施总面积10.45hm2，可绿化面积为10.52hm2，林草植被恢复率将达到99.33%。

5.2.6林草覆盖率

本工程总占地面积为27.69hm2，采取植物措施的面积为10.45hm2，项目区林草植被覆盖率达到37.74%。

5.2.7六项效益指标监测情况分析

项目在主体工程完工后，逐步完善了黄河漫滩水源供水工程防治区、魏家滩岩溶水水源供水工程防治区和管理站防治区的各项水土保持措施。通过对各防治分区的土壤流失量定位监测和水土保持措施调查监测，其采取的水土保持各类措施布局合理，水土流失治理效果明显，使项目建设区的生态环境景观得以改善，较好地控制了水土流失问题。经对监测数据综合计算分析，除林草覆盖率以外，其余五项效益指标均已达到了方案既定的项目区水土流失防治目标要求。监测情况分析详见表5-1。

表5-1       水土流失六项防治指标监测情况表

| 防治目标 | 原方案目标 | 治理后目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 新标准取消 |  |
| 水土流失治理度 | 95% | 99.57% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.6 | 0.8 | 达标 |
| 渣土防护率 | 95% | 99% | 达标 |
| 表土保护率 | 原标准无（90%） | 95% | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97% | 99.33% | 达标 |
| 林草覆盖率 | 25% | 37.74% | 达标 |

## 5.3 公众满意度调查

根据水土保持设施验收工作的有关规定和要求，累计发放并回收公众满意问卷调查表100份，调查内容包括项目对当地经济影响、对当地环境影响、对弃土弃渣管理、林草植被建设和土地恢复情况等五个方面，调查对象包括农民、工人、学生、经商者、市民等。经统计，被访者在项目建设对当地经济影响、对当地环境影响、对弃土弃渣管理、林草植被建设和土地恢复情况评价为“好”的，分别占总调查人数的92%、87%、96%、86%和82%。

调查结果显示，华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持工作基本得到了项目周边群众的认可和满意。

# 6 水土保持管理

## 6.1 组织领导

水土保持工作作为本项目的重要组成部分之一，一直受到建设单位的高度重视，根据《中华人民共和国水土保持法》，以及水利部、国家计委、国家环保局联合发布的《开发建设项目水土保持方案管理办法》等法律、法规要求，为了全面落实水土保持方案，实现保护主体工程安全运行，治理项目责任区水土流失，保护主体工程周边生态环境，建设单位在组织领导，技术力量和资金上给予了充分的保证。

在工程建设期间，建设单位将水土保持工作纳入主体工程统一管理，建立了以项目法人为水土保持第一责任人的防治责任体系，工程项目部下设环境工程部，专职负责建设期间的水土保持工作，同时负责向项目部汇报水土保持工作进展情况。在水土保持措施实施过程中，施工单位认真落实，优质、高效地完成了各项水土保持措施。

工程完工后建设单位成立了水土保持验收组，由山西国际电力兴县水务有限公司总工程师任组长，项目部相关各部门负责人任成员，全权负责水土保持工程的后期维护及水土保持验收工作。

华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持方案编制单位为山西亚图水利工程技术咨询有限公司，施工单位为晋颐建设工程有限公司、中国一冶集团有限公司。山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司、山西恒业水保生态工程建设监理有限公司承担水土保持工程施工监理工作，山西清泽阳光环保科技有限公司承担了水土保持监测工作。

## 6.2 规章制度

根据工程建设实际，在工程建设过程中建设单位从抓组织管理工作入手，建章立制，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，主体工程中具有水土保持功能的项目亦贯穿整个项目实施过程。项目部设立合同部，负责合同的签订并处理施工过程中的争议。依据《中华人民共和国合同法》在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标程序进行招标；第二，在合同执行过程中，对工程师充分授权，使其全面负责进度、质量、投资控制和合同管理。第三，专门成立了合同争议小组，负责跟踪、收集争议信息，提出解决争议的办法。在项目计划合同管理上依据《山西省建设工程招投标管理条例》、《山西省加强建设工程招标投标监督管理若干规定》等制定了工程合同管理、施工管理、财务管理等办法，逐步建立了一套适合本工程的制度体系，依据制度管理建设工程。

项目部工程部牵头组织设计、监理、施工等参建各方的质量负责人，组成质量管理网络，将水土保持工作纳入主体工程建设。开展质量奖惩，对参建各方质量体系进行检查和评价。在项目管理上先后制定了《施工图纸阅审、设计交底及会审制度》、《施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制与审批制度》、《单位（分部、分项）工程开工审批制度》、《设计变更、变更设计、签证管理制度》、《施工现场管理制度》、《工程结算工程量审核制度》、《工程协调会制度》、《工程质量管理制度》、《工程质量监督工作标准》等制度和办法，做到了工程施工管理有章可循。监理单位专门制定了《合同管理控制程序》、《进度控制程序》、《质量控制程序》、《投资控制程序》和《信息管理控制程序》等制度；承包单位亦建立健全了强有力的水土保持管理程序和具体的措施，制定了工程施工的检验和验收程序等办法，建立了工程质量责任制、现场监理跟班制，质量情况报告制、质量例会制和质量奖惩制等。以上规章制度的建设，为保证水土保持工程的质量提供了有力保障。

## 6.3 建设管理

为了作好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将涉及水土保持工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，实行了严格的质量保证体系。

工程部作为基建期内主要的职能部门负责水土保持工程的落实和完善，施工单位均建立了第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理单位以及质量监督部门的监督；根据有关工程建设的方针、政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证质量的同时，控制工程进度，保证施工质量，按合同规定对工程材料、苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了《工程管理制度》、《工程设备、材料质检制度》和《工程材料代用审批管理制度》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量签证、验收记录等。首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和工程部检查核定、签证。对不符合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。

在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合进来，保障了工程质量和林草的成活率和保存率。

主体工程于2019年11月正式开工建设。在主体工程实施过程中，施工单位以招标文件和施工合同为依据，按照有关技术规范和合同要求进行施工，认真履行合同。建设单位依据批复的水土保持方案在水土保持工程建设和防治可能产生的水土流失方面做了大量的工作。

## 6.4 水土保持监测

监测单位自2020年7月开展监测以来，按照批复的水土保持方案对监测频次和监测内容的要求，对工程运行期间的水土流失影响因子、水土流失范围、水土流失状况、水土流失防治措施体系及其效果进行了动态监测。其中，项目建设区征、占地面积，土地利用类型及变化情况、防治措施工程量等主要通过巡查观测和资料分析的方法监测；土壤侵蚀形式和侵蚀量、防治措施实施的数量和质量、林草措施的成活率、保存率、生长情况及其覆盖度、防护工程的完好程度和运行情况、各项防治工程的拦渣保土效果等主要通过现场巡查结合定位观测的方法实施监测。通过监测，反映工程运行初期的水土流失情况及各项水土保持措施的防治效果，监测结果符合工程建设实际，监测工作结束后，监测单位按时提交了《华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持监测总结报告》。通过水土保持监测工作的开展，有力地促进了各项水土保持措施的落实，有效地控制了工程建设产生的水土流失，为本工程验收和项目区同类生产建设项目的实施提供了经验和参考依据。

## 6.5 水土保持监理

6.5.1 监理单位及监理时间

2020年7月，山西恒业水保生态工程建设监理有限公司承担该项目的水土保持监理任务。监理单位主要采用卫星影像、查阅施工资料、现场实际调查的方式进行了监理，实际监理时段为2020年7月至 2021年8月。

6.5.2 监理范围、内容及职责

（1）监理范围、内容

①监理范围包括风机箱变防治区、升压站防治区、输电线路防治区和施工生产生活区防治区。

②监理内容包括工程数量/质量、投资、进度。

（2）监理职责

①总监理工程师

统一负责和领导整个项目的监理工作，行使对整个监理工作的最终认证及否决权；

负责组建整个项目的监理组织机构，任免现场监理人员，确定编制，划分职责，主持制定监理工作的运行机制；

负责建立项目监理的合同管理系统和信息管理系统；

行使选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权；

行使对承包人选择的分包项目和分包单位确认权和否认权；

协助发包人签订工程建设合同；

具有工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认并加盖公章的工程图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据；

行使工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权；

行使按照专用合同条款规定金额范围内、现场设计变更的处置权；

按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告；

组织协调工程建设有关各方关系的主持权；

按工程建设合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令，应事先征得发包人同意；

行使对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包人按有关合同规定应负的责任；

行使对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权。

安全生产和文明施工的监督权；

行使工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权；

行使对承包人设计和施工的临时工程的审查和监督权；

行使工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权，未经监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项；

有权要求承包人撤换不称职的现场施工和管理人；

有权要求承包人增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担；

组织单项工程、分期交工工程项目的竣工验收，并签署相应的质检报告和验收报告；工程完工后，根据施工单位提供的竣工报告和竣工图纸，由监理公司组织，会同建设单位及施工单位对工程进行预验收，经各方认可后，由建设单位邀请上级有关单位正式验收；组织编写监理报告。

②监理工程师

监理工程师（技术负责人）按总监理工程师授权的职责范围，协助总监理工程师工作，主要协助解决技术问题。

③监理工程师

驻地监理工程师由总监理工程师授权、对总监理工程师负责；

分析本项目文件、资料，熟悉监理项目特点和要求；

结合工程情况，编制投资、进度、质量监理实施细则；

组织审查承建单位使用的材料和工艺试验报告，并进行合格证书签证。施工过程中，组织监督检验测试及工程监测工作。按照合同和技术规范、标准，指示承建单位进行取样，必要时可随时进行抽查；

监督审查承建单位按合同文件及有关技术规范、技术标准和图纸进行施工，监督施工程序和施工进度；

签发分管工程项目的工地指示或监理工程师通知；

根据总监理工程师的授权组织索赔调查，向总监理工程师提出索赔调查报告；

主持生产协调会，联系、协调有关的各种关系和事项。参加承建单位有关的生产和安全会议；

收集保管合同范围内的各项记录资料，并进行汇总分析；

核对分管项目的工程款支付申请，包括工程量计算；

组织单项工程验收，提出验收报告。

6.5.3 监理工作开展情况

监理单位对该项目采取巡回监理与旁站监理相结合办法开展监理工作。总监理工程师按合同要求，适时安排监理工程师进入实地进行收集资料、上图、测量、计量、编写监理报告等有关程序。监理工程师对工程建设参与者的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准，制止建设行为的随意性和盲目性，促使建设项目按计划的投资、进度和质量全面最优地实现，确保建设行为的合法性、合理性、科学性和安全性。

（1）质量控制

施工期间，各项防治措施工程质量要符合水土保持工程质量的有关规范、标准的强制性规定和本项目水土保持方案中关于工程质量的要求，以及施工合同中关于工程质量的约定。工程竣工验收时所有水土保持各单元工程都达到合格。

（2）进度控制

施工期间监理单位监督施工进度要符合“三同时”的要求，满足本项目水土保持方案工程进度安排及施工合同中关于工程施工进度的约定。

（3）投资控制

施工期间，监理单位现场核实工程数量，按照施工合同控制工程投资，并按程序支付工程款，所有支付项目都应在建设单位的投资计划之列。同时，做好了各种现场资料的记录、整理，使最终工程费用不超过概算造价。

## 6.6 水土保持补偿费缴纳情况

本项目水土保持补偿费实际缴付17.28万元。

## 6.7 水土保持设施管理维护

华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持设施管理维护分为两阶段实施。第一阶段为水土保持设施交工验收后的质保期内，工程措施及植物措施均为2年，由相应的施工单位负责管理维护；第二阶段为质保期结束后，水土保持设施正式移交运行单位管理维护。目前工程措施、植物措施已全部移交运行管理单位管理维护。运行期防治责任范围内的水土保持工程措施、植物措施（质保期结束后）等水土保持具体工作由专人负责，从管理制度和程序上保证了运行期内水土保持设施管护工作的开展。

华润原平云中山二期50MW风电项目完工运行以来，运行管理单位根据运行管理规定，加强了对防治责任范围内水土保持设施的管理维护，设置专人负责对绿化植被进行洒水、施肥、除草、喷药等管护，以持续正常的发挥其水保持防治效果。

# 7 结论

## 7.1 结论

华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程质量符合设计及规范要求。水土保持设施满足水土流失防治要求，各水土保持工程运行正常，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，运行期间的管理维护责任落实，符合生产建设项目水土保持设施验收的条件，建议该工程组织水土保持设施验收。

## 7.2 遗留问题安排

应继续加强水土保持设施的管理和维护，保证水土保持功能的正常发挥。

# 8 附件及附图

## 8.1 附件

附件一、项目建设及水土保持大事记

附件二、关于华润五寨韩家楼50MW风电项目核准的批复（忻发改审批发【2017】27号）；

附件三、同意变更华润五寨韩家楼50MW风电项目建设单位的函（忻发改审批函[2019]19号）。

附件四、关于华润原平云中山二期50MW风电项目水土保持方案报告书批复的函（忻水函〔2017〕18号）

附件五、缴纳补偿费单据凭证

附件六、水土保持单位工程验收鉴定书

附件七、重要水土保持单位工程验收照片

## 8.2 附图：

附图一、主体工程总平面图

附图二、水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工图

附图三、项目建设后遥感影像图