山西北方再生资源利用有限公司

再生资源回收项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 山西北方再生资源利用有限公司

编制单位：山西北方再生资源利用有限公司

二○二一年十月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填     表     人：

建设单位：            （盖章）

电话: 18630099238

传真:

邮编: 031300

地址: 灵石县两渡镇冷泉村西南0.5km处

# 表1   项目概况

| 建设项目名称 | 山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 山西北方再生资源利用有限公司 |
| 建设项目主管部门 |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |
| 主要产品名称 | 废矿物油、废电路板、废铅蓄电池、废油桶 |
| 设计生产能力 | 年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，回收、储存废油桶10000个 | 实际生产能力 | 年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，回收、储存废油桶10000个 |
| 环评时间 | 2020年8月 | 开工日期 | 2020年8月 |
| 投入试生产时间 | 2021年7月 | 现场监测时间 | 2021年9月24日-25日 |
| 环 评 报 告 表 审 批 部 门 | 晋中市生态环境局灵石分局 | 环评报告表编制单位 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |
| 环保设施设计 制造单位 | 河北吉泰环保机械有限公司 | 环保设施施工单位 | 河北吉泰环保机械有限公司 |
| 投资总概算 | 550万元 | 估算环保投资 | 175万元 | 比 例 | 31.8% |
| 实际总投资 | 600万元 | 实际环保投资 | 225万元 | 比例 | 37.5% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； 2、《建设项目环境保护管理条例》，2017年修订； 3、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），2017年11月20日； 4、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； 5、关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； 6、山西省环境保护厅晋环发【2014】180号《关于加强推进建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 7、晋中市生态环境局灵石分局《关于山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目环境影响报告表的批复》（灵环管函[2020]74号），2020年8月7日。 |
| 验收监测标准值 | 监测项目 执行标准 标准值 废气 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》 有组织非甲烷总烃：60mg/m³ 无组织非甲烷总烃：2.0 mg/Nm3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 有组织硫酸雾：45mg/m³ 无组织硫酸雾： 1.2mg/m³ 噪声 场界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 昼间：60dB(A) 夜间：50 dB(A) 总量控制 无 |

不合格

# 表2  工程建设内容

1、工程概况 山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目位于灵石县两渡镇冷泉村西南0.5km处，占地面积1200㎡。租赁灵石县杰泰洗煤有限公司4号车间，建设废品回收、储存项目。主要建筑物包括废油储存区、废电路板储存区、废电池储存区、废油桶储存区。建设规模：项目年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，年收集中转废油桶10000个。 2020年8月7日，晋中市生态环境局灵石分局以灵环管函[2020]74号文对该项目下发了环评批复；2020年8月12日，山西北方再生资源利用有限公司进行了固定污染源排污登记，并取得了登记回执，登记编号为91140729MA0KRG9X3K001Y。 2、主要建设内容 工程主要建设内容详见表2-1。 表2-1 工程内容一览表 工程名称 工程主要建设内容 实际建设情况 主体工程 贮存车间 占地面积1200m2，租赁山西杰泰微电子科技有限公司现有4号车间，废铅酸蓄电池储存区150m2，废矿物油储存区150m2，废工业及通讯电路板储存区100m2，废油桶储存区200m2。将现有厂房地面全部按照《危险废物贮存污染控制标准》、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》及其他相关法律法规的要求进行防渗改造，并新建相关环保设施。 废铅酸蓄电池储存区500m2，其余完成 废矿物油储存区 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求进行建设：选用与废矿物油不相容的防渗材料，在原有地基及地面的基础上，库内地面与围堰敷设坚固的水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 完成 储罐区地面进行防渗处理，包含2个30吨常压卧式钢制储油罐（地上式，一用一备），2台动力泵，四周设置围堰，围堰高0.2m； 完成 废电路板储存区 地面全部做多层防渗防腐处理。 完成 废电池 储存区 地面全部做多层防渗防腐处理；车间内设一套排风系统。废铅酸蓄电池储存区设1m3废电解液收集池。厂房配有按照照明设施和观察窗口。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中要求进行建设： ①车间四周建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到库内；远离其它水源和热源。 ②选用与废旧电池及渗漏液不相容的防渗材料，在原有地基及地面的基础上，库内地面与裙脚敷设坚固的水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜1.0×10-12cm/s。 ③车间内地面敷设耐酸地面隔离层，以便于截留和收集废酸电解液。 ④车间内建设泄漏液体收集装置，使泄漏液及时有效收集处置。 ⑤车间配备通讯设备、照明设施和观察窗口、防护服装及工具，设有应急防护设施。 ⑥按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志；只允许专门人员进入贮存设施。 完成 废油桶 储存区 地面全部做多层防渗防腐处理。 完成 辅助 工程 办公房 建筑面积25m2，租赁山西杰泰微电子科技有限公司一间办公房 完成 公用 工程 供水 本项目生产不使用水，生活用水依托山西杰泰微电子科技有限公司现有供水设施，该公司供水设施接自两渡镇冷泉村，可满足项目用水需求。 完成 排水 本项目采用雨污分流制。厂区使用旱厕，生活污水主要为洗手废水，水质简单，用于厂区降尘洒水 完成 供电 项目用电依托山西杰泰微电子科技有限公司现有供电设施，该公司供电设施接自两渡镇冷泉村 完成 供暖 本项目办公室采用独立式空调供暖，生产区不采暖 完成 环保工程 废气 废油 储存区 车间安装动力通风装置，加强通风 设置1套油气净化设施，废气通过排气筒排放，完成 废铅蓄电池储存区 车间安装动力通风装置，加强通风 设置1套硫酸雾洗涤塔，废气通过排气筒排放，完成 废水 生活污水 生活污水收集后用于厂区降尘洒水 完成 固废 危废 暂存间 设置单独的危险废物暂存间，建筑面积为5m2 完成 风险 废矿物油 储存区 围堰 在仓储区四周设置围堰，围堰高0.2m 完成 消防 厂区配套设置灭火器若干 完成 废电池储存区 设导流沟，并设1m3废电解液收集池 完成 防腐防渗 本项目储油区、废电路板、废电池、废油桶仓库地面做防渗防腐处理，具体按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》的要求进行建设 完成 3、平面布置 本项目平面布置见附图3。 4、人员编制及工作制度 项目总定员20人。年工作日300天，每天8h。 5、项目投资 本项目实际总投资为600万元，其中，环保投资为225万元，占项目总投资37.5%，详见表2-2。 表2-2环保投资组成 污染源 防治措施 投资（万元） 废油储存区 设置1套油气净化设施，废气通过排气筒排放，车间安装动力通风装置 51 废电池仓库 设置1套硫酸雾洗涤塔，废气通过排气筒排放，车间安装动力通风装置 生活污水 收集后用于厂区洒水抑尘 1 废弃吸油棉、含油滤渣、油桶底油 设危废暂存间，委托有资质单位处置 6 废电解液 设危废暂存间，委托有资质单位处置 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 噪声 生产设备全部放置于车间内，选用低噪声设备，采取隔声消声措施等 2 防渗 项目厂区全部采用混凝土硬化，混凝土渗透系数为10-6cm/s；废电池仓库、储罐区、卸油池需采用防渗钢筋混凝土，表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数＜10-12cm/s，达到满足《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物污染防治技术政策》的防渗要求 150 应急预案 废油储存区四周设0.2m高围堰，设消防沙池及灭火器若干；废电池仓库设导流沟、废电解液收集池 15 环保投资总计 225 工程总投资 600 环保投资占工程总投资比例 37.5% 6、项目变更情况 环评阶段要求废铅酸蓄电池储存区150㎡，实际占地500m2；环评阶段要求车间仅安装动力通风装置，实际在废油储罐区安装有1套油气净化设施，在废电池仓储区安装有1套硫酸雾洗涤塔，废气分别通过排气筒排放。 经实地调查，本项目不存在重大变动。

原辅材料消耗及水平衡： 1、项目水平衡 本次环保设施验收期间，项目主要用水为生活用水，生活用水依托山西杰泰微电子科技有限公司现有供水设施，该公司供水设施接自两渡镇冷泉村。厂区内设置旱厕，不设食堂、浴室，生活污水收集后用于厂区洒水抑尘。

# 表3  建设项目生产工艺及污染物产出流程

一、工艺流程简述： （一）废矿物油收集、中转工艺流程 1、废油收集 为保证废机油来源稳定，原则上回收范围为灵石县及晋中市市域范围内等地区：废机油由各产生点进行收集，储存在200L钢桶中，采用专业车辆运输至本厂区内卸货备区内卸货备存。由于周边地区废油产生点较多，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 2、厂内卸货 收集车辆返厂后通过地磅进行计量，然后将收购的废油利用高程差排入到相对位置较低的卸油池中。废油进入卸油池时首先经过一个滤网，对废油中的杂质进行过滤，经过过滤的废油泵入储油罐内，并进行危险废物收储台账登记。本项目临时收储的废油不经过任何形式的加工或处理工序。 3、厂内贮存 本项目设计有2个30t废油储罐，储罐区设有围堰。根据《山西省环境保护厅关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》（晋环[2017]53号]）的设计要求，本项目中转点每批次置放危险废物时间不得超过60天。 4、中转处置 山西北方再生资源利用有限公司收储的废油采用专用车辆运出厂区，定期转运至有资质的单位对废油进行处理、处置。 5、危废运输单位 本项目危废运输委托有危废运输资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。 （二）废电路板收集、中转工艺流程 1、废电路板收集 废电路板由各产生点进行收集，采用专业车辆运输至本厂区内卸货备区内卸货备存。 由于周边地区废电路板产生点较多，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 2、厂内卸货 收集车辆返厂后通过地磅进行计量，然后将收购的废电路板利用叉车搬运到仓库内，并进行危险废物收储台账登记。本项目临时收储的废电路板不经过任何形式的加工或处理工序。 3、厂内贮存 本项目贮存区存量满足运输公司发货车辆额定载重后，立即装车转运，做好登记工作。 4、中转处置 山西北方再生资源利用有限公司收储的废电路板采用专业车辆运出厂区，定期转运至有资质单位进行处理、处置。 5、危废运输单位 本项目危废运输委托有危废运输资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。 （三）废旧电池收集、中转工艺流程 1、废电池收集 为保证废电池来源稳定，原则上回收范围为灵石县及晋中市市域范围内：废铅酸蓄电池由各产生点进行收集，采用专业车辆运输，要求车辆内配备专用防渗容器（托盘及金属外框加固的塑料槽），运输至本厂区内卸货备区内卸货备存。 收集过程中，相关操作人员首先检查废电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息。完好的直接摆放在托盘内装车，有破损的单独存放在密闭塑料容器内再行装车，防止电解液泄漏。 由于周边地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满载下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 2、厂内卸货 收集车辆返厂后过磅称重记录，然后根据装卸区工况有序进厂。车辆进入室内装卸区小车停车位内后，用叉车卸货。将完好的、有破损的废电池按规格分区堆放，并进行危险废物收储台账登记。卸货后车辆换装空的托盘及密闭容器有序离厂。本项目临时收储的废电池不涉及拆解、分选、冶炼等工艺。 3、厂内贮存 厂区废电池摆放在1m2的金属托盘内，库内设置40个托盘。其中在仓库内另外划出一块4m2的破损电池贮存区，破损的废电池置于密闭容器中。内部装卸区、贮存区地坪拟采用防酸混凝土或者多层油布结合+抗重、耐磨型环氧树脂层+耐磨漆（乙烯基重防腐涂料）多层混合结构，以起到防雨、防渗、防腐的作用。 根据《山西省环境保护厅关于建立废矿物油、废铅酸蓄电池收集体系的通知》（晋环[2017]53号]）的设计要求，本项目中转点每批次置放危险废物时间不得超过60天。本项目贮存区存量满足运输公司发货车辆额定载重后(一般30t/车），立即装车转运，并做好登记工作。 4、中转处置 本项目厂内收储的废电池装车时用叉车直接连同托盘或密闭容器一并装车，降低搬运过程中使电池受损的可能。同时，优先安排破损电池装车，减少贮存区废气影响。 采用专业车辆定期运至有资质的单位进行处理、处置。 鉴于废铅蓄电池转移涉及到跨省运输，依据环函[2006]143号《关于危险废物跨省转移管理有关问题的请示》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，要求建设单位依法取得工商、环保等有关部门废铅蓄电池经营许可后、项目正式运营前，按规定填报废铅蓄电池转移计划及转移联单，并向山西省环保厅提出跨省转移申请。要求必须经接受地、途径地设区的市级以上环境保护行政主管部门同意，经山西省环保厅批准转移废铅蓄电池后，建设单位方可开展废铅蓄电池的收集、运输、贮存和转移。 5、危废运输单位 本项目危废运输委托有资质的单位完成，并填写危险废物转移联单。 二、污染物产生环节 1、废气污染源 厂区有组织污染物为：废油储罐区废气中排放的非甲烷总烃、废电池仓储区废气中排放的硫酸雾； 厂界无组织非甲烷总烃、硫酸雾：项目运营过程中会产生一定的无组织非甲烷总烃、硫酸雾。 2、废气监测 本次验收在正常工况下进行监测，对生产过程中产生的非甲烷总烃、硫酸雾进行监测。监测布点图见图4。 二、废水污染源、污染物处理和排放流程 1、废水污染源 生活污水； 2、废水监测 本项目生活污水主要为全部用于厂区地面洒水，旱厕定期清掏。 本次验收未对废水进行监测。 图4 大气监测点布置示意图 三、噪声源处理措施 1、噪声源 该项目噪声主要来源于设备运行产生的噪声。 2、噪声监测 对正常工况下场界噪声进行监测。监测布点图见图5。 图5 噪声监测点布置示意图 四、固体废物处置措施 本项目产生的固废主要为废弃吸油棉、含油滤渣、钢桶底油、废电解液、生活垃圾。 站内设生活垃圾收集桶，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运处置；废弃吸油棉、含油滤渣、钢桶底油、废电解液集中收集后分别暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

# 表4   环评、审批要求和企业完成情况

表4-1 环评要求和企业完成情况 类型 治理项目 环评要求 完成情况 废气 废油储存区 车间安装动力通风装置 设置1套油气净化设施，废气通过排气筒排放，完成 废电池仓库 车间安装动力通风装置 设置1套硫酸雾洗涤塔，废气通过排气筒排放，完成 废水 生活污水 全部用于厂区地面洒水，旱厕定期清掏 完成 固体 废物 废弃吸油棉、含油滤渣、油桶底油 设危废暂存间，委托有资质单位处置 完成 废电解液 设危废暂存间，委托有资质单位处置 完成 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 完成 噪声 噪声 生产设备全部放置于车间内，选用低噪声设备，采取隔声消声措施等 完成 表4-2 批复要求和企业完成情况 序号 环评批复中要求措施 实际建设情况 灵环管函[2020]74号 一 山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目位于灵石县两渡镇冷泉村西南0.5km处，占地面积1200㎡。租赁灵石县杰泰洗煤有限公司4号车间，建设废品回收、储存项目。主要建筑物包括废油储存区、废电路板储存区、废电池储存区、废油桶储存区。建设规模：年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，年收集中转废油桶10000个。项目总投资550万元，环保投资175万元。该项目已取得灵石县行政审批服务管理局核发的营业执照（91140729MA0KRG9X3K(1-1)）。本项目不涉及废油的再生利用工艺，不涉及电路板、废铅酸蓄电池的拆解、分选、冶炼等工艺。 地理位置、生产规模、主要建设内容等基本同环评批复。项目实际投资600万元，其中环保投资225万元。 二 该项目必须严格按照《报告表》要求，建设各项环保设施，重点做好以下工作： —— 1 废油储存区、废电池储存区仓库安装动力通风装置。 废油储罐区安装有1套油气净化设施，在废电池仓储区安装有1套硫酸雾洗涤塔，废气分别通过排气筒排放。完成 2 职工生活污水收集后用于厂区洒水抑尘，建旱厕。 完成 3 厂区设危废暂存间，废油储存车间产生的废弃吸油棉、含油滤渣、油桶废油，废电池储存车间产生的废电解液暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行合理处置。生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理。 完成 4 风机等设备全部放置于车间内。选用低噪声设备，进行隔声消声处理。 完成 5 废油储存区四周设0.2m高围堰，设一个30t备用油罐（事故状态下使用），设消防沙池及灭火器若干；废电池仓库设导流沟、废电解液收集池。项目厂区场地全部硬化。严格按照“环评”要求做好防渗措施。 完成 五 加强环境风险事故防范，编制项目环境突发风险防控应急预案。 正在编制。 六 你公司要严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时建设、同时使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后后，按国家有关规定开展项目竣工环境保护验收工作。 正在进行竣工环境保护验收工作。 七 我局环境监察一中队应履行职责，做好该项目建设期与运营期的监督管理工作。

# 表5   验收监测质量保证及质量控制

| 监测概况 | 依据国家和山西省建设项目环境保护设施竣工验收管理办法和有关规定，受山西北方再生资源利用有限公司的委托，山西中安环境监测有限公司于2021年9月24日至25日对山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目进行了竣工环境保护验收监测，监测内容主要包括废气、噪声，以及对废水和固体废物处置措施等进行了了解。 5.1监测方法 表5-1 监测分析方法 检测类别 检测项目 采样方法依据 (标准名称及编号） 分析方法依据 (标准名称及编号） 分析方法 检出限 有组织 废气 非甲烷总烃 《固定污染源排气中 颗粒物测定与气态污 染物采样方法》 (GB/T 16157-1996) 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定气相色谱法HJ38-2017 0.07mg/m3 硫酸雾 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016 0.2mg/m3 无组织 废气 硫酸雾 《大气污染物无组织 排放监测技术导则》 (HJ/T55-2000) 硫酸雾的测定 离子色谱法HJ544-2016 0.005mg/m3 非甲烷总烃 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ604-2017 0.07mg/m3 噪声 Leq 《工业企业敏感点环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 30 dB (A) 5.2监测主要仪器 表5-2 监测主要仪器一览表 检测项目 仪器名称及型号 仪器编号 仪器技术 指标（量程） 检定/校准部门与 有效日期 非甲烷总烃 气相色谱仪 GC9720 ZAYQ-046 FID:最小检出量 <3pgC/s动态范围107 硫酸雾 IC-8600离子色谱仪 ZAYQ-033 0-30000μs 硫酸雾 崂应2050型空气/智能 TSP综合采样器 ZAYQ081 -ZA^Q-085 80〜30L/min±2.5% 山西省 计量科学研宄院 2022.8 风量、颗粒物 3012H 自动烟尘（气）测试仪 ZAYQ-095 0-5000mg/m3； 5-60 L^nin Leq、L90、L50、 L10 AWA5680 多功能声级计 ZAYQ099 上限：130dB 5.3监测仪器校准 表5-3 有组织废气检测仪器流量校准结果一览表 仪器名称 仪器编号 标准流量计读 (L/inin) 标准值 (L/inin) 相对误差 (%) 允差 (%) 校准 结果 检测前 检测后 检测前 检测后 崂应3012H 自动烟尘 (气）测试仪 ZAYQ-095 15.2 15.0 15.0 1.3 0 ±5.0 合格 24.9 25.1 25.0 -0.7 0.4 合格 35.0 35.2 35.0 0 0.6 合格 表5-4 无组织废气检测仪器校准结果一览表 仪器名称 及型号 仪器编号 测试前校准值 测试后校准值 标准数值 及允差 校准结果 仪器编号 气路名称 崂应2050 空气/智能 TSP综合 采样器 ZAYQ-081 尘路 100 L/min 100 L/inin 100±2 L/min 合格 ZAYQ-082 尘路 101 L/min 98L/min 100±2 L/min 合格 ZAYQ-083 尘路 100 L/min 99L/min 100±2 L/min 合格 ZAYQ-084 尘路 100 L/min 100 L/inin 100±2 L/min 合格 ZAYQ-085 尘路 99 L/min 100 L/min 100±2 L/min 合格 表5-5 厂界噪声检测仪器校准结果一览表 仪器名称 仪器型号 仪器编号 日期 测试前校准值（dB) 测试后校准值（dB) 多功能声级计 AWA5680 ZAYQ-099 9月24曰 94.0 94.0 9月25日 94.2 94.1 |
| --- | --- |

# 表6   验收监测内容

本次验收通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测情况见下表。 表6-1 污染源监测内容一览表 检测 类别 点位布置 检测项目 检测时间 检测频次 油气净化设施废气： 在净化设施出口各布设1个测点 非甲烷总烃 检测2天 每天3次 废气 硫酸雾洗净塔废气： 在净化设施出口各布设1个测点 硫酸雾 检测2天 每天3次 厂界无组织： 上风向设1个监测点，下风向设4个监测点 非甲烷总烃、硫酸雾 检测2天 每天3次 噪声 厂界四周各布设一个检测点 共4个检测点 Leq、L10、L50、L90 检测2天 昼夜各一次

# 表7  验收监测期间生产工况记录

本次验收监测期间，公司生产工况稳定，环保设施运行正常，依据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中要求的：验收监测应在工况稳定、全厂生产负荷达到设计的75%以上（含75%）、环境保护设施运行正常的情况下进行，公司生产工况符合验收监测条件。

验收监测结果： 废气污染源 本项目废气监测结果见表7-1、表7-2、表7-3。 表7-1 废除储罐区废气监测结果一览表 监测曰期 监测项目 监测频次 标干排气量 (Nm3/h) 非甲烷总烃 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h ) 出口 出口 出口 9.24 非甲烷总烃 1 6151 15.6 0.096 2 5938 16.3 0.097 3 5683 15.9 0.090 9.25 非甲烷总烃 1 6022 14.3 0.086 2 6108 17.2 0.105 3 5302 15.8 0.084 平均值 5867 15.9 0.093 标准值 - 60 - 达标情况 达标 表7-2 废电池仓储区废气监测结果一览表 监测曰期 监测项目 监测频次 标干排气量 (Nm3/h) 非甲烷总烃 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h ) 出口 出口 出口 9.24 硫酸雾 1 1483 8.52 0.013 2 1313 7.56 0.010 3 1399 8.13 0.011 9.25 硫酸雾 1 1330 6.59 0.009 2 1462 7.64 0.011 3 1418 8.06 0.011 平均值 1401 7.75 0.011 标准值 - 45 - 达标情况 达标 表7-3 厂界无组织监测结果一览表 采样日期 监测 监测 参照点 监控点 项目 频次 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 下风向5# 9.24 非甲烷总烃 1 0.41 0.65 0.77 0.68 0.70 2 0.36 0.56 0.52 0.60 0.71 3 0.37 0.71 0.74 0.72 0.77 硫酸雾 1 0.152 0.266 0.228 0.182 0.216 2 0.168 0.192 0.216 0.192 0.168 3 0.207 0.230 0.230 0.207 0.215 9.25 非甲烷总烃 1 0.33 0.66 0.67 0.67 0.69 2 0.35 0.70 0.76 0.87 0.83 3 0.34 0.77 0.68 0.78 0.77 硫酸雾 1 0.161 0.204 0.242 0.193 0.229 2 0.178 0.229 0.204 0.219 0.178 3 0.219 0.244 0.244 0.282 0.228 最大值 硫酸雾：0.282 非甲烷总烃：0.87 标准值 硫酸雾：1.2 非甲烷总烃：2.0 达标情况 达标 根据监测结果，废油储罐区排气筒出口非甲烷总烃平均排放浓度为15.9mg/m³，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中相应标准限值要求；废电池仓储区排气筒出口硫酸雾平均排放浓度为7.75mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求；厂界无组织非甲烷总烃最高浓度为0.87mg/m3，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中相应标准限值要求；厂界无组织硫酸雾最高浓度为0.282mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。 污水 本项目生活污水全部用于厂区地面洒水，旱厕定期清掏。 3、噪声 厂界环境噪声监测结果见表7-4。 表7-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测日期 测点编号 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 Leq L10 L50 L90 2021.9.24 1# 53.4 54.5 52.7 51.3 43.1 43.9 42.3 41.0 2# 55.1 56.9 54.2 54.0 44.8 45.8 43.9 42.5 3# 54.8 56.1 54.2 53.8 45.7 46.3 45.4 44.8 4# 54.9 55.9 53.7 52.5 43.6 44.5 42.8 41.5 2021.9.25 1# 53.8 55.1 52.9 51.2 43.8 44.9 43.0 41.6 2# 54.9 56.2 53.1 52.7 44.2 45.8 41.9 41.3 3# 55.2 56.4 54.5 53.1 46.2 47.1 45.1 44.0 4# 53.8 55.7 53.1 51.6 45.3 46.5 43.1 42.6 监测结果显示，厂界四周噪声昼间等效声级为53.4-55.2dB(A)，夜间为43.1-46.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类区标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。

# 表8   验收监测结论

一、竣工验收监测结论 根据山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目的验收监测结果，结合现场调查检查，综合评价，结论如下： 1、山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目按照环评及环评批复要求（废气、生活污水、噪声和固体废物治理设施和措施）基本建成，环保设施和措施均已投入使用和实施。 2、监测期间，生产负荷大于75%，监测结果为： （1）废气污染源 根据监测结果，废油储罐区排气筒出口非甲烷总烃平均排放浓度为15.9mg/m³，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中相应标准限值要求；废电池仓储区排气筒出口硫酸雾平均排放浓度为7.75mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求；厂界无组织非甲烷总烃最高浓度为0.87mg/m3，满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中相应标准限值要求；厂界无组织硫酸雾最高浓度为0.282mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。 （2）噪声 厂界四周噪声昼间等效声级为53.4-55.2dB(A)，夜间为43.1-46.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB2348-2008）中2类区标准值（昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)）。 （3）废水 本项目生活污水全部用于厂区地面洒水，旱厕定期清掏。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为废弃吸油棉、含油滤渣、钢桶底油、废电解液、生活垃圾。站内设生活垃圾收集桶，生活垃圾定期交由环卫部门统一清运处置；废弃吸油棉、含油滤渣、钢桶底油、废电解液集中收集后分别暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 综上所述，山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目环保手续齐全，主要环保设施（措施）基本满足环评和环评批复要求，各项污染物排放浓度基本达到验收要求。 二、建议 1、定期对设备运行状况进行检查，保证环保设施正常运行。 2、加强场内绿化及道路硬化。 3、加快完善危废暂存间的建设。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 山西北方再生资源利用有限公司再生资源回收项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 灵石县两渡镇冷泉村西南0.5km处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 | 建设性质 | ■新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E 111.804874746° N 36.961632236° |
|  | 设计生产能力 | 年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，回收、储存废油桶10000个 | 实际生产能力 | 年回收、储存废矿物油1500t，年回收、储存废工业及通讯电路板1000t，年回收、储存废铅酸蓄电池6000t，回收、储存废油桶10000个 | 环评单位 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 晋中市生态环境局灵石分局 | 审批文号 | 灵环管函[2020]74号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2020年8月 | 竣工日期 | 2021年7月 | 排污许可证申领时间 | 2020年8月12日 |
|  | 环保设施设计单位 | 河北吉泰环保机械有限公司 | 环保设施施工单位 | 河北吉泰环保机械有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91140729MA0KRG9X3K001Y |
|  | 验收单位 | 山西北方再生资源利用有限公司 | 环保设施监测单位 | 山西中安环境监测有限公司 | 验收监测时工况 | 75%以上 |
|  | 投资总概算（万元） | 550 | 环保投资总概算（万元） | 175 | 所占比例（%） | 15 |
|  | 实际总投资（万元） | 600 | 实际环保投资（万元） | 225 | 所占比例（%） | 30.4 |
|  | 废水治理（万元） | 1 | 废气治理（万元） | 51 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 6 | 绿化及生态（万元） |  | 其他（万元） | 165 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 山西北方再生资源利用有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91140729MA0KRG9X3K | 验收时间 | 2021年10月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

资料收集

分析

现场勘查

制定监测方案

监测方案论证

修改监测方案

验收监测单位与建设单位签订合同

实施验收监测方案

数据处理

监测分析

采样

生产负荷及工况记录

现场质控检查

环境管理检查、

其他检查、

调查

重新监测

合格

质控方案执行情况及质控数据合格率

综合评价分析

编制验收监测表

建设单位向晋中市生态环境局灵石分局报送监测表

附图1  本项目地理位置图（1格1km）

附图2  本项目四邻关系图

附图3  本项目平面布置图