晋环服务评估函〔2021〕154号

山西省生态环境保护服务中心

关于山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井

生产能力核定项目环境影响报告书的评估报告

省生态环境厅：

受省厅委托，我中心邀请了相关行业环保、工程专家并组织各有关单位对山西清泽阳光环保科技有限公司编制的《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井生产能力核定项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）进行了技术评估。结合专家组审查意见，经研究，现提出如下技术评估报告：

# 一、现有及此次工程概况

山西右玉东洼北煤业有限公司位于山西晋北煤炭基地大同矿区，井田地理坐标为北纬39°45′39″～39°47′40″，东经112°34′31″～112°36′21″，井田面积5.7446km2。工业场地位于右玉县元堡子镇原辛屯村西1.3km处，风井场地位于右玉县元堡子镇原辛屯村西北1.1km处。行政区划属右玉县元堡子镇管辖。

2010年11月，原山西省环境保护厅以晋环函〔2010〕1295号“关于山西右玉东洼北煤业有限公司1.2 Mt/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的批复”，对东洼北煤矿120万t/a矿井兼并重组项目进行了环评批复。2012年3月，原山西省环境保护厅以晋环函〔2012〕568号“关于山西右玉东洼北煤业有限公司1.2 Mt/a矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收的意见”，同意该项目验收合格。

2010年6月，国家发改委以发改能源〔2010〕664号文对《山西晋北煤炭基地大同矿区总体规划》进行了批复。根据规划及批复，矿区共规划40个井田和6个煤矿重组整合区。东洼北矿井位于右玉煤矿重组整合区，井田面积为5.7446km2。

2015年11月，原山西省煤炭工业厅以晋煤行发（2015）903号文《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等两座煤矿核定生产能力的批复》同意山西右玉东洼北煤业有限公司生产能力由120万吨/年核定为180万吨/年。2019年8月，山西省能源局以晋能源煤技发（2019）540号文《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等三座煤矿核定生产能力的批复》同意山西右玉东洼北煤业有限公司生产能力由180万吨/年核定为240万吨/年。

2020年5月，国家发改委以发改办运行〔2020〕369号“国家发展改革委办公厅关于柴沟煤业公司等10处煤矿核增生产能力产能置换方案的复函”，对该项目核增生产能力产能置换方案进行了批复。

本次评价涉及的山西右玉东洼北煤业有限公司、山西右玉教场坪煤业有限公司选煤厂、山西教场坪集团东洼北煤炭运销有限公司、右玉县鑫昌达运输服务有限公司、山西永昌集团新型建材有限公司均隶属于山西教场坪能源产业集团有限公司。

东洼北煤矿位于神头泉域内，不在泉域重点保护区，距泉域重点保护区43km，距离泉域最近的灰岩裸露区约为16km。

2019年6月，山西教场坪能源产业集团有限公司以教集技字【2019】65号“关于山西右玉东洼北煤业有限公司生产地质报告的批复”，对东洼北煤矿生产地质报告进行了批复。根据该地质报告，东洼北井田内可采煤层为9-1、9、11号煤层，因9-1、9号煤层间距较近，故主要化学指标相差较小，9号煤层灰分22.51～39.15%，平均为26.51%；硫分1.36～2.32%，平均为1.76%。11号煤层灰分21.23%～36.47%，平均26.71%；硫分0.85%～2.68%，平均1.74%。煤及矸石样品的铀、钍等核素活度浓度均未超过1Bq/g，满足《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》要求。

东洼北煤矿目前持有2012年8月原山西省国土资源厅核发的《采矿许可证》，证号：C1400002009101220038707，批准开采9-1-11号煤层，井田面积5.7446km2，有效期：2012年8月至2042年8月。

该矿所采原煤出井后全部进配套的240万吨/年洗煤厂进行洗选。2009年1月6日，原山西省环境保护厅以晋环函〔2009〕20号文对《山西右玉教场坪煤业有限公司选煤厂240万t/a新建工程项目环境影响报告书》进行了批复，原右玉县环境保护局于2016年11月15日以右环函【2016】80号“关于山西右玉教场坪煤业有限公司240万吨/年洗煤新建项目竣工环境保护验收意见的函”对洗煤厂进行了验收。目前该洗煤厂正常运行中。

根据《山西右玉东洼北煤业有限公司生产能力核定报告（180万吨/年-240万吨/年）》，东洼北煤矿全井田划分为一个水平，水平标高+1252m。全井田划分为七个采区，采区接替顺序为：9号煤层二采区→9号煤层三采区→9-1号煤层一采区→9号煤层一采区→11号煤层一采区→11号煤层二采区→11号煤层三采区。

根据矿方提供资料，截止2021年7月30日，矿井设计可采储量5861.25万t，矿井服务年限为17.44年。

东洼北煤矿煤层属于倾斜煤层，开采深度在+1330m～+1210m左右。未超出《全国安全生产专项整治三年行动计划》中“停止审批新建开采深度超1000m和改扩建开采深度超1200m的大中型及以上煤矿”开采深度要求。

井田南部与山西右玉玉龙煤业有限公司接壤，北与大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊煤矿相邻。东部为大同煤矿集团铁峰煤业有限公司南阳坡煤矿，西部无相邻煤矿。

工程总投资1205万元，其中此次新增环保投资估算为635万元，占工程建设总投资的52.7%。煤矿运营期工作制度为16h/d、330d/a。

东洼北煤矿目前按180万吨/年产能组织了生产，未履行环保手续。目前矿方正在办理行政处罚手续。

此次工程利用现有工业场地和回风井场地。建设内容主要包括主井工业场地破碎车间除尘设施升级改造、洗车平台进行站房式改造、危险废物暂存间防渗处理、300m3/d生活污水处理站的提标改造和3200 m3/d矿井水处理站的提标改造。

此次能力核定工程与现有工程衔接关系见表1。

表1  工程前后衔接关系一览表

| 项目名称 | 现有工程建设内容 | 240万吨/年生产能力核定项目建设内容 | 衔接关系 | 工程进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井田面积 | 5.7446km2 | 5.7446km2 | -- | -- |
| 批采煤层 | 9、11号煤层 | 9、11号煤层 | 不变 | -- |
| 开拓方式 | 斜井开拓（主斜井、副斜井、进风行人斜井、回风立井） | 斜井开拓（主斜井、副斜井、进风行人斜井、回风立井） | 不变 | -- |
| 矿井 主体 工程 | 主斜井 | 井筒倾角26°，斜长490m，净宽3.2m，净断面7.3m2，装备1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务，兼作进风井。 | 井筒倾角26°，斜长490m，净宽3.2m，净断面7.3m2，装备1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务，兼作进风井。 | 直接利用 | -- |
|  | 副斜井 | 井筒倾角24°，斜长377m，净宽3.2m，净断面10.1m2，装备单钩串车，担负全矿井矸石、材料及设备等辅助提升任务，兼作进风井和安全出口。 | 井筒倾角24°，斜长377m，净宽3.2m，净断面10.1m2，装备单钩串车，担负全矿井矸石、材料及设备等辅助提升任务，兼作进风井和安全出口。 | 直接利用 | -- |
|  | 进风行人斜井 | 井筒倾角18°，斜长451m，净宽 2.7m，净断面6.4m2，装备架空乘人装置，担负全矿井人员升降任务，兼作进风井。 | 井筒倾角18°，斜长451m，净宽 2.7m，净断面6.4m2，装备架空乘人装置，担负全矿井人员升降任务，兼作进风井。 | 直接利用 | -- |
|  | 回风立井 | 井筒垂深197m，净直径5.0m，净断面19.6m2，装备梯子间，担负全矿井回风任务兼作安全出口。 | 井筒垂深197m，净直径5.0m，净断面19.6m2，装备梯子间，担负全矿井回风任务兼作安全出口。 | 直接利用 | -- |
|  | 主井提升 | 装备1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务 | 装备1200mm带式输送机，担负全矿井煤炭提升任务 | 直接利用 | -- |
|  | 副井提升 | 提升机采用JK-2.5×2型提升机。副斜井担负矿井提升矸石、材料等任务 | 提升机采用JK-2.5×2型提升机。副斜井担负矿井提升矸石、材料等任务 | 直接利用 | -- |
|  | 通风系统 | 回风立井安装2台FBCDZ60-8-№25型对旋式轴流风机实施机械抽出式通风，运转风机和备用风机具备同等能力 | 回风立井安装2台FBCDZ60-8-№25型对旋式轴流风机实施机械抽出式通风，运转风机和备用风机具备同等能力 | 直接利用 | -- |
|  | 排水系统 | 主水泵布置DF155-30×7耐磨型水泵3台，正常涌水时1台工作,1台备用,1台检修；最大涌水时2台同时工作，1台检修。 | 主水泵布置DF155-30×7耐磨型水泵3台，正常涌水时1台工作,1台备用,1台检修；最大涌水时2台同时工作，1台检修。 | 直接利用 | -- |
|  | 黄泥灌浆站 | 在风井场地设全自动灌浆站，灌浆方法采用随采随灌，即随采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆。 | 在风井场地设全自动灌浆站，灌浆方法采用随采随灌，即随采煤工作面推进的同时向采空区灌注泥浆。 | 直接利用 | -- |
| 地面 生产 系统 | 主井生产系统 | 主斜井带式输送机将原煤提升至地面后进入筛分车间，经过圆振动筛分级后，筛分为＞300mm块煤、300-50mm块煤和50-0mm末煤三种产品，＞300mm块煤人工捡矸后落地储存，300-50mm块煤经密闭皮带进跳汰系统进行洗选，50-0mm末煤经密闭皮带进重介洗选系统进行洗选 | 主斜井带式输送机将原煤提升至地面后进入筛分车间，经过圆振动筛分级后，筛分为＞300mm块煤、300-50mm块煤和50-0mm末煤三种产品，＞300mm块煤人工捡矸后进一步破碎，300-50mm块煤经密闭皮带进跳汰系统进行洗选，50-0mm末煤经密闭皮带进重介洗选系统进行洗选 | 改造 | -- |
|  | 原煤储存 | 原煤储存采用封闭式储煤库，长宽高分别为169m×184m×22m，占地约3.1万平方米，有效容量为13万吨。 | 原煤储存采用封闭式储煤库，长宽高分别为169m×184m×22m，占地约3.1万平方米，有效容量为13万吨，可满足矿井17天的生产储量，满足规范要求 | 直接利用 | -- |
|  | 副井生产系统 | 副斜井采用单绳缠绕式提升方式。副斜井担负矿井提升矸石、材料等任务，兼作矿井安全出口 | 副斜井采用单绳缠绕式提升方式。副斜井担负矿井提升矸石、材料等任务，兼作矿井安全出口 | 直接利用 | -- |
|  | 筛分系统 | 筛分楼一座，内设振动筛分机设备 | 筛分楼一座，内设振动筛分及破碎设备 | 增加破碎设备 | -- |
|  | 矸石系统 | 矸石送右玉县鑫昌达运输服务有限公司矸石场进行集中填埋 | 本项目矸石送山西永昌集团新型建材有限公司用作煤矸石烧结多孔砖的原料进行综合利用。 | 改造 | 未建设 |
| 辅助工程 | 机电修理车间、综采设备库、坑木加工房、以及行政办公设施包括矿办公楼、单身宿舍楼、食堂、浴室 | 机电修理车间、综采设备库、坑木加工房、以及行政办公设施包括矿办公楼、单身宿舍楼、食堂、浴室 | 本次新建砖厂余热利用系统，其他利用原有 | 正在建设 |
| 公用 工程 | 供水 | 矿井水经处理后可作为井下生产和消防水源。生活水源取自矿方自备水井，取自奥灰水，出水量约为50m3/h。水流经给水管网流入生活水池，再供给矿上各用水点 | 矿井水经处理后可作为井下生产和消防水源。生活水源取自矿方自备水井，取自奥灰水，出水量约为50m3/h。水流经给水管网流入生活水池，再供给矿上各用水点 | 直接利用 | -- |
|  | 排水 | 本项目生活污水经处理后回用工业广场绿化、降尘、黄泥灌浆不外排。井下涌水经处理后用于井下洒水、黄泥灌浆等，不外排。 | 本项目生活污水经处理后回用工业广场绿化、降尘、黄泥灌浆不外排。井下涌水经处理后用于井下洒水、黄泥灌浆等，不外排。 | 直接利用 | -- |
|  | 供电 | 矿井两回独立的10kV供电电源均引自增子坊110kV变电站10kV不同母线段，两趟电源线路分列运行，可互为备用 | 矿井两回独立的10kV供电电源均引自增子坊110kV变电站10kV不同母线段，两趟电源线路分列运行，可互为备用 | 直接利用 | -- |
|  | 供热 | 采用电热水器供洗浴，原有燃煤锅炉用于采暖，现阶段已经全部拆除 | 山西永昌集团新型建材有限公司煤矸石烧结多孔砖项目余热提供 | 改建 | 正在建设 |
| 运输 | 进场道路 | 部分未进行硬化，道路两侧未栽植绿化带 | 全部进行硬化，道路两侧种植绿化带 | 改造 | 未建 |
|  | 场内道路 | 水泥混凝土路面 | 水泥混凝土路面 | 直接利用 | 完成 |
| 环保工程 | 废气 | 原煤筛分、破碎 | 由于原煤含水率较高，矿方采用机头全封闭对破碎筛分粉尘进行抑尘 | 采用集气罩+覆膜布袋除尘器处理，除尘效率99%以上，处理后经25m高排气筒排放 | 改造 | 未建设 |
|  |  | 原煤输送、转载、储存 | 输送转载采用全封闭胶带运输走廊，转载点和跌落点采取喷雾洒水措施，原煤储存采用封闭式储煤库，占地约3.1万m2 | 输送转载采用全封闭胶带运输走廊，转载点和跌落点采取喷雾洒水措施，原煤储存采用封闭式储煤库，占地约3.1万m2 | 直接利用 | -- |
|  |  | 运输 | 洒水、清扫，箱式货车运输，建设有洗车平台，道路绿化 | 改造现有洗车平台，评价要求洗车台采用站房式建设，安装供暖设施，满足冬季正常使用，洗车台前有抖车台，洗车台后有风干系统，防止洗车平台管路不结冰，保证其正常运行。进出车辆进行车身和轮胎的清洗，并设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对输汽车加盖篷布，限制超载。对道路全部进行硬化、绿化 | 改造 | 未建设 |
|  | 废水 | 矿井水处理 | 矿井水处理站处理能力为105m3/h的处理器等。采用混凝-沉淀-过滤-超滤-反渗透-消毒工艺，处理后的矿井水全部回用于井下洒水及黄泥灌浆等，不外排 | 目前矿井水处理站处理能力不能满足生产能力核定后的需求，对其进行扩建，扩建后的处理规模不小于3200 m3/d，处理后的矿井水全部用于防火灌浆、井下洒水等，不外排。 | 扩建 | 未建设 |
|  |  | 生活水处理 | 生活污水处理站采用“调节→厌氧→好氧→沉淀→过滤→活性炭吸附除臭→消毒”工艺，处理能力200m3/d，处理后回用工业广场绿化、降尘、黄泥灌浆等，不外排 | 扩建现有生活污水处理站，扩建后的处理规模不小于300 m3/d，处理后全部回用于工业广场绿化、降尘、黄泥灌浆等，不外排 | 扩建 | 未建设 |
|  |  | 初期雨水 | 在选煤厂主选车间的东北侧建设有1座容积约650m3的初期雨水收集池 | 在选煤厂主选车间的东北侧建设有1座容积约650m3的初期雨水收集池 | 直接利用 | -- |
|  | 固废 | 矸石 | 矸石送右玉县鑫昌达运输服务有限公司矸石场进行集中填埋 | 本项目矸石送山西永昌集团新型建材有限公司用作煤矸石烧结多孔砖的原料进行综合利用，不外排。 | 改造 | 未建设 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一清运 | 设垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一清运 | 直接利用 | -- |
|  |  | 废矿物油、废油桶、废棉纱、废手套 | 厂区内设置一座20m2危废暂存间，危险废物定期由有资质单位合理处置。 | 厂区内设置一座20m2危废暂存间，危险废物定期由有资质单位合理处置。 | 直接利用 | -- |
|  |  | 矿井水处理站污泥 | 掺入选煤厂煤泥外售 | 掺入选煤厂煤泥外售 | 直接利用 | -- |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 安装消声器、采取吸声、隔声、减振等措施。 | 安装消声器、建筑隔声，安装隔声门窗，墙壁设吸声材料 | 直接利用 | -- |
|  |  | 运输车辆 | 减速慢行、限制鸣笛 | 减速慢行、限制鸣笛 | 直接利用 | -- |
| 生态 | 工业场地 | 工业场地进行了绿化、硬化 | 工业场地进行了绿化、硬化 | 直接利用 | -- |
|  | 取土场 | 取土场目前正在取土，取土方式为单台阶取土，表土未妥善保存，剥离面未进行及时的生态恢复 | 按需取土，剥离表土就近妥善保存，分台阶取土，边取土，边进行生态恢复 | 整改 | 未建设 |
|  | 道路 | 部分道路未进行硬化和绿化 | 全部进行了硬化和绿化，每隔2m栽植一棵油松。 | 整改 | 未建设 |
|  | 地表塌陷 | 及时观测采空区形成的裂缝、沉陷，并进行治理。严格按照开采规范进行，对村庄等敏感目标留设保护煤柱。目前矿方对9号煤层开采形成的地裂缝已经进行了全部治理，采空区引发的裂缝、塌陷地质灾害对地表构筑物影响较轻。 | 及时观测采空区形成的裂缝、沉陷，并进行治理。严格按照开采规范进行，对村庄等敏感目标留设保护煤柱。矿方对尚未治理的地表裂缝进行回填治理，并进一步排查井田范围内出现的地表裂缝 | 整改 | 未建设 |

# 二、区域环境质量现状

（一）区域主要环境特征及敏感因素

东洼北井田位于大同盆地西缘，洪涛山以北，属山前丘陵区，地势平缓，井田内总体表现为南高北低，最高点位于井田南部土梁，海拔约为1530m，最低点位于西北部的大沙沟河漫滩上，海拔约为1400m，相对高差130m。

本区河流属海河流域永定河水系桑干河支系。区内河流甚少，均为季节性河流，每年暴雨时有短暂洪流，平时干涸无水。主要河流有源子河、酸茨河和沙河（大沙沟）。

井田内地表水系为源子河，源子河从井田东北向西南流过，井田内长度1100m。

根据朔州市林业局朔林便〔2018〕132号“关于核查对山西右玉教场坪煤业有限公司等5家煤矿的矿区范围与各类自然保护区重叠情况的复函”，东洼北煤矿井田内分布有山西省永久性生态公益林119.7hm2。

原朔州市环境保护局以朔环函〔2018〕111号出具该矿与集中式饮用水水源保护区无重叠的复函；朔州市水务局以朔水函〔2018〕101号出具该矿采矿权范围与泉域重点保护区无重叠的复函；朔州市文物局以朔文物函〔2018〕61号出具该矿矿区范围与不可移动文物无重叠的复函；朔州市国土资源局出具了山西右玉东洼北煤业有限公司矿界范围与地质遗迹保护范围不重叠的说明；朔州市住房保障和城乡建设管理局以朔建城函〔2018〕260号出具该矿矿区范围与风景名胜区范围不重叠的说明。

依据《山西右玉东洼北煤业有限公司煤炭资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案》，该项目井田范围内无基本农田分布。

该项目主要环境保护目标有：评价范围耕地、林地（包括山西省永久公益林）、土壤与植被、具有供水意义的含水层、源子河、村庄、工业场地等地面建构筑物等。

主要环境保护目标见表2-表4。

表2  生态保护目标表

| 影响因素 | 环境保护目标 | 保护目标基本情况 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沉陷影响 | 居民住宅 | 村名 | 位置 | 方位 | 距离（km） | 户数/（户 | 人数/（人） |  |
|  |  | 辛屯 | 井田内 | E | 1.3 | 1 | 2 | 留设保护煤柱 |
|  | 地面重要基础设施 | 铁丰铁路专用线 | 起点为左云县旧高山燕子山站，终点为右玉县董半川装车站，井田内长1.5km，运输能力2000万吨/年，Ⅰ级铁路。 | 留出围护带宽度，松散层移动角取45°，基岩移动角72°，采用垂直剖面法留设保护煤柱 |
|  |  | 集运站 | 山西教场坪集团东洼北煤炭运销有限公司集运站紧邻本矿选煤厂，为本矿选煤厂原煤洗选后的外销配套集运站 | 留设保护煤柱 |
|  | 生态因素 | 耕地 | 井田范围内耕地面积182ha | 沉陷区土地复垦率≥98% |
|  |  | 植被 | 百里香、针茅、蒿类，油松、小叶杨、油松等 | 沉陷区治理率100% |
|  |  | 生态公益林 | 山西省永久性生态公益林面积2.95hm2，与梁家油坊中心林场内山西省永久性公益林面积119.7hm2 | 保持生态公益林面积和质量不变 |
|  |  | 土壤（水土流失） | 褐土为主，属于永定河上游国家级水土流失重点治理区，加权平均土壤侵蚀模数872t/（km2·a），属于微度侵蚀区 | 水土流失治理率≥98% |
|  | 文物保护单位 | 辛屯烽火台 | 元堡子镇辛屯村东北约0.20千米的山上，明代、省保。保护范围：烽火台墙基外缘为基线向四周外扩50米为边界；建设控制地带：自保护范围外扩500米为边界 | 留出围护带宽度，松散层移动角取45°，基岩边界角取60°，采用垂直剖面法留设保护煤柱 |
| 工程占地 | 工业场地 | 利用现有工业场地、风井场地，不新增占地，工业场地占地面积9.88hm2；风井场地占地面积为0.61hm2， | 工业场地绿化系数不低于20% |
|  | 场外道路 | 利用现有场外道路 | 道路硬化，两侧绿化 |

表3  主井工业场地地表水、土壤、声环境保护目标

| 环境要素 | 位置 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 工业场地 | 源子河 | W | 1.1km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，全矿废水不外排，不对其水质造成影响，煤层的开采不对其造成影响 |
| 土壤环境 | 工业场地附近耕地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》（GB15618-2018）中农用地标准要求 |
| 声环境 | 厂界 | 工业场地200m内没有敏感点 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |

表4  风井场地地表水、土壤、声环境保护目标

| 环境要素 | 位置 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 风井场地 | 源子河 | W | 1.2km | 少量值班人员生活污水全部回用不外排，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，全矿废水不外排，不对其水质造成影响，煤层的开采不对其造成影响 |
| 土壤环境 | 风井场地附近耕地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 》（GB15618-2018）中农用地标准要求 |
| 声环境 | 厂界 | 工业场地200m内没有敏感点 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |

表5  地下水环境保护目标一览表

| 影响因素 | 保护目标 | 基本情况 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采煤地下水资源影响 | 分散式饮用水水源 | 居民点 | 含水层 | 井深（m） | 水位深（m） | 建立地下水动态监测系统，严格落实地下水水质、水位跟踪监测计划，制定供水预案，一旦发现问题，应立即采取供水预案，保障居民供水安全。 |
|  |  | 增子坊 | 第四系孔隙含水层 | 28 | 15 |  |
|  |  | 元堡子镇 | 二叠系砂岩裂隙含水层 | 60 | 29 |  |
|  |  | 本矿水井 | 奥陶系岩溶裂隙含水层 | 550 | 510 | 严格遵循“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，对断层、陷落柱等构造留设足够的防水煤岩柱 |
|  | 集中式供水水源 | 东古城水源地 | 位于井田范围外东北侧2.6km ，第四系松散岩类孔隙水含水层，水源地补给区、径流区不在井田范围内,项目位于水源地下游。 |  |
|  | 供水意义含水层 | 第四系孔隙水含水层 | 及时充填地表裂缝 |
|  |  | 砂岩裂隙含水层 | 以矿井水的方式排出，经过处理后回用 |
|  |  | 奥陶系岩溶水含水层 | 严格遵循“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，保证煤层开采不影响含水层正常补径排 |

表6  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容/（人） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/km | 区位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛屯村 | 112.605572,39.772593 | 农村地区人群集中区 | 2 | 二类区 | E | 1.3 | 井田范围内 |
| 元堡子镇 | 112.576561,39.777342 |  | 1290 |  | NW | 1.3 | 井田范围外 |
| 董半川 | 112.571154,39.785521 |  | 787 |  | NW | 1.6 |  |
| 小马营 | 112.551627,39.776623 |  | 335 |  | W | 2.1 |  |

（二）环境质量现状

1.环境空气

评价收集到了2020年朔州市右玉县的例行监测资料，据该资料，2020年项目所在区右玉县为不达标区，不达标因子为PM10，其他因子PM2.5、SO2、O3、NO2、CO均达标。

评价于2019年12月10日至17日对工业场地和董半川村进行了监测，工业场地和董半川村的监测因子TSP现状质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2.地表水

本项目不外排水，周边河流为季节性河流，进行现状监测时地表水体断流，故未进行地表水监测，评价收集了源子河林家口断面2017-2019年水环境质量数据，林家口断面位于本项目下游56km，沿河污染源主要为煤炭采选企业和分散居民生活污水排放。资料表明，2017年COD全年达标、氨氮、总磷部分月份超标，2018年COD、氨氮、总磷部分月份超标，2019年COD达标、氨氮、总磷部分月份超标。2017年-2019年氨氮、总磷程下降趋势，COD基本维持原有水平，整体上各月超标率有所下降，2019年林家口断面COD达到地表Ⅳ类水，氨氮10月份超标、总磷8月份超标，水质持续向好。

3.地下水

评价于2019年12月18日对区域地下水进行了现状监测，监测结果显示，在所监测的三个点：工业场地水井、元堡子镇水井、大马营村水井所有的监测项均未超标，各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/14848-2017）中Ⅲ类水标准，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值，说明本区域地下水水质较好。

4.声环境

评价于2019年12月12日对工业场地、回风井场地厂界进行了噪声现状监测，监测结果显示各场地厂界昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准。

5.土壤

评价于2019年12月17号对评价区土壤环境进行了监测。根据监测结果，工业场地及回风井场地各监测点的监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1、表2中第二类用地筛选值要求，同时满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）表1其他筛选值要求。说明各场地及周边土壤环境质量状况良好。

# 三、项目拟采取的生态保护及污染防治措施

（一）大气污染防治措施

延用原环评要求的大气防治措施：

120万t/a生产阶段：原煤储存采用封闭式储煤库，长宽高分别为184m×169m×22m，占地约3.1万平方米，有效容量为13万吨，可满足矿井17天的生产储量，满足规范要求；原煤场内转载采用封闭皮带栈桥；筛分破碎车间机头全封闭;定期对运输道路洒水清扫。

此次评价新增的大气污染防治措施：

目前已经拆除原有2台20t/h和1台4t/h燃煤锅炉，利用山西永昌集团新型建材有限公司煤矸石烧结多孔砖项目余热为本矿供热，洗浴利用现有电锅炉；本次工程采用集气罩+覆膜布袋除尘器处理，排放污染物浓度满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1标准限值；将现有的露天洗车平台改造为站房式洗车平台，汽车离开工业场地时，对轮胎和车身清洗后方可上路。以上大气污染防治措施符合环保要求。

（二）水污染治理措施

1.矿井水处理

120万t/a生产阶段：矿井水处理站规模为105m3/h。处理工艺为“混凝-沉淀-过滤-超滤-反渗透-消毒”，处理后的矿井水全部用于井下洒水及黄泥灌浆等，不外排。本工程延用原有设备设施并增加“活性炭吸附+紫外线消毒”工艺。

此次评价新增的矿井水处理措施：

根据山西源章勘测有限公司出具的矿井涌水量说明，预算东洼北矿生产能力达到240万t/a时，开采9号煤层，矿井正常涌水量85m3/h，最大涌水量102m3/h；预算开采11号煤层，矿井正常涌水量100m3/h，最大涌水量125m3/h。目前矿井水处理站处理能力不能满足生产能力核定后的矿井水处理需求，故环评要求对现有的处理站进行扩建，扩建后的处理规模不小于3200m3/d，以满足相应的处理需求。经处理后的矿井水全部回用于井下洒水、灌浆用水等，不外排。

2.生活污水处理

（1）工业场地

120万t/a生产阶段，生活污水经工业场地生活污水处理站处理后全部回用，不外排。处理站规模为200m3/d，处理工艺为“调节→厌氧→好氧→沉淀→过滤→活性炭吸附除臭→消毒处理”工艺。

此次工程生活污水最大产生量为230.1m3/d，现有生活污水处理站不能满足生产能力提升后的生活污水处理需求，对生活污水处理站需进行改造，改造后处理能力不小于300m3/d。

3.初期雨水

延用原环评要求的初期雨水处理措施：

120万t/a生产阶段，在选煤厂主选车间的东北侧建设有一座初期雨水收集池，容积为650m3，收集沉淀后回用于洒水抑尘。，现有初期雨水处理装置满足本次生产能力提升后工业场地的初期雨水处理需求，设施完善，本次工程利用现有设施，不再新增。

（三）噪声污染防治措施

1.工业场地

延用原环评要求的噪声污染防治措施：

设备方面主井井口房提升设备的电机设置减振基础，并用隔声罩密闭，房屋隔声；空气压缩机设减振基础，进气口配套消声器，房屋隔声；坑木加工房电锯设减振基础，房屋隔声；机修车间各设备设减振基础；各类水泵设置于房间内，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫。

2.回风井场地

现有通风机房、空压机房内设备设置有减振基础，排气口设有消声器等消声措施。各类泵噪声采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器。

采取上述措施后，工业场地、回风井场地噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。场地周边200m范围内均无村庄等敏感点。

（四）固体废物污染防治措施

矸石：兼并重组后本矿及选煤厂矸石优先送山西京玉发电有限责任公司综合利用，综合利用不畅时送教场坪能源集团有限公司控股的三矿联合建设的矸石场，该矸石场位于东洼北矿工业场地东南7km的一条荒沟，根据山西右玉教场坪能源产业集团有限公司文件“教集办[2010]13号文”，矸石场由集团公司统一筹建、统一出资、统一管理。责任主体为山西右玉教场坪能源产业集团有限公司，矸石场的具体运营管理由教场坪煤矿负责，由于该矸石场即将堆满，该矸石场距离教场坪矿最近，故优先用于教场坪矿的矸石堆存，从 2021年8月开始东洼北矿矸石及选煤厂矸石送山西永昌集团新型建材有限公司年产10亿块（折标）煤矸石烧结多孔砖及余热利用。

山西永昌集团新型建材有限公司一期工程年消耗矸石95万吨，东洼北矿年产生矸石9.6万吨，选煤厂年产生矸石55万吨，山西永昌集团新型建材有限公司一期工程主要消纳东洼北矿及配套选煤厂矸石，完全能满足需求，矸石综合利用有保证。

生活垃圾产生量107t/a，收集后由当地环卫部门统一处理。

矿井水处理站污泥产生量220t/a，掺入选煤厂煤泥外售；生活污水处理站污泥产生量15t/a，脱水后与生活垃圾一同由当地环卫部门统一处理。

筛分车间将产生一定量的除尘灰，产生量约为174 t/a，适量加水后掺入选煤厂煤泥外售。

日常设备维修保养产生的废矿物油和废油桶等危险废物约18t/a。工业场地现有1座20m2危废暂存间，根据现场勘查，危废库地面为水泥地面，尚未做相应的防渗等措施，评价从危废暂存间的工程建设及管理方面提出了具体的改进措施，危废定期交由有资质单位回收处置。

（五）生态综合整治措施

1.项目占地生态影响防治措施

延用原环评要求的生态影响防治措施：

（1）工业场地

该项目利用现有工业场地，不新增占地。工业场地内进行了绿化和硬化，主井工业场地绿化率不低于20%。

（2）回风井场地

该项目利用现有回风井场地，不新增占地。场地进行了绿化和硬化，绿化率不低于20%。

2.地表沉陷生态恢复措施

（1）沉陷土地保护措施

耕地（基本农田）保护措施：全井田开采后井田内受沉陷影响的耕地面积为155.91hm2。加强对耕地的巡查力度，出现裂缝及时充填平整。对于轻度破坏的耕地复垦主要以表土剥离、土地平整、田坎蓄水埂修筑、表土回覆、土壤培肥等修复工程为主，对于中度和重度破坏的耕地复垦主要以表土剥离、坡改梯、田坎蓄水埂修筑、表土回覆、土壤培肥及区内配套道路修复工程。采取措施后，保证基本农田不减少、地力等级不降低。

林地保护措施：根据沉陷预测结果与山西省永久性生态公益林重叠图，全井田开采后预计受影响的山西省永久性生态公益林面积为97.62hm2，对受影响的林地采取裂缝填充、夯实土地、扶正树体、支护和培土，补植树木，撒播草种，抚育管理等措施。同时矿方应建立长期的地表岩移、生态监测体系。

（2）建筑物保护措施

井田范围内的地表沉陷保护目标有工业场地、铁丰铁路专用线和辛屯烽火台。

延用原环评要求的煤柱留设要求：井田边界留设20m保护煤柱；各场地按照Ⅱ级保护的要求，围护带宽度15m；采空区保护煤柱留设宽度为40m，断层保护煤柱留设宽度为40m，矿井大巷保护煤柱留设宽度为40m，辛屯烽火台建设控制范围留设宽度为200m，源子河围护带宽度取20m，按表土层移动角45°，基岩层移动角下山γ＝75°投影留设煤柱。

此次评价新增的沉陷保护要求：评价要求矿方建立地表岩移观测系统，加强运营期观测，发现问题及时采取措施，保证建（构）筑物的安全。

（3）对地表水影响保护措施

此次评价新增的地表水保护措施：

矿井水经现有矿井水处理站处理后水质指标满足《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）中消防、洒水、井下生产用水、黄泥灌浆用水、矸石井下充填系统用水和《煤炭洗选工程设计规范》(GB50359-2016)中选煤用水水质的要求后，回用井下洒水、灌浆用水、配套选煤厂用水，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中关于车辆冲洗、道路清扫用水水质要求后回用于洗车平台用水和地面防尘用水。全部综合利用不外排。

（4）对地下水影响保护措施

延用原环评要求的地下水保护措施：制定合理的采掘计划，在开采过程中应严格按照“预测预报、有疑必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的要求和“探掘分离”管理规定进行。

此次评价新增的地下水保护措施：工业场地进行分区防渗，对现有危废暂存间加强防渗处理，采用喷涂防水涂料加强措施，在场内设置引流槽收集系统。另外，建设单位生产阶段需加强各个设备及相关设施的检修，防范跑冒滴漏现象。

（5）对裂缝治理措施

延用原环评要求的裂缝治理措施：较小的裂缝就地平整，采用简易的填土、夯实、整平措施。对较大的裂缝首先剥离裂缝地周围和需要削高垫低部位的表层土壤并就近堆放，然后在复垦场地附近上坡方向就近取土作为回填物对沉陷裂缝进行填充，在充填部位或削高垫低部位覆盖耕层土壤。

（6）对地面沉陷的治理措施

延用原环评要求的对地面沉陷的治理措施：

对由于地表沉陷引起的土地破坏，通过制定土地复垦计划，实施土地复垦进行恢复。本着“谁破坏，谁复垦”的原则，采动影响破坏的土地由矿方进行土地复垦。

- 沉陷区耕地的治理措施

项目区耕地进行分区治理。轻度影响区的耕地采取人工充填裂缝、夯实、平整土地措施；中度和重度影响区耕地在采取人工或机械填充裂缝、夯实、平整土地基础上，还应采取土壤培肥、修整田面等措施。

- 沉陷区林地的治理措施

对受影响林地进行裂缝充填，对受损的树木，及时扶正树体，进行支护和培土，补植树木，抚育管理等保证其正常生长。

3.服务期满后治理措施

延用原环评要求的服务期满后治理措施：

（1）生态环境恢复措施

地表移动变形影响仍采用运营期的土地复垦和水土保持措施，使被破坏的土地、农田得到治理，植被得以恢复，生态环境得到改善。

（2）闭矿后工业场地及风井场地再利用措施

对工业场地及各风井场地井筒进行封闭，场地内各种建筑设施可根据当地需要协商妥善处理，对不能利用场地，进行土地复垦。

此次评价新增的服务期满后治理措施：

根据《煤炭行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0315-2018），东洼北煤矿需要对工业场地、回风井场地绿化，厂区内可绿化区域进行绿化。

# 四、环境影响预测与分析

（一）环境空气影响分析

从环境空气影响的角度看，该矿在认真落实此次评价提出的各项环保措施后，项目建设对周围的大气环境影响是可以接受的。

（二）地表水环境影响分析

正常生产情况下，生活污水处理后全部综合利用不外排；矿井水处理后全部回用不外排；不会对当地地表水产生影响。

（三）地下水环境影响分析

1.煤矿开采对上覆含水层的影响

根据地质报告，井田内开采9-1号、9号、11号煤层，产生的导水裂缝带不会对第四系孔隙潜水含水层造成影响，但不能完全排除在部分地段上部地层产生塑性变形的可能性，从而使浅层地下水水位下降，影响居民饮用水。当发生这种情况时，矿方应通过打深井，铺设自来水管网供应井田内受影响居民的饮用水。该项目在开采期采区边界受地表沉陷影响较大，会对上覆裂隙水含水层产生一定的影响，出现水量减小、水位下降等现象。

2.对煤系含水层的影响

根据地质报告，煤层开采形成的导水裂隙带会导通山西组和太原组地层，造成山西组砂岩裂隙含水层和太原组砂岩裂隙岩溶含水层中地下水向井巷流动，以矿井水的形式抽排。煤矿开采不会对煤系含水层造成直接疏排影响。

3.对下伏奥灰水的影响

井田内奥陶系岩溶水水位标高1204m。低于11号煤层底板最低标高1210m，煤层开采均不带压，煤矿开采不会对奥灰水含水层产生明显影响。

在开采煤层时，需要坚持“预测预报、有疑必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的原则，采取探、防、堵、疏、排、截、监的综合防治措施，避免发生突水透水事故，以减小煤矿对岩溶水环境的影响。

4.对居民生活饮用水的影响

现阶段井田范围内唯一的辛屯村已经于2019年完成了搬迁，目前已无人居住。

2号、5号煤层开采后，受影响的含水层主要是石炭系上统太原组砂岩裂隙含水层、二叠系下统山西组碎屑岩裂隙含水层、二叠系石盒子组砂岩含水层，煤矿开采不会直接导通第四系含孔隙含水层。

井田范围内有水井东洼北煤矿供水井1眼，取自奥灰岩溶水，东洼北矿不带压开采，不会对该水井水量造成影响。

水量评价范围内（井田范围外）有元堡子村1眼井（二叠系砂岩裂隙含水层）、增子坊村一眼井（第四系孔隙水）、柴家村一眼井（第四系孔隙水），根据已经批复的《大同煤矿集团铁峰煤业有限公司南阳坡煤矿300万吨/年生产能力核定项目环境影响报告书》，“随着本工程煤炭开采的不断推进，可能会对柴家村、增子坊等3处村居民饮水问题产生潜在的影响。本次环评要求应尽快保障居民用水”，故增子坊矿的供水由距离其较近的南阳坡矿负责，柴家村在南阳坡矿井田范围内，理应由南阳坡矿保证其供水，元堡子镇供水若出现问题，由东洼北矿供水，东洼北矿制定了居民供水预案，采用东洼北煤矿机井供水，由矿方铺设1.3km管道至元堡子镇进行供水。建立地下水动态监测系统，严格落实地下水水质、水位跟踪监测计划，如果发现居民饮用水源受到影响，立即启动村庄供水预案，保障居民生产生活用水。

（四）土壤环境影响分析

项目正常状况下由于采取了严格的防渗措施，不会因污水下渗造成土壤污染。非正常状况下发生泄露，污染物通过裂缝进入土壤。由于污染物的持续渗漏，会在一定程度上会造成土壤污染。因此建设单位应采取严格的防范措施，落实评价提出的“源头控制、过程阻断、分区防控、跟踪监测”等土壤污染防治措施与对策后，对土壤环境影响较小。

（五）噪声环境影响分析

本次生产能力核定，东洼北矿地面生产系统不发生变化，不增加大的产噪设备，本项目主井场地、风井场地监测时均处于正常工作状态，因此目前噪声监测值代表现有噪声水平。

根据山西英锐泽检测科技有限公司于2019年12月12日对主井场地和风井场地声环境质量现状进行的监测，主井工业场地、风井场地昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类限值要求。各场地周边200m范围内无村庄等敏感目标分布。

生产能力核定后，东洼北矿需进一步提高噪声治理水平，对现有的产噪设备加强维护，提高场地绿化率，保证全矿噪声治理水平不下降。

（六）固体废物环境影响分析

该项目产生的掘进矸石和手捡矸石全部送山西永昌集团新型建材有限公司用作煤矸石烧结多孔砖的原料进行综合利用。生活垃圾由环卫部门统一处理。矿井水处理站污泥压滤后掺入配套选煤厂煤泥外售。生活污水处理站污泥脱水后与生活垃圾一同运输到当地生活垃圾处理指定地点。除尘灰适量加水后掺入选煤厂煤泥外售。危险废物暂存于工业场地已建的1座危废暂存间，定期交有资质单位处置。固废全部得到合理处置。

（七）地表沉陷预测分析

根据地表沉陷预测结果，全采时各工业场地、风井场地、村庄及其他敏感目标均落在了10mm等值线以外，基本不受采动影响。

（八）生态环境影响分析

项目井田以林地生态系统为主，地貌为中低山区。井田开采完毕后，地形地貌不会发生根本性变化，对周围景观环境影响较小。随着土地复垦和植被恢复措施的实施，项目区林草生态系统优势会更加明显，整个区域生态系统抗逆性将增强。项目工业场地及回风井场地占地均利用现有场地，基本不会对周围野生动物的活动产生阻隔影响。

评价要求加强对耕地的巡查力度，出现裂缝及时充填平整，保证基本农田的范围、面积、地块不发生变化，地力等级不降低。通过对受损的树木及时扶正树体，适时进行管理，保证其正常生长，对已枯死树木进行人工补种，对受损严重林地进行人工造林等措施，保证林地面积不减少。

（九）环境风险影响分析

根据环境风险潜势划分，该项目环境风险评价等级为简单分析。在采取相应防范措施的基础上风险事故危害较小。从环境风险角度分析，该项目的环境风险措施可行。

（十）碳排放影响分析

该项目通过节能措施降低了原煤生产能耗，减少了碳排放。

# 五、评估结论及建议

（一）报告书编制质量

《报告书》编制格式规范，评价技术路线和方法符合相关技术导则的要求，提出的污染治理及生态环境保护措施总体可行。

# 《报告书》专家技术审查考核成绩为86分。

（二）工程建设的环境可行性

1.“三线一单”相符性

（1）依据“六部委核查文件”，井田范围内无划定的敏感区域分布，不涉及生态红线区域。（2）该项目的建设符合右玉县环境质量底线要求。（3）该项目利用现有工业场地和回风井场地；生活污水经处理达标后全部回用于生产，减少新鲜水的利用；矿井水处理后全部综合利用不外排，达《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》一级基准值的要求。符合资源利用上线要求。（4）依据《朔州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（忻政发〔2021〕12号），井田位于一般管控单元，满足朔州市生态环境分区管控总体准入清单要求。

该项目的建设不违背“三线一单”的控制要求。

2.产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，符合产业政策要求。

3.与矿区总体规划符合性

2015年11月，原山西省煤炭工业厅以晋煤行发（2015）903号文《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等两座煤矿核定生产能力的批复》同意山西右玉东洼北煤业有限公司生产能力由120万吨/年核定为180万吨/年。2019年8月，山西省能源局以晋能源煤技发（2019）540号文《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等三座煤矿核定生产能力的批复》同意山西右玉东洼北煤业有限公司生产能力由180万吨/年核定为240万吨/年。2020年5月，国家发改委以发改办运行〔2020〕369号“国家发展改革委办公厅关于柴沟煤业公司等10处煤矿核增生产能力产能置换方案的复函”对煤矿核增产能置换方案进行了批复。

根据《山西晋北煤炭基地大同矿区总体规划》及批复，该项目位于右玉资源整合区。山西省发展和改革委员会已向国家能源局和生态环境部出具了《关于山西省历史遗留问题煤矿和保供煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》，承诺将该项目纳入矿区总体规划调整。大同矿区总体规划调整和规划调整环评工作正在同步开展。该项目不违背《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）中相关要求。

4.当地规划

东洼北煤矿位于朔州市右玉县，该项目不违背《山西省主体功能区规划》。东洼北煤矿不在右玉县中心城区总体规划范围内，距其最近距离为24km，不违背右玉县县城总体规划。项目不违背右玉县生态功能区划和生态经济区划的相关要求。

5.厂址选择可行性分析

该项目井田范围不变；利用现有工业场地及风井场地。建设单位在采取环评规定的环境保护措施后，污染物比现有工程有所减小。该项目选址可行。

6.清洁生产

对比《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》中要求的限定指标值，判定东洼北煤矿的清洁生产水平为Ⅰ级，即国际清洁生产领先水平。

7.达标排放和总量控制

该工程矿井水和生活污水经处理后全部综合利用不外排。原煤破碎筛分系统废气达标排放。破碎筛分系统颗粒物排放量为0.95t/a，在该矿内部实施倍量削减。目前矿方正在办理污染物排放总量削减替代相关手续。

8.环境风险

该项目涉及的风险物质主要为油类物质，根据环境风险潜势，评价工作等级为简单分析。所在区域主要环境敏感目标为周边村民住户，提出了风险防控措施，建设项目的环境风险可防控。

9.公众参与

建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》的相关规定进行了公众参与调查。调查期间，未收到公众的反馈意见。

综上所述，该项目生产能力由原山西省煤炭工业厅《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等两座煤矿核定生产能力的批复》（晋煤行发（2015）903号）、山西省能源局《关于山西右玉东洼北煤业有限公司等三座煤矿核定生产能力的批复》（晋能源煤技发（2019）540号）予以核定，国家发展改革委办公厅《关于柴沟煤业公司等10处煤矿核增生产能力产能置换方案的复函》（发改办运行〔2020〕369号）对煤矿核增产能置换方案进行了批复。项目核定生产能力240万t/a，符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）中相关要求。在认真落实环评报告提出的污染防治、生态保护措施后，污染物可做到达标排放。该项目建设从环境保护角度可行。

（三）评估建议

1.加强矿区环境综合治理。认真落实水土保持、土地复垦等生态保护措施。加强对耕地的巡查力度，出现裂缝及时充填平整。按《报告书》规定和企业承诺完成“以新带老”整改措施；严格按《报告书》要求对井田范围内村庄、铁丰铁路专运线、辛屯烽火台等设足够的保安煤柱，不得越界开采。对地下水评价范围内居民饮用水井进行监控，发现问题启动村庄供水预案，不得对居民生产和生活用水造成影响。

2.按《报告书》要求及企业承诺，所有矸石送山西永昌集团新型建材有限公司用作煤矸石烧结多孔砖的原料进行综合利用；矿井水处理站污泥掺入配套洗煤厂煤泥外售，生活污水处理站污泥与生活垃圾一同运输到当地生活垃圾处理指定地点；除尘灰适量加水后掺入配套选煤厂煤泥外售；危险废物由危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

3.处理后的矿井水和生活污水全部综合利用；初期雨水收集后排至矿井水处理站统一处理。任何废水不得外排。

4.按《报告书》要求各场地均不得燃用燃煤锅炉，洗浴使用电锅炉、其余供热采用山西永昌集团新型建材有限公司煤矸石烧结多孔砖项目余热。

5.按《报告书》要求严格防噪措施，确保各厂界声环境达标。

附件：1.《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井

生产能力核定项目环境影响报告书》评估人员名单；

2.《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井生

产能力核定项目环境影响报告书》技术评估会参会

人员名单；

3.《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井生

产能力核定项目环境影响报告书》技术评估会专家复

核意见。

山西省生态环境保护服务中心

2021年12月6日

附件1：

《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井生产能力核定项目环境影响报告书》评估人员名单

项目负责人： 杜欣莉  尹臻

专  家  组：  杨国栋       副教授      环境评价

徐明德       教  授      生态环境评价

杨军耀       副教授      水环境评价

张东峰       副教授      工程分析

李江颂       副教授      环境评价

附件2：

《山西右玉东洼北煤业有限公司240万t/a矿井生产能力核定项目环境影响报告书》技术评估会参会人员名单

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 杨国栋 | 山西大学 | 副教授 |
| 徐明德 | 太原理工大学 | 教 授 |
| 杨军耀 | 太原理工大学 | 副教授 |
| 李江颂 | 山西大学 | 副教授 |
| 张东峰 | 太原理工大学 | 副教授 |
| 杜欣莉 | 山西省生态环境保护服务中心 | 正 高 |
| 尹臻 | 山西省生态环境保护服务中心 | 高 工 |
| 赵小凡 | 朔州市生态环境局 | 科 长 |
| 苏志文 | 朔州市生态环境局右玉分局 | 股 长 |
| 乔月圆 | 山西右玉东洼北煤业有限公司 | 副总经理 |
| 马杰 | 山西右玉东洼北煤业有限公司 | 科 长 |
| 张祥 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 副总经理 |
| 高娟 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 | 工程师 |