山西绿远再生资源科技有限公司

新建饱和活性炭再生项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：山西绿远再生资源科技有限公司

编制单位：山西清泽阳光环保科技有限公司

二〇二四年三月

目   录

第一章  概  述	1

1.1 项目提出的背景及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 项目选址及相关政策判定结果	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.5 “三线一单”符合性分析	8

1.6 环境影响评价主要结论	11

第二章  总  则	14

2.1编制依据	14

2.2 评价目的	15

2.3 评价因子与评价标准	16

2.4 评价工作等级及评价范围	21

2.5 环境功能区划	28

2.6 环境保护目标	29

第三章  建设项目工程分析	35

3.1 建设项目概况	35

3.2 工程生产工艺分析	45

3.3 公用工程	53

3.4 施工期污染环节分析及环境污染防治措施	58

3.5 运营期污染环节分析及环境污染防治措施	61

3.6总量控制	79

第四章  环境现状调查与评价	80

4.1 自然环境现状调查及评价	80

4.2 环境敏感区调查	113

4.3 环境质量现状调查与评价	115

第五章　环境影响预测与评价	131

5.1 大气环境影响预测与评价	131

5.2 地表水环境影响评价	188

5.3 地下水环境影响评价	194

5.4 声环境影响预测与评价	216

5.5 固体废物环境影响分析	219

5.6 生态环境影响分析	225

5.7 土壤环境影响分析	227

5.8 环境风险分析	235

第六章　环境保护措施及其可行性论证	241

6.1  施工期污染物防治措施	241

6.2 运营期污染防治措施	244

6.3 环保投资估算	251

第七章　环境影响经济损益分析	253

7.1建设项目环境代价分析	253

7.2 建设项目环境成本分析	254

7.3 环境经济效益	255

7.4 社会效益分析	255

7.5 小结	255

第八章　环境管理与监测计划	257

8.1环境管理	257

8.2 环境监测	262

8.3 环境管理和监测费用预算	263

8.4 环境保护措施及污染物排放	264

第九章　结  论	268

9.1 建设项目概况	268

9.2 环境质量现状与主要环境问题	268

9.3 污染物排放情况	270

9.4 环境影响分析	271

9.5 公众参与	274

9.6 环境环保措施	274

9.7 环境经济损益分析	277

9.8 环境管理与监测计划	278

9.9 总结论	278

# 第一章  概  述

## 1.1 项目提出的背景及特点

### 1.1.1 项目提出的背景

活性炭是一种优良的吸附剂，广泛应用于食品工业、化学工业、环境保护等各个领域。由于活性炭在使用过程中容易饱和而失去吸附能力，必须经常更换。活性炭价格昂贵且大多数废活性炭属于危险废物，每次更换新炭不仅会提升企业的运行成本，还会造成资源的浪费，对环境造成二次污染。

活性炭再生（即再次活化），是指用物理或化学方法在不破坏活性炭原有结构的前提下，去除吸附于活性炭上的吸附质，恢复其吸附性能，从而达到重复使用的目的。随着《中华人民共和国循环经济促进法》的实施，国家鼓励各行业要重视生产、生活中废物的循环再利用。

目前各类行业活性炭年使用量较大，活性炭再生服务市场将会迅速增长。山西绿远再生资源科技有限公司拟运用国内成熟先进的技术和稳定的销售渠道，在祁县经济开发区新兴产业园内新建饱和活性炭再生项目，项目总投资 2100万元，新建1 条规模为7000吨/年废活性炭处置生产线。项目建成后年处置危废活性炭500吨、一般固废活性炭2000吨。

### 1.1.2 项目特点

2023年12月4日，山西祁县经济开发区管理委员会行政审批局对本项目出具了山西省企业投资项目备案证，项目代码为：2312-140755-89-01-782154。本项目占地面积6664.01㎡，占地性质为工业用地。项目主要建设原料库、产品库、生产车间等。本项目投资2100万元，企业自筹1100万元，银行贷款1000万元。

（1）本项目属于N7724危险废物治理业及N7723固体废物治理业，服务对象为晋中市范围内产生废活性炭的企业。新建废活性炭处置生产线拟采用“热再生法”对废活性炭进行再生。

（2）本项目共处置HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六种类型的废活性炭，以及一般固废的活性炭。

（3）本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类中四十二类中环境保护与资源节约综合利用中“10工业‘三废’循环利用”，符合产业政策要求。

本项目为危险废物治理项目，对规划相符性、选址可行性要求较高，不得与居住、公共设施等其它非工业功能区相混合。本项目选址位于祁县经济开发区新兴产业园内，规划用地为三类工业工地，符合相关规划、标准的要求。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

2023年12月2日，山西绿远再生资源科技有限公司正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司（环评公司）为其新建饱和活性炭再生项目进行环境影响评价。接受委托后，环评公司环评部组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，全面对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境等进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选。

环评公司在完成各评价专题工作后，编制完成了《山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目环境影响报告书》（送审本）。

## 1.3 项目选址及相关政策判定结果

### 1.3.1项目产业政策符合性分析

（1）产业政策的符合性分析

本项目拟建 1 条废活性炭处置生产线，采用“热再生法”对晋中市范围内企业产生的废活性炭进行再生。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）鼓励类中四十二类中环境保护与资源节约综合利用中“10工业‘三废’循环利用”，符合产业政策要求。

（2）与《危险废物污染防治技术政策》相符性分析

《危险废物污染防治技术政策》对危险废物的资源化提出了明确要求：

① 已产生的危险废物应首先考虑回收利用，减少后续处理的负荷，回收利用过程应达到国家和地方有关规定的要求，避免二次污染。

② 生产过程中产生的危险废物，应积极推行生产系统内的回收利用。生产系统内无法回收利用的危险废物，通过系统外的危险废物交换、物质转化、再加工、能量转化等措施实现回收利用。

③ 各级政府应通过设立专项基金、政府补贴等经济政策和其他政策措施鼓励企业对已经产生的危险废物进行回收利用，实现危险废物的资源化。

本项目对晋中市范围内企业产生的废活性炭进行资源回收及再生利用，其建设性质和功能完全符合《危险废物污染防治技术政策》的要求。

（3）与《危废废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）相符性分析

拟建项目与《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）相符性分析见表1-1所示：

表1-1 与《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）符合性一览表

| 内容 | 本项目 | 导则要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 处置技术选择 | 废活性炭采用再生炉进行热脱附处置。 | 根据《危险废物处置工程技术导则编制说明》高温熔融技术适应所有种类危险废物，技术成熟商业化； 《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）：热解炉主要用于处置有机物含量高的危险废物。热脱附技术适用于处置挥发性、半挥发性及部分难挥发性有机固态或半固态危险废物。 | 项目危险废物处置方式均为导则中推荐的处置方式，工艺成熟可靠。 |
| 总体要求 | 项目选址符合《祁县经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》，项目废活性炭主要来源于晋中市范围内企业，危废来源能够满足本项目规模设置情况，项目废气、废水均能够稳定达标排放，全厂能够实现固废的减量化、资源化和无害化目标。项目园区交通便利，基础设施配套齐全，能够满足本项目的建设。 | 危险废物处置工程建设应积极推进减量化、资源化和无害化目标的实现 | 项目建设符合导则的总体要求 |
|  |  | 危险废物处置规模应根据项目服务区域范围内的可处置废物量、废物分布情况、发展规划以及变化趋势等因素综合考虑确定 |  |
|  |  | 危险废物处置工程厂址选择应符合城市总体发展规划、环境保护专业规划和当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护要求，还应综合考虑危险废物设置设施的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离以及公众意见等因素 |  |
| 总体设计 | 项目厂区主体分为废物处置区、辅助功能区与生产管理区，危废处置区与生产管理区设置绿化隔离带。辅助功能区包括软化水处理以及循环水系统等。项目区域内设置废活性炭贮存、分析鉴别、再生处置以及二次污染防治等功能，满足处置工艺流程合理、布置紧凑、连贯。 | 危险废物处置场一般由处置区和生产管理区组成。处置区包括废物接收贮存区、废物处置区、附属功能区等，其中废物接收贮存区应设置废物接收、贮存、分析鉴别、预处理等单元；废物处置区设置废物处置、二次污染防治等单元；附属功能区包括供水、供电、供热等单元。生产管理区设置生产办公和生活等单元。危险废物处置区布置应满足处理工艺流程和物流流向要求，做到流程合理、布置紧凑、连贯，保证设施安全运行。处置区和生产管理区之间设置绿化隔离带 | 符合导则总体设计要求 |
| 系统配置要求 | 项目废活性炭再生系统包括接收系统、危险废物分析鉴别系统、有机贮存系统、预处理干燥系统、有机与无机危废处置系统、烟气处理系统、废水处理系统、监测系统与应急系统等。项目附属设施包括电器系统、供配电、给排水、污水处理、消防、通信、暖通空调、机械维修、车辆/容器冲洗设施，安全防护和事故应急设施等。 | 危险废物处置设施建设应根据不同处置技术的特点和应用要求确定相应的建设内容，应能保证危险废物得到安全有限处置，主要包括主体设施和辅助设施两部分。 | 项目废活性炭接收系统、分析鉴别系统、贮存与输送系统、预处理和进料系统、处置系统、二次污染控制系统等系统均符合导则要求 |
| 劳动安全与职业卫生 | 项目生活饮用水源采用园区给水管网供给，产生的废气、噪声均采取有效的防治措施，厂址不受洪水、潮水或内涝危险，项目不位于地震带。厂区内设有消防设施、急救设施，厂房通风条件良好，设有防火、防爆、防尘、防毒、防振等设施。厂区劳动防护用品齐全，并定期对员工进行劳动安全与职业卫生培训。 | 危险废物处置工程在设计、建设和运行过程中，应高度重视劳动安全和职业卫生，采取相应措施，消除事故隐患，防止事故发生。 危险废物处置工程劳动安全和职业卫生应符合GB12801和《关于生产性建设工程项目职业安全监察的暂行规定》中的有关规定 危险废物处置工程业主或运行单位应对劳动者进行劳动安全与职业卫生培训。 | 项目符合导则劳动安全与职业卫生要求 |

通过上表分析可见，项目与《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）相符合。

### 1.3.2规划符合性分析

（1）与《山西省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

根据《山西省“十四五”生态环境保护规划》第八章第三节“推进危险废物收集、处置体系建设。鼓励工业园区（开发区、工业集聚区）和产生量大于500吨/年的企业配套建设利用处置设施，降低危险废物转移的环境风险。”

本项目对回收的废活性炭进行再生处理，经再生处理后的废活性炭可以重复利用，项目建设提高了晋中市危险废物利用处置能力，同时可减少危险废物转运及后期贮存带来的环境风险，符合《山西省“十四五”生态环境保护规划》的相关要求。

（2）与祁县经济开发区扩区总体规划及规划环评符合性分析

根据《祁县经济开发区扩区总体规划（2020-2035年）》及规划环评，祁县经济开发区由“一区三园”组成，分别为新兴产业园、文旅产业园和食品工业园，其中新兴产业园面积为16.49平方公里，文旅产业园面积为2.07平方公里，食品工业园面积为1.31平方公里。规划主导产业为食品及农产品加工、新材料和装备制造。

空间结构：在开发区现有城乡空间格局基础上，结合祁县县城发展及开发区建设基础，形成“一区三园”的空间布局结构。一区：为祁县经济开发区。三园：新兴产业园、文旅产业园、食品工业园。

新兴产业园：建设以食品及农产品加工、新材料、装备制造为主导的产业园区。

文旅产业园：结合乔家大院景区打造文化、旅游、休闲、娱乐为一体的产业园。

食品工业园：形成以食品及农产品加工、生物发电为主导的工业园区。

其中，新兴产业园、文旅产业园连片发展，统筹考虑其规划布局。两园区形成“双心一带一轴、五组团大绿网”的空间结构；食品工业园形成“一轴、一心、三板块”的空间结构。

本项目位于祁县经济开发区新兴产业园内的新材料组团。其产业发展规划为：结合毗邻太原的资源优势，以石墨及碳素制品为基础，延伸碳素产业链，鼓励发展高性能碳基复合材料和化工新材料产业。

本项目为饱和活性炭再生项目，项目占地为工业用地，符合园区用地规划要求。本项目拟采用“热再生法”对废活性炭进行再生。项目的建设可以为晋中市范围内产生废活性炭的企业服务，项目具有良好的环境效益、社会效益符合园区规划及规划环评的要求。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

本项目的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气、地下水环境产生一定影响。本次评价将通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、该项目建设是否符合国家和地方的产业政策；

2、是否符合当地的总体规划；

3、分析达标排放和总量控制目标的可实现性；

4、通过影响预测分析是否恶化了当地方环境质量；

5、分析项目场地的选址是否合理。

通过以上各方面分析，给出项目可行与否的结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策依据和管理依据。

根据环境影响因子的识别和评价因子的筛选结果，结合本项目主要污染特征为大气污染物的特点，确定本次评价以环境空气、地下水环境影响评价为重点，对声环境、生态环境、地表水环境和固废做一般评价和分析。

## 1.5 “三线一单”符合性分析

1、生态保护红线

本项目位于祁县经济开发区新兴产业园内，评价范围内无“自然保护区”、“森林公园”、“风景名胜区”、“世界文化自然遗产”、“地质公园”、“水源保护区”等敏感因素，项目建成后不会对周围生态环境造成明显影响，不触及生态保护红线。

2021年6月28日，晋中市人民政府下发了《关于印发晋中市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发[2021]25号）。本项目建设地点位于介休市义安镇沙堡村西侧0.52km处，属于《关于印发晋中市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发[2021]25号）文中的重点管控单元44号——祁县经济开发区（扩区）新兴产业园大气环境高污染排放重点管控区。重点管控单元既是产业高质量发展的承载区，也是环境污染治理和风险防范的重点区域。重点管控单元以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。

表1-2  项目与《关于印发晋中市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发[2021]25号）“工业园区普适性生态环境准入清单”符合性对照表

| 管控类别 | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1、加快城市建成区及周边重污染企业搬迁改造或关闭退出。 2、严格建设项目环境准入并落实园区规划环评要求。 | 本项目位于祁县经济技术开发区新兴产业园内，项目占地为工业用地。本项目不属于“两高”类建设项目。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、强化工业集聚区污水集中治理。 2、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤等用于土地复垦和生态修复。 3、全面推进焦化产业园区化、链条化、绿色化、高端化发展，实现焦化行业技术装备水平质的提升。 | 本项目运营期废水全部回用，不外排；固体废物全部会理处置，不存在用于土地复垦和生态修复的情况。 | 符合 |
| 环境风险防范 | 1、涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严格准入要求。 2、园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危险化学品泄露应急处理措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3、工业固体废物和危险废物的贮存、处置、利用单位，应当按照相关标准要求，建设防渗漏、防流失、防扬散等设施，并进行定期维护，保证其正常运行和使用。 | 本项目运营期不涉及相关重大环境风险源。本项目目前处于环评阶段，本次评价要求，本项目建成后，须建立健全突发环境事件应对工作机制，提高预防、预警、应对能力；本项目运营期工业固体废物及危险废物等将严格按相关规范进行收集、贮存、转运等。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 1、园区要在规划布局时，统筹供排水、水处理及循环利用设施建设，进行节水评价。 | 本项目运营期废水全部回用，不外排，提高了水的利用效率。 | 符合 |

本项目的建设不违背 “市政发[2021]25号”的要求。

2、环境质量底线

3、资源利用上线

本项目用水、用电均为新增，其新增量在区域可承受范围内，项目燃料选用天然气，本项目符合资源利用上线的要求。

4、环境准入负面清单

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024本）中鼓励类项目。在采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，项目不违背环境准入负面清单要求。

综上，本项目建设符合“三线一单”相关规定要求。

## 1.6 环境影响评价主要结论

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类项目。

本项目建设地点位于山西省晋中市祁县经济开发区新兴产业园，项目占地为工业用地，项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，符合《祁县经济开发区扩区总体规划（2020-2035年）》的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，本项目公示期间均没有公众提出意见，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目是可行的。

# 第二章  总  则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 任务依据

1、“山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目”环境影响评价的委托书，2023.12；

2、山西省企业投资项目备案证，2023.12.2；

### 2.1.2 法律及法规性依据

1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27；

5）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

6）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；

7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1施行；

8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起施行；

9）《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施；

10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日实施；

11）《产业结构调整指导目录》（2024本），2024年2月1日；

12）《环境影响评价公众参与暂行办法》，2019.1.1实施

13）《山西省环境保护条例》（2016修订），2017.3.1实施；

14）《山西省大气污染防治条例》，2019.1.1实施；

15）山西省生态环境厅晋环规〔2023〕1号“关于印发山西省生态环境厅《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”，2023.1.17；

16）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），2019.11.1；

17）《国家危险废物名录》（2021年版），2021年1月1日起施行；

18）“关于印发《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知”，环大气[2018]100号；

19）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日施行；

20）《山西省汾河流域生态修复与保护条例》，2017年3月1日施行；

21）《山西省实施《中华人民共和国水土保持法》办法》，2015年10月1日施行；

22）《山西省节约用水条例》，2013年3月1日施行；

23）《山西省循环经济促进条例》，2012年10月1日施行；

24）山西省人民政府“关于印发山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知”，晋政发[2018]30号；

25）《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，2021年10月8日。

### 2.1.3 技术依据

1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ864-2018）；

8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

## 2.2 评价目的

（1）根据产业政策和区域发展规划，论述项目与产业政策和规划的相符性；

（2）通过环境影响预测，分析项目可能对周围环境的影响程度和范围、采取的环保治理措施、污染防治措施的技术经济可行性及替代方案，最大限度降低对周围环境的影响，为项目生产和环境管理提供科学依据；

（3）通过风险识别和预测，分析项目环境风险的可接受水平，制定风险防范措施和区域联动应急预案；

（4）从环境保护的角度，分析、论证拟建项目是否可行。

## 2.3 评价因子与评价标准

### 2.3.1 评价因子识别及筛选

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选。本项目主要排污环节与环境要素相关关系见表2-1。

表2-1  本项目环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染源 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施工期 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ |
|  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | △ | ▲ | △ | ○ |
| 营运期 | 废气 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ |
|  | 废水 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ |
|  | 噪声 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ |
|  | 固废 | ▲ | ○ | ● | ● | ○ | ▲ | △ |
| ●有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○没有影响。 |

结合工程初步分析结果和表2-1的分析结论，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见见表2-2。

表2-2   本项目环境评价因子表

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2 、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、HCl、氟化物、非甲烷总烃、二噁英 | TSP、SO2、NO2、PM10、HCl、氟化物、非甲烷总烃、二噁英 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、铁、锰、汞、铅、氟化物、镉、总大肠菌群、菌落总数、耗氧量、溶解性总固体、六价铬 | 氯化物 |
| 固体废物 | 检验废液、废试剂、废活性炭、除尘灰、飞灰、湿式脱酸塔沉淀、废机油、废棉纱、废油桶、生活垃圾 | —— |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 生态环境 | 影响植被、水土流失、环境空气 | —— |
| 土壤环境 | “GB36600-2018”45项基本因子+特征项石油烃、二噁英类、pH+ “GB15618-2018”8项基本因子 | 石油烃 |

### 2.3.2 环境质量标准

1）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区为农村地区，环境空气质量功能区应划为二类区，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；HCl执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度限值；非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准；二噁英参照执行日本环境质量标准（2002年7月环境省告示第46号）中大气中年平均浓度值不超过0.6TEQpg/m³的标准。详见表2-3。

表2-3   环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 60 150 500 | ug/Nm3 |
| TSP | 年平均 日平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 日平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 日平均 | 35 75 |  |
| NO2 | 年平均 日平均 小时平均 | 40 80 200 |  |
| CO | 日平均 小时平均 | 4 10 | mg/Nm3 |
| O3 | 日最大8小时平均 小时平均 | 160 200 | ug/Nm3 |
| 氟化物（F） | 日平均 小时平均 | 7 20 |  |
| 氯化氢 | 日平均 小时平均 | 15 50 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2000 |  |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6 | TEQpg/Nm³ |

2）地表水

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67- 2019）的规定，本项目所在区域地表水体为伏西河，该河流属于黄河流域，汾河中上游分区，汾河水系，伏西河，峪口-入昌源河段，水环境功能为农业用水保护。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。

表2-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类  单位：mg/L

| 污染物 | PH | 溶解氧 | 高猛酸盐指数 | BOD5 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 2 | ≤15 | ≤10 | ≤40 | ≤2.0 | ≤0.4 |
| 污染物 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤40000 |

3）地下水

本次地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体见表2-5。

表2-5 地下水质量标准          单位：mg/L（pH值除外）

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 |
| 污染物 | 氟化物 | 砷 | 总大肠菌群 | 氯化物 | 溶解性总固体 | 挥发酚 |
| 标准值 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤250 | ≤1000 | ≤0.002 |
| 污染物 | 铁 | 锰 | 汞 | 铅 | 六价铬 | 氰化物 |
| 标准值 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 污染物 | 镉 | 菌落总数 | 耗氧量 |  |  |  |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤100 | ≤3.0 |  |  |  |
| 注：总大肠菌群单位为MPNb/100mL、菌落总数单位为CFU/mL。 |

4）声环境

环境噪声评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表2-6。

表2-6   声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

5）土壤环境

本项目占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）第二类用地筛选值，详见表2-7；厂区外四周执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值，详见表2-8。

表2-7  《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷mg/kg | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉mg/kg | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 六价铬mg/kg | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜mg/kg | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅mg/kg | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞mg/kg | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍mg/kg | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 mg/kg | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 mg/kg | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 mg/kg | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 mg/kg | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 mg/kg | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1二氯乙烯 mg/kg | 73-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2二氯乙烯 mg/kg | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2二氯乙烯 mg/kg | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 mg/kg | 1975/9/2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2二氯丙烷 mg/kg | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 mg/kg | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 mg/kg | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 mg/kg | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 mg/kg | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 mg/kg | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 mg/kg | 1979/1/6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 mg/kg | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 mg/kg | 1975/1/4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 mg/kg | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 mg/kg | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 mg/kg | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 mg/kg | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 mg/kg | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 mg/kg | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 mg/kg | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 mg/kg | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 mg/kg | 98-95-3 | 79 | 760 |
| 36 | 苯胺 mg/kg | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 mg/kg | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 mg/kg | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 mg/kg | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 mg/kg | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 mg/kg | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 mg/kg | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 mg/kg | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 mg/kg | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 mg/kg | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 46 | 石油烃mg/kg | - | 4500 | 9000 |
| 47 | 二噁英类（总毒性当量）mg/kg | - | 4×10-5 | 4×10-4 |

表2-8  《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）  单位：mg/kg

| 项目 | pH | Cd （其他） | As （其他） | Hg （其他） | Cr （其他） | Pb （其他） | Cu （其他） | Zn | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | PH>7.5 | 0.6 | 25 | 3.4 | 250 | 170 | 100 | 300 | 190 |
|  | 6.5<PH≤7.5 | 0.3 | 30 | 2.4 | 200 | 120 | 100 | 250 | 100 |
|  | 5.5<PH≤6.5 | 0.3 | 40 | 1.8 | 150 | 90 | 50 | 200 | 70 |
|  | PH≤5.5 | 0.3 | 40 | 1.3 | 150 | 70 | 50 | 200 | 60 |

### 2.3.3 污染物排放标准

1）大气：

本项目危险固废活性炭生产线排气筒高度参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表2标准执行。本项目危险固废活性炭生产线颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、HCl、HF、CO、二噁英类执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3 中相应标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准执行；其他排放口颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，具体见下表。

表2-9    焚烧炉排气筒高度规定限值表

| 焚烧处理能力（kg/h） | 排气筒最低允许高度（m） |
| --- | --- |
| ≤300 | 25 |
| 300~2000 | 35 |
| 2000~2500 | 45 |
| ≥2500 | 50 |

表2-10    《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）

| 序号 | 污染物 | 限值（mg/m3 ） | 取值时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 1小时均值 |
|  |  | 20 | 24小时均值或日均值 |
| 2 | 一氧化碳（CO） | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值或日均值 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 300 | 1小时均值 |
|  |  | 250 | 24小时均值或日均值 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | 100 | 1小时均值 |
|  |  | 80 | 24小时均值或日均值 |
| 5 | 氟化氢（HF） | 4.0 | 1小时均值 |
|  |  | 2.0 | 24小时均值或日均值 |
| 6 | 氯化氢（HCl） | 60 | 1小时均值 |
|  |  | 50 | 24小时均值或日均值 |
| 7 | 二噁英类 | 0.5（ngTEQ/m3 ） | 测定均值 |

表2-11    大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物名称 | 最高允许 排放浓度 mg/m3 | 污染物排放标准值 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高 度（m） | 排放速率 （kg/h） |  |  |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） |
| 2 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |  |
|  |  |  | 35 | 76.5 |  |  |
|  |  | / | / | / | 10 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |

2）噪声：

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准，限值见表2-12。

表2-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：LAeq：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 厂界 |

3）固体废物：

本项目一般固体废物的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。

## 2.4 评价工作等级及评价范围

### 2.4.1 评价工作等级的确定

（1）大气环境影响评价等级

①估算模式计算参数

项目厂址3km范围内土地利用情况见图2-1。

本项目厂址3km半径范围内属于祁县经济开发区规划区面积约9.57km2，项目周边3km半径范围内一半以上面积属于农村地区，选择农村选项；由于祁县经济开发区现状处于初始开发状态，因此保守起见将土地利用类型选择为耕地。

表2-13为本项目估算模型参数表。

表2-13  估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 | 选取依据 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km半径范围内约9.57km2属于祁县经济开发区规划区，其余18.69km2属于农村地区，项目3km半径范围内超一半以上面积为农村地区； |
|  | 人口数（城市选项时） | -- | -- |
| 最高环境温度 | 41℃ | 根据历史统计资料，祁县极端最高温度41℃； |
| 最低环境温度 | -22.5℃ | 根据历史统计资料，祁县极端最低温度-22.5℃； |
| 土地利用类型 | 耕地 | 由于现状处于初始开发状态，因此保守起见将土地利用类型选择为耕地； |
| 区域湿度条件 | 中等 | 根据中国干湿地区分布图，项目所在区域为中等湿度气候； |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ | --- |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | --- |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ | --- |
|  | 岸线距离/km | --- | --- |
|  | 岸线方向/° | --- | --- |

表2-14为估算模式计算结果及环境空气评价等级判定情况一览表。

表2-14  估算模式计算结果及环境空气评价等级判定情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库（饱和活性炭储存废气） | NMHC | 1.1612 | 200 | 2000 | 0.058 | 0 | III |
| 破包废气 | PM10 | 9.2895 | 200 | 450 | 2.064 | 0 | II |
|  | PM2.5 | 4.64475 | 200 | 225 | 2.064 | 0 | II |
| 上料废气 | PM10 | 2.661 | 66 | 450 | 0.591 | 0 | III |
|  | PM2.5 | 1.3305 | 66 | 225 | 0.591 | 0 | III |
| 活性炭再生废气 | PM10 | 2.5992 | 211 | 450 | 0.578 | 0 | III |
|  | PM2.5 | 1.2996 | 211 | 225 | 0.578 | 0 | III |
|  | SO2 | 2.17771 | 211 | 500 | 0.436 | 0 | III |
|  | NO2 | 18.546 | 211 | 200 | 9.273 | 0 | II |
|  | HCl | 6.8844 | 211 | 50 | 13.769 | 7629.8 | I |
|  | HF | 0.344218 | 211 | 20 | 1.721 | 0 | II |
|  | CO | 13.6985 | 211 | 10000 | 0.137 | 0 | III |
|  | NMHC | 0.168597 | 211 | 2000 | 0.008 | 0 | III |
|  | 二噁英 | 8.57E-08 | 211 | 0.0000036 | 2.381 | 0 | II |
| 成品筛分除杂包装废气 | PM10 | 8.2942 | 200 | 450 | 1.843 | 0 | II |
|  | PM2.5 | 4.1471 | 200 | 225 | 1.843 | 0 | II |

②估算结果

表2-14给出了本项目主要污染源各污染物最大地面浓度、出现最大地面浓度的距离、最大占标率（Pmax）及占标率10%的最远距离D10%。可见，本项目活性炭再生废气有组织排放的NO2落地浓度最大，活性炭再生废气有组织排放的HCl对应的D10%最远。本项目大气环境评价等级为一级。

（2）地表水环境评价等级

本次按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的评价等级确定依据，进行地表水环境影响评价等级确定。判定依据见表2-15。

表2-15　水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m³/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目所在区域地表水体为场址西南侧约4.5km处的伏西河；项目运营期废水全部回用，不外排。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1“水污染影响型建设项目评价等级判定”，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

因此，本次评价仅进行地表水影响分析。

（3）地下水环境评价等级

①项目行业类别

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目类型属于U城镇基础设施及房地产151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用，报告书属Ⅰ类项目。

②评价工作等级划分

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。分级原则见表2-16，评价工作等级分级见表2-17。

表2-16  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2-17  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2-18 评价工作等级分级依据

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，项目属于U城镇基础设施及房地产151、危险废物（含医疗废物）集中处置及综合利用 | Ⅰ类项目 | 一级 |
| 地下水环境敏感程度 | 场址不在水源地保护区范围内，评价范围内无集中式饮用水源地，有分散式水源井 | 较敏感 |  |

确定项目区的地下水评价等级为“一级”。

（4）噪声影响评价等级

表2-19　声环境影响评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
| 一级（详细评价） | 评价范围内有适用于GB 3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达5dB(A)以上[不含5dB(A)]，或受影响人口数量显著增多时，按一级评价。 |
| 二级（一般性评价） | 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3〜5dB(A)[含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| 三级（简要评价） | 建设项目所处的声环境功能区为GB 3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下[不含3 dB(A)]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 |
| 注：1、在确定评价工作等级时，如果建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价； 2、机场建设项目航空器噪声影响评价等级为一级。 |

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所在功能区为3类区，项目建成后噪声级增高量小于3dB，项目运行期间受影响的人口数量变化不大，因此确定本次评价的声环境影响评价定为三级评价。

（5）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响）》（HJ19-2022），本项目全厂占地面积约6664.01㎡，占地为工业用地。项目占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园以及生态保护红线；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）判断项目不属于水文要素影响型；本项目地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布；项目不在特殊或重要生态敏感区，项目选址不涉及生态保护红线。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），确定本项目生态评价等级为三级。

表2-20　生态评价等级

| 项目 | 工程占地范围（km2） | 影响区域生态敏感性 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 6664.01m2，小于20km2 | 一般区域 | 三级 |

（6）环境风险影响评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。

表2-21   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

表2-22   Q值计算结果

| 区域 | 工序 | 名称 | 最大存在量t | 临界量t | qi/Qi | 功能单元 ∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气管道 | 天然气输送 | 天然气（甲烷） | 0.02 | 10 | 0.002 | 0.002 |
| 原料库 | 氢氧化钠储存 | 氢氧化钠 | 5 | 50 | 0.1 | 0.1 |
| 危废贮存间 | 设备维护 | 废机油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 | 0.0002 |
| 合计 | 0.1022 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目危险物质主要为天然气（甲烷）、氢氧化钠、废机油。项目Q值为0.1022＜1。本项目环境风险潜势为Ⅰ；因此判定本项目环境风险评价等级为简单分析。

（7）土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，属于“环境和公共设施管理业—危险废物利用及处置”，因此本项目属于土壤环境影响评价Ⅰ类项目。

表2-23  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感 程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-24   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 |
| 较敏感 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - |
| 不敏感 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

本项目占地为工业用地，项目评价范围内存在耕地等土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为敏感，本项目占地面积为6664.01m2，占地规模为小型（＜5 hm2）。因此，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

表2-25  分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为染影响型项目，属于“采矿业—其他” | Ⅲ类项目 |
| 土壤敏感程度 | 场址周边存在耕地等土壤环境敏感目标 | 敏感 |

表2-26  污染影响型项目评价工作等级分级依据表

| 工程类型 | 项目类型 | 环境敏感程度 | 占地规模 | 评级等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和公共设施管理业——危险废物利用及处置 | Ⅰ类项目 | 敏感 | 小型 | 一级 |

### 2.4.2 评价范围

根据本项目环境影响评价等级、项目所处区域位置及当地自然社会环境条件，结合本项目特点及居民分布情况，确定本项目环境评价范围如下：

1）环境空气

本项目Pmax＞10%，项目D10%＝7629.8m＜2.5km。项目厂区东西×南北≈0.05km×0.12km，同时结合厂区周边敏感目标分布情况，本项目的大气评价范围最终为以项目厂区为中心（中心点坐标X=0、Y=0对应的经度112.458610°，纬度37.413444°），边长为15.38km（=2×7.63km+0.12）的矩形区域，共约236.54km2。

为了便于预测，本次大气预测范围确定为以项目为中心（中心点坐标X=0、Y=0对应的UTM坐标为X=629079.0，Y= 4141737.0，49S），边长为16km的矩形区域，共约256km2，该预测范围覆盖了评价范围，且覆盖了各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。

2）地下水

本次评价采用《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），综合周边的区域地质条件、水文地质条件和地下水保护目标，确定本项目地下水评价范围西北以乌马河为界，东北以东罗村-巩家堡村-大义-晓义-武家堡村为界，东南以武家堡村-白圭村-西炮村-西观村为界，西南以西观村-瓦屋村-小贾村-南左村为界。调查评价范围面积约35.38平方公里。

3）声环境

以本项目厂区边界向外200m为声环境影响评价范围。

4）生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）中生态环境影响评价范围的有关规定，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。综合考虑本项目施工和运营过程对项目所在区域动植物种群数量、群落结构、生态系统类型以及植被盖度等生态因子的影响，结合本项目与项目所在沟道形成的完整的水文地质单元和地理单元为界，确定本项目生态环境影响评价范围以沟道山脊——村庄——道路为界形成的区域，生态影响评价范围合计8hm2。

5）土壤环境

本项目土壤环境影响评价工作等级为一级，评价范围为项目所在区域以及区域外1km范围。

## 2.5 环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本区域的具体情况，本评价区为工业区，环境空气质量功能区应划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区划：本项目最近的地表水体为项目东南侧4.5km处的伏西河，其通过昌源河最终汇入汾河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段水环境执行《地表水环境质量标准》中Ⅴ类水质标准要求。

（3）地下水环境功能区划：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93)中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工业用水”，本项目所在区域地下水执行III类标准。

（4）声环境：根据《祁县经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》，本项目位于工业园区内，项目所在区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

## 2.6 环境保护目标

本项目环境保护目标及敏感点见下表、下图。

# 第三章  建设项目工程分析

## 3.1 建设项目概况

### 3.1.1项目名称、内容、地点及建设性质

（1）项目名称：山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目

（2）建设单位：山西绿远再生资源科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设规模：年处理危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨；处置危废种类主要有HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49。

（5）项目投资：总投资2100万元，企业自筹1100万元，银行贷款1000万元。

（6）建设地点：项目位于祁县经济开发区新兴产业园。

（7）劳动定员：项目劳动定员30人，其中管理人员5人，生产车间工人25人。

（8）工作制度：项目工作制度为每年工作330天，采用三班工作制，每班8h。

本项目基本情况见表3-1。

表3-1   项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 年处理危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨 |
| 4 | 危废种类 | HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49 |
| 5 | 原料来源 | 晋中市范围内 |
| 6 | 生产工艺 | 热再生法 |
| 7 | 运输方式 | 汽车运输 |
| 8 | 投资总额 | 总投资额为2100万元 |
| 9 | 工作制度 | 年工作330天，三班工作制，每班工作8小时 |
| 10 | 劳动定员 | 30人，其中管理人员5人，生产车间工人25人 |
| 11 | 占地面积 | 6664.01㎡ |

### 3.1.2 建设规模及产品方案

1、建设规模

本项目以工业用废活性炭为原料通过热再生法生产活性炭，建设规模为年处理废活性炭7000吨，其中危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨。处置危废种类主要有HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49。

2、产品方案

本项目产品方案建表3-2。

表3-2  本项目产品方案及生产规模一览表

| 生产线 | 废活性炭处置量（t/a） | 年运行时数（h/a） | 再生产品数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭再生处理生产线 | 危废：5000 | 7920 | 5040 |
|  | 固废：2000 |  |  |

3、产品质量技术指标

本项目产品再生活性炭质量标准执行《废活性炭热处理再生技术规模》（T/ZGZS 0308-2023）表1中的再生活性炭理化性能指标限值；具体限值见下表。

表3-3   用于工业有机废气净化的再生活性炭理化性能指标限值

| 序号 | 指标 | 指标限值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级品 | 二级品 | 木质活性炭 | 煤质活性炭 |
| 1 | 水分含量/% | ≤15 | GB/T 12496.4 | GB/T 7702.1 |
| 2 | a耐磨强度/% | ≥90 | ≥80 | GB/T 12496.6 | GB/T 30202.3 |
| 3 | 碘吸附值/(mg/g) | ≥800 | ≥500 | GB/T 12496.8 | GB/T 7702.7 |
| 4 | c四氯化碳吸附率/% | ≥60 | ≥40 | GB/T 12496.5 | GB/T 7702.13 |
| 5 | b亚甲基蓝脱色力/mL/0.1g | 12 | 10 | GB/T 12496.10 | GB/T 7702.6 |
| 6 | 着火点/℃ | ≥300 | ≥250 | GB/T 20450 |
| 7 | c丁烷工作容量/(g/100mL) | ≥9 | ≥6 | GB/T 20449 |
| 8 | c甲苯吸附率/(mg/g) | ≥300 | ≥200 | GB/T 35815 |
| 9 | c甲醛吸附率/(mg/g) | ≥200 | ≥100 | GB/T 35565 |
| 10 | c苯吸附率/(mg/g) | ≥400 | ≥300 | LY/T 3155 |
| 11 | 灰分/% | ≤14 | ≤40 | GB/T 12496.6 | GB/T 7702.15 |
| 12 | 挥发分/% | ≤4 | ≤7 | GB/T 17664 | GB/T 212 |
| 注：a:该指标仅颗粒活性炭监测；b:该指标仅粉状活性炭监测；c:该指标可结合实际要求选测。 |

### 3.1.3 主要建设内容

本项目主要建设一条规模为7000t/a废活性炭再生生产线，配套建设厂房、库房、控制室等附属配套设施。本项目不设食堂、浴室。

本项目建设内容一览表见表3-4。

表3-4   本项目建设内容一览表

| 分类 | 名称 | 本次技改项目建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于厂区北侧，占地面积1680m2，全封闭结构。内设1条规模为7000t/a废活性炭再生生产线，并配套建设烟气净化装置等附属配套设施。 |
| 辅助工程 | 办公室 | 位于厂区东南角，占地面积280㎡，砖混结构，共4层。主要设置控制室、接待室、化验室、资料室、分析室等。 |
|  | 冷却循环水池 | 位于生产车间西侧，20m×5m×1.5m。 |
|  | 尿素罐区 | 1座尿素罐区，内设1个尿素储罐5m³的尿素储罐，罐区周边设置围堰，罐区内地面及池壁进行硬化防渗。 |
|  | 初期雨水收集池 | 新建1座100m3初期雨水收集池，位于厂区南部。 |
|  | 事故水池 | 建设1座容积为180m³的事故水池。 |
| 公用工程 | 给水系统 | 来源于园区集中供水。 |
|  | 排水系统 | 循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水；脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水；少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘；全厂无废水外排。 |
|  | 供暖系统 | 利用炉窑烟气余热。 |
|  | 供天然气系统 | 由园区天然气管网提供。 |
|  | 供电系统 | 由当地供电所引入，厂区内设置变电室。 |
| 储运工程 | 原料储存 | 位于厂区西南侧，占地面积495m2，全封闭结构。 |
|  | 成品储存 | 位于厂区东侧，占地面积297m2，全封闭结构。 |
|  | 危废贮存间 | 位于原料库内西南角，占地面积40m2。 |
| 环保工程 | 废气 | 饱和活性炭储存废气 | 1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排。 |
|  |  | 破包废气 | 破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 |
|  |  | 原料缓冲仓上料废气 | 原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后由15m高排气筒外排。 |
|  |  | 活性炭再生废气 | 活性炭再生设备烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。 |
|  |  | 成品筛分除杂包装废气 | 成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 |
|  | 废水 | 循环冷却水排污水 | 用于湿法脱硫塔补充水。 |
|  |  | 余热锅炉排污水 | 用于厂区地面抑尘用水。 |
|  |  | 脱盐水系统排污水 | 用于雾化急冷用水，不外排。 |
|  |  | 生活污水 | 用于厂区泼洒抑尘。 |
|  |  | 初期雨水 | 经收集后用于湿法脱硫塔补充水。 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、设备减震、室内吸声材料、厂界设隔声绿化带等。 |
|  | 固废 | 一般固废 | 成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰可作为再生活性炭粉末外售。 |
|  |  | 危险废物 | 实验室检验废液、废试剂、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶等危险废物收集后在厂区内新建的危废贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。 原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。 |
|  |  | 生活垃圾 | 在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至环卫部门指定的地点统一处理。 |
|  | 绿化 | 场地绿化面积350m2。 |

### 3.1.4厂区平面布置

本项目总占地面积约6664.01m2，厂区出入口位于厂区南侧，办公区布置于厂区东南侧，办公区北侧为成品库，厂区西南侧为原料库，厂区北侧为生产车间；生产车间内布置1套7000t/a废活性炭再生设备。

各设施按工艺要求布置并与各相关建（构）筑物连接。布局中结合生产实际情况按工艺流程的要求和有利生产、方便修理的原则，满足各建、构筑物相互之间的卫生、防护、消防、安全、运输、施工等有关技术规定的条件。

本项目厂区总平面布置图见图3-1。

### 3.1.5 原辅材料

（1）主要原辅材料

本项目主要新建一条7000t/a废活性炭再生生产线，建设规模为年处理废活性炭7000吨，其中危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨。本项目共处置HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六种类型的废活性炭：包括柱状活性炭及颗粒、粉末活性炭等。

另外，本项目烟气治理工序还需要用到NaOH（5t/a、袋装固体，原料库暂存）、Ca(OH)2（160t/a、袋装固体，原料库暂存）、尿素（18t/a、液体，尿素罐区）。

（2）能源消耗

表3-5   本项目主要能源消耗量表

| 序号 | 物料名称 | 年用量 | 单位 | 来源及运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 136.96 | 万kWh/a | 配电室一座，配置2台1000kVA变压器 | / |
| 2 | 新鲜水 | 43003.35 | m3/a | 开发区集中供水 | / |
| 3 | 天然气 | 142.56 | 万m3/a | 开发区供气 |  |

表3-6   天然气成份表（%）

| 甲烷 | 乙烷 | 丙烷 | 正丁烷 | 异戊烷 | CO2 | 己烷 | N2 | 低位发热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95.932 | 1.395 | 0.194 | 0.033 | 0.031 | 1.349 | 0.023 | 1.011 | 33.217MJ/m³ |

### 3.1.6 项目主要生产设备

表3-7   本项目主要生产设备表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进料系统 |  |  |  |
| 1.1 | 进料仓 | 尺寸：2.2m×2.2m×1m 材质：304 厚度：3mm | 套 | 1 |
| 1.2 | 进料皮带输送机 | 材质：Q235 密闭式 输送量：2t/h | 套 | 1 |
| 1.3 | 再生进料 螺旋给料机 | 材质：304 尺寸：U273mm×4200mm 输送量：＞0.5t/h | 台 | 1 |
| 1.4 | 破包机 | —— | 台 | 1 |
| 1.5 | 进料除尘系统 | 含除尘器、集尘罩、管道、风机 | 台 | 1 |
| 2 | 活化再生系统 |  |  |  |
| 2.1 | 内热式再生炉体 | 材质：Q345-B 尺寸：φ2.2m×15`m 筒体厚度：14mm，耐材厚度300 含轮带、托轮、齿圈等 | 套 | 1 |
| 2.2 | 蒸汽喷管 | 外径48mm,2520材质 | 套 | 2 |
| 2.3 | 传动装置(变频) | 电机：18.5Kw；电机转速：960rpm；电机防护等级：IP55以上；附配套减速机:ZQ650。 | 套 | 1 |
| 2.4 | 炉体窑头 | 材质：Q235内附高铝钢纤维浇注料180mm，鱼鳞片密封 | 套 | 1 |
| 2.5 | 炉体窑尾 | 材质：Q235内附高铝钢纤维浇注料250mm，鱼鳞片密封 | 套 | 1 |
| 2.6 | 操作平台、爬梯、防护栏 | A3钢（Q235A） 花纹钢板3mm，DN25焊管 | 套 | 2 |
| 2.7 | 水冷转炉 | 直径：∅1200mm*6 材质：Q235 t=5mm | 套 | 1 |
| 2.8 | 燃烧器I | 燃料：天然气（比例调节） 型号：RS120/M BLU 耗气量：50-150Nm3 /h | 台 | 1 |
| 2.9 | 旋风收集器 | Q235+耐材，φ1800*5米 | 套 | 1 |
| 2.10 | 测温系统 | 附：测温铜圈、防屏蔽线、刚玉保护热电偶，传感铜棒 | 套 | 1 |
| 3 | 余热利用系统 |  |  |  |
| 3.1 | 蒸汽余热锅炉 （列管式） | 蒸汽压力：0.6Mpa、列管立式 产气量1t/h 含传感器及仪表、泵：2台3KW、阀等 含报备资料 | 台 | 1 |
| 3.2 | 吹灰器 | 脉冲式 | 台 | 1 |
| 4 | 烟气净化排放系统 |  |  |  |
| 4.1 | 耐高温布袋 除尘器 （烟气粉尘处理） | 过滤面积：256㎡ 材质：A3钢+内衬防腐 过滤速度：1.2-1.5m/min 内部防腐 配：气缸电磁阀 附:星型卸灰阀 布袋高温预留旁路Φ630mm | 台 | 1 |
| 4.2 | 高温自动阀及旁道 | Φ720/630 | 套 | 各1 |
| 4.3 | 二燃室 | A3钢8mm+耐火浇铸料450mm 出口烟气温度：1100℃ 尺寸：φ2.2m×8m 附：防爆口、出灰口等 | 台 | 1 |
| 4.4 | 燃烧器 （二燃室） | 燃料：天然气 （比例调节） 型号：RS200/M BLU 耗气量：50-250Nm3 /h 功率：7.5KW | 台 | 1 |
| 4.5 | 烟气预热室 | 尺寸：φ2 m×2m 含耐火材料厚度350mm | 套 | 1 |
| 4.6 | 紧急排放阀组及烟囱 | 外径：Φ0.4m×8.5m 内径：0.5m 筒体壁厚：6mm 筒体材料：Q235-B 保温材料配置：耐热层浇注料δ50,外表面温度 120℃与二燃室连接形式：法兰耐热层浇注料δ100 保温层浇注料 100 开盖动力装置：气动装置安装形式：立式气源压力：0.6 MPa | 套 | 1 |
| 4.7 | 急冷塔 | 材质：A3钢（Q235B）+耐酸耐火材料200mm 尺寸：Φ1.8m×8m 含：水泵、雾化喷枪、管路等 | 台 | 1 |
| 4.8 | SNCR脱硝 | 含：雾化器、输送泵、转料泵、雾化喷枪、管路等 | 台 | 1 |
| 4.9 | 碱液洗涤塔 | 材质：Q235+耐材 尺寸：Φ1.7m×6m 含：水泵、喷枪、填料等 | 台 | 1 |
| 4.10 | 碱液洗涤塔 | 材质：Q235+玻璃钢 尺寸：Φ1.7m×6.5m 含：水泵、喷枪、填料等 | 台 | 1 |
| 4.11 | 除雾塔 | 材质：Q235+玻璃钢 尺寸：Φ1.7m×5m | 台 | 1 |
| 4.12 | 消石灰喷射装置 | 含：料仓、喂料给料装置、文丘里喷射器、高压风机。 | 台 | 1 |
| 4.13 | 活性炭喷射装置 | 含：料仓、喂料给料装置、文丘里喷射器、高压风机。 | 台 | 1 |
| 4.14 | 干式脱酸塔 | 材质：A3钢6mm+耐材防腐，尺寸：Φ1.5m×6.5m | 台 | 1 |
| 4.15 | 排风机 | 流量：30000m3 /h； 压力：8000Pa； 功率：75kw（变频）； 离心式； 叶轮材质：SUS304 机壳耐腐蚀处理 附：弹簧减震器、膨胀节等。防爆电机 | 台 | 1 |
| 4.16 | 排风机 | 流量：30000m3 /h； 功率：45kw（变频）；离心式； 附：减震器、膨胀节等。 | 台 | 1 |
| 4.17 | 管道 | （温度≥500℃ A3钢8mm+耐火浇铸料150mm） （温度≤200℃ A3钢8mm+耐火浇铸料100mm） （温度≤150℃ A3钢8mm+防腐） | 套 | 1 |
| 4.18 | 烟筒 | Q235+耐材，35米高 内径720mm，含在线监测平台，斜爬梯 | 套 | 1 |
| 5 | 工艺系统公共区域 |  |  |  |
| 5.1 | 尾气操作平台 | 材质：Q235 | 套 | 1 |
| 6 | 管路系统 |  |  |  |
| 6.1 | 压缩空气系统 | 附：储气罐、阀组仪表、管道 | 套 | 1 |
| 6.2 | 蒸汽管路 | 室内管路 | 套 | 1 |
| 6.3 | 水循环管路 | 室内管路 | 套 | 1 |
| 6.4 | 污水管路 | 室内管路 | 套 | 1 |
| 6.5 | 碱液循环管路 | 室内管路 | 套 | 1 |
| 6.6 | 管路保温 | 室内管路 | 套 | 1 |
| 6.7 | 空压机 | 0.8Mpa 8m³/h | 套 | 1 |
| 7 | 电气/仪控系统（非防爆） |  |  |  |
| 7.1 | 电控柜及仪表柜 |  | 套 | 1 |
| 7.2 | 仪表显示系统 |  | 套 | 1 |
| 7.3 | 功能联锁系统 |  | 套 | 1 |
| 7.4 | 自动控制系统 | PLC上位机系统+32寸电脑液晶显示器 | 套 | 1 |
| 7.5 | 电缆及桥架 | 含室内所有电缆及桥架 | 套 | 1 |
| 7.6 | 变频器 | 4KW | 台 | 2 |
|  |  | 18.5KW | 台 | 1 |
|  |  | 5.5KW | 台 | 1 |
|  |  | 55KW | 台 | 1 |
|  |  | 75KW | 台 | 1 |
| 7.7 | 负压传感器 | WGD3051-M3 | 个 | 5 |
| 7.8 | 料仓料位计 | 型号：MLRD706 雷达报警 | 个 | 2 |
| 8 | 软水制备系统 |  |  |  |
| 8.1 | 软水制备器 | 3t/h | 套 | 1 |
| 8.2 | 软水箱 | 3*1.5*1.5米 Q235+内防腐 | 个 | 1 |
| 9 | 污水处理系统 |  |  |  |
| 9.1 | 活性炭过滤罐 | φ1.2*1米，含炭 | 个 | 1 |
| 9.2 | 石英石过滤罐 | φ1.5*2米，含石英砂 | 个 | 1 |
| 9.3 | RO反渗透膜 | 1t/h | 个 | 1 |
| 9.4 | 循环水冷却塔 | 60t/h | 个 | 1 |
| 9.5 | 碱液池冷却塔 | 80t/h | 个 | 1 |
| 10 | 原料库设备 |  |  |  |
| 10.1 | 原料库集尘管道 | 400㎡以内 | 套 | 1 |
| 10.2 | 原料库吸附箱 | 3万风量 Q235 不含炭 | 套 | 1 |
| 10.3 | 原料库引风机 | 30KW | 套 | 1 |
| 10.4 | 原料库烟筒 | φ630*15米 | 套 | 1 |
| 11 | 筛分设备 |  |  |  |
| 11.1 | 提升机 | 6m高 2.2kw皮带式输送 含护栏爬梯 | 台 | 1 |
| 11.2 | 旋风收集器 | 尺寸：∅1.1m×4.2m 材质:Q235 | 台 | 1 |
| 11.3 | 提升机料仓 | 尺寸：2000mm×1500mm 材质：Q235 | 台 | 1 |
| 11.4 | 筛分除杂一体机 | 处理量6吨/天 | 套 | 1 |
| 11.5 | 成品料罐 | 尺寸：φ1900mm×6000mm 材质：Q235 | 台 | 1 |
| 11.6 | 筛分密封室 | 5m×2.5m×3m 材质：彩钢瓦 | 套 | 1 |
| 11.7 | 筛分布袋除尘 | 含集尘管道、风机 | 套 | 1 |

### 3.1.7 项目主要经济技术指标

本项目主要技术经济指标见表3-8。

表3-8  主要技术经济指标表

| 序号 | 指 标 项 目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |
| 1 | 废活性炭处理量 | t/a | 7000 | 危废5000吨、固废2000吨 |
| 2 | 再生活性炭产量 | t/a | 5040 |  |
| 二 | 能源能耗 |  |  |  |
| 1 | 水 | m3/a | 43003.35 |  |
| 2 | 电 | 万kWh/a | 136.96 |  |
| 3 | 天然气 | 万m3/a | 142.56 |  |
| 四 | 劳动定员 | 人 | 30 |  |
| 1 | 工人 | 人 | 25 |  |
| 2 | 管理及辅助人员 | 人 | 5 |  |
| 五 | 占地面积 | ㎡ | 6664.01 |  |
| 六 | 总投资 | 万元 | 2100 |  |

## 3.2 工程生产工艺分析

### 3.2.1 工艺技术方案比选

活性炭为一种多孔材料，内部孔隙结构极其发达，具有比表面积极大、吸附能力强的特点。活性炭再生是将吸附饱和的活性炭通过各种方法恢复其吸附性能，达到重复使用的目的。再生方法主要取决于活性炭的类型和活性炭吸附物质的性质。目前国内外较为成熟的再生方法有三种，即热再生法、化学再生法和生物再生法。这些方法均存在一定的缺点和局限性，所以人们一直试图探索新的更为经济有效的活性炭再生技术，如电化学再生法、超声波再生法、催化湿式氧化再生法及超临界流体再生等。各种活性炭再生技术优缺点对比如下表所示。

表3-9  活性炭再生技术优缺点对比

| 再生技术 | 原理 | 有点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热再生法 | 在加热条件下，使被吸附的有机物以解析、炭化、氧化的形式从活性炭基质上消除 | 再生率较高，可达70%～80%；再生时间短；与化学药品再生法相比，具有很强的通用性；不产生再生废液 | 再生后的活性炭损失率较高，一般为5%~10%；炭表面化学结构发生改变，比表面积减小；高温再生对再生炉材料要求高，再生炉设备投资高；再生能耗成本 |
| 化学药剂再生法 | 化学药剂再生主要分为无机药剂再生和有机药剂再生。无机药剂再生一般采用无机酸（硫酸、盐酸）或碱（氢氧化钠）等药剂使吸附质脱除。例如吸附高浓度酚的活性炭，可用氢氧化钠溶液再生，酚以酚钠盐的形式被回收；吸附重金属的活性炭，可以用盐酸溶液再生。有机溶剂再生常用的溶剂有苯、丙酮和甲醇等，适用于可逆吸附，例如吸附高浓度酚的活性炭；处理焦化厂煤气废水的活性炭，都可用有机溶剂再生 | 针对性强，设备简单，具有经济优势；可从再生液中回收有用物质；操作过程在吸附塔内进行，活性炭损失小 | 一般只能针对单一物质再生，通用性较差；再生率低，微孔容易堵塞，多次使用后再生率明显降低；存在再生液二次污染的问题 |
| 生物再生法 | 活性炭吸附有机物，同时微生物对有机物进行降解，从而使活性炭得到再生 | 工艺简单，投资和运行费用都很低，对活性炭无危害作用 | 再生时间长，吸附率恢复缓慢。由于活性炭能够将有机物长时间吸附在其表面，所以微生物能够将一些不易降解的有机物进行降解，使活性炭再生。但对于不能被微生物降解的有机物，生物再生法的使用会受到限制 |
| 电化学再 生法 | 该技术是将活性炭填充在两个电极之间，填充电解液（通常为氯化钠、盐酸、硫酸、氢氧化钠等），通入直流电流，活性炭在电场作用下发生极化，形成微电解单元。再生过程一方面依靠电泳力使炭表面有机物脱附，另一方面依靠电解产物包括氯气、次氯酸、新生态氧等氧化分解吸附物或与之生成絮状物 | 再生效率高，可达80%-95%，且多次再生后再生效率降幅不大 | 再生能耗较高；目前尚处于研究阶段 |
| 超声波再生法 | 对活性炭的吸附表面施加能量，通过“空化泡”爆裂的冲击使被吸附物质得到足以脱离吸附表面重新回到溶液中去的能量，即达到活性炭再生的目的 | 能耗小、工艺及设备简单、活性炭损失小、可回收有用物质 | 再生效率较低；有研究表明，超声波再生能耗仅为0.1kW•h/kg活性炭，但再生率不到50% |
| 催化湿式 氧化再生法 | 在高温、高压下，用氧气或空气作氧化剂,将处于液相状态下的活性炭吸附质（有机物）氧化分解的一种处理方法 | 再生效率稳定，处理对象广泛，活性炭损失小(≤3%），反应时间短 | 再生效率不高（约为50%），再生设备需耐腐蚀、耐高压，产生废气要进一步处理；该技术目前尚处于探索阶段 |
| 超临界流体再生法 | 利用超临界流体（SCF）超高的有机物溶解度，对饱和活性炭上的有机物进行萃取，使活性炭再生 | 操作温度低（31℃),不改变吸附质的物理、化学性质和活性炭原有结构，活性炭无损耗，操作周期短，可以收集吸附质，设备占地面积小，能耗不高 | 活性炭吸附的物质必须是在超临界流体中可溶，设备需要耐高压；该技术目前仅限于实验研究 |

本项目选用热再生法对饱和活性炭进行再生处理，热再生法适宜性分析如下：

（1）本项目生产原料废活性炭吸附的物质有废有机溶剂、废有机树脂、废卤化有机溶剂等，吸附的有毒有害物质成分复杂、种类多，要求再生方法具有较广的适用范围。相比于化学药剂再生法、生物再生法，热再生法能够处理多种多样的吸附质，具有通用性，为再生法的主流。

（2）从工艺成熟度上看，相比于尚处于探索阶段的电化学再生法、催化湿式氧化再生法、超临界流体再生法，热再生法属于传统活性炭再生技术，是目前发展历史最长、应用最多、工业上最成熟的活性炭再生方法。

（3）从企业经营的角度分析，要求废活性炭有较高的再生效率。超声波再生法再生效率较低，不适用于工业化生产，热再生法再生效率高，再生时间短，可取得较可观的经济效益。此外，热再生法再生利用废活性炭在国内外有多个成功的案例，在项目建设、运用过程中企业可以从中借鉴经验，不断完善工艺路线。

综上所述，经过工艺比选及经济效益的分析，本项目拟采用热再生法处置周边地区的废活性炭是适宜的。

### 3.2.2 废活性炭热再生法原理

废活性炭在再生装置中内主要经历干燥、中低温热解、高温热解和高温气化四个阶段；其中，干燥阶段主要去除水分和挥发性有机物，属于物理过程；中低温热解阶段主要去除易分解型有机物；高温热解阶段主要去除难分解型有机物；高温气化阶段主要是去除活性炭孔隙通道中残留的热解半焦以及活性炭孔隙结构的部分重构。

在100～150℃的干燥阶段，水分子和部分吸附质的分子震动能增加，吸附质脱离活性炭表面进入气相，这个过程以水分的蒸发和挥发性有机物（VOCs）脱附为主。在150～600℃的中低温热解阶段，低沸点有机物、易分解型有机物及高沸点有机物受热分解，产生气、液、固三种形态的热解产物，固态热解产物为有机吸附质缩聚产生的中低温半焦。在600～800℃的高温热解阶段，难分解型有机物分解为可燃性气体和高温半焦，中低温热解半焦进一步分解转化为高温半焦。中低温热解阶段和高温热解阶段通常统称为“炭化阶段”，残留在废活性炭孔隙中的有机吸附质热解半焦的气化燃烧是整个再生过程中最为关键和缓慢的步骤，半焦的去除过程不仅决定了再生活性炭的吸附性能，而且影响废活性炭进料速率、再生炉温度分布、再生停留时间、再生氧含量、辅助燃料量和烟气流量等运行工艺参数的调整。残留在孔隙中的高温半焦是影响废活性炭孔隙结构恢复和吸附性能关键因素，高温半焦的残留导致整个热解阶段只能恢复活性炭的部分吸附性能。800～1000℃的高温气化阶段，通常被称为活化阶段，它是整个再生过程的关键一环，废活性炭孔隙中残留的高温半焦常采用水蒸气气化法去除，半焦优先与水蒸气反应而得以去除。水蒸气气化能有效弱化活性炭基质的空气氧化烧蚀作用，从而提高再生活性炭的吸附性能、回收率和强度。

### 3.2.3生产工艺分析

1、废活性炭收集

建设单位收集的废活性炭应当符合本项目“废活性炭的危险废物类别、代码”，并且符合本项目的入炉要求，否则建设单位不得收集。按照项目收集范围内危险废物的不同特点，分别考虑收集要求，废活性炭的收集以定期收集为主，兼顾应急收集，收集过程采用专用包装桶，具有耐酸耐碱、抗腐蚀的特性，不易破裂。所有装满废物待运走的容器或贮罐应清楚地标明内盛物的类别与危害说明以及装进日期、名称、重量、成份、特性和发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。

2、废活性炭运输

废活性炭的运输工作主要分由专业的社会机动车运输力量解决，由于废活性炭来源暂不能确定，因此其运输路线尚不固定。营运期废活性炭的运输车辆应严格按照当地公安部门与交通部门规定的行驶路线和行驶时段行驶，运输路线力求最短、对沿路影响小，避免转运过程中产生二次污染。

3、废活性炭接收

营运期严格执行危险废物转移联单制度，现场交接时核对废活性炭的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，并对接收的废物及时登记，将进厂废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。符合要求的饱和废活性炭送至指定的原料仓储区域贮存，不符合收集要求的饱和废活性炭则及时退回，若不能及时退回的则暂存于指定的区域后安排退回，化验室同时应测定待处置的饱和废活性炭的成分、组分等并做记录，记录情况应长期保存。

4、废活性炭检测

本项目原料废活性炭入厂限制性指标为重金属元素，厂区设置一座化验室，以满足活性炭产品检测、危险废物特性分析等要求，包括重金属元素分析和检测。对拟送来处置的废活性炭进行取样分析，按照《固体废物浸出毒性浸出方法  硫酸硝酸法》(HJ/T 299-2007)制备固体废物浸出液，再按照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB 5085.3-2007)附录A、B、C、D、E及F所规定的方法，分别测定汞、镉、铅、铬、砷等元素，任何一种元素含量超过检出限所列的浓度限值，则判定该批次废活性炭属于含重金属的危险废物，应拒绝接受该批次废活性炭的再生业务。重金属元素含量未检出的废活性炭方可进入本项目活性炭再生装置进行无害化处理，并对来样与送检样品一致性进行复核。

危废活性炭入库参数要求如下：

表3-9  危废活性炭入库参数

| 原料类别 | 原料入库参数要求 |
| --- | --- |
| 危废活性炭 | 重金属（汞、镉、铬、砷、铅）不得含，含氯量（湿基）≤2%、含氟量（湿基）≤0.05%、溴含量（湿基）≤0.02%、灰分＜15% |

产污工序：S1实验室检验废液、废试剂等。

5、废活性炭贮存

经鉴别后满足本项目接收条件的废活性炭贮存于专用贮存设施内，饱和活性炭暂存库应满足两个月的储存量，且选址、设计、建设、运行管理应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及其修改单中有关要求。

将粉末活性炭和颗粒活性炭分类存储；根据废活性炭检测结果，将含氯、含氟量相对高的废活性炭与含氯、含氟量相对低或是不含氯、氟的废活性炭进行配伍，物料混合均匀后进炉，以保证进炉的废活性炭中含氯、含氟量相对稳定。

产污工序：G1危废活性炭暂存过程废气（挥发性有机物）、S2有机废气处理装置产生的的废活性炭。

6、废活性炭再生

（1）上料

吨包或袋装废活性炭送入拆包机，全封闭后进行拆包；废活性炭经过斗式提升机输送至原料缓存仓，最后载有螺旋进料机定时定量地推入再生炉内进行再生。

产污工序：G2拆包废气、G3原料缓存仓上料废气、S3拆包布袋除尘器收集的除尘灰、S4上料布袋除尘器收集的除尘灰。

（2）活性炭再生

本项目活性炭再生采用回转窑，主要利用原料废活性炭中含有的水分高温汽化生成的水蒸气以及焙烧阶段氧化反应生成的CO2等气体清理活性炭微孔，将堵塞在活性炭细孔中的有机物残炭气化，从而使其恢复吸附性能；活化时所需要的热量是由饱和活性炭所吸附的有机物燃烧及活性炭原料在回转窑筒体内自燃所产生的热量获得的。

产污工序：G4活性炭再生废气。

（3）活性炭再生及后处理

再生炉（回转窑）内再生炭经冷却段降温后进入下道工序，出料采用螺旋出灰器自动出料进入成品筛分除杂一体机，螺旋出灰器与出料口形成封闭结构；通过成品筛分除杂一体机去除混在再生炭内的杂质，及筛选出不同目数大小的再生炭进行分类包装获得可以直接进入市场销售的成品炭。

产污工序：G5成品筛分除杂包装废气、S5成品筛分除杂布袋除尘器收集的除尘灰。

（4）再生废气处理

活性炭再生烟气中主要污染物为烟尘、酸性组份（SO2、NOx、HCl、HF）、CO、二噁英类等。烟气净化处理系统需完成燃烧烟气的冷却、脱酸和除尘，并控制二噁英类等有害物质；再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。

烟气净化具体流程如下：经过二燃室燃烧后的再生烟气在1100℃的温度进行SNCR脱硝后，内热式再生装置通过余热锅炉回收热量将烟气温度降至550℃，外热式再生装置利用烟气温度间接加热炉体后将烟气降至550℃，然后再进入急冷塔，用回用水雾化急冷，确保在550℃~200℃的温度区间1秒内急冷，可有效防止二噁英类的再生成，而后烟气进入干式脱酸塔，喷入生石灰及粉末活性炭等吸收剂，吸收剂在布袋除尘器袋壁上沉积，形成滤饼，使沉积的吸收剂继续吸收烟气中气态污染物和二噁英，达到脱酸及去除污二噁英的目的。吸收剂在布袋除尘器袋壁上沉积，形成滤饼，使沉积的吸收剂继续吸收烟气中气态污染物。经布袋除尘器除尘后的烟气经引风机牵引进入湿式脱酸塔，通过喷入碱液进一步进行脱酸处理，脱酸处理完毕后进入除雾器进行水气分离，然后烟气通过活性炭吸附箱进一步吸附去除烟气中剩余的微量有害成分，后进入排气筒排入大气，整个烟气流程为负压。烟气收集方式为硬连接，收集效率为100%。

产污工序：W1雾化急冷废水、W2、湿式脱酸塔废水、S6再生烟气布袋除尘器收集的除尘灰、S7湿式脱酸塔沉淀、S8再生烟气活性炭吸附箱产生的废活性炭。

热再生法活性炭再生及产污环节图见图3-2。

### 3.2.4 污染物产生环节汇总

本项目产排污环节汇总一览表见表3-10。

表3-10  本项目产排污环节汇总一览表

| 污染源分类 | 污染源 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 运营期 | 大气污染源 | G1 | 原料库 | 饱和活性炭储存废气 | 挥发性有机物（非甲烷总烃） |
|  |  | G2 | 破包机 | 破包废气 | 颗粒物 |
|  |  | G3 | 原料缓冲仓 | 上料废气 | 颗粒物 |
|  |  | G4 | 活性炭再生炉 | 活性炭再生废气 | 颗粒物、NOx、SO2、HCl、HF、CO、二噁英、挥发性有机物（非甲烷总烃） |
|  |  | G5 | 成品筛分除杂一体机 | 成品筛分除杂包装废气 | 颗粒物 |
|  | 水 污染源 | W1 | 冷却循环水 | 冷却循环水排污水 | pH、COD、SS等 |
|  |  | W2 | 余热锅炉 | 锅炉排污水 | pH、COD、SS等 |
|  |  | W3 | 脱盐水装置 | 脱盐水排污水 | pH、COD、SS等 |
|  |  | W4 | 生活办公 | 生活废水 | COD、BOD、SS、氨氮 |
|  | 固体 废物源 | S1 | 实验室 | 检验废液、废试剂 | 废化学品 |
|  |  | S2 | 原料库废气处理装置 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  |  | S3 | 拆包布袋除尘器 | 除尘灰 | 废活性炭粉末 |
|  |  | S4 | 上料布袋除尘器 | 除尘灰 | 废活性炭粉末 |
|  |  | S5 | 成品筛分除杂布袋除尘器 | 除尘灰 | 再生活性炭粉末 |
|  |  | S6 | 再生烟气布袋除尘器 | 除尘灰 | 氯化钙、氟化钙、废活性炭等 |
|  |  | S7 | 湿式脱酸塔 | 沉淀 | 氯化钙、氟化钙等 |
|  |  | S8 | 再生烟气活性炭吸附箱 | 废活性炭 | 废活性炭 |
|  |  | S9 | 设备维修保养 | 废机油及沾染废机油废物 | 废机油及沾染废机油废物 |
|  |  | S10 | 生活办公 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 噪声 污染源 | N | 生产设备 | 设备噪声 | 噪声 |

## 3.3 公用工程

### 3.3.1 给排水

（1）给水系统

本项目用水环节主要是雾化急冷用水、湿式脱酸塔用水、冷却循环水用水、余热锅炉用水、厂区地面抑尘用水，绿化用水，以及职工生活用水；水源来自开发区集中供水。

①雾化急冷用水

再生炉烟气经余热利用后降至550℃，然后再进入急冷塔，用回用水雾化急冷，确保在550℃~200℃的温度区间1秒内急冷，可有效防止二噁英类的再生成；其中活性炭再生装置急冷塔设计喷淋量为2000kg/h，烟气与水雾在一同混合下落过程中实现了汽化，塔底基本不产生污水；烟气经过急冷塔后即进入干法脱酸塔。因此，雾化急冷用水48 t/d。

②湿式脱酸塔用水

活性炭再生装置湿式脱酸塔设计循环量为110 m3/h，湿法吸附塔脱硫主要是采用双碱法，吸收剂为NaOH，利用化学吸收原理，酸碱中和反应达到脱酸的目的，产生可溶性NaCl；在喷淋中和反应过程中，根据循环液的pH值补充碱液，保证循环液的pH值在一定范围内，保证脱硫脱酸效果。碱液循环利用，既节约资源，同时又达到了脱酸的目的。另通过向循环池内添加石灰浆，生成硫酸钙沉淀，再通过压滤机将沉淀压出，减小循环液盐浓度的同时，还可回收NaOH，降低液碱的消耗。

损失水分量按0.04L/m3-烟气量计，湿式脱酸塔补水量为28.8m3/d。

③冷却循环水用水

本项目炉体、轴承、产品冷却均需使用循环冷却水；项目共设置1套冷却循环水装置，循环水量为40 m3/h（960m³/d）。其中蒸发损失量为28.8m³/d、排污量为9.6m³/d，则循环水补水量为38.4m³/d。

④余热锅炉用水（脱盐水）

活性炭再生装置配套1台余热锅炉，额定蒸发量为1t/h，用水为脱盐水；活性炭再活化过程中，水蒸气用量为活性炭质量的80%~100%；7000t/a内热式活性炭再生装置活性炭处置量为21t/d，则水蒸气用量约为0.875t/h；剩余蒸汽在采暖期用于厂区供暖。

本项目非采暖期用水量为0.875t/h、21t/d，进入再生装置全部损耗；采暖期用水量为1t/h、24t/d，其中0.875t/h、21t/d进入再生装置全部损耗，其余蒸汽用于厂区供热，循环使用，损耗量以循环量的0.5%计，损耗量为0.0006t/h、0.015t/d；排污量以循环量的0.5%计，排污量为0.0006t/h、0.015t/d。综上，余热锅炉非采暖期补水量为21t/d；采暖期补水量为21.03t/d，排污量为0.015t/d。

⑤脱盐水制备系统用水

本项目设置有1套脱盐水制备系统，制水量为3t/h，可以满足脱盐水用水需求；脱盐水站工艺为树脂交换。当含有硬度离子的原水通过软化水设备内树脂层时，水中的钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出的钠(Na+)离子。从软化水设备内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。当钠离子交换树脂失效之后，为恢复其交换能力，就要进行再生处理，再生剂为食盐溶液。一台软化水设备共有两根交换柱，当一个交换柱在产水时，另一个交换进行松床、进盐再生、小清洗、大清洗操作，当完成大清洗后即可转为产水工况，两个交换柱循环工作可实现连续产水。树脂在反洗、冲洗和再生过程中会产生一定量的再生及清洗废水；再生及清洗废水产生量约为装置产水量的15%。

本项目非采暖期脱盐水消耗量为21t/d，则新鲜水消耗量为24.15t/a，脱盐水系统排水量为3.15t/d；采暖期脱盐水消耗量为21.03t/d，则新鲜水消耗量为24.18t/a，脱盐水系统排水量为3.15t/d。

⑥厂区地面抑尘用水

参考《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）浇洒道路用水定额中的先进值为1.5L/(m2·d)，本项目厂区内道路面积约为2000 m2，则本项目道路抑尘用水耗水量为3.0m3/d。

⑦绿化用水

本项目绿化面积为350 m2，参考《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）绿化管理用水定额先进值为1.5 L/(m2·d)，则本项目绿化用水耗水量为0.525 m3/d。

⑧生活用水

根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T 1049.4-2021），本项目员工日常生活用水按每人每天70L计算，项目劳动定员30人，则用水量2.1m3/d；厂区内设旱厕，定时清掏用于周边农田施肥；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d，主要为盥洗废水，少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（2）排水系统

本项目产生的废水主要包括冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水系统排污水、生活废水。

①冷却循环水排污水

本项目冷却循环水排污水为9.6m3/d；循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水，不外排。

②余热锅炉排污水

本项目采暖期余热锅炉排污水为0.015t/d；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，不外排。

③脱盐水系统排污水

本项目非采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d；采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d。脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排。

④生活污水

厂区内设旱厕，定时清掏用于周边农田施肥；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d，主要为盥洗废水，少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

本项目用水量及排水量一览表见表3-11，本项目水平衡见图3-3、图3-4。

表3-11　本项目用水量及排水量一览表

| 用水单元 | 定额 | 新鲜水量m3/d | 回用水量 m3/d | 废水量 m3/d | 排水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雾化急冷用水 | 2000kg/h | 44.85 | 3.15 (非采暖期) | 0 | 烟气与水雾在一同混合下落过程中实现了汽化，塔底基本不产生污水 |
|  |  | 44.85 | 3.15 (采暖期) | 0 |  |
| 湿式脱酸塔用水 | 110m3/h | 19.2 | 9.6 | 0 | 碱液循环利用，通过向循环池内添加石灰浆，生成硫酸钙沉淀，再通过压滤机将沉淀压出 |
| 冷却循环水用水 | 40m3/h | 38.4 | 0 | 9.6 | 循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水，不外排 |
| 余热锅炉用水 | 0.875t/h （非采暖期） | 21 (脱盐水) | 0 | 0 | / |
|  | 1t/h（采暖期） | 21.03 (脱盐水) | 0 | 0.015 | 用于厂区地面抑尘用水，不外排 |
| 脱盐水系统用水 | 85%（非采暖期） | 24.15 | 0 | 3.15 | 脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排 |
|  | 85%（采暖期） | 24.18 | 0 | 3.15 |  |
| 厂区地面抑尘用水 | 1.5L/(m2·d) | 1.32 | 1.68 (非采暖期) | 0 | / |
|  |  | 1.305 | 0.015+1.68 (采暖期) | 0 | / |
| 绿化用水 | 1.5L/(m2·d) （非采暖季） | 0.525 | 0 | 0 | / |
| 生活用水 | 70L/人·d | 2.1 | 0 | 1.68 | 少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排 |
| 非采暖期合计 | 151.545 | / | / | 全部回用，废水不外排 |
| 采暖期合计 | 151.065 | / | / | 全部回用，废水不外排 |

### 3.3.2 供电

厂区设置配电室一座，配置2台1000kVA变压器，可满足供电要求。

### 3.3.3供热

本项目冬季办公用房供暖由余热锅炉提供。

## 3.4 施工期污染环节分析及环境污染防治措施

### 3.4.1施工期污染环节分析

本项目施工期污染环节主要是施工期产生的施工扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声及施工产生的固体废物等。

### 3.4.2 施工期环境污染防治措施

3.4.2.1施工期的环境空气污染影响分析及防治措施

①施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

②施工期环境空气污染防治措施

施工场地每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数； 施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；混凝土采用商品混凝土施工。

3.4.2.2 施工期声环境污染影响分析及防治措施

①施工期声环境污染影响分析

从噪声角度出发可以把工程施工期分为基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第二阶段的主要产噪设备有混振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄比较远，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3-12。

表3-12  施工期主要噪声源一览表  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础施工阶段 | 挖掘机 | 100-120 | 间歇性源 |
|  | 装载机 | 90-110 | 间歇性源 |
|  | 各种车辆 | 80-95 | 间歇性源 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇性源 |
| 结构制作阶段 | 混凝土搅拌机 | 80-90 | 间歇性源 |
|  | 振捣棒 | 85-100 | 间歇性源 |
|  | 电锯 | 90-100 | 间歇性源 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90-100 | 间歇性源 |
|  | 升降机 | 90-100 | 间歇性源 |

②施工期声污染防护措施

所有产噪设备的施工时间应尽量安排在日间，须严格控制夜间的施工；应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在篷内操作的尽量进入操作间，不能入篷的应适当建立单面声障。

3.4.3.3 施工期水环境污染影响分析及防治措施

施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机、砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，厂区内设一座容积为2m3的施工废水收集池，沉淀处理后进行回用，不外排。

施工期产生的少量生活污水为施工人员的盥洗废水，水质简单，且产生量较小；生活污水用于泼洒抑尘或绿化用水；对周围水环境影响较小。

3.4.2.4 施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾全部委托当地环卫部门处置；施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。

3.4.2.5 施工期生态环境影响分析及防治措施

本工程施工期对生态环境的影响主要为产生的建筑垃圾等，会造成区域植被及生态景观的破坏，应在施工结束后立即恢复。施工会破坏该区域原有的植被，土地功能和当地生态功能将会发生变化，因此，施工期间要严格划定地表扰动界线，不得随意超界线施工，扩大施工期对植被的破坏。

水土流失主要为开挖土方造成的水土流失，评价要求在施工期对土方进行及时回填、苫盖、碾压、修建必要的沉砂池，避免在雨季造成严重的水土流失。

综上所述，项目施工期对环境的影响相对于运营期来说，施工时间较短，随着施工期的结束，上述各污染源也随之消失。故施工期各污染物的排放对环境的影响是短期可逆的。

## 3.5 运营期污染环节分析及环境污染防治措施

### 3.5.1 运营期污染环节分析

1、废气

本项目运营期产生的废气主要为G1饱和活性炭储存废气、G2破包废气、G3上料废气、G4活性炭再生废气、G5成品筛分除杂包装废气等。

2、废水

本项目运营期产生的废水主要为W1冷却循环水排污水、W2余热锅炉排污水、W3脱盐水排污水、W4生活污水等。

3、噪声

本项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声等。

4、固体废物

本项目运营期固体废物主要为S1实验室检验废液、废试剂、S2原料库废气处理装置废活性炭、S3拆包布袋除尘器除尘灰、S4上料布袋除尘器除尘灰、S5成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰、S6再生烟气布袋除尘器除尘灰、S7湿式脱酸塔沉淀、S8再生烟气活性炭吸附箱废活性炭、S9设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶、S10生活垃圾等。

### 3.5.2运营期环境空气影响分析及污染防治措施

1、G1饱和活性炭储存废气，主要污染物为非甲烷总烃

废活性炭进场进行取样检测，合格的进入合格仓库暂存，不合格的进入不合格仓库暂存后退回；危险废物饱和活性炭储存过程中会产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计；本项目共处置HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭，处置量共5000t/a；危险废物饱和活性炭中吸附的有机物以总质量的10%计，储存过程中挥发性有机物产生量以0.1%计，则挥发性有机物总产生量为：

5000×10%×0.1%=0.5 t/a。

本项目设置1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排，设计风量为30000 m3/h，运行时间7920 h/a，则挥发性有机物产生浓度为2.10mg/m3；活性炭吸附效率取80%，则挥发性有机物排放量为0.1 t/a，排放浓度为0.42 mg/m3。非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

2、G2破包废气，主要污染物为颗粒物

吨包装合格的饱和废活性炭经全封闭破包机破包后，经破包机自带振动筛给料，由全封闭提升机或皮带输送机送入原料缓冲仓；破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排；本项目设置1套破包系统；破包机运行时间2640 h/a。

配套的风机风量按以下公式计算：

L=3600×Vx×F×β

式中：

L—风量，m³/h；

F—工作孔面积（m²）

VX—工作孔上的气流速度，(m/s)；

β—安全系数，（本次取1.1）；

表3-13  拆包机及落料点除尘器设计风量计算一览表

| 设备 | 集气罩形式 | 集气罩 尺寸（m） | 数量 | 罩口风速 （m/s） | 计算风量 （m³/h） | 设计风量 （m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆包机 | 全封闭 | 1×1 | 1 | 1.5 | 5940 | 10000 |
| 落料点 | 全封闭 | 0.6×0.5 | 2 | 1.5 | 3564 |  |
| 合计 | / | / | / | / |  |  |

类比同类型项目，拆包及落料点粉尘产生系数为1 kg/t（原料）；本项目拆包系统饱和活性炭使用量为7000 t/a，则粉尘产生量为7t/a，产生浓度为265mg/m3；此工序除尘系统设计风量为10000 Nm3/h，过滤面积280m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；则此工序粉尘排放量为0.264t/a、排放浓度为10mg/m³。粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

3、G3上料废气，主要污染物为颗粒物

吨包装合格的饱和废活性炭经全封闭破包机破包后，经破包机自带振动筛给料，由全封闭提升机或皮带输送机送入原料缓冲仓；原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。上料工序运行时间2640 h/a。

配套的风机风量按以下公式计算：

L=3600×Vx×F×β

式中：

L—风量，m³/h；

F—工作孔面积（m²）

VX—工作孔上的气流速度，(m/s)；

β—安全系数，（本次取1.1）；

表3-14  上料系统除尘器设计风量计算一览表

| 设备 | 集气罩形式 | 集气罩 尺寸（m） | 数量 | 罩口风速 （m/s） | 计算风量 （m³/h） | 设计风量 （m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落料点 | 全封闭 | 0.6×0.5 | 1 | 1.5 | 1782 | 2000 |
| 合计 | / | / | / | / |  |  |

类比同类型项目，落料点粉尘产生系数为0.3kg/t（原料）；本项目上料系统饱和活性炭使用量为7000 t/a，则粉尘产生量为2.1t/a，产生浓度为398mg/m3；此工序除尘系统设计风量为2000 Nm3/h，过滤面积60m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；则此工序粉尘排放量为0.053t/a、排放浓度为10mg/m³。粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

4、G4活性炭再生废气，主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、HCl、HF、CO、二噁英

本项目共建设1条7000t/a活性炭再生生产线，其主要是利用原料废活性炭中含有的水分高温汽化生成的水蒸气以及焙烧阶段氧化反应生成的CO2等气体清理活性炭微孔，将堵塞在活性炭细孔中的有机物残炭气化，从而使其恢复吸附性能；活化时所需要的热量是由饱和活性炭所吸附的有机物燃烧及活性炭原料在回转窑筒体内自燃所产生的热量获得的；再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。

①烟气量

本项目活性炭再生设备活性炭处理量为21t/d，运行时间为330 d/a、24h/d；炉内天然气耗气量为60 m3/h，二燃室天然气耗气量为120 m3/h；炉内活性炭烧失率为30%，其中水分约10%，吸附的有机物约10%，活性炭损失约8%；

根据《环境保护计算手册》（奚元福主编）中燃料燃烧烟气量经验公式：

天然气燃烧烟气量：

天然气燃料理论烟气量计算公式：

V0=1.105×Q/1000+0.02；其中天然气热值取8500 kcal/Nm3。

气体燃料实际燃烧烟气量计算公式：

当Q＞8250 kcal/Nm3的天然气，Vy=0.38+0.075×Q/1000+αV0；α为空气过剩系数，取1.7；

经计算，本项目天然气理论烟气量为9.4125 Nm3/m3，实际烟气量为17.02 Nm3/m3活性炭再生设备天然气消耗量180 m3/h，则烟气量为3063.6Nm3/h。

活性炭燃烧烟气量：

固体燃料理论烟气量计算公式：

V0=1.01×Q/1000+0.5；其中碳的热值取7800 kcal/kg；

固体燃料实际燃烧烟气量计算公式：

Vy=0.89×Q/1000+1.65+(α－1)V0；α为空气过剩系数，取1.7；

经计算，本项目活性炭燃烧过程中理论烟气量为8.378 Nm3/kg，实际烟气量为14.46 Nm3/kg；活性炭再生设备活性炭处理量为21t/d，活性炭烧失约8%，则烟气量为24292.8Nm3/d、1012.2Nm3/h。

有机物燃烧烟气量：

根据有机物吸附质加热到不同温度时的变化，热解再生一般可分为干燥、中低温热解、高温热解和高温气化四个阶段。其中，干燥阶段主要去除水分和挥发性有机物，属于物理过程；中低温热解阶段主要去除易分解型有机物；高温热解阶段主要去除难分解型有机物；高温气化阶段主要是去除活性炭孔隙通道中残留的热解半焦以及活性炭孔隙结构的部分重构。

因此，活性炭有机物吸附质在再生装置中被裂解为低分子可燃气体和CO、H2等混合气体，再通过再生设备、二燃室高温处理后基本上被热解、焚毁，转变为CO2、H2O等气体；混合气体成分与水煤气相似，热值参考水煤气热值，一般在18～24MJ/m3之间，本次取22 MJ/Nm3（5255.8kcal/Nm3）。

当Q＞3000kcal/Nm3时，气体燃料理论烟气量计算公式：

V0=1.09×Q/1000－0.25；

气体燃料实际燃烧烟气量计算公式：

Vy=1.14×Q/1000+0.25+(α－1)V0；α为空气过剩系数，取1.7；

经计算，本项目产生的混合气体理论烟气量为5.48 Nm3/m3，实际烟气量为10.08 Nm3/m3；活性炭再生设备活性炭处理量为21t/d，吸附的有机物约10%计，碳含量以80%计，气化过程中转化率以80%计，混合气体中CO占比以40%计，密度以0.7 kg/Nm3计，则混合气体产生量为11200 Nm3/d，则混合气体燃烧后烟气量为112896Nm3/d、4704Nm3/h。

综上所述，本项目活性炭再生设备总烟气量为8779.8Nm3/h。

②烟尘产排量

活性炭再生过程中，燃料及物料燃烧过程中产生的烟尘；活性炭再生设备活性炭处理量为21t/d，活性炭烧失约8%，活性炭中灰分为5~18%，本次评价取10%，类比煤燃烧烟尘排放计算公式：

式中：EA——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内燃料消耗量，t；本项目为1.68t/d;

Aar——收到基灰分的质量分数，%；本项目取10%

dfh——烟气带出的飞灰份额，%；本项目取80%；

ηc——综合除尘效率，%；不考虑；

Cfh——飞灰中的可燃物含量，%；本项目取8%；

经计算，再生装置烟尘产生量为0.146t/d、0.006t/h；再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；烟尘排放浓度可以控制在15mg/m3以内，以15mg/m3计，则烟尘排放量为：

15 mg/m3×8779.8 m3/h×7920 h/a = 1.043t/a。

③NOx产排量

再生装置烟气中NOx主要来自于含氮化合物的热分解和氧化燃烧、空气成分中氮的热力燃烧产生；本项目处置的废活性炭中可能吸附有含氮有机化合物，但含量较少；同时炉膛温度较低，再生装置中热解再生一般可分为干燥、中低温热解、高温热解和高温气化四个阶段；其中干燥温度在100~150℃，中低温热解温度在150~600℃，高温热解温度在600~800℃，高温气化温度在800~1000℃；烟气处理过程中二燃室温度为1100℃；正常情况下NOx产生浓度可以控制在300 mg/m3，则NOx产生量为20.861 t/a。

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；SNCR脱硝效率取60%，则氮氧化物排放浓度为120 mg/m3，排放量为8.344 t/a。

④SO2产排量

再生装置烟气中SO2主要来自于天然气燃烧、混合气体燃烧以及少量活性炭烧失。

天然气燃烧过程中SO2产排量：

GSO2＝2BS×10-9

式中：GSO2——天然气燃烧SO2产排量，t/a；

B——天然气消耗量，Nm3；活性炭再生设备全年天然气消耗量为142.56万Nm3/a；

S——天然气中硫的质量浓度，mg/Nm3；天然气中总硫浓度取20mg/Nm3；

经计算，天然气燃烧产生的二氧化硫为0.057t/a。

混合气体燃烧过程中SO2产排量：

活性炭有机物吸附质在再生装置中被裂解为低分子可燃气体和CO、H2等混合气体，再通过再生设备、二燃室高温处理后基本上被热解、焚毁，转变为CO2、H2O等气体；混合气体成分与水煤气相似，其中硫化氢含量为0.02%~0.4%，与煤质中硫含量相关；因活性炭在生产过程中已经过炭化处理，活性炭中硫含量较少；本次评价取混合气体中硫化氢的含量为0.1%；

GSO2＝64/34×BS×10-3

式中：GSO2——混合气体燃烧SO2产排量，t/a；

B——混合气体消耗量，kg；活性炭再生设备全年混合气体消耗量为3696000 Nm3/a×0.7 kg/Nm3=2587200 kg/a；

S——混合气体中硫化氢的含量；本次取0.1%；

经计算，混合气体燃烧产生的二氧化硫为4.870 t/a。

活性炭烧失过程中SO2产排量：

GSO2＝1.6BS

式中：GSO2——活性炭烧失过程中SO2产排量，t/a；

B——活性炭烧失量，t/a；活性炭再生设备活性炭处理量为7000t/a，活性炭烧失约8%，则活性炭烧失量为560 t/a；

S——活性炭中硫的含量；因活性炭在生产过程中已经过炭化处理，活性炭中硫含量较少，活性炭中硫含量取0.1%；

经计算，活性炭烧失过程中燃烧产生的二氧化硫为0.896 t/a。

综上所述，再生装置烟气中SO2产生量为5.823 t/a，产生浓度为83.74mg/m3；再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；综合脱硫效率取85%，则SO2排放浓度为12.55 mg/m3，排放量为0.873 t/a。

⑤HCl、HF产排量

再生装置烟气中HCl、HF主要来自于活性炭有机物吸附质中的含氯、含氟物质；根据废活性炭入库要求，要求含氯量（湿基）≤2%、含氟量（湿基）≤0.05%；根据检测结果，将含氯、含氟量相对高的废活性炭与含氯、含氟量相对低或是不含氯、氟的废活性炭进行配伍，物料混合均匀后进炉，以保证进炉的废活性炭中含氯、含氟量相对稳定；

假设入炉活性炭含氯量为1%、含氟量为0.025%，在再生热解过程中全部转化为HCl、HF；则HCl产生量为70 t/a，产生浓度为1006.67mg/m3；HF产生量为1.75 t/a，产生浓度为25.17 mg/m3。再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；HCl排放浓度控制在50 mg/m3，脱除效率＞95%，则HCl排放量为3.477 t/a；HF排放浓度控制在2 mg/m3，脱除效率＞92%，则HF排放量为0.139 t/a。

⑥CO产排量

在活性炭再生过程中，活化段以及不完全燃烧条件下会产生一氧化碳；本项目设置有二燃室对烟气进行再次焚烧处理，有助于降低CO排放量；类别同类项目，CO排放浓度可以控制在80 mg/m3，则CO排放量为5.563t/a。

⑦重金属

废活性炭进场进行取样检测，合格的进入合格仓库暂存，不合格的进入不合格仓库暂存后退回；本项目不接收含有重金属的活性炭，因此不再对重金属进行分析。

⑧二噁英产排量

本工程采取“3T+E”技术来控制二噁英的生成，并在焚烧烟气进入布袋除尘器前喷入活性炭来吸附烟气中的二噁英，使二噁英的排放浓度低于0.5 ngTEQ/m3，类比同类项目和结合设计资料，本评价取0.5 ngTEQ/m3作为控制排放浓度限值，根据烟气量计算得二噁英排放量为34.768 mgTEQ/a。

⑨挥发性有机物（非甲烷总烃）产排量

活性炭有机物吸附质在再生装置中被裂解为低分子可燃有机气体和CO、H2等混合气体，再通过再生设备、二燃室高温处理后基本上被热解、焚毁，转变为CO2、H2O等气体；活性炭再生设备活性炭处理量为21 t/d，活性炭烧失率为28%，其中水分约10%，吸附的有机物约10%，活性炭损失约8%；有机物质经挥发、裂解、焚毁去除率大于99.99%以上，则再生炉废气中挥发性有机物排放量为：

21×0.1×330×（1-0.9999）=0.069 t/a；排放浓度为0.99 mg/m3。

综上，本项目活性炭再生装置排气筒出口污染物排放情况为：烟气量69536016m³/a，颗粒物排放量为1.043t/a、排放浓度15mg/m³，氮氧化物排放量为8.344t/a、排放浓度120mg/m³，二氧化硫排放量为0.873t/a、排放浓度12.55mg/m³，HCl排放量为3.477t/a、排放浓度50mg/m³，HF排放量为0.139t/a、排放浓度2mg/m³，CO排放量为5.563t/a、排放浓度80mg/m³，二噁英排放量为34.768mgTEQ/a、排放浓度0.5ngTEQ/m³，排放浓度均可满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3 中相应标准限值要求；非甲烷总烃排放量为0.069t/a、排放浓度0.99mg/m³，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求。

5、G5成品筛分除杂包装废气，主要污染物为颗粒物

再生后的活性炭通过再生装置冷却段冷却后，进入成品筛分除杂一体机去除混在再生炭内的杂质，并筛选出不同目数大小的再生炭进行分类包装获得可以直接进入市场销售的成品炭。

配套的风机风量按以下公式计算：

L=3600×Vx×F×β

式中：

L—风量，m³/h；

F—工作孔面积（m²）

VX—工作孔上的气流速度，(m/s)；

β—安全系数，（本次取1.1）；

表3-15  上料系统除尘器设计风量计算一览表

| 设备 | 集气罩形式 | 集气罩 尺寸（m） | 数量 | 罩口风速 （m/s） | 计算风量 （m³/h） | 设计风量 （m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛分除杂机 | 全封闭 | 1.5×1 | 1 | 1.5 | 8910 | 9000 |
| 合计 | / | / | / | / |  |  |

成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，布袋除尘器设计风量为9000 m3/h，过滤面积250 m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；除尘器运行时间为7920h/a；成品筛分过程中粉尘产生浓度以1000mg/m3计，则筛分除杂一体机粉尘产生量为71.28t/a。废气经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放，排放量为0.713t/a、10mg/m³。排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求。

本项目大气污染物产生及排放情况汇总见表3-16。

表3-16  大气污染物产生及排放情况汇总表

| 生产单元 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 | 治理措施及效率 | 污染物排放 | 排放参数 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气量 Nm3/h | 产生浓度 mg/Nm3 | 产生量 t/a |  | 废气量 Nm3/h | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放量kg/h | 运行时间h/a | 年排放量t/a | 烟囱高度m | 出口内径m | 排放温度℃ |  |
| 原料库 | 原料库 | 饱和活性炭储存废气 | 非甲烷总烃 | 30000 | 2.10 | 0.5 | 活性炭吸附 | 30000 | 0.42 | 0.0126 | 7920 | 0.100 | 15 | 1.0 | 常温 | 大气 |
| 生产车间 | 破包机 | 破包废气 | 颗粒物 | 10000 | 265 | 7 | 布袋除尘器 | 10000 | 10 | 0.1000 | 2640 | 0.264 | 15 | 0.6 | 常温 | 大气 |
|  | 原料缓冲仓 | 上料废气 | 颗粒物 | 2000 | 398 | 2.1 | 布袋除尘器 | 2000 | 10 | 0.0200 | 2640 | 0.053 | 15 | 0.3 | 常温 | 大气 |
|  | 活性炭再生炉 | 活性炭再生废气 | 颗粒物 | 8779.8 | 693 | 48.18 | 二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱 | 8779.8 | 15 | 0.1317 | 7920 | 1.043 | 35 | 0.72 | 50 | 大气 |
|  |  |  | NOx |  | 300 | 20.861 |  |  | 120 | 1.0535 |  | 8.344 |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 |  | 83.74 | 5.823 |  |  | 12.55 | 0.1102 |  | 0.873 |  |  |  |  |
|  |  |  | HCl |  | 1006.67 | 70 |  |  | 50 | 0.4390 |  | 3.477 |  |  |  |  |
|  |  |  | HF |  | 25.17 | 1.75 |  |  | 2 | 0.0175 |  | 0.139 |  |  |  |  |
|  |  |  | CO |  | / | / |  |  | 80 | 0.7024 |  | 5.563 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二噁英 |  | / | / |  |  | 0.5 ngTEQ/m3 | 4389.9 ngTEQ |  | 34.768 mgTEQ/a |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / |  |  | 0.99 | 0.0087 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  | 成品筛分除杂一体机 | 成品筛分除杂包装废气 | 颗粒物 | 9000 | 1000 | 71.28 | 布袋除尘器 | 9000 | 10 | 0.0900 | 7920 | 0.713 | 15 | 0.6 | 常温 | 大气 |
| 注：本项目有组织污染物排放量为：颗粒物2.073 t/a，二氧化硫0.873 t/a，氮氧化物8.344 t/a，非甲烷总烃0.169 t/a，氯化氢3.477 t/a，氟化氢0.139 t/a，一氧化碳5.563 t/a，二噁英34.768 mgTEQ/a。 |

### 3.5.3 运营期水环境影响分析及污染防治措施

1、W1冷却循环水排污水

本项目冷却循环水排污水为9.6m3/d；循环冷却水排污水全部用于湿法脱硫塔补充水，不外排。

2、W2余热锅炉排污水

本项目采暖期余热锅炉排污水为0.015t/d；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，不外排。

3、W3脱盐水排污水

本项目非采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d；采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d。脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排。

4、W4生活污水

厂区内设旱厕，定时清掏用于周边农田施肥；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d，主要为盥洗废水，少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

5、初期雨水

厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量按晋中地区暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算：

Q=Ф×q×F×T

其中：—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（6664.01m2）；

t—收水时间(一般取15分钟)

暴雨强度q采用晋中市暴雨强度公式：

q=1736.8（1+1.08Lg T）/（t+10）0.81

式中：T—设计重现期，取2年；

以上公式计算得初期雨水量为91.6m3。

故评价要求在厂区地势最低处（厂区南侧）设100m3初期雨水收集池，厂区内设置雨水导流渠对初期雨水进行收集，收集的初期雨水经沉淀处理后作为湿法脱硫塔补充水回用，不外排。

6、事故水

为防止生产过程中出现事故水外排，环评要求建设事故水池。事故水池的容积为冷却循环水池的1.2倍，本次评价要求，建设单位建设1座180m³的事故水池，可以保证事故状态下废水不外排。

本项目水污染物产生及排放情况汇总见表3-17。

表3-17  水污染物产生及排放情况汇总

| 废水种类 | 污染物 | 污染物情况 | 治理措施 | 回用去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水量 m3/d | 污染物浓度mg/L | 工艺 | 综合治理效果% |  |
| 循环冷却水排污水 | pH、COD、SS等 | 9.6 | / | 沉淀 | 100 | 用于湿法脱硫塔补充水 |
| 余热锅炉排污水 | pH、COD、SS等 | 0.015 (采暖期) | / | 沉淀 | 100 | 用于厂区地面抑尘用水 |
| 脱盐水系统排污水 | pH、COD、SS等 | 3.15 (非采暖期) | / | 沉淀 | 100 | 用于雾化急冷用水，不外排 |
|  |  | 3.15 (采暖期) | / | 沉淀 |  |  |
| 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 1.68 | / | 沉淀 | 100 | 用于厂区泼洒抑尘 |

### 3.5.4 运营期声环境影响分析及污染防治措施

本工程产噪设备主要包括拆包机、再生炉、除杂筛分一体机、泵类、风机等设备；主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声。

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②本工程生产装置中含有泵类、风机等产噪设备，对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。对循环水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

本项目主要噪声设备声压级及排放声级见表3-18。

表3-18  本项目主要设备声压级一览表  单位：dB（A）

| 设备名称 | 运行 台数 | 单台噪声级 | 拟采用措施 | 措施后厂房外 1m噪声级 | 排放 规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆包机 | 1 | 95 | 置在室内，减震基础、隔声门窗 | 75 | 连续 |
| 再生炉 | 1 | 90 | 置在室内，减震基础、隔声门窗 | 70 | 连续 |
| 筛分除杂一体机 | 1 | 90 | 置在室内，减震基础、隔声门窗 | 70 | 连续 |
| 引风机 | 5 | 105 | 低噪设备，减震基础、消声器 | 85 | 连续 |
| 循环水泵 | 6 | 80 | 置在室内，减震基础、隔声门窗 | 60 | 连续 |

采取环评要求的以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响较小。

### 3.5.5 运营期固体废物环境影响分析及污染防治措施

本项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

1、一般固废

S5：成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰；

成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，除尘灰产生量约70.567t/a，该除尘灰可作为再生活性炭粉末外售。

2、危险废物

S1：实验室检验废液、废试剂；

原料废活性炭进厂后将进行取样分析，实验室检验过程中会产生少量检验废液、废试剂，产生量约为0.5t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），实验室检验废液、废试剂属于危险废物（编号：HW49，废物代码：900-047-49，实验室产生的的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品等）。实验室检验废液、废试剂收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S2：原料库废气处理装置废活性炭；

本项目设置1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理；活性炭吸附箱空间为6m3，活性炭填充量以80%计，则活性炭填充量为4.8m3；活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量均为9.6m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S3：拆包布袋除尘器除尘灰；

破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约6.736t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；拆包布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S4：上料布袋除尘器除尘灰；

上料工序落料点设置集尘管道，上料粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约2.047t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；上料布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S6：再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；布袋除尘器收集的除尘灰属于危险废物焚烧、热解等过程中产生的飞灰；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，则飞灰产生量约280 t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），飞灰属于危险废物（编号HW18，废物代码772-003-18，危废废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥）；飞灰收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S7：湿式脱酸塔沉淀；

湿法吸附塔脱硫主要是采用双碱法，吸收剂为NaOH，利用化学吸收原理，酸碱中和反应达到脱酸的目的；在喷淋中和反应过程中，根据循环液的pH值补充碱液，保证循环液的pH值在一定范围内，保证脱硫脱酸效果。碱液循环利用，既节约资源，同时又达到了脱酸的目的。另通过向循环池内添加石灰浆，生成硫酸钙、氟化钙、氯化钙沉淀，再通过压滤机将沉淀压出，减小循环液盐浓度的同时，还可回收NaOH，降低液碱的消耗；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，湿式脱酸塔酸洗气体去除效率取50%，则湿式脱酸塔沉淀产生量约12 t/a；湿式脱酸塔沉淀参照飞灰进行管理；收集后厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S8：再生烟气活性炭吸附箱废活性炭；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；其中活性炭吸附箱灰产生废活性炭；再生炉烟气活性炭吸附箱空间为4m3，活性炭填充量以80%计，活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量为6.4m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S9：设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶

本项目生产设备检修、保养过程会产生的废机油、废棉纱、废手套、废机油桶，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）；废棉纱、废手套、废机油桶属于危险废物（编号HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿油油及沾染矿物油的废弃包装物）；废机油产生量约为0.5t/a，废棉纱、废手套、废机油桶产生量约为0.05t/a。废机油、废棉纱、废手套、废机油桶收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

本项目运行期间产生的危险废物汇总表见表3-19。

表3-19  本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(吨/年) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分/有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验废液、废试剂 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 实验室 | 液态 | 酸碱、有机物 | 连续 | 毒性 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 9.6m3/a | 原料库废气处理装置 | 固态 | 含有机物 | 1次/半年 | 毒性 |
| 3 | 除尘灰 | / | / | 6.736 | 拆包布袋除尘器 | 固态 | 含有机物 | 连续 | 毒性 |
| 4 | 除尘灰 | / | / | 2.047 | 上料布袋除尘器 | 固态 | 含有机物 | 连续 | 毒性 |
| 5 | 飞灰 | HW18 | 772-003-18 | 280 | 再生烟气布袋除尘器 | 固态 | 含污染物 | 连续 | 毒性 |
| 6 | 湿式脱酸塔沉淀 | HW18 | 772-003-18 | 12 | 湿式脱酸塔沉淀 | 固态 | 含污染物 | 连续 | 毒性 |
| 7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 6.4m3/a | 再生烟气处理装置 | 固态 | 含有机物 | 1次/半年 | 毒性 |
| 8 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.5 | 设备维修保养 | 液态 | 有机物 | 间歇 | 毒性 |
| 9 | 废棉纱、废手套、废机油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.05 | 设备维修保养 | 固态 | 有机物 | 间歇 | 毒性 |

3、生活垃圾

S10：职工生活办公产生的生活垃圾；

项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为4.95t/a。本项目在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政部门指定的地点统一处理；垃圾在运输过程中应注意遮盖、封闭，防止造成二次污染。

由上述可见，本项目所有固体废物均能够得到妥善处理，对区域环境质量影响较小。本项目固体废弃物的处理量见表3-20。

表3-20  本项目废物排放情况及处置措施一览表

| 主要生产单元 | 名称 | 主要成分 | 属性 | 代码 | 产生量t/a | 综合利用量t/a | 处置量t/a | 综合利用或处置措施 | 产废周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品筛分除杂 | 除尘灰 | 再生活性炭粉末 | 一般固废 | 99 | 70.567 | 70.567 | / | 作为再生活性炭粉末外售 | 连续 |
| 原料库废气处理装置 | 废活性炭 | 含有机物 | 危险废物 | HW49 | 9.6m³/a | 0 | 9.6m³/a | 作为本项目生产原料使用 | 半年 |
| 拆包布袋除尘器 | 除尘灰 | 含有机物 |  | HW02等 | 6.736 | 0 | 6.736 |  | 连续 |
| 上料布袋除尘器 | 除尘灰 | 含有机物 |  | HW02等 | 2.047 | 0 | 2.047 |  | 连续 |
| 再生烟气活性炭吸附箱 | 废活性炭 | 含有机物 |  | HW49 | 6.4m³/a | 0 | 6.4m³/a |  | 连续 |
| 实验室 | 检验废液、废试剂 | 危险化学品 |  | HW49 | 0.5 | 0 | 0.5 | 使用特定容器收集后分区暂存于危废暂存库，委托有相关资质的单位外协处置 | 连续 |
| 再生烟气布袋除尘器 | 飞灰 | 含污染物 |  | HW18 | 280 | 0 | 280 |  | 连续 |
| 湿式脱酸塔 | 沉淀 | 含污染物 |  | HW18 | 12 | 0 | 12 |  | 连续 |
| 设备维修保养 | 废机油 | 废机油 |  | HW08 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 间断 |
|  | 废棉纱手套、废机油桶 | 沾染废机油废物 |  | HW08 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 间断 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | —— | —— | —— | 4.95 | 0 | 4.95 | 交由当地环卫部门处置 | 连续 |

### 3.5.6 非正常工况污染治理措施

非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。下面就拟建项目投产后容易造成污染的几个非正常排污进行分析。

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态，开车时物料投料量逐渐加大、停车时物料停止投料，装置内物料量均较正常生产时小的多，污染物排放量小于正常生产时的排放量，且开停车系统置换气均能按正常操作进入各工艺及环保设施，进行有效处理，废气污染物均可实现达标排放，不会对环境造成影响。

本项目产生的废水主要为冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水系统排污水，生活污水。其中循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水；脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水；少量盥洗废水及经隔油沉淀的食堂废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘；全厂无废水外排。同时，本次评价要求建设单位建设一座180m³的事故水池。不存在非正常状况下废水污染源的排放。

（2）工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放分析

当工艺设备不正常运行时，可直接导致工艺装置产生废气中的污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备的正常运行，或进行停车处理，不会对环境产生直接影响。当环保设施不正常运行时可直接导致废气中污染物超标排放。环保措施出现异常时，会使污染物处理效率下降或根本得不到处理而排入环境中，导致废气中污染物超标排放。

本次非正常工况主要考虑再生炉烟气净化设施未达到设计要求，假设烟气净化处理效率下降。使氮氧化物、氯化氢等污染物超标排放。本项目再生炉烟气净化设施采用“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热利用+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”组合；假设脱硝、脱酸效率下降使烟气中氮氧化物、氯化氢超标排放。

环保设施达不到设计规定指标情况下的废气排放情况见下表。

表3-21  废活性炭再生工序非正常工况废气排放情况表

| 废气处理装置 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放标准（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “二燃室再燃+SNCR脱硝+余热利用+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”达不到设计规定指标（脱硝处理效率降至30%、脱酸处理效率降至80%） | 氮氧化物 | 210 | 300 | 达标 |
|  | 氯化物 | 200 | 60 | 超标 |

由上表可知，再生炉烟气净化设施“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热利用+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理效率下降的非正常状况下，假设脱硝处理效率降至30%、脱酸处理效率降至80%，则氯化物将超标排放。

（3）防止非正常生产污染物排放发生的措施

拟建工程工艺设备和环保设施均属常规设施，工程投产后，并非全年连续生产，有一定的设备维修期，只要建设单位重视环保设施的正常检修，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响。

为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施：

①要选用较先进的生产工艺技术，尽可能采用新设备、新材料，在整个生产装置设计上要充分考虑到各种可能诱发非正常生产发生的因素，并使生产设备和管道对这些因素有一定的抗击能力。对污染物治理同样也选用较先进的治理技术，将污染物排放降低到最小限度。

②要严格按国家有关规定进行施工，并加强各方面的质量监督，尤其是生产装置设备、管道及管件，必须符合国家的有关质量标准，施工完毕后要进行严格的竣工验收，合格后才能正式投入运行。

③查阅有关资料，各类非正常及事故的发生大多数与操作运行管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理效果。

④如出现严重事故情况，应立即停产，进行检修。

## 3.6总量控制

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

本项目污染物排放总量详见下表。

表3-21  本项目污染物排放情况表（t/a）

| 项目 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程污染物排放量 | 2.073 | 0.873 | 8.344 | 0.169 |
| 申请总量 | 2.073 | 0.873 | 8.344 | 0.169 |

# 第四章  环境现状调查与评价

# 第五章　环境影响预测与评价

## 5.1 大气环境影响预测与评价

### 5.1.12 大气环境影响评价结论与建议

（1）大气环境影响评价结论

本次评价基准年为2023年，祁县2023年度为环境空气不达标区，本项目主要污染物排放总量指标等倍进行置换削减。短期浓度预测结果表明，项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；长期浓度预测结果表明，项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

根据导则要求对现状达标因子，预测拟建项目新增污染源，减去区域削减污染源，叠加评价范围内其他拟建、在建工程污染源，并同步叠加环境现状监测值，计算对各关心点及网格点保证率日均浓度和年平均浓度占标率，或短期浓度的最大占标率。经计算，叠加预测结果表明：SO2 98%保证率日均浓度最大占标率为31.45%，SO2 年均浓度最大占标率为26.74%；CO 95%保证率日均浓度最大占标率为45.03%；HCl小时浓度最大占标率27.92%；HF 24小时浓度最大占标率24.59%，NMHC 小时浓度最大占标率30.08%，二噁英 24小时浓度最大占标率1.34%，均能达标。

评价区PM10、PM2.5、NO2例行监测数据超标，根据导则要求采用预测区域削减方案实施后的上述污染因子年均质量浓度变化率K值来评价区域环境质量整体改善情况。经计算，本项目配套区域削减方案实施后，计算PM10年平均质量浓度变化率K=-36.45%，PM2.5年平均质量浓度变化率K=-36.45%，CO年平均质量浓度变化率K=-30.35%，不达标因子K值均小于-20%，表明本项目及配套区域削减方案实施后区域环境质量整体改善。

（2）大气环境防护距离

本项目未计算出大气防护距离，项目在严格落实环境影响报告书所提出的各项大气污染防治措施并加强运行管理，确保稳定达标的基础上，本项目建设对评价区环境空气影响可以接受。

（3）大气环境影响评价自查表

根据前述大气环境影响评价情况，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，见表5-54。

表5-54  本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km( | 边长5-50km( | 边长=5km( |
| 评价 因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a( |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO）；特征污染物（HCl、HF、NMHC、二噁英） | 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区( | 二类区( | 一类区和二类区( |
|  | 基准年 | （2023）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据( | 主管部门发布的数据□ | 现状监测数据( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源( | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源( |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格 模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km( | 边长= 5km( |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、PM2.5、SO2、NO2、HCl、HF、NMHC、CO、二噁英） | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期 浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%( | 𝐶本项目最大占标率＞100% ( |
|  | 正常排放年均 浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% ( |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%( | 𝐶本项目最大标率＞30% ( |
|  | 非正常排放1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h | 𝐶非正常占标率≤100% ( | 𝐶非正常占标率＞100%( |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标( | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量 的整体变化情况 | k ≤-20% ( | k ＞-20% ( |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NO2、HCl、HF、NMHC、CO、二噁英、臭气浓度） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接受□ |
|  | 大气环境 防护距离 | 本项目未计算出大气防护距离 |
|  | 污染源年排放量 | SO2（0.873）t/a | NOx（8.344）t/a | 颗粒物（2.073）t/a | VOCs（0.169）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 5.2 地表水环境影响评价

### 5.2.1 地表水评价工作等级

本项目运营期产生的废水主要为冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水排污水、生活污水等。本项目运营期循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水，余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，生活污水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，全厂废水均不外排。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ 2.3-2018）总则中的规定，建设项目生产工艺中有废水产生，但不排放到外环境，因此地表水环境评价等级定为三级B。

因此，本次评价仅进行地表水影响分析。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

（1）冷却循环水排污水

本项目冷却循环水排污水为9.6m3/d；循环冷却水排污水可用于湿法脱硫塔补充水，不外排。

（2）余热锅炉排污水

本项目采暖期余热锅炉排污水为0.015t/d；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，不外排。

（3）脱盐水系统排污水

本项目非采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d；采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d。脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排。

（4）生活污水

厂区内设旱厕，定时清掏用于周边农田施肥；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d，主要为盥洗废水，少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

（5）初期雨水

厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量按晋中地区暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算：

Q=Ф×q×F×T

其中：—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（6664.01m2）；

t—收水时间(一般取15分钟)

暴雨强度q采用晋中市暴雨强度公式：

q=1736.8（1+1.08Lg T）/（t+10）0.81

式中：T—设计重现期，取2年；

以上公式计算得初期雨水量为91.6m3。

故评价要求在厂区地势最低处（厂区南侧）设100m3初期雨水收集池，厂区内设置雨水导流渠对初期雨水进行收集，收集的初期雨水经沉淀处理后作为湿法脱硫塔补充水回用，不外排。

（6）事故水

为防止生产过程中出现事故水外排，环评要求建设事故水池。事故水池的容积为冷却循环水池的1.2倍，本次评价要求，建设单位建设1座180m³的事故水池，可以保证事故状态下废水不外排。

由以上分析可以看出，本项目在采取严格的废水污染防治措施后，可以做到废水不外排，不会对地表水环境造成影响。

表5-55  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水√；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 √ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动 □；自动 □；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

## 5.3 地下水环境影响评价

### 5.3.1 污染源调查

（1）工业污染源调查

根据《导则》要求，主要调查评价区内具有与建设项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源。

本项目位于祁县经济开发区新兴产业园，根据企业提供，地下水评价范围内具有与本项目产生或排放同种特征因子的地下水污染源的已建成投产项目主要山西祁县宇通碳素有限公司、山西丹源碳素股份有限公司等非金属矿物制品企业以及山西福诺欧新材料科技股份有限公司等化工企业。上述企业的废水全部由企业自行处理后进入管网由开发区污水处理厂进一步处理后回用。

（2）生活污染源调查

评价范围内生活污染源主要村庄的生活污水。村庄没有集中下水道及集水沟渠，各村单户生活污水排放量相对较小，一般随地泼洒，自然蒸发下渗。村庄居民基本户户均有旱厕，还有部分小规模畜禽养殖，定期清理堆肥，做农家肥使用。

（3）农业污染源调查

评价区内农业活动形成的污染来源有土壤中剩余的农药、肥料和动物遗体的淋滤下渗及城市工业污水灌溉等。农药、化肥及农家肥的施用是重要的地下水非点状污染源，它可引起大面积的浅层潜水的水质恶化，其主要是引起浅层地下水中硝酸盐氮（NO3-N）含量的增加。污水灌溉目前已成为农业增产重要措施之一，同时也是污水排放的途径之一。一方面因城市污水中常含有氮、磷、钾及有机碳水化合物，故使用污水灌溉不仅可以节省肥料，而且使土壤变黑、发松、含氮量增加、土壤肥力大大提高，而另一方面因污水含有各种有毒有害物质，长期使用污水灌溉也可能引起对作物、土壤及地下水的污染，其主要污染物为N（NH3-N）、P、Cl、细菌和病毒。

### 5.3.2 水文地质试验

本项目采用渗水试验进行野外测定包气带非饱和松散岩层渗透系数的测定。

（1）试验目的及地层情况

本次评价于2024年3月6日进行了现场渗水试验，用于测定包气带岩土的垂向渗透系数试验，位于厂区拟建烟气处理废水循环池。渗水试验地层为第四系全新统粉土及粉质粘土层。

（2）试验仪器

试验装置和工具包括渗水双环，带有刻度的烧杯，还有钢卷尺、水桶、水瓢、铁钎、铁锤等。

（3）试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响而采用双环法。外环直径40cm和内环直径20cm，高为30cm。双环法是在试坑底部同心压入直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度（10cm）。这样即可认为，由内外环之间渗入的水主要消耗在内外环之间的环截面和侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透方向上，为准垂向一维渗流。

（4）技术要求

1）保证试验期间内环和外环的水层在同一高度。

2）试验过程中为保证内外环的水位始终等于10cm，在内外环上标记了刻度，并随时保持加水至刻度线，在预定的时刻累积记录该时段所加的水量。

3）观测时间为试验开始后间隔3、5、10、15、30min，不同间隔观测2次，以后每隔30min观测一次。

4）渗水速度稳定延续1-2小时。

5）参数计算方法和结果

双环渗水试验用内环的渗入水量作为计算渗透速度的流量，渗透速度计算公式：

式中：V为渗透速度；

Q为渗流量；

F为内环过水面积；

根据达西定律，渗透系数K=V/I=Q/FI，即当渗水试验进行到渗入水量趋于稳定时，可按下式精确计算渗透系数（考虑了毛细压力的附加影响）：

式中：

Q------稳定的渗入水量（cm3/分钟）；

L------在试验时间段内，水由试坑底向土层中渗透的深度（cm）；

F------试坑内环的渗水面积（cm2）；

Z------试坑内环中的水厚度（cm）；

HK-----水向干土中渗透时，所产生的毛细压力，以水柱高表示（m）；（一般等于岩土毛细上升高度的一半）；

如果当试验层为粗砂或粗砂卵石层，而试坑中水层厚度为10cm时，HK与Z及L相比则很小I近似等于1，则（渗透系数）K=Q/A=V（渗透速度）。

若试验层是粘性土类，可按HK的如下表 （水文地质手册）《不同岩性毛细压力HK表》经验数值代入公式计算得出I值，再利用K=V/I求得渗透系数K。不同岩性毛细压力表见表5-56。

表5-56  不同岩性毛细压力HK表

| 岩石名称 | H¬K（m） | 岩石名称 | H¬K（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重亚粘土（粉质粘土） | ≈1.0 | 细粒粘土质砂 | 0.3 |
| 轻亚粘土（粉质粘土） | 0.8 | 粉砂 | 0.2 |
| 重亚砂土（粘质粉土） | 0.6 | 细砂 | 0.1 |
| 轻亚砂土（砂质粉土） | 0.4 | 中砂 | 0.05 |

6）渗水试验成果

（5）计算结果

计算后确定厂区污水处理站附近包气带垂直渗透系数为1.25×10-4cm/s。

### 5.3.3 地下水环境影响预测

（1）预测原则

根据导则要求，结合项目的工程特征与环境特征，应预测建设项目对地下水水质产生的直接影响，重点预测对地下水环境保护目标的影响。

（2）预测范围

本次模拟预测范围小于调查评价范围，预测目标层位为第四系松散岩类孔隙潜水含水层。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期和服务期满后进行地下水水质预测，预测时段选取100天、1000天及10年。

（4）情景设置

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）9.4情景设置：一般情况下，建设项目对正常工况和非正常工况的情景分别进行预测。

1）正常工况

正常工况下，本项目营运期废水主要有：冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水排污水、生活污水。循环冷却水排污水全部用于湿法脱硫塔补充水，不外排；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，不外排；脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排；盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

初期雨水进入厂区初期雨水收集池，事故废水进入应急事故水池。

正常工况下，本项目所有废水均不外排，项目建设不会对区域水环境造成不利影响。

本报告的防渗设计和施工全部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行。因此，本次评价不进行正常工况情景下的预测。

2）非正常工况

非正常工况下，本次评价设置如下预测情景：

烟气处理废水循环池出现裂缝，底部发生渗漏，池内污水下渗对地下水的影响。

（5）预测因子与预测源强

根据工程分析章节，项目特征污染因子为氯化物。项目烟气处理废水循环池中氯化物的最大浓度为2000mg/L，超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准7倍，本着风险最大原则，本次以氯化物浓度作为源强进行预测分析。

（6）预测方法

地下水环境预测评价等级为一级，采用数值法进行预测。

（7）地下水流数值模型

1）水文地质条件概化

①目标含水层

根据实际调查情况及污染物垂直迁移规律，受影响的主要含水层为第四系松散岩类孔隙潜水含水层，概化第四系松散岩类孔隙潜水含水层为此次模拟预测的目标含水层，将其概化为均质各向异性、连续分布、底板近似水平的含水层，第四系上更新统下层粉质粘土层作为相对隔水层。

②边界条件概化

本项目属于冲积平原地区，边界条件概化为ab、bc、cd、da四段，ab和cd段以等水位线为界，将其概化为流量边界，bc和da段垂直于等水位线，将其概化为隔水边界。根据评价区水文地质结构条件及几何形状，运用GMS软件对评价区进行二维网格剖分。模拟区网格剖分及边界划分示意图见图5-31。

③含水层水力特征概化

从空间上看，第四系松散孔隙潜水含水层地下水流向以水平为主、垂直方向为辅，该含水层下部为粉质粘土相对隔水层，忽略向下的垂直运动。同时满足质量和能量守恒定律，地下水流动速度比较小，可视为层流运动，符合达西定律，地下水流速矢量在平面上分为x，y方向两个分量，可概化为二维流。

综上所述，将目标含水层系统的水动力学条件及结构概化为均质各向同性二维非稳定流，流体概化为不可压缩的均质流体，密度为常数。

④汇源项概化

模拟区的源汇项主要包括补给项和排泄项。目标含水层的补给项主要为大气降水的垂直入渗面状垂直补给；排泄项以人工开采为主。

a、大气降雨入渗补给

在模型中大气降水入渗补给量的计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降——多年平均降水入渗补给（万m3/yr）

P——多年平均降雨量（mm/yr）

α——降水入渗系数

A——计算区面积（km2）

本项目评价区多年平均降水量P为441.8mm/yr，本次评价采用的α年值依据《山西省水资源评价》成果（见表5-57）选取为0.15。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。

表5-57  降水入渗补给系数成果表

| 岩 性 | 埋深 （m） | 年降水量（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | ＜300 | 300～400 | 400～500 | 500～600 | 600～700 | ＞700 |
| 粘 土 | 1～2 | 0.068～0.077 | 0.080～0.090 | 0.103～0.116 | 0.108～0.121 | 0.120～0.135 | 0.120～0.134 |
|  | 2～3 | 0.079～0.090 | 0.090～0.101 | 0.114～0.129 | 0.121～0.136 | 0.136～0.154 | 0.135～0.152 |
|  | 3～4 | 0.072～0.080 | 0.080～0.091 | 0.101～0.114 | 0.111～0.124 | 0.128～0.143 | 0.125～0.141 |
|  | 4～5 | 0.059～0.067 | 0.069～0.078 | 0.088～0.098 | 0.098～0.110 | 0.116～0.131 | 0.114～0.128 |
|  | ＞5 | 0.044～0.050 | 0.056～0.063 | 0.073～0.081 | 0.086～0.097 | 0.103～0.117 | 0.102～0.114 |
| 粉质粘土 | 1～2 | 0.077～0.088 | 0.098～0.111 | 0.123～0.140 | 0.132～0.149 | 0.144～0.163 | 0.138～0.155 |
|  | 2～3 | 0.091～0.102 | 0.113～0.128 | 0.142～0.160 | 0.155～0.175 | 0.167～0.188 | 0.158～0.179 |
|  | 3～4 | 0.082～0.095 | 0.103～0.117 | 0.131～0.147 | 0.145～0.164 | 0.160～0.180 | 0.150～0.169 |
|  | 4～5 | 0.073～0.081 | 0.090～0.102 | 0.116～0.130 | 0.131～0.149 | 0.147～0.166 | 0.136～0.154 |
|  | ＞5 | 0.057～0.065 | 0.075～0.085 | 0.099～0.111 | 0.116～0.131 | 0.135～0.153 | 0.121～0.136 |
| 粘质粉土 | 1～2 | 0.088～0.100 | 0.109～0.124 | 0.138～0.156 | 0.149～0.169 | 0.165～0.187 | 0.158～0.179 |
|  | 2～3 | 0.106～0.120 | 0.127～0.144 | 0.162～0.184 | 0.184～0.209 | 0.205～0.232 | 0.191～0.218 |
|  | 3～4 | 0.097～0.110 | 0.117～0.132 | 0.152～0.173 | 0.175～0.199 | 0.198～0.226 | 0.185～0.209 |
|  | 4～5 | 0.083～0.095 | 0.102～0.117 | 0.135～0.154 | 0.157～0.178 | 0.180～0.205 | 0.167～0.190 |
|  | ＞5 | 0.065～0.073 | 0.086～0.097 | 0.116～0.132 | 0.134～0.153 | 0.156～0.178 | 0.145～0.165 |
| 粉 细 砂 | 1～2 | 0.102～0.119 | 0.113～0.132 | 0.151～0.176 | 0.165～0.191 | 0.183～0.212 | 0.177～0.207 |
|  | 2～3 | 0.125～0.145 | 0.138～0.160 | 0.178～0.207 | 0.201～0.234 | 0.22～0.256 | 0.212～0.248 |
|  | 3～4 | 0.120～0.140 | 0.132～0.154 | 0.171～0.198 | 0.196～0.228 | 0.217～0.252 | 0.208～0.242 |
|  | 4～5 | 0.107～0.124 | 0.120～0.140 | 0.156～0.182 | 0.180～0.210 | 0.204～0.237 | 0.194～0.226 |
|  | ＞5 | 0.089～0.103 | 0.102～0.119 | 0.139～0.162 | 0.161～0.187 | 0.188～0.219 | 0.176～0.205 |
| 中粗砂 | 0.15～0.170 | 0.17～0.200 | 0.21～0.240 | 0.225～0.260 | 0.235～0.275 | 0.225～0.265 |
| 砂卵石 | 0.165～0.195 | 0.19～0.225 | 0.22～0.260 | 0.25～0.290 | 0.275～0.300 | 0.265～0.295 |

b、蒸发排泄

潜水蒸发量是指当潜水水位埋深小于6m时，水分在毛管力的作用下向上运动，最终以地面蒸发的形式损失。模拟区范围内目标含水层的地下水水位埋深12-20m，可忽略不计，故不计潜水蒸发量。

d、人工开采

模拟区的人工开采主要是各村庄水源地及分散式饮用水井的生活用水。

2）污染源概化

根据工程分析，本项目污染源概化为连续恒定排放的点源。

3）水文地质参数初始值的确定及分区

参与地下水均衡计算的水文地质参数主要有含水层的渗透系数K、给水度μ。根据前述地质、水文地质条件的分析，结合项目区及周边地区水文地质勘探资料、野外水文地质试验结果，本项目未对评价区进行分区。模拟区水文地质参数分区见表5-58。

表5-58  初始水文地质参数分区表

| 水文地质参数 | Kx（m/d) | Ky（m/d) | us |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 2.86 | 2.86 | 0.091 |

4）数学模型

本次模拟的是第四系松散孔隙含水层，系统的补给项主要是大气降水，排泄项以潜水蒸发排泄和人工开采为主。在不考虑水的密度变化条件下和向下部含水层渗透、越流补给的情况下，概化为均质各向同性二维非稳定流。

式中：Ω——为地下水渗流区域；

K——为沿x，y坐标轴方向的渗透系数（m/d）；

h——为点（x，y）在t时刻水头值（m）；

h0——为含水层的初始水头（m）；

μ——为含水层给水度（l/m）；

W——为源汇项（m/d）；

——为边界的外法线方向；

Kn——为边界法线方向的渗透系数（m/d）；

q——为渗流区二类边界上的单位面积流量（m3/d）；

D2——表示第二类定流量边界；

D3——为第二类隔水边界。

5）模型识别

①初始水位

本次评价初始水位采用2023年丰水期评价区的统测水位，按照内插法和外推法得到潜水含水层的初始流场，评价区水位流场图见图5-32。

流量边界的水力梯度，依据评价区目标含水层地下水动态监测资料，按时段分别赋值。大气降水入渗补给依据县气象站观测资料，不同参数分区不同时段分别计算赋值。人工开采按年开采量平均赋值。各项均换算成相应分区上的强度，然后分配到相应单元格。

②模型识别与验证

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项基础上才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。

运行计算程序，可得到这种水文地质概念模型在给定水文地质参数和各均衡项条件下的地下水位时空分布，通过拟合同时期的流场，识别水文地质参数、边界值和其它均衡项，使建立的模型更加符合模拟区的水文地质条件，以便更精确地定量研究模拟区的补给与排泄，预报给定水资源开发利用方案下的地下水位。

模型的识别和验证主要遵循以下原则：①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；②模拟地下水的动态过程要与实测的动态过程基本相似，即要求模拟与实际地下水位过程线形状相似；③从均衡的角度出发，模拟的地下水均衡变化与实际要基本相符；④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上四个原则，对厂址模拟区地下水系统进行了识别和验证。模型识别过程中，首先根据抽水试验及经验值获得的一系列水文地质参数为初始参数，经不断调整参数识别模型，通过实测水位和计算水位拟合分析，如果计算水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，直至二者拟合较好为止。

通过调参计算，实测水位和校核水位等值线的水位拟合小于1.0m的绝对误差占已知水位的85%以上，拟合结果较好，说明含水层概化、参数选择符合实际，总体反映了该地区地下水的运动规律，可利用模型进行地下水位预报。识别后的水文地质参数详见表5-59，评价区水位拟合效果见图5-33。

表5-59  调参后的水文地质参数分区表

| 水文地质参数 | Kx（m/d) | Ky（m/d) | us |
| --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 2.9 | 2.9 | 0.091 |

（9）地下水溶质运移模型

受研究区资料限制，本次在进行地下水溶质运移模拟时，不考虑地下水中污染物的吸附、挥发和生物降解反应，模型中的各项参数均予保守性估计。主要原因为：

1）地下水中污染物的运移非常复杂，影响因素不仅包括对流、弥散作用，同时受到物理、化学、微生物降解等作用的影响，这些反应常常会在一定程度上造成污染物浓度的衰减。同时这些衰减作用的参数难以确定。

2）保守性估计，即假定污染质子地下水运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性污染质即只对运移过程中的对流、弥散作用予以考虑，其它过程可以忽略。此方法可最大限度地估计建设项目在发生特殊工况时对地下水环境的影响。

3）保守考虑符合工程设计的理念。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：C——地下水中污染物浓度，mg/L；

t——时间，d；

n——含水层孔隙度；

Dij——水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi——地下水渗流速度张量，m/d；

Cs——模拟污染质的源汇浓度，mg/L；

W——源汇单位面积上的通量。

地下水水流数学模型和溶质运移数学模型联合求解即可得到污染质时空的运移特征。由于水动力弥散尺度效应的存在，难以通过野外或室内弥散试验获得真实的弥散度。因此，参考前人的研究成果，模拟区潜水含水层介质弥散度较大，确定潜水含水层纵向弥散度取值10m，纵横比值为1。

（10）预测内容

本次模拟根据情景设定的主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，分别预测在防渗层出现破损情景下，水相污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围。

本次模拟红色范围表示地下水污染物超标的浓度范围，标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类地下水质标准，蓝色范围表示存在污染但污染不超标的浓度范围，限值为各检测指标检出限。当预测结果小于检出限值时则视同对地下水环境几乎没有影响。各指标具体情况见表5-60。

表5-60 污染物检出下限和标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L） | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 氯化物 | 1.0 | 250 |

在非正常状况下，氯化物渗漏对地下水污染预测结果见图5-34图5-36至。

由预测结果可知，氯化物进入目标含水层后，开始集中在调节池附近，随着时间的增加沿水流方向向下游迁移，模拟期间存在超标现象，不考虑含水层对污染物吸附、化学反应作用的情况下，烟气处理废水循环池渗漏100天污染物1.0mg/L浓度峰向下游迁移25.36米；1000天污染物1.0mg/L浓度峰向下游迁移了109.26米；10年污染物1.0mg/L浓度峰向下游迁移了205.68米。

### 5.3.4地下水环境影响评价

（1）对含水层的影响评价

本次评价目标含水层为第四系松散岩类孔隙潜水含水层。项目运营期废水主要包括烟气处理废水、冷却水循环系统排污水、生活污水。

本项目运营期废水中烟气处理废水处理后全部回用；冷却循环系统排水用于厂区泼洒抑尘；生活污水经生活污水处理站处理后全部回用。固体废物按危险废物和一般工业固体废物分类处置，其中危险废物集中收集后暂存于危废贮存间，定期由有资质公司合理处置；一般工业固体废物按用途得到合理处置，不会乱堆乱放产生渗滤液影响地下水含水层。

综上所述，本项目正常状况下运营期废水和固废均得到合理处置，同时对厂区进行了防渗处理，因此对地下水环境影响较小；

非正常状况，烟气处理废水循环池发生渗漏的情况下，根据模拟计算结果，污水沿潜水层地下水水流方向向下游迁移，在设定情景100天、1000天和10年后，本项目特征污染因子氯化物影响距离分别为渗漏点下游25.36m、109.26m和205.68m；烟气处理废水循环池泄漏将会对厂区周边一定范围内的潜水含水层水质产生影响；评价要求建设单位必须要在运营期间做好场地防渗措施的铺设和维护。

（2）对分散式饮用水的影响评价

本项目周边地下水环境敏感目标主要分散式居民用水井，距离本项目下游最近的水井为1.29km的张南村水井。根据预测结果，污水泄漏100天、1000天，甚至持续泄漏10年后，污染因子迁移最远距离为205.68m，污染影响范围均未涉及评价区内分散式饮用水井，项目的建设不会对项目区周边分散式饮用水井水质产生明显影响。

为进一步保障地下水不受污染，本项目在运营期间必须做好污水处理厂各水池的防渗措施，保证水源井以及周围村民的用水安全。同时应加强管理，定期进行监测，发现渗漏或者监测水井超标现象，及时采取补救措施。

综上所述，本项目的实施对评价区地下水环境敏感目标的影响较小。

### 5.3.5 地下水环境保护措施

（1）建设项目污染防控对策

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1）源头控制措施

①项目尽可能选以先进工艺、管道、设备，尽可能从源头上减少可能污染物产生；

②严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

③优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期污染雨水等在厂区内收集及预处理后通过管线送全厂污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染，主装置生产废水管道沿地上的管廊铺设，只有生活污水、地板冲洗水、雨水等走地下管道。

④加强生产运行管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，制定工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物发生渗漏等突发事故时的应急预案，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，提出如下防治措施：

A要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，及时发现跑、冒、滴、漏情况，采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

B在重要的管线上安装专业的防滴漏仪器，从源头控制污染物的泄漏。

2）分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），分区防控措施应结合地下水环境影响评价结果，提出不同分区的具体防渗技术要求；根据预测结果和建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照“地下水污染防渗分区参照表”提出分区防渗技术要求。污染防渗分区图见图5-20。

①重点防渗区

本项目事故水池、初期雨水池为半地下设施，新建危废贮存间，上述区域发生物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理，污染物控制难易程度为“难”，主要污染物类型有“重金属、持久性有机物污染物”，上述区域包气带岩性为粉土夹粉质粘土，渗透系数大于10-4cm/s，包气带防污性能为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防控分区参照表，上述区域为重点防渗区，需采取防渗设计，防渗技术要求：防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

A 地面防渗

从上至下依次为：①5mm厚环氧砂浆面层；②环氧玻璃钢（2底2布）隔离层；③30mm厚C25细石混凝土找平层；④150mm厚C20混凝土，内配8mm双向钢筋，网格为200×200；⑤300mm厚级配碎石，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fak≥100kPa；⑥素土夯实。

B 水池防渗

厂区范围内包括污水处理站调节池和各处理水池、事故水池和初期雨水收集池等，要求混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。

水池的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带。

C 危废贮存间的防渗

基础可采用抗渗钢筋混凝土。混凝土的强度等级不应低于C30，抗渗等级不应低于P8。厚度不应小于l00mm。混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，纵向和横向缩缝、胀缝宜垂直相交。混凝上防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝。

衬里应放在基础上，衬里要能够覆盖危废或其溶出物可能涉及的范围。在衬里上建造浸出液收集清除系统、径流疏导系统，并做到防风、防雨、防晒。

D 地下管道的防渗

地下管道的防渗地下一级地管、二级地管宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道。

当一级地管、二级地管宜采用非钢制管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（见图5-38）。高密度聚乙烯(IIDPE)膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

抗渗钢筋混凝土管沟沟底、沟壁和顶板的混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不低于P8，混凝土垫层的强度等级不低于C15.沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm。沟底和沟壁的内表面和顶板顶面应抹聚合物水泥防水砂浆，厚度不应小于10mm。

当地下管道防渗采用高密度聚乙烯（HDPE）膜和抗渗钢筋混凝土管沟时，宜设置渗漏液检查井，渗漏液检查升间隔不宜大于l00m。渗漏液检查井宜位于污水检查井、水封井的上游，并宜与污水检查井、水封井靠近布置。渗漏液检查井的平面尺寸宜为1000mm×1000mm，顶面高出地面不应小于100mrn．井底应低于渗漏液收集管300mm。

②一般防渗区

原料库和成品库等设施均在地面，物料或污染物泄漏后可及时发现和处理，污染物控制难易程度为“易”，主要污染物类型属其他类型；上述区域包气带岩性为粉土夹粉质粘土，渗透系数大于10-4cm/s，包气带防污性能为中，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防控分区参照表，上述区域为一般防渗区，需采取防渗设计，防渗技术要求：防渗层的防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

一般防渗区域采用三层防渗，由下至上依次为：1）500mm 素土压实层、 2）150mm 厚 C20 混凝土、3）5mm 厚环氧砂浆面层。车辆和容器清洗间墙面采用5mm 厚 C20 混凝土墙面，表面涂刷环氧树脂漆。

③简单防渗区

除重点防渗区和一般防渗区外的其它区域，为简单防渗区，采用水泥硬化处理即可。

3）地下水跟踪监测

为及时观测地下水水质动态变化，应建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划和建立地下水环境影响跟踪监测制度。本次评价给出地下水污染监控计划，目的在于保护评价区内居民饮水安全，对水质污染及时预警，并采合理的补救措施。

本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2020），和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ1209-2021），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

1）监测点布置

地下水跟踪监测点位具体分布情况见表5-62。

表5-62 跟踪监测点布置一览表

| 井号 | 位置 | 井深（m） | 井径（mm） | 井结构 | 布点理由 | 监测频次 | 采样层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东南边界外15m处 | 水位以下3-5m，不能打穿隔水层 | 120 | 钢管+滤水管 | 地下水流场上游 | 每年一次 | 第四系孔隙潜水含水层 |
| 2# | 污水处理装置下游15m处 |  | 120 | 钢管+滤水管 | 地下水流场下游 | 每半年一次 |  |
| 3# | 厂区西北边界外15m处 |  | 120 | 钢管+滤水管 | 可能出现污染物扩散区域 | 每年一次 |  |

2）监测项目

pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共21项。

同时监测水位。

（3）应急响应

为有效防范本建设项目突发水环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类环境污染事故，本项目在运行期间严格管理的同时，要以预防突发水污染事件为重点，完善处置突发水污染事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的应急处置体系。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图5-40。

其内容主要包括：

①建立突发事件应急处置机制机构，由单位一把手或指定责任人负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。

②组成专门的救援处置队伍，按照预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。根据突发事件严重程度对事故类型进行分级，制定相应的应急处理工作方案。

③建立事故预防、监测、检验、报警系统，做好日常的水质监测工作；配备事故应急措施所需的设备与材料，如防止有害物质外溢扩散的设备材料等；监测部门要在第一时间对突发性水环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方政府环境监测机构进行应急监测工作。

④涉及到的各职能部门要积极配合、认真组织，把事态发展变化情况准确及时地向上级汇报。

建立事故评估专家组对事故性质、参数进行评估，为指挥部门提供决策依据。

⑥为提高事故处置队伍的协同救援处置水平和实战能力，检验救援处置体系的综合应急运作状态，提高其实战水平，应定期进行应急处置演练。

应急措施主要包括以下几个方面：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

## 5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 预测方法

为了较准确地计算新建项目噪声源对厂界环境噪声强度的影响，需要考虑从声源到预测点的传播途径特性，影响传播途径特性的主要因素归结为：距离衰减、建构筑围护结构、遮挡物屏蔽效应、各种介质的吸收与反射等，其中距离衰减和屏蔽物效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据厂区特点，考虑了噪声随距离的衰减，建构筑围扩结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

### 5.4.2预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。

Loct(r)=Loctref(ro)-(Aoctdiv+Aoctbar+Aoctarm+Aoctexc)

式中：

Loct(r)—距声源r处的等效声压级；

Loctref(ro)—参考位置（rO）处的等效声压级；

Aoctrdiv—声波几何发散引起的等效声压级衰减量；

Aoctbar—声屏障引起的衰减量；

Aoctatm—空气吸引引起的等效声压级衰减量；

Aoctexc—附加等效声压级衰减量。

各受声点考虑用A声级进行计算，其上述公式可完成：

LA(r)=LAref(r)-(Adiv+Adar+Aatm+Aexc)

Adiv=20Lg(r/ro)………点声源；

Adiv=10g(r/ro)………线声源；

Aoctbar=-10Lg

当声屏障很长，作无限处理时，则Aoctbar=-10Lg

N=2γ/γ

Aatm=

Aexc=5Lg(r/r0)

式中：

N1N2N3—三个传播途径的菲涅尔数；

γ—声程长；

γ—声波波长；

r—预测点距声源的距离（m）。

ro—参考位置距离（m）；

a—每100m空气吸收系数dB。

Aref（ro）—参考益ro处的A声级；

Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar—遮挡物引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc—附加A声级衰减量。

各测点声压级按下列公式进行叠加：

式中：L总：测点总的A声级dB（A）；

Li：第i个声源到预测点处的声压级dB（A）；

Lb：环境噪声本底值；

n：声源个数。

### 5.4.3厂界噪声预测

按预测模式计算出项目投产后的噪声影响贡献，按能量合成法则将现状值叠加投产后的贡献值，即为投产后的噪声预测值。计算工程投产后贡献值时考虑所有噪声设备运行，所有贡献值均为采取了治理措施以后的贡献值。本项目主要噪声源如表5-63所示。

表5-63   本项目主要噪声源一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 运行 台数 | 声功率级dB（A） | 运行时段 | 声源控制措施 | 空间相对位置（m） | 距室内边界距离（m） | 室内边界声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |
| 1 | 生产车间 | 皮带机 | —— | 1 | 65～75 | 连续 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | -23.62 | 23.65 | 1 | 10 | 60 |
| 2 |  | 螺旋给料机 | —— | 1 | 65～75 | 连续 |  | -23.88 | 30.06 | 1 | 10 | 60 |
| 3 |  | 破包机 | —— | 1 | 80～90 | 连续 |  | -22.85 | 36.98 | 1 | 8 | 75 |
| 4 |  | 筛分机 | —— | 1 | 80～90 | 连续 |  | -3.63 | 38.27- | 1 | 10 | 75 |
| 5 |  | 提升机 | —— | 1 | 65～75 | 连续 |  | -1.32 | 42.62 | 1 | 10 | 60 |
| 6 |  | 泵 | —— | 6 | 65～75 | 连续 |  | -8.75 | 44.16 | 1 | 4 | 60 |
| 7 |  | 风机 | —— | 2 | ～95 | 连续 | 基础减振、消声器 | 5.86 | 45.95 | 1 | 6 | 80 |
| 8 | 室外 | 空压机 | —— | 4 | 80～90 | 连续 |  | -29.77 | 52.36 | 1 | / | 75 |
| 9 |  | 风机 | —— | 2 | ～95 | 连续 |  | -29.52 | 54.93 | 1 | / | 80 |
| 10 |  | 泵 | —— | 4 | 80～90 | 连续 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | -29.26 | 46.98 | 1 | / | 75 |

本项目运营期各主要声源对厂界噪声的预测结果见表5-64。

表5-64  本项目厂界噪声噪声预测结果

| 测点编号 | 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 贡献值 | 标准值 |
| 1 | 北厂界 | 36.74 | 65 | 36.74 | 55 |
| 2 | 西厂界 | 32.93 | 65 | 32.93 | 55 |
| 3 | 南厂界 | 15.97 | 65 | 15.97 | 55 |
| 4 | 东厂界 | 32.63 | 65 | 32.63 | 55 |

由上表噪声预测结果可以看出，本项目运营期厂界噪声等效声级昼间、夜间贡献范围在15.97-36.74dB（A）之间，均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。

表5-65    声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级√ 三级□ |
|  | 评价范围 | 200m√ 大于200m□ 小于200m□ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ 地方标准□ 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ | 2类区□ | 3类区√ | 4a类区□ | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期√ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法√ | 现场实测加模型计算法□ | 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ | 已有资料√ | 研究成果□ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型√ 其他□ |
|  | 预测范围 | 200m√ | 大于200m□ | 小于200m□ |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标√ | 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标√ | 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测√ | 固定位置监测□ | 自动监测□ | 手动监测□ | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） | 监测点位数：（） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ | 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√； “（ ）”为内容填写项。 |

## 5.5 固体废物环境影响分析

固体废物是指在生产建设、日常生活和其它活动中产生的污染环境的固态、半固态及容器贮存的气态废物。固体废物的不适当处理除有损环境美观外，还可能产生有毒有害气体污染大气，经雨水淋溶随雨水迁移或渗入地下后，又可能污染附近的地表和地下水体及土壤。固体废物对环境和人类健康的危害具有潜在性、长期性、渗透性和严重性等特性，特别是对地下水和河流存在潜在的威胁。对固体废物的治理要从长远利益出发，采取以综合利用为主的防治对策，加强固体废物的管理，并结合水环境和大气环境的治理，对固体废物进行综合利用和合理性处置。

1、固废的产排情况

本项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一半固废主要为成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰，危险废物主要为实验室检验废液、废试剂、原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶。其产生及处置情况如下：

A、一般固废

S5：成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰；

成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，除尘灰产生量约70.567t/a，该除尘灰可作为再生活性炭粉末外售。

B、危险废物

S1：实验室检验废液、废试剂；

原料废活性炭进厂后将进行取样分析，实验室检验过程中会产生少量检验废液、废试剂，产生量约为0.5t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），实验室检验废液、废试剂属于危险废物（编号：HW49，废物代码：900-047-49，实验室产生的的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品等）。实验室检验废液、废试剂收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S2：原料库废气处理装置废活性炭；

本项目设置1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理；活性炭吸附箱空间为6m3，活性炭填充量以80%计，则活性炭填充量为4.8m3；活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量均为9.6m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S3：拆包布袋除尘器除尘灰；

破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约6.736t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；拆包布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S4：上料布袋除尘器除尘灰；

上料工序落料点设置集尘管道，上料粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约2.047t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；上料布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S6：再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；布袋除尘器收集的除尘灰属于危险废物焚烧、热解等过程中产生的飞灰；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，则飞灰产生量约280 t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），飞灰属于危险废物（编号HW18，废物代码772-003-18，危废废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥）；飞灰收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S7：湿式脱酸塔沉淀；

湿法吸附塔脱硫主要是采用双碱法，吸收剂为NaOH，利用化学吸收原理，酸碱中和反应达到脱酸的目的；在喷淋中和反应过程中，根据循环液的pH值补充碱液，保证循环液的pH值在一定范围内，保证脱硫脱酸效果。碱液循环利用，既节约资源，同时又达到了脱酸的目的。另通过向循环池内添加石灰浆，生成硫酸钙、氟化钙、氯化钙沉淀，再通过压滤机将沉淀压出，减小循环液盐浓度的同时，还可回收NaOH，降低液碱的消耗；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，湿式脱酸塔酸洗气体去除效率取50%，则湿式脱酸塔沉淀产生量约12 t/a；湿式脱酸塔沉淀参照飞灰进行管理；收集后厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S8：再生烟气活性炭吸附箱废活性炭；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；其中活性炭吸附箱灰产生废活性炭；再生炉烟气活性炭吸附箱空间为4m3，活性炭填充量以80%计，活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量为6.4m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S9：设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶

本项目生产设备检修、保养过程会产生的废机油、废棉纱、废手套、废机油桶，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）；废棉纱、废手套、废机油桶属于危险废物（编号HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿油油及沾染矿物油的废弃包装物）；废机油产生量约为0.5t/a，废棉纱、废手套、废机油桶产生量约为0.05t/a。废机油、废棉纱、废手套、废机油桶收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

C、生活垃圾

项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为4.95t/a。本项目在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政部门指定的地点统一处理；垃圾在运输过程中应注意遮盖、封闭，防止造成二次污染。

表5-66  本项目废物排放情况及处置措施一览表

| 主要生产单元 | 名称 | 主要成分 | 属性 | 代码 | 产生量t/a | 综合利用量t/a | 处置量t/a | 综合利用或处置措施 | 产废周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品筛分除杂 | 除尘灰 | 再生活性炭粉末 | 一般固废 | 99 | 70.567 | 70.567 | / | 作为再生活性炭粉末外售 | 连续 |
| 原料库废气处理装置 | 废活性炭 | 含有机物 | 危险废物 | HW49 | 9.6m³/a | 0 | 9.6m³/a | 作为本项目生产原料使用 | 半年 |
| 拆包布袋除尘器 | 除尘灰 | 含有机物 |  | HW02等 | 6.736 | 0 | 6.736 |  | 连续 |
| 上料布袋除尘器 | 除尘灰 | 含有机物 |  | HW02等 | 2.047 | 0 | 2.047 |  | 连续 |
| 再生烟气活性炭吸附箱 | 废活性炭 | 含有机物 |  | HW49 | 6.4m³/a | 0 | 6.4m³/a |  | 连续 |
| 实验室 | 检验废液、废试剂 | 危险化学品 |  | HW49 | 0.5 | 0 | 0.5 | 使用特定容器收集后分区暂存于危废暂存库，委托有相关资质的单位外协处置 | 连续 |
| 再生烟气布袋除尘器 | 飞灰 | 含污染物 |  | HW18 | 280 | 0 | 280 |  | 连续 |
| 湿式脱酸塔 | 沉淀 | 含污染物 |  | HW18 | 12 | 0 | 12 |  | 连续 |
| 设备维修保养 | 废机油 | 废机油 |  | HW08 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 间断 |
|  | 废棉纱手套、废机油桶 | 沾染废机油废物 |  | HW08 | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 间断 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | —— | —— | —— | 4.95 | 0 | 4.95 | 交由当地环卫部门处置 | 连续 |

由表可知，采取本评价规定的固废污染防治措施后，最终固体废物均合理处置。

2、危险废物场内暂存要求

本项目危险废物均暂存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置。危废固废贮存间容积为40m2。

危废暂存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行防渗设计，防渗层为至少1m后黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

危险废物在危废暂存库采取分类分区方式贮存物料，并在显著位置设有标识，内不得有明火或热源，并设有消防措施防止火灾。

3、危险废物包装及运输要求

本项目涉及的危险废物运输系统要求实现危险废物存放安全、转移无污染、无泄漏。

本项目产生各类固废分类装入符合GB18597标准的容器。如油泥、沉渣等可采用专用铁圆桶分类收集，并作类别标识，防火、防震；废棉纱（布）、废手套可采用吨袋包装后，分类存于密封塑料箱中，并在上面作明显标识。

本项目危废的运输和管理应严格按照《危险废物转移管理办法》的具体规定执行。本项目固废运输路线不经过村庄。因此，要求本项目规定装卸货物时避开人口密集区和车辆通行高峰期。另外，要求运输路线短，运输车辆密封性好，对沿途环境影响轻微，运输车辆的数量根据废物产生量配备，保证本项目产生的危险废物能全部安全、及时的转运至废物接纳单位。

危险废物省内转移，应通过固废系统填报管理计划并申领转移电子联单。运输单位和经营单位接收危险废物当日，需通过固废系统予以接收确认，填写接收日期。如遇特殊情况，当日内无法完成接收确认的，确认日期不超过次日。产废单位负责跟踪危险废物转移办结情况，确保转移电子联单运行结束。

危险废物产生单位在填报电子联单后，必须在转移前三日内将电子联单导出打印并加盖公章报移出地生态环境主管部门；危险废物接受单位在电子联单办结后，必须在办理后三日内将电子联单导出打印并加盖公章报移入地生态环境主管部门（不方便送达原件的，可以采取传真或扫描方式）。

4、固废环境影响评价结论

本项目产生的危险废物送有资质的单位处置，不外排入环境中；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。

危险废物要求建设危险废物暂存库，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行严格的管理，定期送有资质的单位进行处理。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取环评要求的治理措施后均得到妥善处置，对环境影响较小。

## 5.6 生态环境影响分析

### 5.6.1 对土地利用格局的改变

本项目为工业企业的建设。项目建设对生态环境的主要影响为土地类型的改变，本次依据区域生态保护的需要和受影响生态系统的主导生态功能选择本次生态影响分析指标为土地类型变化情况，重点关注项目建设前后土地类型的改变及当地生态系统变化趋势。

本项目占地面积6664.01m2，土地性质为工业用地。因此，本项目的建设符合土地规划，不会对土地生产能力造成较大影响。

### 5.6.2 对植被覆盖率的影响

本项目占地区域内土地现状为空地，植被覆盖率较低。厂区在建设过程中要进行适当绿化。可见，厂址建设完成并按设计要求实施绿化后，植被覆盖面积会较占用有所增加。

### 5.6.3对水土流失的影响

项目施工完成投入运营后，由于绿化、场地硬化、建筑物覆盖，以及水土保持等措施的实施，会使厂区的水土流失减少。厂区侵蚀程度会变为微度侵蚀区域，水土流失较建设前有所改善。主要是绿化和场地硬化等措施降低了水土流失量。

### 5.6.4污染物排放对生态环境的影响分析

项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生态环境会受到人为活动的影响，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放的影响会对动、植物造成有害影响。但区域总体上的植被、植被种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生大的变化。

### 5.6.3 生态环境保护措施

本项目厂区的生态保护措施包括场地硬化、绿化等建设等内容。本项目建成后对厂区内空地进行硬化，并进行景观绿化再造工程，形成完整、丰富、和谐的厂区景观面貌。结合项目所在区域植被特点，推荐采用乔木、灌木与地皮植物相结合的绿化方案对厂区内进行绿化。主要在厂区道路、车间间隔及厂区边界附近绿化。同时要注重厂区护坡、排水沟等水土保持措施的实施。

### 5.6.4生态环境影响评价结论

项目通过对厂区内进行绿化美化，增加绿地面积，可将项目对区域生态环境影响降至最低，其生态完整性不会发生变化，生态体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

表5-67  生态影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对生物多样性具有重要意义的区域□；其他☑ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰☑；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种☑（野生植物、野生动物） 生境☑（灌丛、草丛） 生物群落☑（灌丛、草丛2种群落） 生态系统☑（灌丛生态系统、草地生态系统、其他） 生物多样性□（） 生态敏感区□（） 自然景观□（） 自然遗迹□（） 其他□（） |
| 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 | 陆域面积：（0.08）km2 水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他☑ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期春季□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被、植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑ 定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被、植物群落□；土地利用☑；生态系统☑；生物多样性☑；重要物种□；生态敏感区☑；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓☑；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪监测□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑ 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项 |

## 5.7 土壤环境影响分析

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，属于“环境和公共设施管理业—危险废物利用及处置”，因此本项目属于土壤环境影响评价Ⅰ类项目。本项目占地为工业用地，项目评价范围内存在耕地等土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为敏感，本项目占地面积为6664.01m2，占地规模为小型（＜5 hm2）。因此，本项目土壤环境影响评价等级为一级。

### 5.7.3 土壤环境影响预测情景设置

根据工程分析，本次评价选取最大可能及最不利条件预测情景，即事故水池防渗设施破损，污染物沿地裂缝垂直向下泄漏污染土壤环境。根据项目特点，选取石油烃作为预测因子。

### 5.7.4 土壤环境影响预测

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为一级，根据本项目工程分析和土壤环境影响识别，结合本项目所在处的地形地貌、土壤类型、水文地质条件，本次评价主要考虑事故水池内污染物以点源形式垂直下渗进入土壤环境对土壤的影响，选取HJ964-2018 附录E推荐土壤环境影响预测方法二。

根据污染物在土壤环境中的迁移特性，本次模拟预测运用HYDRUS-1D软件中水流及溶质运移两大模块模拟污染物在土壤中水分运移和溶质迁移。

### 5.7.6 土壤环境污染防治和保护措施

本项目土壤环境评价范围内的土壤环境质量无超标点位。本项目可能产生影响的途径为事故状态下泄漏废液通过垂直下渗的形式渗入项目区土壤，重点防治区域为项目生产区及各类水池等，本项目需要做防渗的区域均应按相关标准进行设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

1、源头控制措施

在物料输送和贮存过程中，加强跑、冒、滴、漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

2、过程防控措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。具体防渗要求见地下水环节。

3、跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）等相关要求，结合项目所在区域系统特征、潜在污染源、环境保护目标等因素，布置土壤环境监测点。

（1）监测点布置

①监测项目：石油烃（C10-C40）、二噁英。

②监测布点：在厂区循环水池下游及厂区西侧各布设1个土壤监测点。该监测点主要监测0-0.2m的表层土壤。

③采样频率：3年开展一次跟踪监测。委托有资质单位进行土壤样采集与化验分析。

（2）土壤监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

### 5.7.7 土壤环境影响评价结论

本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围壤环境的影响可接受。

表5-71  建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |
|  | 占地规模 | （0.666401）hm2 |  |
|  | 敏感目标 | 周边为农田耕地等 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、石油烃类 |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | I类√；II类□；III类□；IV类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级√；二级□；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）√ |  |
|  | 理化特性 | // |  |
|  | 现状监 测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0-0.5m 0.5-1.5m 1.5-3m |  |
|  | 现状监 测因子 | 建设用地评价因子包括基本项砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项；特征项pH、石油烃、二噁英。 农用地评价因子包括基本项镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌，共8项；特征项pH、石油烃、二噁英。 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地评价因子包括基本项砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项；特征项pH、石油烃、二噁英。 农用地评价因子包括基本项镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌，共8项；特征项pH、石油烃、二噁英。 |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价 结论 | 本项目占地范围及评价范围内各监测点位的各监测项目的监测值均低于相应标准的风险筛选值，对人体健康的风险可忽略。本项目评价范围内土壤环境质量现状良好。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（类比法） |  |
|  | 预测分内容 | 影响范围（垂直影响深度1171.5cm） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 石油烃 | 1次/3年 |  |
|  | 信息公 开指标 | 土壤环境跟踪监测计划、监测结果、防控措施 |  |
| 评价结论 | 本项目评价范围内土壤环境质量现状良好，在严格落实评价所提出的防治措施后，项目生产运营期对土壤环境的影响接受，本项目建设具有可行性。 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.8 环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目），应进行环境风险评价。

调查收集同类建设项目风险事故资料，界定建设项目风险类型，分析建设项目风险事故发生概率，说明事故排放状况下污染物扩散范围及危害形式，提出事故防范对策措施和应急预案，预测采取防范措施和应急预案后的影响范围和程度。

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号文）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018) 为指导，从环境保护方面进行风险识别、源项分析、风险计算和评价及风险管理等评价，对主要风险性物质泄露、火灾或者爆炸对周围环境质量的影响情况提出相对可操作性的防范措施。

### 5.8.1 环境风险识别

本项目环境风险源包括物质风险源和生产设施风险源。

（1）物质风险识别范围：主要有天然气、氢氧化钠、废机油；

（2）生产设施风险源包括：本项目生产设施产生重大事故的装置主要有天然气管道、原料库、危废贮存间。

### 5.8.2 评价工作等级确定

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中表B.2对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+······+ qn/Qn；

式中：q1，q2，······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，······，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。

项目建成后全厂危险物质数量与临界量比值计算结果见表5-72。

表5-72  本项目重大危险源辨识表

| 区域 | 工序 | 名称 | 最大存在量t | 临界量t | qi/Qi | 功能单元 ∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气管道 | 天然气输送 | 天然气（甲烷） | 0.02 | 10 | 0.002 | 0.002 |
| 原料库 | 氢氧化钠储存 | 氢氧化钠 | 5 | 50 | 0.1 | 0.1 |
| 危废贮存间 | 设备维护 | 废机油 | 0.5 | 2500 | 0.0002 | 0.0002 |
| 合计 | 0.1022 |

根据表5-72可知，项目全厂范围内危险物质数量与临界量比值Q为0.1022，属于Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析即可。

2、评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作确定为简单分析。

### 5.8.4 环境风险分析

（1）对大气环境的影响分析

项目风险物质天然气的主要成分为甲烷，甲烷是比空气容易挥发的无色易燃易爆气体，在空气中，头要甲烷达到5%以上的浓度就会引起爆炸，它在较小浓度时一般不会产生影响，头有在空气中的含量达到10%以上时，才会对人体有害，比如造成呼吸困难、眩晕虚弱、昏迷甚至失去生命。爆炸过程燃烧不够充分的天然气也会让一氧化碳等有损人体健康的气体得以产生。因此，天然气一旦发生泄漏，就会在转瞬之间得到蔓延，极度容易发生人体中毒，引起爆炸、火灾等恶性事件。但是由于本项目周边均为山丘，不易于污染物扩散，天然气泄露或者爆炸产生的污染物经扩散，对周边居住人群影响较小。

（2）对地表水环境的影响分析

拟建项目所在区域雨水顺地势沿沟渠向西方向汇集。若项目区发生泄漏事故，污水不经处理直接进入周边沟渠会对其造成污染。拟建工程通过采取严格的地面防渗措施，同时厂区内设置完善的事故废水收集系统，使废水通过收集系统流入事故池进行处理，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成较大的环境污染。在落实以上措施的情况下，事故废水直接进入周边沟渠等地表水体的几率不大，不会对周边沟渠及地下水造成污染。

（3）对地下水环境的影响分析

天然气泄漏后迅速气化，不会对地下水环境产生影响；甲烷泄漏后如发生火灾爆炸事故，消防废水通过地表渗透，可能对地下水水质产生影响。

另外，本项目事故水池为重点防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s防渗性能，同时为能够及时发现厂区对地下水产生影响，在项目水流方向下游设置1口监测井，每年进行例行监测，防止对周边地下水产生影响，一旦发现监测水质发生变化，立即停止使用，并采取补救措施。本项目黑膜沼液池等的建设须严格按照防渗要求设计、施工；切实遵守对地下水监测井的监测规定。

（4）对其他环境的影响分析

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声影响；现场指挥、对周围企事业预警等会产生社会噪声影响。发生火灾爆炸后，会有设备、房屋的破坏，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备；同时，发生火灾爆炸后，厂区内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，对周围生态环境产生一定影响。

### 5.8.5 风险防范措施

1、防范措施

（1）生产厂区在平面布置中各生产区域的装置及建构筑物间考虑足够的安全距离，并布置相应的消防通道。

（2）在生产工艺系统中，厂房设置良好的通风设施，对各密封点经常检查，发现泄露及时消除。

（3）设备密闭操作，加强通风，操作人员须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备。

（4）爆炸和火灾危险场所选择隔爆电气设备，防爆厂房按二类防雷建筑物考虑，设置避雷带或避雷针，对凡能产生静电并产生危害的设备、装置及管道都进行可靠的接地，全厂低压电气设备均采用保护接零系统，对于电气检修回路均加漏电保护装置。

（5）在消防给水设计中，根据有关规定配置相应的消防管道、储水池、消火栓、灭火器。

2、备用措施及应急手段

（1）厂区事故的抢救

对于火灾事故的抢救：利用设置的火灾自动报警系统和电话向消防站报警，并根据物质的性质，利用消防器材进行抢救。对一般建筑物的火灾，利用消防栓、水枪等进行灭火；对于电器室、控制室等带电火灾采用二氧化碳干粉等消防器材进行扑救。

对于化学介质泄露的抢救：对于有害气体及液体的泄露，各工序都有专用的防护用具，重大泄露事故应积极与当地医疗部门取得联系，将事故降低到最小。

（2）厂区事故的疏散

主要生产厂房设两个以上的安全出口，通向室外主要通道；易发生事故的场所考虑设置应急照明设施。

（3）厂区事故的应急措施

主要生产及消防设备均采用两路电源或UPS电源，在事故时自动启动相应的装置，保证劳动者的安全。

3、应急预案

通过类比事故调查和全国类似生产装置的类比资料分析，结合该公司生产工艺、管理水平和自然灾害等因素，事故风险主要来自于物料危险性。危害其安全的潜在危险因素主要有违反操作规程、设备缺陷、防护装置缺陷、保险装置缺陷、自然灾害等。

根据原国家环保部《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2005]152号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，通过对本工程污染事故的风险评价，评价要求建设单位及时制定环境风险应急预案，确保事故时能够做到有章可循。

表5-74  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （晋中）市 | （）区 | （祁）县 | （祁县经济开发区新兴产业园）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112°27′31″ | 纬度 | 37°24′48″ |
| 主要危险物质及分布 | 主要危险物质为天然气、氢氧化钠、废机油 |
| 环境影响途径及危害后果 | 天然气泄漏后对环境空气产生影响；天然气泄漏引发火灾爆炸事故，火灾爆炸产生的废气、消防废水等对环境空气、地下水环境产生影响 |
| 风险防范措施要求 | 1）严格进行气密实验，防止泄漏； 2）在天然气管道附近设置可燃气体检测报警仪； 3）厂区配备必要的消防用品：沙土、灭火器、堵漏物料，氧气呼吸器等。 4）根据地质资料，对地基、防水、结构进行综合处理。 |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） 项目危险物质Q值＜1，环境风险潜势为I类，判定项目风险评价级别为“简单分析”。 |

# 第六章　环境保护措施及其可行性论证

## 6.1  施工期污染物防治措施

### 6.1.1  施工期环境空气污染防治措施

1、施工扬尘防治措施

为了降低施工扬尘对施工人员和周围环境的影响，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

评价根据防治要求，针对项目施工扬尘要求采取以下防治措施：

①施工场地要进行合理地规划，尽量少占土地，以减少施工扬尘的扩散范围。

②施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）。

③施工场地内所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率达100%。小批量使用的物料除外。

④施工边界要设置围挡，围挡高度不低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失；围挡必须是由金属、混凝土、塑料等硬质材料制作。

⑤施工道路要求全部硬化，并进行定期清扫，道路清扫时都必须采取洒水措施。

⑥施工现场垃圾渣土及时清理出现场。

⑦建筑材料的运输车辆一定要用蓬布盖严，以减少沿路抛洒和减少运输二次扬尘产生；运输车辆进入厂区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。运输车辆在途经村庄等敏感点处时，要减速慢行。

采取上述措施后，可使扬尘量降低50～70%，有效减少施工期扬尘对环境的影响。同时，评价要求建设单位对施工期进行环境监理，确保施工扬尘污染防治措施能够施行到位。

2、其他废气防治措施

针对施工其他废气评价要求采取以下防治措施：

①评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，有效减少废气产生量。

②施工工地燃料必须用油、电、气等清洁燃料，不得燃烧散煤。严禁在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。

由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

### 6.1.2  施工期水环境污染防治措施

施工期生产废水包括各种施工机械设备洗涤用水，以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。为了减少施工运输车辆将泥土带出区外，增加交通路面积尘。运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。

施工车辆、施工机械清洗废水主要成分是悬浮物，其含量约为500mg/L-1000mg/L，其次是石油类。类比同类项目建设情况，项目施工场地运输汽车和各种施工机械一般约为3台（辆）/d，单台设备清洗水量按500L计，则本项目清洗废水总量约1.5m3/d。本项目施工场地设置1座2m3施工废水收集池，车辆、机械冲洗水采用沉淀池后循环使用或作为场地洒水抑尘，沉积物定期清掏，与施工建筑垃圾一同运至指定的建筑垃圾填埋场处置。

施工期设置环保厕所，生活污水定期送农田施肥。

总之，项目施工期废水由于产生量较少，形不成规模，对当地的水环境质量影响很小，且随着施工期的结束，此影响也随着消失。

### 6.1.3  施工期噪声污染防治措施

针对施工期噪声，评价要求采取以下防治措施，以减少噪声对环境的影响。

①合理安排施工时间：制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时问尽量安排在日间，减少夜间施工量。打桩活动禁止夜间进行。

②合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

③降低设备声级：施工设备选型上应尽量采用低噪声设备；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级。

④减少人为噪声：在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

⑤建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。

⑥个人防护措施：以个人防噪声用具为主。对高噪声设备附近工作的施工人员，可配备使用耳塞、耳罩、防声头盔等。

⑦减少施工交通噪声：尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车的车速；对运输车辆进行定期维修、养护；车辆运输过程中要减少或杜绝鸣笛，特别是在经过居民区等敏感区时要限制车速，杜绝鸣笛；根据工程进度，合理安排运输路线，减少途经村庄等敏感点的次数。

采取以上措施后，项目建设不会对其声环境造成明显影响。

### 6.1.4  施工期固体废物污染防治措施

为了减少施工期间固体废物对周围环境的影响，评价要求采取以下防范措施：

①施工建筑垃圾处理

评价要求在施工场地内设临时固废堆弃场地，将这些固废集中收集后，全部由汽车运至环卫部门规定的建筑垃圾处理场填埋。做到及时清运，减少对施工场地环境的影响。

②施工生活垃圾处理

施工期间施工场地内要求设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门处置。

③完工清场的固体废物处理处置

工程完工后临时设施拆除时应防止扬尘、噪声及废弃物污染。施工区垃圾堆放点、临时厕所全部拆除并进行消毒。对所有施工工作面和施工活动区进行检查；将施工废弃物彻底清理处置，运至垃圾填埋场处置。

### 6.1.5  施工期生态保护措施

工程施工时要严格控制施工人员的活动范围，将活动界限控制在占地界限以内。同时，施工结束后及时清理施工场地，场地清理和平整后及时按主体设计进行绿化、美化，在恢复地表植被和自然景观的同时，起到良好的水土保持作用。

### 6.1.6  施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期给周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照合同要求和环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员对工程施工期进行环境监理。

（1）由1-2名环境施工监理员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

（2）环境施工监理员要定期以书面形式（施工环境保护监理报告），并及时向有关部门汇报，其内容主要是落实施工方是否严格执行了施工合同中的有关环境保护措施、工程初设环保篇和本工程环境影响报告书规定的施工期环境保护措施。

## 6.2 运营期污染防治措施

### 6.2.1 运营期大气污染防治措施分析论证

本项目运营期产生的废气主要为G1饱和活性炭储存废气、G2破包废气、G3上料废气、G4活性炭再生废气、G5成品筛分除杂包装废气等。

1、G1饱和活性炭储存废气，主要污染物为非甲烷总烃

本项目设置1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排，设计风量为30000 m3/h，运行时间7920 h/a，则挥发性有机物产生浓度为2.10mg/m3；活性炭吸附效率取80%，则挥发性有机物排放量为0.1 t/a，排放浓度为0.42 mg/m3。非甲烷总烃排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

2、G2破包废气，主要污染物为颗粒物

吨包装合格的饱和废活性炭经全封闭破包机破包后，经破包机自带振动筛给料，由全封闭提升机或皮带输送机送入原料缓冲仓；破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排；本项目设置1套破包系统；破包机运行时间2640 h/a。

类比同类型项目，拆包及落料点粉尘产生系数为1 kg/t（原料）；本项目拆包系统饱和活性炭使用量为7000 t/a，则粉尘产生量为7t/a，产生浓度为265mg/m3；此工序除尘系统设计风量为10000 Nm3/h，过滤面积280m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；则此工序粉尘排放量为0.264t/a、排放浓度为10mg/m³。粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

3、G3上料废气，主要污染物为颗粒物

吨包装合格的饱和废活性炭经全封闭破包机破包后，经破包机自带振动筛给料，由全封闭提升机或皮带输送机送入原料缓冲仓；原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。上料工序运行时间2640 h/a。

类比同类型项目，落料点粉尘产生系数为0.3kg/t（原料）；本项目上料系统饱和活性炭使用量为7000 t/a，则粉尘产生量为2.1t/a，产生浓度为398mg/m3；此工序除尘系统设计风量为2000 Nm3/h，过滤面积60m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；则此工序粉尘排放量为0.053t/a、排放浓度为10mg/m³。粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

4、G4活性炭再生废气，主要污染物为颗粒物、NOx、SO2、HCl、HF、CO、二噁英

本项目共建设1条7000t/a活性炭再生生产线，其主要是利用原料废活性炭中含有的水分高温汽化生成的水蒸气以及焙烧阶段氧化反应生成的CO2等气体清理活性炭微孔，将堵塞在活性炭细孔中的有机物残炭气化，从而使其恢复吸附性能；活化时所需要的热量是由饱和活性炭所吸附的有机物燃烧及活性炭原料在回转窑筒体内自燃所产生的热量获得的；再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。

经计算，本项目活性炭再生装置排气筒出口污染物排放情况为：烟气量69536016m³/a，颗粒物排放量为1.043t/a、排放浓度15mg/m³，氮氧化物排放量为8.344t/a、排放浓度120mg/m³，二氧化硫排放量为0.873t/a、排放浓度12.55mg/m³，HCl排放量为3.477t/a、排放浓度50mg/m³，HF排放量为0.139t/a、排放浓度2mg/m³，CO排放量为5.563t/a、排放浓度80mg/m³，二噁英排放量为34.768mgTEQ/a、排放浓度0.5ngTEQ/m³，排放浓度均可满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表 3 中相应标准限值要求；非甲烷总烃排放量为0.069t/a、排放浓度0.99mg/m³，排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求。

5、G5成品筛分除杂包装废气，主要污染物为颗粒物

再生后的活性炭通过再生装置冷却段冷却后，进入成品筛分除杂一体机去除混在再生炭内的杂质，并筛选出不同目数大小的再生炭进行分类包装获得可以直接进入市场销售的成品炭。

成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，布袋除尘器设计风量为9000 m3/h，过滤面积250 m2，过滤风速≤0.6 m/min，滤袋材质采用覆膜滤袋，粉尘排放浓度≤10 mg/m3；除尘器运行时间为7920h/a；成品筛分过程中粉尘产生浓度以1000mg/m3计，则筛分除杂一体机粉尘产生量为71.28t/a。废气经布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放，排放量为0.713t/a、10mg/m³。排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求。

### 6.2.2 运营期水污染防治措施分析论证

1、W1冷却循环水排污水

本项目冷却循环水排污水为9.6m3/d；循环冷却水排污水全部用于湿法脱硫塔补充水，不外排。

2、W2余热锅炉排污水

本项目采暖期余热锅炉排污水为0.015t/d；余热锅炉排污水用于厂区地面抑尘用水，不外排。

3、W3脱盐水排污水

本项目非采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d；采暖期脱盐水系统排水量为3.15t/d。脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水，不外排。

4、W4生活污水

厂区内设旱厕，定时清掏用于周边农田施肥；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.68m3/d，主要为盥洗废水，少量盥洗废水经沉淀后用于厂区泼洒抑尘，不外排。

5、初期雨水

厂区内降雨初期会产生初期雨水，为防止初期雨水夹带粉尘外排，评价要求在厂区设置初期雨水收集池一座，初期雨水产生量按晋中地区暴雨强度及雨水流量计算公式进行计算：

Q=Ф×q×F×T

其中：—径流系数，取0.9；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（6664.01m2）；

t—收水时间(一般取15分钟)

暴雨强度q采用晋中市暴雨强度公式：

q=1736.8（1+1.08Lg T）/（t+10）0.81

式中：T—设计重现期，取2年；

以上公式计算得初期雨水量为91.6m3。

故评价要求在厂区地势最低处（厂区南侧）设100m3初期雨水收集池，厂区内设置雨水导流渠对初期雨水进行收集，收集的初期雨水经沉淀处理后作为湿法脱硫塔补充水回用，不外排。

6、事故水

为防止生产过程中出现事故水外排，环评要求建设事故水池。事故水池的容积为冷却循环水池的1.2倍，本次评价要求，建设单位建设1座180m³的事故水池，可以保证事故状态下废水不外排。

由以上分析可以看出，本项目在采取严格的废水污染防治措施后，可以做到废水不外排，不会对地表水环境造成影响。

### 6.2.3 运营期噪声污染防治措施分析论证

本工程产噪设备主要包括拆包机、再生炉、除杂筛分一体机、泵类、风机等设备；主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声。

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②本工程生产装置中含有泵类、风机等产噪设备，对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。对循环水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

采取环评要求的以上措施后，本项目厂区噪声级大大降低，对周围环境的影响轻微。

### 6.2.4 运营期固体废物污染防治措施分析论证

本项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

1、一般固废

S5：成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰；

成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，除尘灰产生量约70.567t/a，该除尘灰可作为再生活性炭粉末外售。

2、危险废物

S1：实验室检验废液、废试剂；

原料废活性炭进厂后将进行取样分析，实验室检验过程中会产生少量检验废液、废试剂，产生量约为0.5t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），实验室检验废液、废试剂属于危险废物（编号：HW49，废物代码：900-047-49，实验室产生的的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品等）。实验室检验废液、废试剂收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S2：原料库废气处理装置废活性炭；

本项目设置1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理；活性炭吸附箱空间为6m3，活性炭填充量以80%计，则活性炭填充量为4.8m3；活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量均为9.6m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S3：拆包布袋除尘器除尘灰；

破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约6.736t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；拆包布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S4：上料布袋除尘器除尘灰；

上料工序落料点设置集尘管道，上料粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理；除尘灰产生量约2.047t/a；因本项目处理的为危废活性炭，除尘灰为危废活性炭粉末，也属于危险废物，危废代码与处理的废活性炭危废代码一致（包括HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49这六类危废中的废活性炭）；上料布袋除尘器收集的除尘灰可作为原料进入再生炉中进行处理。

S6：再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；布袋除尘器收集的除尘灰属于危险废物焚烧、热解等过程中产生的飞灰；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，则飞灰产生量约280 t/a；按照《国家危险废物名录》（2021年版），飞灰属于危险废物（编号HW18，废物代码772-003-18，危废废物焚烧、热解等处置过程产生的底渣、飞灰和废水处理污泥）；飞灰收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S7：湿式脱酸塔沉淀；

湿法吸附塔脱硫主要是采用双碱法，吸收剂为NaOH，利用化学吸收原理，酸碱中和反应达到脱酸的目的；在喷淋中和反应过程中，根据循环液的pH值补充碱液，保证循环液的pH值在一定范围内，保证脱硫脱酸效果。碱液循环利用，既节约资源，同时又达到了脱酸的目的。另通过向循环池内添加石灰浆，生成硫酸钙、氟化钙、氯化钙沉淀，再通过压滤机将沉淀压出，减小循环液盐浓度的同时，还可回收NaOH，降低液碱的消耗；干法脱酸塔酸性气体去除效率取90%，湿式脱酸塔酸洗气体去除效率取50%，则湿式脱酸塔沉淀产生量约12 t/a；湿式脱酸塔沉淀参照飞灰进行管理；收集后厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

S8：再生烟气活性炭吸附箱废活性炭；

再生装置中的烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热回收+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；其中活性炭吸附箱灰产生废活性炭；再生炉烟气活性炭吸附箱空间为4m3，活性炭填充量以80%计，活性炭按1年更换2次计，则废活性炭产生量为6.4m3/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物（编号HW49，废物代码900-039-49，VOCs治理过程产生的废活性炭）；废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。

S9：设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶

本项目生产设备检修、保养过程会产生的废机油、废棉纱、废手套、废机油桶，按照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（编号：HW08，废物代码：900-214-08，车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油）；废棉纱、废手套、废机油桶属于危险废物（编号HW08，900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿油油及沾染矿物油的废弃包装物）；废机油产生量约为0.5t/a，废棉纱、废手套、废机油桶产生量约为0.05t/a。废机油、废棉纱、废手套、废机油桶收集后在厂区内新建的危险废物贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。

3、生活垃圾

S10：职工生活办公产生的生活垃圾；

项目运营期间的生活垃圾产生系数为按0.5kg/（d•人）计，项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为4.95t/a。本项目在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至市政部门指定的地点统一处理；垃圾在运输过程中应注意遮盖、封闭，防止造成二次污染。

由上述可见，本项目所有固体废物均能够得到妥善处理，对区域环境质量影响较小。

### 6.2.5 生态保护措施

结合本项目实际，对厂区绿化提出如下措施建议：

1、在厂区平面布置时要留有足够的绿化带位置，使今后的绿化工作得以顺利开展。主要集中在原料库房和生产区域周围。

2、绿化布局要综合考虑，全面规划，按照不同的功能区选择不同的绿化树种。

3、厂区主要干道宜选择易于管理且耐旱的树种，如梧桐、柳树、刺槐和杨树等，并注重乔冠结合、常绿树与落叶树搭配种植。

总之，应加强对绿化工作重要性认识，配备专职人员对绿化工作负责管理，还要逐年增加绿化投资，保证绿化工作科学长期开展下去。因此，企业对厂区绿化要切实做好规划。

## 6.3 环保投资估算

本项目总投资2100万元， 其中环保投资851万元，占总投资的40.52%。

本项目环境保护措施及环保投资汇总见表6-1。

表6-1   本项目环境保护措施及环保投资汇总表

| 污染源 | 污染物 | 环保措施、治理效率 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |  |
| 废气 | 饱和活性炭储存废气 | 非甲烷总烃 | 1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排。 | 20 |
|  | 破包废气 | 颗粒物 | 破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10 |
|  | 上料废气 | 颗粒物 | 原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10 |
|  | 活性炭再生废气 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、HF、CO、二噁英、非甲烷总烃 | 活性炭再生设备烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。 | 200 |
|  | 成品筛分除杂包装废气 | 颗粒物 | 成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10 |
| 废水 | 循环冷却水排污水 | pH、COD、SS等 | 用于湿法脱硫塔补充水。 | 5 |
|  | 余热锅炉排污水 | pH、COD、SS等 | 用于厂区地面抑尘用水。 |  |
|  | 脱盐水系统排污水 | pH、COD、SS等 | 用于雾化急冷用水，不外排。 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘。 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 1座100m3雨水收集池 | 6 |
|  | 事故水池 | SS | 1座180m3事故水池 | 10 |
| 固体废物 | 成品筛分除杂 | 除尘灰 | 作为再生活性炭粉末外售。 | 50 |
|  | 原料库废气处理装置 | 废活性炭 | 实验室检验废液、废试剂、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶等危险废物收集后在厂区内新建的危废贮存间进行暂存，最后由有资质的单位进行收集处置。 原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭可以作为本项目的生产原料再生处理。 |  |
|  | 拆包布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 上料布袋除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 再生烟气活性炭吸附箱 | 废活性炭 |  |  |
|  | 实验室 | 检验废液、废试剂 |  |  |
|  | 再生烟气布袋除尘器 | 飞灰 |  |  |
|  | 湿式脱酸塔 | 沉淀 |  |  |
|  | 设备维修保养 | 废机油 |  |  |
|  |  | 废棉纱手套、废机油桶 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 在车间内、办公区均设置垃圾筒，垃圾经收集后运至环卫部门指定的地点统一处理。 |  |
| 噪声 | 各种噪声设备 | 声压级 | 厂房隔声、设备减震、室内吸声材料、厂界设隔声绿化带等。 | 30 |
| 厂区防渗、绿化 | —— | 厂区内按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗处理；厂区内空地进行绿化。 | 500 |
| 环保总投资 | 851 |

# 第七章　环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是综合分析建设项目环境、经济和社会效益的一项重要工作内容。通过分析三者之间的依存关系，分析衡量环保投入所能收到环境效果。本评价采用指标法进行计算，即在费用指标和效益指标计算的基础上，进行环境效益静态分析，说明环境效益的可行性。

## 7.1建设项目环境代价分析

环境代价是指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本项目投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

1、资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，主要是水资源的流失。

本项目废水排放量为零。即：A=0。

2、生产生活资料损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按5万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为7万元/年。

3、人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按5万元/年估算。因此人群损失代价为5万元/年。

综上所述，工程环境代价为：12万元/年。

## 7.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本项目投资为8000万元，其中环保投资约为851万元，占建设项目总投资的40.52%。

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

①折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为42.55万元/年（固废处置、绿化等不计入折旧）。

②运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的1.5%，为12.765万元/年。

材料消耗主要是电力等费用，估算费用约为5万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资20000元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计4.0万元。

科研咨询费及环保设施管理费取3万元/年。

本项目的全部运行费用C2为24.765万元/年，

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=67.315万元/年。

## 7.3 环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益。本项目在“三废”治理的过程中注重了对资源、能源的回收利用，从而大大减少了生产过程中的资源流失。结合本工程特点，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少粉尘排放的经济效益、一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

根据评价各要素结论，估算本项目采取各项环保措施的情况下可获得直接环境经济效益约9.43万元（节水量4761.9t/a，节水以工业用水每吨3.0元，节约资金约1.43万元；少排放尘，减少了高浓度废水的排放污染环境，节省排污、赔偿费等8万元）。

## 7.4 社会效益分析

本项目的建设不仅具有环境效益和经济效益，而且具有一定的社会效益。

（1）项目建成后，既能给企业发展创造良好开端，也会给当地带来的新的经济增长点。

（2）拟建项目生产的产品可满足国内外市场需求，提高国内企业在世界市场的竞争力。

（3）项目投产后，每年上缴一定的利税，增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

（4）本项目的实施，可带动物流运输业、基础服务业等其它辅助行业的发展，创造就业岗位，解决当地剩余劳动力就业问题，减轻地方政府就业压力，有利于社会安定和经济繁荣。

## 7.5 小结

本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响。因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施，企业投入足够的环保资金保护环境是本工程建设的前提条件之一。

项目在采取了相应的环保治理措施后，资源、能源可得到了充分的利用，环境资源损失相应减少，污染物排放量大大减少。项目建成后，污染治理设施的运行费用可与取得的环境经济效益基本持平，环保投资可取得预期的效益。环保投资在工程运行成本中所占比例较小，与建设规模和生产成本相比在减轻环境污染的同时还可取得很好的经济效益。实现社会、经济和环境效益的和谐统一，同时也符合经济与环境协调持续发展的原则。

# 第八章　环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

## 8.1环境管理

环境管理对人类生产、生活和社会活动实行控制性的影响，使外界事物按照人们的决策和计划方向进行和发展。随着我国环保法规的完善及严格执行，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展。因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极并主动地预防和治理，提高全体职工的环境意识，避免因管理不善而可能造成的环境风险。本项目从其自然环境而言，污染物易扩散，因而必须在加强污染物排放控制的基础上，加大环境管理的力度。

### 8.1.1 环境管理体系的划分

（1）环境计划管理：通过计划协调发展与环境的关系，对环境保护加强计划指导，是环境管理的重要内容，通过制定环境规划，把环境保护纳入到国民经济规划中去。

（2）环境质量管理：为了保持区域环境所必需的环境质量而进行的各项管理工作，建设项目环境影响评价和区域性环境质量评价，是环境质量管理的主要工作。

（3）环境技术管理：制定技术标准、技术规程、技术发展方向、技术路线、技术政策和污染防治技术，以环境经济评价来协调技术经济发展和环境保护的关系，促进经济不断发展，保证环境质量不断得到改善。

### 8.1.2 环境管理的重要性

（1）环境是资源，环境管理就是管理资源。保护自然资源合理开发和在生产中避免资源不合理利用而使资源破坏和环境污染。环境管理就是要管理自然资源的开发和保护生态平衡。

（2）环境管理必须和生产、生活、社会活动相结合。环境管理要渗透到生产、生活、社会活动的每一个环节中去，环境问题是由于人类活动作用于周围环境引起的，环境保护必须在生产、生活、社会活动过程中解决。

（3）环境广泛性，决定了环境管理的综合性。环境问题是由自然、社会和技术等因素产生的，环境管理必须是自然科学和社会科学互相渗透，紧密结合的。

（4）环境管理是一项群众工作。环境问题涉及到每个人，要依靠群众管理环境，加强宣传教育，不断提高全民对环境保护的认识水平。

（5）适应国际市场对ISO14000环境管理体系认证的要求。

### 8.1.3 环境管理体系与职责

（1）环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，生产副经理兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，选矿厂设置环保科，设科长一名，科员2名，负责全厂的环境管理工作。选矿厂应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

图8-1 企业内部环境管理网络

（2）管理机构设置

施工建设期，选矿厂环保科应指派专人负责相关的环境保护管理工作，可与工程建设、监理单位协同对此阶段可能产生的环境问题进行控制。

生产运行期，环境管理工作由环保科具体负责。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。此外，企业内部须设环境监测机构，负责企业的环境日常监测工作。

（3）职责和任务

A、经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

B、副经理（生产及环保）

①协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

②在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

③监督环保方案的进度和实施情况；

④负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C、环保科

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

⑨组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括尾矿库的管理、绿化维护、环境保护设施日常检查、场地内污染防治设施的操作监督等。

D、具体生产单位与生产人员

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 8.1.4 环境管理制度与环境管理计划

一、环境管理制度

企业在健全了环境管理体制与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可循”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

相应的环境管理制度包括：

- 环境保护管理条例；

- 环境管理的经济责任制；

- 环保设施运行与管理制度；

- 环境管理岗位责任制；

- 环境管理技术规程；

- 环境保护的考核制度；

- 环境保护奖惩办法；

- 污染防治控制措施实施方法；

- 环境污染事故管理规定；

- 清洁生产审计制度；

- 环境保护质量管理规程。

二、环境管理计划

由于本项目已基本建成，本次评价针对项目运营期制定有关的环境管理计划。

①管理机构

本选矿厂成立环保科，负责运营期的环境管理工作，于当地环保部门及其授权监测部门直接监管选矿厂污染物的排放情况，并对其逐步实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

②运营期环境管理职责

由分管环境的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到车间、班组、个人，下属具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。在项目实施全过程中，本项目都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度：

ⅰ内部环境审核制度；

ⅱ清洁生产教育及培训制度；

ⅲ建立环境目标和确定指标制度；

ⅳ内部环境管理监督、检查制度。

本项目已基本建成，本次针对运营期制定环境管理工作计划，本项目环境管理工作计划见表8-1。

表8-1  环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 生产 运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

## 8.2 环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.1 环境监测机构

本项目环保科，设科长及科员共2人，并配备一定的监测仪器、设备，负责环境空气、水等污染源监测。

### 8.2.2 环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

（2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用，维护和检修工作；

（4）制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

（5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作；

（6）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

上述工作可与厂环保科或当地环境监测单位协商、配合完成。

### 8.2.3 环境监测计划

根据污染物排放的实际情况及企业发展规划，委托有资质的单位负责对本项目进行监测。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对企业污染特性确定。

对厂区各类排污口应进行相应的规范，包括：在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表8-2。

表8-2  排放口图形标志

| 排放口 | 噪声源 | 废气排放口 | 固体废物 堆放场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形 符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）等的规定并结合本项目的排污实际情况，确定本项目的具体监测计划见表8-3。

表8-3  厂区污染源监测计划表

| 项目 | 监测点 | 污染物 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 饱和活性炭储存废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 破包废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 上料废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 活性炭再生废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、HF、CO、二噁英、非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 成品筛分除杂包装废气排放口 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 场界无组织 | 颗粒物、臭气浓度 | 1次/半年 |
| 噪声 | 场界噪声 | LAeq | 1天/季度 |
| 地下水 | 厂区东南边界外15m处 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共21项 | 每年一次 |
|  | 污水处理装置下游15m处 |  | 每半年一次 |
|  | 厂区西北边界外15m处 |  | 每年一次 |
| 土壤 | 厂区循环水池下游及厂区西侧各设1个监测点 | 石油烃（C10-C40）、二噁英 | 1次/3年 |

监测结果反馈：环保组负责对监测结果进行统计汇总，上报有关领导，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

## 8.3 环境管理和监测费用预算

环境管理和环境监测经费预算包括一次性投资和常规性开支等。

### 8.3.1 一次性投资

环境监测委托当地有资质的单位负责进行，建设单位不再进行监测仪器的购置。

### 8.3.2 常规性开支

常规性开支包括环保科人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅、维修设备仪器、进行监测等工作的费用；预计每年5万元。

## 8.4 环境保护措施及污染物排放

本项目环境保护措施及污染物排放汇总一览表见表8-4。

表8-4  本项目环境保护措施及污染物排放汇总表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生情况 | 污染治理措施 | 排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 排放标准 |
| 大 气 污 染 物 | 原料库 | 非甲烷总烃 | 2.10mg/m³、0.5t/a | 1套原料库废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排。 | 0.42mg/m³、0.100t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m³ |
|  | 破包机 | 颗粒物 | 265mg/m³、7t/a | 破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10mg/m³、0.264t/a |  | 120mg/m³ |
|  | 原料缓冲仓 | 颗粒物 | 398mg/m³、2.1t/a | 原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10mg/m³、0.053t/a |  | 120mg/m³ |
|  | 活性炭在生炉 | 颗粒物 | 693mg/m³、48.18t/a | 活性炭再生设备烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放。 | 15mg/m³、1.043t/a | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 20mg/m³ |
|  |  | SO2 | 83.74mg/m³、5.823t/a |  | 12.55mg/m³、0.873t/a |  | 80mg/m³ |
|  |  | NOx | 300mg/m³、20.861t/a |  | 120mg/m³、8.344t/a |  | 250mg/m³ |
|  |  | HCl | 1006.67mg/m³、70t/a |  | 50mg/m³、3.477t/a |  | 50mg/m³ |
|  |  | HF | 25.17mg/m³、1.75t/a |  | 2mg/m³、0.139t/a |  | 2.0mg/m³ |
|  |  | CO | / |  | 80mg/m³、5.563t/a |  | 80mg/m³ |
|  |  | 二噁英 | / |  | 0.5ngTEQ/m3、34.768mgTEQ/a |  | 0.5ngTEQ/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.99mg/m³、0.069t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m³ |
|  | 成品筛分除杂一体机 | 颗粒物 | 1000mg/m³、71.28t/a | 成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。 | 10mg/m³、0.713t/a |  | 120mg/m³ |
| 废水 | 循环冷却水排污水 | pH、COD、SS等 | 3168m³/a | 用于湿法脱硫塔补充水。 | 0 | 不外排 |
|  | 余热锅炉排污水 | pH、COD、SS等 | 2.25m³/a | 用于厂区地面抑尘用水。 | 0 |  |
|  | 脱盐水系统排污水 | pH、COD、SS等 | 1039.5m³/a | 用于雾化急冷用水，不外排。 | 0 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 554.4m³/a | 用于厂区泼洒抑尘。 | 0 |  |
|  | 初期雨水 | SS | —— | 1座100m3雨水收集池 | 0 |  |
|  | 事故水池 | SS | —— | 1座180m3事故水池 | 0 |  |
| 噪声 | 高噪设备 | 噪声 | 70～95dB(A) | 厂房隔声、设备减震、室内吸声材料、厂界设隔声绿化带等。 | ≤65dB(A) | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 |
| 固废 | 成品筛分除杂 | 除尘灰 | 70.567t/a | 作为再生活性炭粉末外售 | —— | —— | 合理处置 |
|  | 原料库废气处理装置 | 废活性炭 | 9.6m³/a | 作为本项目生产原料使用 | —— | 《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2023） | 合理处置 |
|  | 拆包布袋除尘器 | 除尘灰 | 6.736t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 上料布袋除尘器 | 除尘灰 | 2.047 t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 再生烟气活性炭吸附箱 | 废活性炭 | 6.4m³/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 实验室 | 检验废液、废试剂 | 0.5 t/a | 使用特定容器收集后分区暂存于危废暂存库，委托有相关资质的单位外协处置 | —— |  | 合理处置 |
|  | 再生烟气布袋除尘器 | 飞灰 | 280 t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 湿式脱酸塔 | 沉淀 | 12 t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 设备维修保养 | 废机油 | 0.5t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  |  | 废棉纱手套、废机油桶 | 0.05t/a |  | —— |  | 合理处置 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 4.95t/a | 厂内设封闭的生活垃圾收集箱，定期交由当地环卫部门统一处理； | —— | —— | 合理处置 |
| 厂区防渗、绿化 | 厂区内按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行分区防渗处理；厂区内空地进行绿化。 |

# 第九章　结  论

## 9.1 建设项目概况

本项目位于祁县经济开发区新兴产业园。2023年12月4日，山西祁县经济开发区管理委员会行政审批局对本项目出具了山西省企业投资项目备案证，项目代码为：2312-140755-89-01-782154。本项目年处理危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨；处置危废种类主要有HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49。本项目投资2100万元，其中企业自筹1100万元，银行贷款1000万元。

本项目基本情况见表9-1。

表9-1   项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 年处理危废活性炭5000吨、固废活性炭2000吨 |
| 4 | 危废种类 | HW02、HW04、HW06、HW12、HW39、HW49 |
| 5 | 原料来源 | 晋中市范围内 |
| 6 | 生产工艺 | 热再生法 |
| 7 | 运输方式 | 汽车运输 |
| 8 | 投资总额 | 总投资额为2100万元 |
| 9 | 工作制度 | 年工作330天，三班工作制，每班工作8小时 |
| 10 | 劳动定员 | 30人，其中管理人员5人，生产车间工人25人 |
| 11 | 占地面积 | 6664.01㎡ |

## 9.2 环境质量现状与主要环境问题

## 9.3 污染物排放情况

### 9.3.1 达标排放

本项目有组织排放的大气污染源经采取环评规定的环保措施后其排放的大气污染物均可做到达标排放；本项目运营期产生的废水全部回用，不外排；本项目运营期产生的固废均做到了合理处置；根据厂界噪声等效声级预测结果可知，本项目厂界噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。

### 9.3.2 总量控制

1、区域环境保护要求

本项目采取了较完善的污染防治措施，对周围环境的影响相对较小。根据监测资料可知，评价区环境空气质量总体较好，但项目在生产等过程中达标排放的污染物仍然会在一定程度上增加对区域环境的压力。因此，从区域环境质量改善和环境容量考虑，项目排污符合当地环境管理部门的总量控制要求是其建设可行的前提。

2、总量指标

根据晋环规 [2023]1号“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”，山西省实施建设项目主要污染物排放总量核定的主要污染物包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮、挥发性有机物。废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘核定排放量中不包括无组织排放量。本项目涉及的主要污染物为有组织源排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。

3、本项目污染物排放状况

根据报告书第三章工程分析可知，环评针对本工程各产污环节规定了相应的治理措施，完全落实的情况下可以做到达标排放。

根据工程分析中对污染物排放量的计算，本项目运营期污染物排放总量情况如下：颗粒物2.073t/a、二氧化硫0.873t/a、氮氧化物8.344t/a、非甲烷总烃0.169t/a。

## 9.4 环境影响分析

### 9.4.1 环境空气影响分析

本次评价基准年为2023年，祁县2023年度为环境空气不达标区，本项目主要污染物排放总量指标等倍进行置换削减。短期浓度预测结果表明，项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；长期浓度预测结果表明，项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率均小于30%。

根据导则要求对现状达标因子，预测拟建项目新增污染源，减去区域削减污染源，叠加评价范围内其他拟建、在建工程污染源，并同步叠加环境现状监测值，计算对各关心点及网格点保证率日均浓度和年平均浓度占标率，或短期浓度的最大占标率。经计算，各污染物叠加预测均能达标。

评价区PM10、PM2.5、NO2例行监测数据超标，根据导则要求采用预测区域削减方案实施后的上述污染因子年均质量浓度变化率K值来评价区域环境质量整体改善情况。不达标因子K值均小于-20%，表明本项目及配套区域削减方案实施后区域环境质量整体改善。本项目未计算出大气防护距离，项目在严格落实环境影响报告书所提出的各项大气污染防治措施并加强运行管理，确保稳定达标的基础上，本项目建设对评价区环境空气影响可以接受。

### 9.4.2 水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

根据对本项目水处置与综合利用的分析可知，本项目运营期产生的废水主要为生活污水、冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水系统排污水等。本项目运营期生活污水及余热锅炉排污水全部用于厂区抑尘洒水，循环冷却水排污水用于湿法脱硫塔补充水，脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水；全厂废水均不外排。因此，在采取环评所要求治理措施后，本项目可做到无生产废水及生活污水外排，不会对地表水环境产生影响。

（2）地下水环境影响评价

在模拟期内，污染物对第四系孔隙水造成了一定的影响，最大影响范围控制在厂区边界外205.68m范围内，影响范围内无分散式生活饮用水井，本项目的运营对评价范围内分散式生活饮用水源地影响较小。本项目的实施对评价区地下水环境敏感目标的影响较小。

防渗措施如下：事故水池、初期雨水池为半地下设施，新建危废贮存间、生产车间等重点防渗区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于成品库、原料库、办公区等一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。对于简单防渗区，应进行硬化或绿化，保证工程建成后无裸露地坪。

在非正常状况下，在采取相应的防渗措施，设置完善的跟踪监测与应急处理方案后，可以有效地减小这种影响，防止厂区附近地下水受到污染。

根据评价要求，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本工程生产不会对地下水造成直接影响。

### 9.4.3 声环境影响分析

项目建成后，本项目运营期厂界噪声等效声级昼间、夜间贡献范围在15.97-36.74dB（A）之间，均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准的要求。企业在对厂区各噪声源加强防治治理措施后，声环境能够得到一定的控制，对周围声环境影响较小。

### 9.4.4 固废环境影响分析

本项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一半固废主要为成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰，危险废物主要为实验室检验废液、废试剂、原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶。

其中成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰作为再生活性炭粉末外售；原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭全部作为本项目生产原料使用；实验室检验废液、废试剂、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾全部交由当地环卫部门处置。

在严格落实环评提出的个项环保措施后，各类固废均能等到合理处置，对周围环境影响较小。

### 9.4.5 生态环境影响分析

（1）本项目水土流失、项目占地是相对敏感的生态问题。

（2）本项目建设及运行过程中，挖填土方、修筑道路等工程行为将使部分植被受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。

（3）项目建成后，周边生态环境受人为活动的影响将逐渐增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其影响将被控制在一定范围内，并具有改善的可能性。

### 9.4.6 土壤环境影响分析

本项目占地为工业用地。本项目应加强管理，循环水系统正常运行，确保厂区废水全部回用，不外排；同时应将生产区所有裸露地面硬化并做好防渗处理；另外，对一些生产车间、库房等附近更要按照防渗要求搞好防渗处理。在采取严格的土壤环境质量现状保障、源头控制、过程控制等措施后，本项目的建设对周边土壤环境的影响不大。

### 9.4.7 环境风险影响分析

本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施控制事故和减少对环境造成的危害。

## 9.5 公众参与

为了解本项目所在区域公众对本项目建设的态度以及意见建议，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求开展了公众参与调查工作。在此期间，均没有公众提出意见。建设单位按要求编制了《公众参与说明》。

## 9.6 环境环保措施

1、环境空气污染防治措施

本项目运营期在原料库设置1套废气处理系统，在原料库内不同位置进行抽气后汇入主管，最终进入活性炭吸附箱吸附处理后由15m高排气筒外排；破包机及提升机、皮带输送机落料点设置集尘管道，破包粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排；原料缓冲仓仓顶设置有布袋除尘器，活性炭上料粉尘经仓顶除尘器处理后由15m高排气筒外排；活性炭再生设备烟气经“二燃室再燃+SNCR脱硝+余热锅炉回收热量+回用水雾化急冷+干式脱酸塔+布袋除尘器+湿式脱酸塔+除雾器+活性炭吸附箱”处理后由35m高烟囱排放；成品筛分除杂一体机配套有布袋除尘器，粉尘经集尘管道收集后由布袋除尘器处理后由15m高排气筒外排。

本工程投产后在采取环评规定的污染治理措施的情况下，各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求，工程选址及总图布置合理。评价认为从环境空气角度出发，工程的建设是可行的。

2、水环境污染防治措施

本项目运营期产生的废水主要为生活污水、冷却循环水排污水、余热锅炉排污水、脱盐水系统排污水等。本项目运营期生活污水及余热锅炉排污水全部用于厂区抑尘洒水，循环冷却水排污水用于湿法脱硫塔补充水，脱盐水系统排污水用于雾化急冷用水；全厂废水均不外排。因此，在采取环评所要求治理措施后，本项目可做到无生产废水及生活污水外排，不会对地表水环境产生影响。

同时，本项目厂区进行分区防渗，具体为：事故水池、初期雨水池为半地下设施，新建危废贮存间、生产车间等重点防渗区，防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；对于成品库、原料库、办公区等一般防渗区，防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。对于简单防渗区，应进行硬化或绿化，保证工程建成后无裸露地坪。

采取以上措施后，本项目运营期对水环境产生的影响较小。

3、噪声污染防治措施

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并考虑地形、声源方向性、噪声强弱和绿化等因素，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如塔磨机、磁选机、水泵等设备置于室内，利用建筑物隔声。

3）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

4）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

5）加强个人防护，应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放特制耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中。

4、固体废物

本项目固废主要包括一般固废、危险废物和生活垃圾，其中一半固废主要为成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰，危险废物主要为实验室检验废液、废试剂、原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶。

其中成品筛分除杂布袋除尘器除尘灰作为再生活性炭粉末外售；原料库废气处理装置废活性炭、拆包布袋除尘器除尘灰、上料布袋除尘器除尘灰、再生烟气活性炭吸附箱废活性炭全部作为本项目生产原料使用；实验室检验废液、废试剂、再生烟气布袋除尘器除尘灰（飞灰）、湿式脱酸塔沉淀、设备维修保养产生的废机油、废棉纱手套、废机油桶暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾全部交由当地环卫部门处置。

在严格落实环评提出的个项环保措施后，各类固废均能等到合理处置，对周围环境影响较小。

5、生态环境保护措施

本项目运营期的影响主要表现在排放污染物对植被、水生生态系统、景观生态系统的影响，采取合理的环保措施后，污染物均能达标排放，对生态环境的影响甚微。

6、环境风险防范措施

（1）生产厂区在平面布置中各生产区域的装置及建构筑物间考虑足够的安全距离，并布置相应的消防通道。

（2）在生产工艺系统中，厂房设置良好的通风设施，对各密封点经常检查，发现泄露及时消除。

（3）设备密闭操作，加强通风，操作人员须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟；使用防爆型的通风系统和设备。

（4）爆炸和火灾危险场所选择隔爆电气设备，防爆厂房按二类防雷建筑物考虑，设置避雷带或避雷针，对凡能产生静电并产生危害的设备、装置及管道都进行可靠的接地，全厂低压电气设备均采用保护接零系统，对于电气检修回路均加漏电保护装置。

（5）在消防给水设计中，根据有关规定配置相应的消防管道、储水池、消火栓、灭火器。

（6）山西绿远再生资源科技有限公司应针对本项目及时建立事故风险应急管理组织机构，并制定环境风险评估报告及应急预案。

7、土壤污染防治措施

本项目土壤环境评价范围内的土壤环境质量无超标点位。本项目可能产生影响的途径为物料储存、物料事故状态下事故废水通过垂直下渗的形式渗入项目区土壤，重点防治区域为项目生产车间、物料储存区及污水输送、沉淀设施等，本项目需要做防渗的区域均应按相关标准进行设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

建设单位在项目运行期应充分重视其自身环保行为，从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

本项目在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围壤环境的影响可接受。

## 9.7 环境经济损益分析

该公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，本项目建成后，污染治理设施的运行基本能做到保本运行，具有一定的环境效益。基本符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9 总结论

本项目建设地点位于山西省晋中市祁县经济开发区新兴产业园，项目占地为工业用地，项目的建设符合国家及山西省产业政策的要求，符合《祁县经济开发区扩区总体规划（2020-2035年）》的要求，在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，本项目公示期间均没有公众提出意见，选址可行，因此，从环境保护角度出发，山西绿远再生资源科技有限公司新建饱和活性炭再生项目是可行的。

# Text boxes

图3-14   蒸汽平衡图

经理

生产副经理、主管环保副经理

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测